Машиностроительная компания "Золотой Бык"

Бизнес-план

Производственной линии по изготовлению  кирпичей. (Завод под «Ключ» с высокой степенью автоматизации производственного процесса.

ООО «Цинаньская машиностроительная компания по производству оборудования для изготовления кирпича и черепицы», г. Цинань в лице генерального директора  г-на Чжао Цзаньхэй доверено разработать проект завода производительностью 50 млн. шт. (стандарт РФ). И в процессе реализации предоставить соответствующие технические основания. Данный проект предоставляется только в качестве справочного.

1.Продукция и масштабы производства.

1.1  Производительность в год (масштабы производства).

Производительность: 50 млн. шт./год, кирпичей.

1.2 Согласно стандартам РФ –  50млн.шт./год   (250*120*65мм)

1.3. Стандарт качества:       Выше MU15  марка М150

2.   Проект технологии производства.

2.1. Сырье.

2.1.1. Глина

Требования к химическим составляющим:

SiO2             Al2O3      Fe2O3      CaO       MgO

55~70%            10~18%    5~10%     0~5%      0~3%

2.1.2. Требования к показателю пластичности после обработки  сырья.

Показатель пластичности: 7-15

2.2. Решение по технологическому проекту.

Предложение использовать технологию агломерации с одноразовым обжигом, с простановкой цифры/числа в печи для обжига с туннелем 4,6 м в сечении.

2.2.1. Добыча сырья и транспортировка.

От экскаватора самосвалом сырье отправляется на завод.

2.2.2. Переработка сырья.

Ящичный питатель равномерно (в соответствии с пропорцией) подает сырьё на первую дробилку GS1000×700, где проводится его грубое дробление и отделение камней из глины. Последнее размельчение происходит в высокоскоростной дробилке для мелкого дробления GS100×80. Потом сырье подается в двухвальный смеситель SJ3600. Переработанное сырье попадает в склад-шихтозапасник. Длина склада обработанного сырья 56 м. Через ленточный транспортер     многоковшовым  гидроэкскаватором   сырьё подается во второй ящичный питатель  GD80.

2.2.3. Производство полуфабриката.

Сырье подается в высокоскоростной смеситель экструдер SJ3600, в котором происходит смешение. Форма бруса формуется с помощью двухуровневого вакуумного экструдера JZK55/55-35. Автомат для резки кирпича-сырца разрезает брус на заготовки определенного размера. Автоматический укладчик перекладывает  кирпичи на печные тележки.

2.2.4. Порядок сушки и сушка на огне.

Пронумерованные печные тележки посредством парома/тележки доставляются ко входу в сушильную печь. Гидравлический толкатель доставляет тележку в сушилку. Период пребывания  кирпичей в сушилке (ZPY-08-4  -  разработанной по новейшим технологиям Китая)  29-31 часов.  В день можно высушить  70000 -75000 шт. заготовок. Что соответствует  требованиям просушки печного  обжига с двумя туннелями; производительность одной 70000 – 75000 шт./день. Тепло в сушильной камере обеспечивается  теплотой от дыма печи и остаточной теплотой, сохраняемой температуры после нагрева (если температура опустится ниже 5ºС, -  необходим  воздухонагреватель). Просушенные  заготовки  с  помощью  парома/тележки

переправляются к входу туннельную печь (4,6 м в сечении). Гидравлический толкатель доставляет тележку в печь. Период пребывания в печи 48-51 часов. Готовые  кирпичи  конвейером перекладываются  из  печной тележки на сушилку.

2.2.5. Технологический процесс:

Сырье – экскаватор – самосвал – погрузчик – ящичный питатель – дробилка для грубого дробления– высокоскоростная дробилка для мелкого дробления – двухвальный смеситель – ленточный конвейер, распределения материала – склад для обработанного сырья – многоковшовый экскаватор – уровневый ленточный транспортер – ящичный питатель - смеситель-экструдер - двухуровневый вакуумный экструдер - автомат для резки кирпича-сырца – автоматический укладчик – паром/тележка – гидротолкатель для тележки– сушилка – паром/тележка– гидротолкатель для тележки–туннельная печь– паром/тележка – готовый продукт – выход из печи – автоматическая упаковка- нумератор по категориям/классам – реверсивная вагонетка.

2.2.6. Период производства. Рабочие смены.

- Период: Первый год при запуске в эксплуатацию завода, производство кирпича

рассчитывается из расчета 150 производственных дней (производительность рассчитывается из расчета 100% от общей производительности).

Второй год при запуске в эксплуатацию производства рассчитывается из расчета 360 производственных дней и составит 100% производительности завода.

2) Рабочие смены: обработка сырья: 2 смены (7.5 часов);

Производство полуфабриката: 2 смены (7.5 часов).

Сушка: 3 смены (каждая смена по 8 часов).

Обжиг: 3 смены (каждая смена по 8 часов).

Выход из печи для обжига: 3 смены (каждая смена по 8 часов).

Прочее: 1 смена (10 часов).

Общее количество людей, задействованных в процессе производства составляет 35 – 50 человек (водители, разгрузка и погрузка кирпича - все смены).

2.2.7. Баланс материалов

| пункты | ед. расчета | брак | Потери | количество материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | день |
| красный кирпич（стандарт） | 10000 шт. |  |  | 5000 | 15 |
| сухие заготовки при входе в печь для обжига | 10000 шт. | 2% | возможно повторное использование | 4590 | 15.3 |
| сырые заготовки при входе в сушилку | 10000 шт. |  |  | 4590 | 15.3 |
| Сырье/глина | тонна |  |  | 143550 | 435 |
| природный газ | м3 |  |  | Каждый час 800м3 на один печь |
| электроэнергия | KWH |  |  | 900000 | 5000 |
| вода | тонн |  |  | 6400 | 36 |

3. Расчет цены на оборудование.

| № | наименование оборудования | кол-во | доллар США |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | Система переработки сырья |  |  |
| 1 |  | погрузчикZL30 | 2 | 85,926 |
| 2 |  | ящичный питательGD800 | 2 | 28.682 |
| 3 |  | ящичный питатель650 | 1 | 9615 |
| 4 |  | ленточный транспортер（B650）TD75 | 11 | 156445 |
| 5 |  | сито30x15 | 1 | 18963 |
| 6 |  | высокоскоростная роликовая дробилка1000×700 | 2 | 142223 |
| 7 |  | двухвальный смесительSJ3600 | 1 | 32 |
| 8 |  | Двухвальный смесительSJJ3600 | 1 | 45630 |
| 9 |  | Реверсивный распределитель материала | 1 | 22222 |
| 10 |  | Многоковшовый экскаваторDW45 | 1 | 47407 |
|  |  | Железо отделитель RCYB-6.5 | 2 | 6815 |
| 二 | Система формировки |  |  |
| 1 |  | двухуровневый вакуумный экструдерJZK55/55-35 | 1 | 127407 |
| 2 |  | маслокольцевая вакуумная помпа | 1 | 5334 |
| 3 |  | автомат для резки кирпича сырца | 1 | 41482 |
| 三 | Система поворотного механизма |  |  |
| 1 |  | Сортировочная станция | 1 | 189630 |
| 2 |  | Автомат группирователь | 1 | 397037 |
| 四 | Система транспортировки |  |  |
| 1 |  | Воздушный компрессор | 1 | 7111 |
| 2 |  | Гидро-вталкиватель | 1 | 38519 |
| 3 |  | Тягач возврата вагонеток | 3 | 44444 |
| 4 |  | 3．5T Гидро-вталкиватель | 1 | 32593 |
| 5 |  | 60T Гидро-вталкиватель | 1 | 45926 |
| 6 |  | 30T Гидро-вталкиватель | 1 | 38519 |
| 7 |  | Автоматические ворота печки | 8 | 88888 |
| 五 | Печь и сушка |  |  |
| 1 |  | сушилка | 2 | 237037 |
| 2 |  | Туннельная печь | 2 | 1511111 |
| 3 |  | тележка（с огнеупорным материалом） | 150 | 1600000 |
| 4 |  | система управления газовой горелкой | 2 | 355555 |
| 5 |  | газовая горелка | 200 | 165926 |
| 6 |  | Система вентиляции | 2 | 177777 |
| 7 |  | Система подачи температуры | 72 | 40534 |
| 8 |  | Система подачи давления | 12 | 5867 |
| 9 |  | модуль | 10 | 6222 |
| 10 |  | Система управления электричества（электропровода） | 2 | 973333 |
| 六 | Система автоматической упаковки и автоукладки |  |  |
| 1 |  | Система автоматического перехода от одного конвейера к другому | 1 | 21630 |
| 2 |  | Автоматическая сортировка | 1 | 24593 |
| 3 |  | Автоматический роликовый транспортер | 1 | 31556 |
| 4 |  | Система авто-укладки | 1 | 29481 |
| 5 |  | Авто-укладка | 1 | 31111 |
| 6 |  | Автоматический агрегат транспортировки | 1 | 112592 |
| 9 |  | Система автоматической упаковки | 3 | 192592 |
| 10 |  | Кран-подъемник | 2 | 106666 |
| 七 | Строительные агрегаты |  |  |
| 1 |  | экскаватор | 1 | 174814 |
| 2 |  | Самосвал (грузоподъемность 20 тонн) | 2 | 82962 |
| 八 | Остальное оборудование |  |  |
| 1 |  | Система контроля производства и обеспечения безопасности | 1 | 82962 |
| Итого |  | 7519481 |

4.  Туннельная печь для обжига и сушилки

4.1.  Две  сушилки по 79.1м длиной и шириной 4,6 м, высота 2.1 м

4.2   Две туннельные печи  длиной по 131 м  и шириной 4,6 м, высота 1.4 ( внутри печи 2 рельсовых пути, один путь вмещает 50 тележек для обжига кирпича) t обжига в печи 1050 гр. С.

4.3 Тележек 150шт.  Размер тележки 2745х2700х790 мм ( одна тележка вмещает 6048 кирпичей)

5.О консультации/обучении сотрудников.

Возможно, бесплатное обучение персонала  на строй площадке, расходы по переводу несет заинтересованная сторона. (Если переводчик от нашей компании 2000 долларов в месяц)

6. Таблица капиталовложений .

| № | Наименование | Примерный расчет затрат （Доллар, США） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование | 7556518 |
| 2 | Строительный ангар ( для размещения технологического оборудования. Быстровозводимое здание на металлическом каркасе, с навесными стеновыми и потолочными панелями типа «Сендвич»). Фундаментальная площадка под печь | 2354578 |
| 3 | Дополнительное оборудование (по требованию) : канализация/отопление/лаборатория и др | 880000 |
| 4 | Транспортировка оборудования (для примера взята стоимость доставки морским транспортом из Китая до порта г. Санкт Петербург) | 898311 |
| 5 | Транспортировка дополнительного оборудования (см п 3) | 128385 |
| 6 | Монтаж оборудования | 962489 |
| 7 | установление дополнительного оборудование(по требованию) | 137556 |
| 9 | (Инженерное обеспечение ОВ, ВК) разработка проекта и настройка оборудования | 296296 |
|  | Итого | 13214133$ |

7  Сроки передачи оборудования.

7.1. После получения оплаты, согласно контракту, завод обязан в течение 150 дней доставить оборудование (оборудование должно быть отправлено с территории КНР).

7.2. Срок транспортировки примерно 60 дней.

7.3. Срок монтажа примерно 90 дней.

7.4. Настройка – примерно 50 дней.

8  Способ оплаты.

8.1. После подписания контракта предоплата составляет 50% для вступления контракта в силу.

8.2. Необходимо оплатить 30% перед транспортировкой груза Заказчику.

8.3. 10% оплачивается перед началом осуществления монтажных работ.

8.4 По окончанию монтажных работ выплачивается оставшиеся 10%.

9.    Пояснения по комплектации оборудования.

9.1. Практически все оборудование содержит комплектующие/аксессуары.

9.2. Во всем оборудовании, где необходима подача электричества, оборудование включает электродвигатель.

9.3. В стоимость оборудования не входит стоимость запчастей.

9.4. Во время подписания контракта Сторона поставщик может предоставить перечень запчастей, необходимых на год, дать их стоимость и пересчитать стоимость контракта с учетом запчастей.

9.5  Гарантийный срок  на оборудование и электродвигатели – 1 год. В течение срока действия гарантии, китайская сторона обязуется заменять запчасти оборудования без внесения дополнительной платы Заказчика.

10. Сервисное обслуживание.

10.1. Наша компания производит оборудование согласно ГОСТ КНР;

10.2. Оборудование нашей компании прошло все необходимые испытания;

10.3. В нашем оборудовании используются только передовые технологии.  Валы и электродетали  - местного производства.

10.4. Если произойдет какая-либо поломка оборудования, а Сторона В не будет иметь возможности заменить, наша компания в течение 10 дней после получения визы,    отправит специалиста на объект, который поможет заменить или отремонтировать деталь.

10.5. Наша компания готова предоставить специалистов  по обучению персонала на время пробного запуска и настройки производственной линии.

11.   Пояснения.

11.1. В дальнейшем при успешном сотрудничестве, во время подписании контрактов, разногласия по поводу цен будут регулироваться путем переговоров.

11.2. В данном предложении расходы на строительство печи с тоннелями и сушилки, а также расходы на материалы, должны быть рассчитаны из фактической ситуации на месте.

11.3. Данное предложение - это только справочные материалы.