# БЕТОННЫЙ ЗАВОД HZS 150-180

# (ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО БЕТОНА)

| № |  |
| --- | --- |
| Продукт: | HZS 150-180 заводы по производству товарного бетонна |
| Покупатель: |  |
| Дата: |  |  |
| 1. Технические характеристики |
| Производительность | 150m3/h |
| Бетоносмеситель | JS3000D |
| Объем смесителя | 3m3 |
| Размер заполнителей | <=60mm |
| Бункер для заполнителей | 4X30m3 |
| Высота выгрузки | 3.8 meters |
| Общая мощность |  |  |
| 2. Прейскурант (цена составляется в евро) |
| Наименование | Описание | Единица | К-во | Цена (Евро/EXW) |
| Секция для заполнителей | Aggregate hopper (Бункеры для хранения заполнителя) | 30m3 | 4units |  |
|  | Weighing hopper (Весовой дозатор заполнителя) | 6000kg | 4units |  |
|  | Collecting belt (конвейер вывоза заполнителя) | NN200-B10x800 | 1set |  |
|  | Cleaner (установка подчистки конвейера) | B800 | 1set |  |
|  | Load cell (датчик) | SBC-2000 | 12sets |  |
|  | Cylinder (цилиндр) | 80x300 | 12sets |  |
|  | Vibrator (вибратор) | B-0.5 | 4units |  |
|  | Vibrator (вибратор) | B-0.25 | 2units |  |
|  | Driving system (система привода) | 15kW | 1set |  |
| Ленточный конвейер для подачи заполнителей в смеситель | Motor (двигатель) | 45kW | 1unit |  |
|  | Reducer (Редуктор) | TIT9-15 | 1unit |  |
|  | Belt support (Ленточная поддержка) | Double aisles | 1set |  |
|  | Belt (конвейер) | NN200-B10x1000 | 1unit |  |
|  | Weight tension device (установка напряжения) |  | 1set |  |
|  | Collecting hopper (бункеры сбора заполнителя) |  | 1unit |  |
|  | Cleaner (установка подчистки) | B1000 | 1set |  |
|  | Emergency pull-cord safety switch (аварийный выключатель) |  | 1set |  |
| Бетоносмеситель | Mixer (смеситель) | JS3000D | 1unit |  |
|  | Motor (двигатель) | 55kW | 2units |  |
|  | Reducer (редуктор) | Trasmital | 2units |  |
|  | Hydraulic unit (гидросистема) | 3kW | 1set |  |
|  | Lubricating system (система смазки) |  | 1set |  |
| Металлоконструкция | Framework (копрус) |  | 1set |  |
|  | Waiting hopper (переходный бункер) |  | 1unit |  |
|  | Staircase, platform, handrails Лесница, платформа, поручени |  | 1set |  |
|  | Cylinder (цилиндр) | Ø100/S200 | 2units |  |
|  | Vibrator (вибратор) | 0.25kW | 1unit |  |
| Дозатор воды | Weighing tank (бак взвешивания воды) | 700kg±1% | 1unit |  |
|  | Pump (погруженный насос) |  | 1set |  |
|  | Pipelines (проводки) | 3” | 1set |  |
|  | Load cell (датчик) | 1000kg | 1unit |  |
|  | Butterfly valve Бабочко-образный клапан | DN200 | 1unit |  |
|  | Butterfly valve Бабочко-образный клапан | Φ80 | 1unit |  |
|  | Butterfly valve Бабочко-образный клапан | Φ50 | 1unit |  |
| Дозатор цемента | Weighing hopper (бункер взвешивания цемента) | 1800kg max | 1unit |  |
|  | Load cell (датчик) | 1000kg | 3sets |  |
|  | Butterfly valve Бабочко-образный клапан | VIFS300-CP100 | 1unit |  |
|  | Vibrator (вибратор) | 0.25kW | 1unit |  |
| Дозатор пыли | Weighing hopper (бункер взвешивания цемента) | 600kg±1% | 1unit |  |
|  | Load cell (датчик) | SBC-500 | 3sets |  |
|  | Butterfly valve Бабочко-образный клапан | VIFS250-CP100 | 1unit |  |
|  | Vibrator (вибратор) | 0.25kW | 1unit |  |
| Дозатор добавок | Weighing tank (stainless) бак взвешивания(нержавейка) | 40kg±1% | 2units |  |
|  | pump (насос) |  | 2units |  |
|  | Pipelines (проводки) |  | 2sets |  |
|  | Load cell (датчик) | TSC200 | 2units |  |
|  | Pneumatic butterfly valve (Пневматический бабочко-образный клапан) | Ø50 m/switch | 2units |  |
|  | Pneumatic valve (Пневматический клапан) | Φ25 | 2units |  |
|  | Cylinder (цилиндр) | 32-100 | 2units |  |
| Устройство сжатого воздуха | Air compressor (компрессор) | S10C10-AC-NF, 7.5kw | 1sets |  |
|  | Pipelines (проводки) | 1” | 1set |  |
|  | Storage tank (бак хранения) | 1m3 | 1unit |  |
|  | Storage tank (бак хранения) | 0.125m3 | 1unit |  |
|  | Air filter (фильтр воздуха) | G1” | 1unit |  |
|  | Air filter, regulator, lubricator (фильтр воздуха, регулятор, смазка) | G1” | 1unit |  |
| Система управления | Control room (Кабина оператора) |  | 1unit |  |
|  | Control software (программа управления) |  | 2set |  |
|  | Management computers (компьютеры) | ADLink industrial computer (ADLink индустриальные компьтеры) | 2set |  |
|  | 17'Liquid crystal display Screen (17"жидко-кристаллический экран) |  | 2set |  |
|  | Control panel (панель управления) |  | 1unit |  |
|  | Electrical cabin (электрическая кабина) |  | 1unit |  |
|  | Electronic cabin (электронная кабина) |  | 1unit |  |
|  | PLC |  | 1set |  |
|  | PLC |  | 1set |  |
|  | Printer (принтер) |  | 1set |  |
|  | Monitored control system (контрольная система) |  | 1set |  |
| Общая сумма на условиях EXW (завод NFLG, Китай) | ЕВРО 185,000.00 |

| Стоимость конфигурации для зимнего использования: |
| --- |
| 1. Aggregate dosage Бункеры для заполнителей | Cover for Agg. Hopper Крыши над бункерами |  | 1set | 48,000.00 ЕВРО |
|  | Opening system of Agg. Hopper |  | 1set |  |
|  | Система открытия |  |  |  |
|  | Framework |  | 1set |  |
|  | Каркас для покрытия |  |  |  |
| 2. Feeding belt Конвейер | Framework |  | 1set |  |
|  | Каркас для покрытия |  | 1set |  |
| 3. Tower Башня | Framework |  | 1set |  |
|  | Каркас для покрытия |  | 1set |  |
|  | Radiator and steam pipes |  | 1set |  |
|  | Трубы и радиаторы для отопления |  |  |  |

| Общая сумма с полной конфигурацией для зимнего исполнения на условиях EXW (завод NFLG, Китай) | 233,300.00 ЕВРО |
| --- | --- |

| 3. Дополнительные оборудования по желанию заказчика |
| --- |
| Наименование | Описание | Количество | Цена (Eвро/EXW) |
| Шнеки | Ø273 | 1 unit | € 3,260.00 |
| Шнеки | Ø323 | 1 unit | € 3,850.00 |
| Фильтр для силоса |  | 1 unit | € 2,430.00 |
| Аксессуары для силоса | Датчик уровня для силоса, устройство для аэрации, тарельчатый клапан,соленоид-клапан | 1 set | € 1,500.00 |
| Силос цемента | 100t, bolted | 1 unit | € 13,600.00 |

При изучении просим учесть, что комплектация дана максимальная, от некоторых узлов (силос цемента, Надбункерные крышки, покрытие, и т.д.), Заказчик может отказаться с пересчетом общей цены!

1. Порядок оплаты: аванс в размере 30% общей суммы, остальное 70% безотзывным аккредитивом с оплатой траттами на предъявителя или прямым переводом.

2. Срок действия предложения: 60 дней (2008-03-31)

3. срок изготовления: 90-120 дней

Мотаж, пуско-наладка и обучение:

Отправление инженеров (шеф-монтажа), который инструктирует монтаж, пусконаладку и обучение, на 30 дней. В цену входит стоимость шеф-монтажа.

2. Покупатель должен нести расходы за питание и проживание для инженеров (шеф-монтажа).

3. Покупатель должен нести расходы на транспорт в вашем стране

4. Вне 30 дней покупатель должен выплатить 50 евро в день.