Цена и список полностью автоматизированного комплекта оборудования по производству краски. 10 000 тонн/год

| # | Наименование системы | Наименование оборудования | Спецификация | Кол-во | Ед. Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система управления | Автоматическая система управления | Включает: промышленные программные компоненты, промышленный компьютер, шкаф электроуправления, реле,воздушный выключатель, электрическую схему, датчик взвешивания, манометр взвешивания, пневматический шаровой клапан, кабинет электроуправления, электромагнитный клапан, сигнализирующую установку итд (автоматическое дозирование) | 1 | 48.096 | 48.096 |
|  |  | Шкаф мощного электричества Strong current panel | Включает шкаф электроуправления, реле, протекторное устройство, электроцепь, провода итд. | 1 | 2.6 | 2.6 |
| 2 | Система всасывания сырья | Вакуумный насос | 11KW（кол-во выкачивания воздуха 7m3/мин） Shandong Zhenguo | 2 | 1.55 | 3.1 |
|  |  | Вакуумная буферная емкость | Нержавеющая сталь 304, 30L, толщина 5mm | 2 | 0.45 | 0.9 |
|  |  | Флюидный резервуар | 5m3，PE | 5 | 1.9 | 9.5 |
|  |  | Резервуар с чистой водой | 5m3，PE | 1 | 1.9 | 1.9 |
|  |  | Резервуар с добавками | 500L, top and bottom socket, stainless steel 304, vacuum suction, 4mm thick | 12 | 1.2 | 14.4 |
|  |  | Резервуар взвешивания вспомогательных добавок | 600L, stainless steel 304, with sensor seat, 3mm thick | 2 | 1.4 | 2.8 |
|  |  | Резервуар для взвешивания флюида | 1000L，304 резервуар из нержавеющей стали,с датчикомтолщина 3mm | 1 | 2.1 | 2.1 |
|  |  | Порошковая автоматическая система подачи сырья | Слот порошкового добавления,нержавеющая сталь 304，полировка внутри и снаружи， Толщина 2mm，150L | 3 | 0.55 | 1.65 |
|  |  |  | Пневматический шаравой клапан, 3 дюйма | 3 | 0.31 | 0.93 |
|  |  |  | Электромагнитный клапан | 3 | 0.05 | 0.15 |
|  |  |  | Ящик управления (контрольный прибор, датчик давления, импульсный источник питания) | 3 | 1.2 | 3.6 |
| 3 | Система диспертирования | Комплектующая система диспертированого бака из нержавеющей стали. | Бак 1000L，Φ1200*750*5mm Верхняя и нижняя головка с уплотнением, нержавеющая сталь 304, зеркально полированая поверхность внутри и снаружи; 4 шт опоры; горловина быстро открывающегося типа; материал из нержавеющей стали, с силиконовым уплотнительным кольцом и 22KW высокоскоростная рассеивающая (диспертирующая) машина в комплекте | 1 | 3.65 | 3.65 |
|  |  |  | 22KW; нержавеющее двух уровневое зубчатое принудительное раздробляющее колесо(диск); Нержавеющая рассеивающая ось；Япония NSK подшипник; без механического уплотнения водного охлаждения; | 1 | 2.3 | 2.3 |
|  |  |  | Электродвигатель Сименс, Beide，22KW，0-1450вращение/мин | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  |  | Преобразователь Fulin, с 22KW электродвигатель | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | 1500L Комплектующая система диспертированого бака из нержавеющей стал | Бак 1500L，Φ1300*1000*5mm Верхняя и нижняя головка с уплотнением, нержавеющая сталь 304, зеркально-полированая поверхность внутри и снаружи; 4 шт опоры; горловина быстро открывающегося типа; материал из нержавеющей стали, с силиконовым уплотнительным кольцом и 30KW высокоскоростная диспертирующая машина в комплекте | 1 | 4.55 | 4.55 |
|  |  |  | Высокоскоростная рассеивающая машина (приводная часть) 30KW; нержавеющее двух уровневое зубчатое принудительное раздробляющее колесо(диск); Нержавеющая рассеивающая ось；Япония NSK подшипник; без механического уплотнения водного охлаждения; | 1 | 2.65 | 2.65 |
|  |  |  | Электродвигатель Сименс, Beide，30KW，0-1450вращение/мин, 4х уровневый В5 | 1 | 0.95 | 0.95 |
|  |  |  | Преобразователь Fulin, с 30KW электродвигатель | 1 | 0.9 | 0.9 |
|  |  | Горизонтальнаяпесчаная мельница | 30KW 60L высокомолекулярное рассеивающее колесо(диск) | 1 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | Буфер | Нержавеющая сталь 304 (с песчаной мельницей в комплекте） | 1 | 0.35 | 0.35 |
|  |  | Мембранный насос | 1.5 дюйма (с песчаной мельницей в комплекте） | 1 | 0.65 | 0.65 |
| 4 | Система окрашевания | 1500L Комплектующая система нержавеющего бака смешивающего краски. | Бак 1500L，Φ1300*1000*5mm Верхняя и нижняя головка с уплотнением, нержавеющая сталь 304, зеркально-полированая поверхность внутри и снаружи; 4 шт опоры; горловина быстро открывающегося типа; материал из нержавеющей стали, с силиконовым уплотнительным кольцом и 7.5KW низкоскоростная рассеивающая машина в комплекте | 1 | 4.55 | 4.55 |
|  |  |  | Низкоскоростная смесительная установка 7.5KW со станиной в комплекте, лезвия смесителя геметизирующего типа, нержавеющая смесительная ось, приводная муфта итд | 1 | 2.1 | 2.1 |
|  |  |  | Электродвигатель Сименс, Beide，7.5KW，0-1450rpm 4х уровневый В5 | 1 | 0.55 | 0.55 |
|  |  |  | Редуктор Jiangsu Guomao Планетарный циклоидальный редуктор, соотношение скорости 17:1, 85 вращение/мин | 1 | 0.55 | 0.55 |
|  |  | 2000L Комплектующая система нержавеющего бака смешивающего краски. | Бак 2000L, Φ1400*1100*5mm Верхняя и нижняя головка с уплотнением, нержавеющая сталь 304, зеркально-полированая поверхность внутри и снаружи; 4 шт опоры; горловина быстро открывающегося типа; материал из нержавеющей стали, с силиконовым уплотнительным кольцом и 7.5KW низкоскоростная рассеивающая машина в комплекте | 2 | 5.15 | 10.3 |
|  |  |  | Низкоскоростная смесительная установка 7.5KW со станиной в комплекте, лезвия смесителя геметизирующего типа, нержавеющая смесительная ось, приводная муфта итд | 2 | 2.1 | 4.2 |
|  |  |  | Электродвигатель Сименс, Beide，7.5KW，0-1450rpm 4х уровневый | 2 | 0.55 | 1.1 |
|  |  |  | Редуктор Jiangsu Guomao Планетарный циклоидальный редуктор, соотношение скорости 17:1, 85 вращение/мин | 2 | 0.55 | 1.1 |
|  |  | 3000L Комплектующая система нержавеющего бака смешивающего краски. | Бак 3000L, Φ1500*1500*5mm Верхняя и нижняя головка с уплотнением, нержавеющая сталь 304, зеркально-полированая поверхность внутри и снаружи; 4 шт опоры; горловина быстро открывающегося типа; материал из нержавеющей стали, с силиконовым уплотнительным кольцом и 11KW низкоскоростная рассеивающая машина в комплекте | 1 | 5.9 | 5.9 |
|  |  |  | Низкоскоростная смесительная установка 11KW со станиной в комплекте, лезвия смесителя геметизирующего типа, нержавеющая смесительная ось, приводная муфта итд | 1 | 2.9 | 2.9 |
|  |  |  | Электродвигатель Сименс, Beide, 11KW, 4х уровневый | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  |  | Редуктор Jiangsu Guomao Планетарный циклоидальный редуктор, соотношение скорости 17:1, 85 вращение/мин | 1 | 0.85 | 0.85 |
| 5 | Stone paint mixing system | 1500L Stone paint mixing system | Нержавеющий смесительный бак 1500л/партия (верхняя и нижняя головка с уплотнением, нержавеющая сталь 304, зеркально-полированая поверхность внутри и снаружи; нержавеющие поддерживающие уши, быстро открывающаяся горловина) | 1 | 4.55 | 4.55 |
|  |  |  | Низкоскоростная смесительная установка 15 KW (циклоидальное цевочное зубчатое колесо редуктор23:1) 4х уровневый электродвигатель Сименс, редуктор Jiangsu Guomao | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  | Рамного типа спираль со смесительной установкой с 15KW редуктором в комплекте, включает рамного типа спираль со смесительными лезвиями, смесительная ось, приводная муфта итд. | 1 | 2.35 | 2.35 |
| 6 | Система фильтрации | Recoil bag filter | Нержавеющая сталь 304 | 4 | 1.15 | 4.6 |
| 7 | Оборудование для обработки воды | Оборудование обработки чистой воды | Расход воды на каждый час 1 т | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | Система разгрузк и наполнения сырья | Полуавтоматическая наполнительная машина | Assembly (сборочная) | 1 | 4.9 | 4.9 |
|  |  | Полуавтоматическая наполнительная машина | Assembly(сборочная) | 1 | 3.6 | 3.6 |
|  |  | Замазывающая упаковочная машина | Assembly(сборочная) | 1 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | компрессорr | 11KW, Shanghai | 1 | 0.65 | 0.65 |
| 9 | Трубопроводные акксессуары | Трубопроводные акксессуары | Включают нержавеющий клапан, быстро присоединяющию соединительную головку, различных размеров нержавеющие трубы, шланг | 1 | 44.3 | 44.3 |
| 10 | Рабочая площадка | Рабочая площадка | Дл.17м, шир3м, высота 2м; Поверхность 3mm алюминевая волнистая панель, нержавеющие перила | 1 | 10.71 | 10.71 |
|  |  | Площадка для взвешивания | Дл.6 м, шир2 м, высота 2 м; Поверхность 3mm алюминевая волнистая панель, нержавеющие перила | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | Площадка для резервуаров | Дл.17 м, шир1,9 м, высота 2 м; Поверхность 3mm алюминевая волнистая панель, нержавеющие перила | 1 | 6.78 | 6.78 |
| Итого | —— | 246.836 |
| Пуско-накладка | 246.836*15% | 37.02 |
| Налог | （246.836+37.02）*6% | 17.03 |
| Сумма | ￥3,008 ,860 юаней /6,2 = 485.300 $ | 3,008,86 |

Список оборудования системы управления

Датчик взвешивания

| No. | Наименование | Спецификация | Брэнд | Кол-во | Ед. Цена(юань) | Сумма (юань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик взвешивания | 1.5T (используется с 600 л резервуаром взвешивающим дополнительные добавки） | Zhonghang diance | 6 | 1800 | 10800 |
| 2 | Датчик взвешивания | 2T (используется с 1000 л резервуаром взвешивающим дополнительные добавки） | Zhonghang diance | 3 | 3700 | 11100 |
| Итого | —— | 21900 |

Итого：￥21900 – 3.532 $

2. Измерительный прибор для взвешивания

| No. | Наименование | Спецификация | Брэнд | Кол-во | Ед. Цена(юань) | Сумма (юань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный прибор | WT20G | Beijing Datong | 3 | 15500 | 46500 |
| Итого | —— | 46500 |

Итого：￥46500 – 7500 $

3. Электромагнитный клапан

| No. | Наименование | Спецификация | Брэнд | Кол-во | Ед. Цена(юань) | Сумма (юань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнитный клапан | —— | Taiwan Sunrise | 23 | 770 | 17710 |
| Итого | —— | 17710 |

Итого：￥17710 – 2856 $

4. Пневматический шаровой клапан

| No. | Наименование | Спецификация | Брэнд | Кол-во | Ед. Цена(юань) | Сумма (юань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пневматический шаровой клапан | 1 дюйм | Zhejiang Kangsaite | 12 | 1770 | 21240 |
| 2 | Пневматический шаровой клапан | 2 дюйма | Zhejiang Kangsaite | 11 | 3050 | 33550 |
| Итого | —— | 50190 |

Итого: ￥54790 – 8 837 $

Пневматический шаровой клапан                          Выключатель аварийного устройства

5. Выключатель аварийного устройства

| No. | Наименование | Спецификация | Брэнд | Кол-во | Ед. Цена(юань) | Сумма (юань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное устройство | —— | Zhejiang Kangsaite | 23 | 670 | 15410 |
| Итогоl | —— | 15410 |

Итого：￥15410 – 2 485 $

6. Другое

| No. | Наименование | Спецификация | Брэнд | Кол-во | Ед. Цена(юань) | Сумма (юань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф электроуправления | Jean type | Beijing | 1 | 28000 | 28000 |
| 2 | Промышленный компьютер | —— | Taiwan | 1 | 15000 | 15000 |
| 3 | PLC система управления | FX2N | Japan Mitsubishi | 1 | 2400 | 24000 |
| 4 | Расширеный интерфейс | —— | —— | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | Light isolation multi-serial port card светоизолированная мультисерийная карта | —— | Taiwan | 1 | 9000 | 9000 |
| 6 | Промышленное программное обеспечение | 128 | Beijing Century Star | 1 | 28000 | 28000 |
| 7 | Компоненты управления | Включает трансформатор-редуктор, импульсивный источник питания, кнопка итд | Buttons, Japan; Switch, China; Isolating transformer, Huatong. | 1 | 28000 | 28000 |
| 8 | Трилинейная соединительная коробка | —— | —— | 3 | 2200 | 6600 |
| 9 | Программа дозировки | —— | Beijing Saideli | 1 | 55000 | 55000 |
| 10 | Проекторная схема рабочей площадки, установка, урегулирование | —— | —— | 1 | 6500 | 6500 |
| 11 | провод датчика, провод электромагнитного клапана итд | 15000м | —— | 1 | 62000 | 62000 |
| 12 | Источник бесперебойного питанияUPS | —— | —— | 1 | 900 | 900 |
| 13 | PLCискусственная линия PLC artificial line | —— | Japan Mitsubishi | 1 | 1050 | 1050 |
| 14 | Акксессуары для датчика | —— | —— | 3 | 800 | 2400 |
| Итого | —— | 266950 |

Итого：￥266950 – 43 056 $

Автоматическая система управления

Итого：￥423 260  - 68 267 $