廊 坊 市 九 天 农 业 工 程 有 限 公 司

温室工程

Объект теплицы

技术方案

Технический проект

2010年03月

март 2010г.

目录

1、	温室概况	2

Общее положение теплицы

2、型号说明	2

Комментарий моделей

3、温室主体	2

4、内遮阳系统	5

5、外遮阳系统	6

6、天窗通风系统	7

7、湿帘－风扇降温系统	7

8、内循环系统	9

9、供暖系统	9

10、滴灌系统	9

12、照明系统	10

13、配电系统	10

出厂价预算	12

14、控制系统	13

15、施肥器	14

# 温室概况

Общее положение теплицы

温室所在地区冬天温度达到-20℃，在夏天，温度会达到38度，在温室里种植的农

作物是西红柿等农作物。

Зимой температура места нахождения теплицы достигается до -20 градусов, а летом температура до 38 градусов высшее нуля. В теплице выращиваются помидоры и т.д.

该温室项目选用JT-H8-A型弧形充气膜温室。温室南北走向，温室跨度8.0m，柱距5.0m。轴线总面积10000.0m2。主体钢结构采用热镀锌管材；顶部采用双层膜覆盖,墙体采用8mmPC板。温室设内遮阳系统、外遮阳系统、天窗通风系统、风机湿帘降温系统、供暖系统、自动控制系统、配电系统等。

Теплицы пользуется дугообразной оболочке (модель JT-H8-A), расположится по направлению Юго-Севера, Ширина теплицы 8.0 метров, расстояние между опорами столбами 5.0 метров. Ось общей площади 10000.0 кв.м. Основная метал. конструкция пользуется оцинкованная труба; Для покрытия двухслойные плёнки, для стены пользуются пласт. плиты толщиной 8мм. У теплицы есть внутренняя и внешняя противосолнечная система, вентсистема, система холодного каскада, система нагревания, автоуправления и система распределения.

# 2、型号说明

Объяснение моделей

JT— H 8.0—   A

充气膜Плёнка

单栋跨度8.0m Пролёт 8.0м.

室顶弧形结构Дугообразная конструкция

九天温室 Теплица

# 3、温室主体Главный корпус

3.1 性能指标Показатель

1)风载Способность против ветра：0.45KN/m2          4)最大排雨量Максимальная способность канализации：140mm/h

2)雪载Способность против снега：0.5KN/m2                 5)吊挂载荷Навесная способность：15.5Kg/m2

3)恒载Постоянная загрузка：15 KG/m2                 6)电参数Параметр электричества：220/380V，50HZ

3.2 规格尺寸Размер

温室南、北为山墙，跨度8.0m，山墙长8.0m×25＝200.0m；

Длина 8.0м.*25=200.0м.

东、西为侧墙；开间5m，侧墙长5m×10＝50.0m；轴线面积10000.0m2。

Ширина 5.0м.*10=50.0м. Площадь ося 10000.0кв.м.

檐高4m，脊高6.0m。

Высота стреха 4м. Высота позвоночника 6.0м.

3.3 温室覆盖材料Материал покрытия

温室顶部采用双层塑料膜覆盖；Для покрытия теплицы пользуются двухслойные пластиковые плёнки塑料膜选用普拉斯克PEP聚乙烯无滴长寿膜，Пластмассовая плёнка пользуется ПРАСК PEP Полиэтилен долгожизненная плёнка外层防紫外线，内层防结露，外层膜厚度0.15mm，内层膜厚度0.12mm。薄膜采用加强卡槽卡簧固定，可防御10级风力。

Внешняя поверхность Пластмассовой плёнки антиультрафиолет, внешняя стенка антиобледенение, толщина внешней плёнки 0.15мм, внутренняя плёнка 0.12мм. Плёнка фиксирована сильными держателями, может против ветровое усилие свыше 10 уровень.

加强卡槽技术参数：Технические параметры:

1)材质：热镀锌板，屈服强度235Kg/mm2   Материалы: Оцинкованный лист, интенсивность  3)厚度Толщина：0.65mm

2)宽度Ширина：30mm  4)成型工艺：冷弯成型Техника формирования: Гнутый профиль

加强卡簧技术参数：Параметры

1)材质Материал:：70#弹簧钢                           3) 防腐形式：尼龙涂层，塑封端头Консервация: Нейлон поверхность, пластмассовая голова

2)直径Диаметр：Ф2.5mm                   4) 结构形式：蛇形结构，展开长度2m Конструкция: Позучий, развёрнутая длина 2м

两层薄膜之间充气后产生50mm~100mm空气间层，具有良好的保温性能，每弧形顶一套充气泵，共25套。Между двумя слоями пластмасс появится атмосфера с толщиной 50-100мм, чтоб сохранно тепло, на вершине покрытия насос, всего 25 наборов.充气泵技术参数：Параметры:

1)风量Количество ветья:：5m3/min            4)电机功率Ветровая нагрузка：60W

2)风压Давление ветра:：25Pa             5)电机电压Напряжение вольтаж:：220V

3)电机转速Вращательное действие быстро：3030r/min

温室墙体覆盖采用8mm聚碳酸酯（PC）中空板覆盖Покрытие стены пользуются плиты PC с толщиной 8мм

PC板具有极好的强度、刚性、硬度、韧性和抗破裂的综合性能和良好的透光性，材料内表面具有防结露功能。Плитки PC содержатся в себя хорошие напряжённость, крепость, твёрдость, вязкость, светопроницаемость, внутренняя стенка имеет функцию антиобледения. Плитки вклейются и фиксируется алюминиевый сплав и спец. антистарительная пластмагнитная лента.PC板用铝合金专用型材固定及抗老化胶条密封，彻底解决了温室密封不严的问题。

PC板技术参数：Параметры:

1）厚度Толщина:  8mm          2）传热系数Теплопроводный коэффициент:  3.4W/m2·k

3）透光率Светопроницаемость:  ≥ 80%

3.4 主体钢结构Стальная конструкция

温室主体钢结构采用我公司生产的热镀锌管材及型材，使用年限20年以上。主体钢结构全部是标准化、工业化生产（包括小的连接件、配件），提高了温室主体的标准化程度，装配合理，温室整体结构稳定性大大加强。采用热镀锌防腐螺栓联接，无焊点。На конструкцию пользуются оцинкованные трубки со сроком пользования 20 лет. Всё по стандарту серийного изготовления (в том числе соединители и акксесуары), стабильность укреплена. Оцинкованные трубки созданы без спай.

1）立柱采用□40×80×2矩形管，内外热镀锌防腐；Боковая штанга пользуется труба прямоугольника, оцинкованная консервация

2）墙面檩条采用□30×50×2矩形管，内外热镀锌防腐；

Балка стены пользуется трубка прямоугольника, оцинкованная консервация двухсторонные

3）拱形梁采用我公司特有工艺制成的50×61.5×1.5双圆弧内外热镀锌钢管。

Дугообразные палки пользуются наша собственная специальная круглая оцинкованная дуга

4）下悬杆采用φ45×1.5内外热镀锌圆管；

Нижняя часть пользуются оцинкованная труба

5）支撑杆采用φ45×1.5和φ32×1.5内外热镀锌圆管；

Опорная палка пользуется двухсторонняя оцинкованная труба

6）脊檩采用φ33×3.25内外热镀锌圆管；

Прогон пользуется двухсторонняя оцинкованная труба

7）天窗用料为□30×50×2矩形管，内外热镀锌防腐；

Фонарь пользуется двухсторонняя оцинкованная труба, прямоугольника

8）雨槽采用宽448mm，厚1.5mm的热镀锌钢板冷弯成型（本公司特有设备罗拉成型，长度可因温室不同随意改变，属国内首创技术）；

Бак пользуется двухсторонняя оцинкованная плитка (модуляция Лора, длина меняется от температуры теплицы, патент изобретения)

9）槽下设置“几”字龙骨，增加结构强度（本公司特有设备罗拉成型，长度可因温室不同随意改变，属国内首创技术）；

Под баком есть киль, укрепляют крепость конструкции

10）连接件采用热镀锌钢板冲压成型，外形美观；

Соединительные деталь пользуется оцинкованная плитка, штамповка красивая

11）采用热镀锌加强螺栓和自攻螺丝联接，无焊点。

пользуется оцинкованная болт и винт, без спай.

3.5  门Дверь

温室南侧设4套门，门尺寸为宽2.5m×高2.4m，铝合金双扇推拉门，双层玻璃覆盖。Южная теплица - 4 двери, размер ширина высота, алюминиевый сплав, двухслойные стеклянные покрытия.

3.6  基础Основа

四周为条形基础，中间为独立点式基础，内外高差150mm，基础上表面标高为0.500mm，四周设置砼散水，具体见施工图。Крепость и центр крепости, разница между высотой внешний и внутренний , верхний уровень , на 4 границе выхода воды.

3.7  屋面排水Водоотлив дренаж

屋面排水为双坡排水方式，排水坡度为3‰。天沟排水孔下设置φ110PVC排水管（不在质保内）。Два наклона у дренажа, уклон наклона 3%%. Под трубке дырка для выхода воды PVC (вне гарантия)

3.8 缓冲间Буфера между

温室门外设置缓冲间，保证冬天室外冷空气不能直接进入温室，缓冲间长4.5m×宽2.5m×高3.0m，墙体采用4mm玻璃覆盖，屋面采用8mm阳光板覆盖。

Установить буфер вне оранжереи, гарантия может быть непосредственно в зимний холодный воздух снаружи, что бы не проникал в парник, Делается  буфером между длина ширина 2,5 м × 4,5 м × высокого 3.0м, стены покрыты 4мм стекла, солнечных панелей крыши, покрытой 8 мм.

# 4、内遮阳系统

4.1 设计条件

设置内遮阳是温室节能、遮阳、温度控制和湿度调节的有效手段。遮阳保温幕的独特优点在于它将阳光反射而不是吸收阳光，有效降低温室内光照度，同时使作物和空气温度相应降低；独特的材料阻挡温室向外界发射的热辐射，可以保持幕布下的热量不散失；加湿时关闭遮阳幕将使温室内湿度迅速增加，同时，遮阳幕的下表面对从温室内发射过来的热幅射有很好的吸收能力，使幕布能保持较高的温度，幕布的较高温度可以防止冷凝，避免幕布下表面产生冷凝水滴。

Дизайн условий в ВС создает  в парнике сохранение энергии, затенение, контроль температуры и влажности корректировки эффективных средств. Уникальные преимущества тепловых теней экрана является то, что он будет отражать солнечный свет, а не поглощают солнечный свет. Сокращения парниковых интенсивности света, в то время как урожай и снижение температуры воздуха; уникальная оранжерея блок материал теплового излучения с внешним миром, можно сохранить тепло.  мокрый экран тень закроет когда парниковых влажность резко возросло, а на нижней поверхности экрана ВС парниковых выбросов от теплового излучения и очень хорошая емкость поглощения, так что занавес поддерживать более высокую температуру, занавес более высокой температуре для предотвращения конденсации, во избежание конденсации поверхности к следующему экрану.

4.2齿轮齿条传动系统工作原理Стойки и шестерня Драйв Система работает отлично.

电机带动传动轴运转，传动轴上的齿轮/齿条副将圆周运动变成直线运动。与齿条连接的推拉杆通过十字连接带动铝合金活动推杆在幕线上平行移动，铝合金活动推杆拉动幕布一端缓慢展开、收拢，全部展开及收拢后分别触动开、合限位器开关，电机停止，运行结束。共设置2套传动系统。

Эксплуатация двигателя. Ведомый вал, приводной вал на редукторе / стойку хорошая литая, круговые движения в линейное движение. Связанные с стойки кросс-коннекта двухтактный стержень работает деятельности сдачи линии алюминия занавес параллельно деятельности положить алюминия занавес потянув один конец обеспечивает медленный старт, Shoulong, все были затронуты начала и Shoulong открытия и закрытия концевого выключателя , двигатель останавливается, запустить в конце. 2 комплекта передачи были установлены.

4.3系统基本组成Система состоит из высококачественных компонентов.

4.3.1 控制箱及电机Блоки управления и двигателя

该箱内装配有幕布展开与合拢两套接触器，即可手动开停，又可通过行程开关，实现自动停车。驱动电机、联轴器和减速电机为专用电气设备，与控制箱相连接，该电机输出轴处配备了行程开关，限位准确，使整套系统运行平稳可靠。

Коробка оснащена двумя наборами экрана, чтобы начать и обеспечить тесный контакт, вы можете вручную остановить открытия, но и через поездки переключатель для автоматической остановки. Драйв двигатели, сцепления и мотор-редукторов для специального электрооборудования. А также блок управления подключен к оси мощность двигателя оснащены спец выключатель, ограничение очень точное , так, чтобы вся система была устойчива и надежна.

电机参数：Мотор параметры

1）行程Путешествовать：3.7m                2）电源：380v，三相，50HZ

3）转速Скорость;5.2 R/min             4）扭矩Крутящий момент：800N.m

4.3.2 齿条副Заместитель стойку

采用齿轮齿条，设计合理，质量可靠，运行平稳无噪音。沿温室跨度等间距均布。

При передаче и стойки, гарантируют, надежное качество, бесперебойное функционирование без шума. На равном расстоянии вдоль размаха равномерной парниковой системы.

齿条技术参数Стойка характеристики

1）模数Модуль：4                       2）防腐形式：热镀锌Коррозия формах: горячеоцинкованной

3）齿条长度：2970 mm             4）齿条高度：40 mm

4.3.3 传动部分Передача части

传动轴采用1寸热镀锌钢管，电机安装在传动轴的中部，齿条付均布。推拉杆为6分.热镀锌钢管，每套齿条副连接1根，纵向与温室长度基本等长；铝合金活动推杆横向布置，拉动幕布展开、收拢，使幕布在运行中保持平展。

1-дюймовый вал с горячей оцинкованной стальной трубы, мотор установлен в шахте средней стойке платить форме. Толкатель по 6 позицый. Горячецинкованную стальная труба, каждому месту для подключения стойки, вертикальные и продолжительность основных и других парниковых газов длиной алюминия деятельности положить горизонтальным расположением, натягивая занавес начал Shoulong поддерживать с плоским экраном в работе

4.3.4幕线Шторы линии

幕线选用Φ 2.05mm透明聚酯线，上幕线间距1米均布，下幕线间距0.5m均布。Выберите Φ 2.05mm прозрачном экране провод  полиэстер, 1 метр на экране равномерной межстрочный интервал, межстрочный интервал 0,5 м в соответствии с едиными действовать

4.3.5幕布Занавес

幕布采用斯文森XLS16优质铝箔编织幕布。遮阳率65%，保质期5年，寿命8年。Экран с высоким качеством алюминиевой фольги ткать занавес XLS16 Свенссон. Заливка размере 65%, 5-летний срок хранения, Продолжительность гарантированной работы не менее  8 лет.

# 5、外遮阳系统Заливка системы

5.1 设计条件Проектный режим

在夏季，由于进入温室的太阳辐射热负荷太高，当使用外遮阳系统时，由于阻隔了大部分太阳辐射进入温室，在具有良好通风的温室中可将室内温度控制到只比室外高1℃的水平。如果和湿帘－风扇系统结合使用，能够创造出理想的温湿度环境，减少温室运行成本，节约能源消耗。В лето, потому что солнечного излучения в тепловую нагрузку парниковых слишком высока, поэтому используется внешние системы затенения, так как амплитуда солнечного излучения в теплице, парниковым хорошую вентиляцию, температуру в помещении можно регулировать только на 1 ℃ выше, чем на открытом воздушном уровне. Если и мокрый занавес - вентилятор системы, в сочетании, могут создать идеальную температуру и влажность окружающей среды, это приведет к снижению затрат парниковых операционной экономии потребления энергии.

传动系统安装在外遮阳骨架上，外遮阳骨架由热镀锌型材形成网架结构，主要材料为：Магистральная система передачи установлена за пределами тени, затенение рамках произведенных из качественных горячее- оцинкованных сетевых профилей. Структура, основные материалы:

1）立柱采用□40×80×2和□47×47×2矩形管，内外热镀锌防腐；

2）横梁采用□30×50×2和□40×80×2矩形管，内外热镀锌防腐。

1) столбец использованием □ 40 × 80 × 2, а □ 47 × 47 × 2 прямоугольные трубы, горячеоцинкованной и за ее пределами коррозии;

2) луч с □ 30 × 50 × 2, а □ 40 × 80 × 2 прямоугольные трубы, оцинкованные и за ее пределами коррозии.

5.2系统基本组成Система в основном состоит из

外遮阳传动部分同内遮阳。共设置2套。Заливка в рамках передачи части одного и того же оттенка. Были установлены 2 комплекта.

5.3幕线Шторы линии

幕线选用φ2.6mm黑色聚酯线，上下两层幕线均布，间距0.5m。Черный экран полиэфира линии выберите линию φ2.6mm, верхней и нижней линии ткани занавеса, 0.5m интервал

5.4幕布Занавес

采用斯文森LG外遮阳幕布。遮阳率65%,保质期5年，寿命8年。Заливка с экраном Свенссон LG. Заливка размере 65%, 5-летний срок хранения, жизнь на 8 лет.

# 6、天窗通风系统Скайлайт системы вентиляции

6.1 开窗形式Форма

温室每跨朝东坡面半拱通长开天窗。Кросс-восточном склоне каждой половины парниковых через длинную арку, чтобы открыть окно.

6.2 天窗数量和规格Количество и размер светового фонаря.

温室每屋面开1扇天窗，整个温室共开25扇天窗。Каждое открытое окно парниковых крыши, парниковый были открыты 25 фонарей.

6.3 天窗开启机构механизм открывания

开启机构采用齿轮齿条传动，运行平稳，故障率低。每扇天窗设置一个电机，传动轴（1″热镀锌管）同电机联接在一起，固定在拱形梁上，齿轮固定在传动轴上，齿条一端同齿轮啮合，一端铰结在天窗拱形梁上，传动轴的转动由齿轮齿条转变为天窗开启运动Организации принятия открытых реечные привода, плавный ход, низкий уровень отказа стстемы. Каждый просвет создать вентилятора, приводной вал (1 "горячеоцинкованной трубы), соединенных вместе с двигателем зафиксированные в арочных пучка, крепление вала шестерни, стойки передач сцепление с конца, одна сторона на крышу арки петли Результаты пучок, вращения вала в багажник и шестерни с момента открытия движения.

齿条技术参数

1）模数：4                     2） 防腐形式：热镀锌

3）结构形式：弧形(R=0.9米)     4） 高度：30mm

Стойка технические параметры 1) модуля: 42) коррозии формах: горячеоцинкованной 3) структура: дуги (R = 0,9 м), 4) Высота: 30 мм

电机参数：

1）行程：3.7m                2）电源：380v，三相，50HZ

3）转速;2.6R/min             4）扭矩：400N.m

Мотор параметров: 1) ход: 3,7 2) Электропитание: 380V, три фазы, 50HZ 3) скорость; 2.6R/min 4) Крутящий момент: 400N.m

# 7、湿帘－风扇降温系统Влажные занавес - вентилятор системы охлаждения

7.1设计原理Принципы проектирования

湿帘－风扇降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。系统选用蒙特公司湿帘及国产水泵系统、大风量风机。降温系统的核心是能让水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质时，与湿润介质表面进行的水气交换空气的显热转化为汽化潜热，实现对空气的加湿与降温。Влажный занавес - система охлаждения использует вентилятор охлаждения воды для достижения цели принципа испарительного охлаждения. Монте-системы компании используют мокрый занавес и сделал система водяного насоса, вентиляторов воздушного потока. Core система охлаждения позволяет охлаждающей воде равномерно Wet Wet удаляться по спей отводу на наружной стене. Занавес воздуха через мокрой среды и мокрый СМИ водообмена газа поверхности оптимальным теплом воздуха в скрытой теплоты испарения, чтобы достичь увлажнения и охлаждения воздуха.

湿帘安装在北墙体上，风扇安装在温室南墙体上。当需要降温时，启动风扇，将温室内的空气强制抽出，造成负压；同时水泵将水打在湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排出，从而达到降温目的。Влажные наружной стены установки на Севере, вентилятор установлен в теплице на южной стене. Когда дело доходит до охлаждения, вентилятор начинает сила парниковых воздуха, вызывая отрицательное давление; В то же самое время  качать воду играть в мокрые стены занавеса. Наружный воздух втягивается в внутрь, когда отрицательное давление на определенной скорости через разрыв с площадки. В результате испарения воды, охлаждения, холодного потоков воздуха через оранжерею, сильное поглощения тепла, с помощью вентилятора разряда, с тем чтобы достичь целей охлаждения.

7.2基本配置Базовая конфигурация

7.2.1湿帘：Влажные занавес

温室湿帘1.5m高、100mm厚湿帘长198m。在维护良好的情况下，使用寿命达5年。湿帘采用铝合金框架，不受温差影响而产生变形造成水帘漏水，影响使用。供水装置共8套。

湿帘外设30目白色防虫网，防止使用湿帘时昆虫进入。Парниковый мокрой 1,5 м занавес высокой, 100mm длина толстой 198m площадку. В случае правильного использования гарантированный с срок службы не менее 5 лет. Pad алюминиевая рама, от последствий искажений при температуре утечки занавес, влияющие. В общей сложности 8 наборов объектов водоснабжения. Pad 30 заказов периферической белый сачок для ловли бабочек, чтобы предотвратить насекомых запись при использовании мокрой занавес.

7.2.2水泵：6~10m3/台供水量，扬程10～25.0m。Насос: 6 ~ 10м3 / Тайвань водоснабжение, лифт 10 ~ 25.0m.

7.2.3供水装置：，ф32mm UPVC上水管材，阀门和过滤器等。Водоснабжение установки:, ф32mm UPVC Шеунг Шуй трубопроводы, клапаны и фильтры.

7.2.4淋水装置：UPVC管材，由喷淋管和反水板组成；喷水管径ф25mm，喷水孔径3mm，喷水孔距75mm。Опрыскивание оборудование: UPVC трубы, трубки распылителя и бегства пластин; сопло диаметром ф25mm, 3 мм отверстие спрей, 75mm спрей поле.

7.2.5回水装置：ф75mm回水UPVC管材。Бэкуотер устройства: ф75mm заводи UPVC трубы

7.2.6循环水池：长2m×宽1m×深1.5m，置于温室内。Оборотные бассейн: длина 1 м ширина × 2m × глубина 1,5 м, расположенные в теплице.

7.2.7 外翻侧窗окна Valgus стороны

为保证夏季湿帘正常进风和冬季湿帘侧保温，在湿帘外设置电动外翻侧窗，铝合金框架，传动采用齿轮齿条，覆盖采用8mm中空PC板。Чтобы обеспечить нормальную площадку летом мокрый занавес на ветер и зима сторону изоляции во влажной вне экрана установить власть вальгусной боковое стекло, рама из алюминиевого сплава, с реечные диск, покрытый 8 мм полый лист ПК.

电机参数：

1）扭矩：400N.m              2）电源：380v，三相，50HZ

3）电机功率：0.37kw          4）转速：5.2R/min

Параметры мотора: 1) Крутящий момент: 400N.m 2) Электропитание: 380V, три фазы, 50HZ 3) Мощность двигателя: 0.37kw 4) Скорость: 5.2R/min

7.2.8风扇：Вентилятор

温室南山墙布置42台国产优质的抗外强风风机，每台功率为1.1KW/台。单台风机流量40000m3/h，风机框架及叶片为镀锌钢板压制而成，从各个方面适应温室内湿热的环境。

Парниковый вентиляторная установка Nanshan  запроектировано 42 иностранного производства высококачественный  ветра вентилятор  каждый  мощность 1.1KW / Тайвань. Одноместный 40000m3 ветряная турбина / ч, и листьев воздуходувки каркас из оцинкованной стали, чтобы подавить, из всех аспектов окружающей среды адаптироваться к теплу парниковых газов.

# 8、内循环系统В рамках системы воздухообращения

8.1设计原理       Принципы проектирования

由于温室内是个密闭环境，因此温室中空气流动很少，而温室中一般湿度较高，在这种高湿无流动的空气环境中，极易滋生各种病虫害。因此设置环流风机,不仅可以减小温室内温度梯度,提高二氧化碳分布的均匀度,还可制造植物生长的微风环境,促进植物根系生长和减少病虫害发生。

每跨布置2台，温室内共设置50台环流风机。

Как парниковых закрытом помещении, так что поток воздуха в малых парниковых парниковых целом высокой относительной влажности воздуха, в котором нет движения воздуха окружающей среды влажности, могут с легкостью создавать различные вредителей и болезней. Так установить вентилятор циркуляции, может не только уменьшить градиент температуры парниковых, чтобы улучшить равномерность распределения углекислого газа, рост растений в ветер может создать условия для роста растений корня и уменьшить вредителей и болезней. Каждый пролет на две группы общей набора парниковых вентилятор циркуляции 50.

8.2 环流风机技术参数：

1）流量：3500m3/h              2）转速：1380rpm

3）电源：380v 50Hz            4）功率：185w

Тираж вентиляторы характеристики: 1) подача: 3500m3 / ч 2) Скорость: 1380rpm 3) Электропитание: 380V 50Hz 4) Сила: 185w

# 9、供暖系统  Система обогрева

9.1散热器类型

温室四周及柱间布置2″翅片式圆翼型热镀锌散热器，热源由用户提供至温室1m处。Тип теплицы и вокруг радиатора установлено между колоннами 2 "оцинкованной ребристых круглого крыла радиаторы, обогреватели, указанный пользователем в Департамент парниковых 1м

9.2 设计参数Дизайн параметры

室内设计温度18℃，室外温度-20℃，供水温度85℃，回水温度60℃。Крытый  расчетная температура 18 ℃, температура наружного воздуха -20 ℃, температура воды 85 ℃, температура обратной воды 60 ℃.

# 10、滴灌系统Капельное орошение системы

灌溉系统由水源工程、首部枢纽、管网和灌水器组成。Система орошения водой работает, первый центр, состав трубопровода и эмиттером

11.1水源工程：要求具有一定压力和流量的水源进入温室，水压大于1.5kgf/ cm2，水质达到市政自来水洁净程度。Вода Техника: требует определенного давления и расхода воды в теплице, давление воды больше, чем 1.5kgf / см2, качество воды в муниципальных чистоты воды.

11.2首部枢纽：首部包括阀门、过滤器、Первый хаб: во-первых, в том числе клапаны, фильтры,

11.3输配水管网和灌水器：干管采用给水PVC管，支管采用φ20PE管。 灌水器为滴灌管。Трубы и эмиттером: ПВХ трубы ствола с водоснабжением, ветки φ20PE трубки. Эмитент для промывания.

以种植番茄为例，每8m跨内种植10行番茄，每跨需布置10行，滴灌管滴头为内镶式，滴头迷宫结构设计精巧，流道长，滴水精密均匀；进水口多且具有过滤功能，加上宽流道紊流输水和双出口设计，细小泥沙随水排出，滴头不易堵塞，防堵性能极强；滴管材料含有紫外线吸收剂、防氧化剂及特殊添加剂，可任意铺放、弯曲和移动。主管采用华亚φ63PVC管；二级主管采用φ32PVC管。

Посадка помидоров, например, кросс-8m каждый помидор посадили 10 строк, 10 строк на крест быть организованы, а Встраиваемые капельного орошения труб стиле, компактная структура дизайн лабиринт излучатель, длина потока, равномерная капельного точностью; потребления и многое другое с фильтрацией, в сочетании с турбулентным потоком воды ширина канала и двойная конструкция выхода, мелкий песок с водой разряда, эмитентом засорения, попытки добиться высоких показателей; капельницей материалы, содержащие УФ-поглотитель, антиоксиданты и специальных добавок может быть прокладки, сгибание и движение. Расход  владение в Китае и Азии  φ63PVC; при грамотном использовании φ32PVC трубки.

滴灌管参数

- 直径：16mm

- 压力范围：0.5 kgf / cm2~3 kgf / cm2

- 流量范围： 2.2L/h

- 滴头间距：0.5m

Промывания параметр 1) Диаметр: 16mm 2) Диапазон давлений: 0,5 кгс / см2 ~ 3 кгс / см2 3) Диапазон потока: 2.2L / ч 4) расстояние между излучателем: 0.5m

# 12、照明系统Осветительные системы

每跨布置5盏三防灯，共125盏。功率P=40W。Каждый пролет на  пять-три  пары, в общей сложности 125. Мощность P = 40W

# 13、配电系统Распределительная система

13.1 本温室接地采用TN-S系统，温室内部N线与PE线分开敷设，在电缆进配电箱处按规范要求接地，接地电阻小于4Ω。Оранжерея с TN-S системой  заземления в линии N и PE парниковых отдельной строкой укладки кабеля распределительный в коробке офис в землю, в соответствии со спецификациями, сопротивление заземления менее 4Ω.

13.2 温室系统配置设置控制箱，按照控制对象分别按手动、停止控制。手动时通过面板开关直接操纵接触器来控制。Парниковая система конфигурации блока управления, соответственно, в зависимости от объекта, ручное управление и контроль рекомендовано остановить. При ручном управлении посредством сенсорной панели управления переключается на прямое управление.

13.3 按照标准采用线槽和线管布线。Использование стандартных каналов электропроводки и трубопроводов

13.4设备及电负荷Оборудование и электрические нагрузки

| 序号 | 名称 | 产地 | 配电 | 功率（KW/台） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内遮阳电机Мотор в ВС | 中国 | 380v 50Hz | 0.37 | 4 |
| 2 | 外遮阳电机 |  |  | 0.37 | 4 |
| 3 | 天窗电机 |  |  | 0.37 | 25 |
| 4 | 水泵 |  |  | 1.1 | 8 |
| 5 | 风机 |  |  | 1.1 | 42 |
| 6 | 侧窗电机 |  |  | 0.37 | 4 |
| 7 | 环流风机Тип Вентилятора |  |  |  | 50 |
| 8 | 照明灯 |  | 220v 50Hz | 0.04 | 125 |
| 9 | 充气泵Воздушный насос |  | 220v 50Hz | 0.08 | 25 |

备注：图片仅供参考。

# 出厂价预算заводские  цены на парник

| 温室规格 Парниковый размер | 8.0m×25=200m，5.0m×10=50.0m，面积共10000.0m2。 |
| --- | --- |
| 类别 内容 项目 | 面积 （数量） | 单价 (人民币) | 材料种类 | 造价 （万元人民币） / $ | 备注 |
| 1 | 温室基础 Парниковая база | 10000m2 | 37元/m 2 | 钢筋混凝土基础、散水等 Железобетонный фундамент, порошка, воды и других | 63500 |  |
|  | 骨架结构Скелет ( Каркас) | 10000m2 | 85元/m 2 | 热镀锌管材 Оцинкованные трубы | 145800 |  |
|  | 紧固件Застежка (Крепление) | 10000m2 | 4/m 2 | 热镀锌螺栓 及高强螺栓 Горячее цинкованые болты и высокопрочные болты | 6860 |  |
|  | 墙体覆盖 Облицовка стен | 覆盖Охватывать | 2935m2 | 58/m 2 | 8mm国产阳光板панели | 29230 | 包括外翻侧窗覆盖Включая валнистую окно- боковую крышу |
|  |  | 附件Приложение | 2935m2 | 28元/m 2 | 铝合金型材、密封胶皮等Алюминиевые профили, резиновые уплотнители и т.д. | 14100 |  |
|  | 屋面覆盖Кровли | 覆盖 材料 | 11857m2 | 10元/m 2 | 0.15mm+0.12mmPEP膜 | 20356 |  |
|  |  | 附件 | 11857m2 | 2元/m 2 | 卡簧、卡槽、自攻钉等Стопорные, слот для карты, самостоятельное управление спец-винт и т.д. | 4060 |  |
|  | 缓冲间Буфера между | 4座 | 6500元/座 | 结构、覆盖、门Структура, крыш, дверей | 4460 |  |
|  | 排水管Утечка | 52套 | 100元/套 | 110PVC排水管 | 892 |  |
|  | 2.0x2.2门 | 4套 | 1600元/套 | 铝合金 | 1090 |  |
|  | 内遮阳 | 传动系统Передача | 10000m2 | 22元/m 2 | 固定结构、电机、 传动轴、齿轮齿条等Фиксированная структура, двигатель, карданный вал, реечные и т.д. | 37760 |  |
|  |  | 幕布系统Шторы системы | 10000m2 | 17元/m 2 | 幕布、托幕线等Шторы, гардины линий и управление | 29170 |  |
|  | 外遮阳 | 传动系统 | 10000m2 | 20元/m 2 | 电机、 传动轴、齿轮齿条等 | 34328 |  |
|  |  | 幕布系统 | 10000m2 | 12元/m 2 | 幕布、托幕线等 | 20590 |  |
|  |  | 结构系统Система сооружения | 10000m2 | 26元/m 2 | 热镀锌管材 | 44620 |  |
|  | 天窗系统 | 25套 | 13000元/套 | 窗体、传动系统等Форма, передача данных и т.д. | 51320 |  |
|  | 湿帘 | 湿帘 | 327m2 | 310元/m 2 | 帘纸、铝合金框架 等 | 17455 |  |
|  |  | 供水系统Система водоснабжения | 8套 | 1500元/套 | 潜水泵、PVC管、阀门等Погружные насосы, трубы из ПВХ, клапаны и т.д. | 2059 |  |
|  |  | 风扇Вентилятор | 42台 | 2000元/台 | 国产优质大风量风机 | 14410 |  |
|  |  | 防虫网Насекомое | 327m2 | 5元/m 2 | 防虫网 卡簧卡槽Насекомое фиксатор слот | 274 |  |
|  |  | 外翻侧窗 | 4套 | 13000元/套 | 铝合金窗体、支撑结构、电机、齿轮齿条、传动等Алюминиевые формы, структуры поддержки, моторные, трансмиссионные стойки, передача данных и т.д. | 8925 |  |
|  | 滴灌系统Капельное орошение системы | 10000m2 | 8元/m 2 | 灌溉主管路，滴灌带等Максимальным ходом орошение, капельное орошение пояса и т.д. | 13730 |  |
|  | 供暖系统Система обогрева | 10000m2 | 80元/m 2 | 供暖主管路、阀门、翅片散热器等Отопление заряда дороги, клапаны, ребер радиатора и т.д. | 137300 |  |
|  | 照明系统Осветительные системы | 125套 | 220元/套 | 灯、控制柜、电线、线槽等Lights, шкафов управления, проводка, каналы и т.д. | 4720 |  |
|  | 配电系统Распределительная система |  |  | 配电柜、电线、线槽等Электрораспределительные шкафы, кабель каналы и т.д. | 37500 |  |
| 合 计 |  |  |  | 744509 |  |
|  | 合计价格为万元，合元/m2 74,45$/м2 |

建议配置：

# 14、控制系统Система управления

14.1设计思想Дизайн

温室控制系统采用Priva控制器，此系统主要对温室环境和施肥灌溉进行精密控制。该系统具有稳压电源输入，雷击保护等多种保护功能，配之高质量高精度的传感器，可对温室进行精密调控和保护。Priva борьбе с выбросами парниковых системы управления, эта система главным образом контролирует парниковые газы и осуществляет фертигации для точного управления. Система ввода электроснабжения, молниезащиты и другие функции защиты, с высокой точностью датчика, могут обеспечить четкий контроль и защиту от парниковых газов.

当风速超过计算机设定的最大保护风速时，控制器通过风速传感器的数据采集与设定值进行比较，当满足要求时控制器及时自动的发出保护命令关闭所有天窗或迎风的天窗、侧窗（由程序自行设定）；同时在关闭所有自然通风装置后，控制系统会进行真空负压保护，防止风机启动造成温室负压；根据时间、日照辐射、温度传感器等信息进行遮阳幕的自动操作，充分利用其自动控制功能以达到节能和节省人力资源的目的；控制系统还提供加温系统，风机水帘强制降温系统，自由输出控制系统等多种控制功能。Когда скорость ветра превышает максимальную, защита компьютера установить скорость ветра, Контроллер через скорость ветра датчик собирает данные и  сравнивает с заданным значением. Когда контроллер и автоматически отвечает  требованиям защиты для закрытия всех  с наветренной стороны просвет крышу, боковые окна ( установленные самой программы); то же время, отключить все вентиляционные устройства, системы управления будет вакуум защиты для предотвращения  возрастания в парнике отрицательного давления. В зависимости от времени, солнечного излучения, датчики температуры, выдают на экран информацию автоматическом режиме в полной мере использовать своих контрольных функций. И для достижения энергетической эффективности и сохранения трудовых ресурсов; Система управления обеспечивает отопление, вентилятор принудительного охлаждения системы, водяная завеса, бесплатная система управления производства и другие функции управления.

控制器良好的人机界面会让操作人员备感亲切，同时软件自带的WINMAN 数据管理系统，能够将控制器的数据自动采集存储到计算机，并能自动对数据进行制图以方便对数据的分析。Контроллер является хорошей операторов интерфейса человек-машина в том случае, если оборудование перегреваться, в это время как программное обеспечение поставляется с WINMAN системы управления данными, которые будут автоматически захватывать и хранить данные контроллера к компьютеру, и автоматически отображения данных для облегчения анализа данных .

温室用一套计算机中央控制系统，对温室进行全面的检测和调控。具有温室各区内外的温度、湿度、光照、风速等数据的采集和存储，数据的存储时间大于一年（计算机自动存储）。具有全面的保护功能，如当风速超过设定的界限值时，自动关闭天窗及侧窗，并可根据用户的程序设定情况自动进行风机负压保护等。Парник с центральной компьютерной системой управления. Всеобъемлющее испытание парниковых газов и контроля. Внутри и снаружи район с парниковой температурой, влажность, освещенность, скорости ветра, сбора и хранения, системы хранения данных более чем один год (компьютер автоматически магазина). С всеобъемлющими функциями защиты, например, когда скорость ветра превышает заданное предельное значение. Автоматически закрывается люк на крыше и боковых окнах, а также можно задать условия в зависимости от пользователя программы автоматического контроля за отрицательных значениях давления.

14.2传感器Датчик

14.2.1温湿度传感器Температура и влажность датчиков

室内安装温度传感器和湿度传感器。Крытая установка датчиков температуры и влажности

14.2.3室外气象站   Открытая Станция погоды

室外安装1套气象站，具有检测风向、风速、光照强度、温度、雨雪功能。Открытая установка набора метеорологических станций, с обнаружением направления ветра, скорости ветра, освещенности, температуры, дождя и снега черты.

14.2.4光照强度传感器Датчик освещенности

室内安装多只光照强度传感器。Установки в помещении более чем в два датчика интенсивности освещенности.

14.3中央控制器Центральный контроллер

安装1台中央控制器，控制器接到计算机集中控制。Установка центрального  контроллер, контроллер получил централизованное управление компьютером.

14.5微机和打印机： 配置微机和打印机各1台。Компьютер и принтер: настройка компьютера и принтера единиц каждая.

14.6控制程序Процедуры контроля

14.6.1各配套系统的配置界面，方便设备的安装和调试；Поддержка интерфейса конфигурации системы для упрощения установки и отладки;

14.6.2控制系统提供多个时段的环境参数设置界面，各时段的目标温、湿度根据需要随意设置；Система управления обеспечивает большую экономию  времени, чтобы установить экологические параметры интерфейса, каждый раз, когда температура и влажность цель необходимо, чтобы освободить его;

14.7报警条件设置；условия Уст

自动报警功能，包括设备和传感器的故障报警；高温和低温报警。  Автоматическая сигнализация функции, включая оборудование и сигнализация датчик контролирует, высокой и низкой температуры тревоги.

14.8控制过程Контроль процесса

根据加热、通风、降温等设施自动协调动作，最大限度地利用太阳光能，节约加热和降温成本；各种设备的动作分级进行，以保证温、湿度等的稳定性；并且，当不同时段之间的温、湿度有比较大的变化时，系统自动减缓变化的梯度，以免温、湿度等的剧烈变化给作物带来不利影响。По отопления, вентиляции, охлаждения и другие объекты автоматически выполняют координированные действия, для максимального использования солнечной энергии, экономии отопления и затраты на охлаждение, а действие классификации для различных устройств для обеспечения температуры и влажности, стабильности и, когда разное время между изменениям температуры и влажности, относительно большой, то система автоматически замедляет градиент, так что температура, влажность и т.д. драматические изменения отрицательно сказаться культур.

# 15、施肥器Оплодотворение устройства