# Китайско-Российский Золотой Мост тел. 10-(86)-139-1003-6529, 8903651-64-08 www.china-bridge.ru

# Полностью автоматическая производственная линия по производству особого раствора с производительностью 20 000 тыс/год

Список комплектующего оборудования

1. Автоматическая подача сырья, автоматическое смешивание, автоматическая упаковка, а так же цена оборудования.

| # | Наименование | Кол-во | Ед.измерения | Ед.цена（USD） | Завод-производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система автоматического измерения сырья |  |
| 1 | NE30 ковшевой элеватор | 1 | шт | 15477 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 1.1 | Модель：NE30×18m |  |  |  |  |
| 1.2 | Транспортировка：18-32m3/h |  |  |  |  |
| 1.3 | Материал корпуса: углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 1.4 | Толщина корпуса：δ=4mm |  |  |  |  |
| 1.5 | Модель электродвигателя：Y160M-6-7.5kw | 1 | шт |  | RonCheng |
| 1.6 | Редуктор：JZQ400-i4 | 1 | шт |  | Zibo Speed Reducer Co., Ltd |
| 1.7 | Ремонтная платформа:50#угловая сталь,10#швеллерная сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 1.8 | Решетка: 10#круглая сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO.,LTD |
| 1.9 | Добавочное сырьевое ведро：толщина：δ=5mm | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO.,LTD |
| 1.10 | Цепь：45#сталь | 1 | комплект |  | Hangzhou LinAnSan CO.,LTD |
| 1.11 | Переднее колесо, хвостовое колесо: литая сталь | 1 | комплект |  | Hangzhou LinAnSan CO.,LTD |
| 1.12 | Пневматический трубный тройник | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Цилиндр：50×200 | 1 | шт |  | SHSNS |
| 2 | 1#Бункер для кварцевого песка | 1 | шт | 9905 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 2.1 | Объем：30m3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Барабан толщина：δ=4mm |  |  |  |  |
|  | Толщина центра вноса сырья: δ=5mm |  |  |  |  |
| 2.3 | Барабан материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 2.4 | Винтовой шиберφ300×300 | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 2.5 | Квадратно-круглый участок | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 2.6 | Пневматический клапан-бабочка | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Модель：DV1F200S |  |  |  |  |
|  | Диаметр: φ200mm |  |  |  |  |
|  | Клапан: Литый алюминевый сплав |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) | 1 | шт |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 1 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапана EMC22050 переменный ток | 1 | шт |  |  |
| 2.7 | Воздушная подушка PL20 | 6 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 2.8 | Измеритель уровня сырья QR-20 | 1 | комплект |  | Shanghai LeiQing Co.,Ltd. |
| 2.9 | Сигнализационное устройство уровня сырья | 1 | комплект |  | Zhejiang TaiZhou |
| 2.10 | Каркас：φ219×5 mm бесшовные трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 2.11 | Перила：1 дюймовые круглые трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 2.11 | Лестница：5#угловая сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 3 | 2#Бункер для кварцевого песка | 1 | шт | 9905 | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 3.1 | Полный объем：30m3 |  |  |  |  |
| 3.2 | Толщина цилиндра：δ=4mm |  |  |  |  |
|  | Толщина центра вноса сырья: δ=5mm |  |  |  |  |
| 3.3 | Барабан материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 3.4 | Винтовой шиберφ300×300 | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 3.5 | Квадратно-круглый участок | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 3.6 | Пневматический клапан-бабочка | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Модель：DV1F200S |  |  |  |  |
|  | Диаметр：φ200mm |  |  |  |  |
|  | Клапан: Литый алюминевый сплав |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) | 1 | шт |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 1 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапана EMC22050 переменный ток | 1 | шт |  |  |
| 3.7 | Воздушная подушка PL20 | 6 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 3.8 | Измеритель уровня сырья QR-20 | 1 | комплект |  | Shanghai LeiQing Co.,Ltd. |
| 3.9 | Сигнализационное устройство уровня сырья | 1 | комплект |  | Zhejiang TaiZhou |
| 3.10 | Каркас：φ219×5 mm бесшовные трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 3.11 | Перила：1 дюймовые круглые трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 3.12 | Лестница：5#угловая сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 4 | 2m3сырьевое ведро, измерительное устройство | 1 | комплект | 8667 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 4.1 | Объем сырьевого ведра：2m3 | 1 | шт |  |  |
| 4.2 | Толщина ведра：δ=4mm |  |  |  |  |
| 4.3 | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 4.4 | Датчик напряжения | 3 | шт |  | METTLER-TOLEDO GROUP |
|  | Модель：STL-3T |  |  |  |  |
| 4.5 | Винтовой шиберφ300×300 | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 4.6 | Пневматический клапан бабочка | 3 | комплект |  | WAM |
|  | Модель：BV1F250S |  |  |  |  |
|  | Диаметр：φ250mm |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) |  |  |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 3 | шт |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия | 3 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапана EMC22050 переменный ток | 3 | шт |  |  |
| 4.7 | Трубы выпускающие сырьеφ219×4.5m | 2 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 4.8 | Лестница | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5 | Цементный бункер | 1 | шт | 9905 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.1 | Объем：30m3 |  |  |  |  |
| 5.2 | Толщина барабана：δ=4mm |  |  |  |  |
|  | Толщина центра вноса сырья:: δ=5mm |  |  |  |  |
| 5.3 | Материал бабарана：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 5.4 | Шнековый шибер φ300×300 | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.5 | Квадратно-круглый участок | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.6 | Клапан-бабочка ручного действия:φ300 | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 5.7 | Воздушная подушка PL20 | 6 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 5.8 | Измеритель уровня сырья QR-20 | 1 | комплект |  | Shanghai LeiQing Co.,Ltd. |
| 5.9 | Предохранительный клапан давления | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 5.10 | Сигнализационное устройство уровня сырья | 1 | комплект |  | Zhejiang TaiZhou |
| 5.11 | Каркас：φ219×8 mm бесшовные трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.12 | Перила：1 дюймовые круглые трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.13 | Лестница：5#угловая сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.14 | Пневматический транспортирующий трубопровод | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6 | Бункер угольной пыли | 1 | шт | 9905 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.1 | Объем：30m3 |  |  |  |  |
| 6.2 | Толщина барабана：δ=4mm |  |  |  |  |
|  | Квадратно-круглый участок: δ=5mm |  |  |  |  |
| 6.3 | Материал барабана：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 6.4 | Шнековый шиберφ300×300 | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.5 | Квадратно-круглый участок | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.6 | Пневматический клапан-бабочка | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Модель：DV1F200S |  |  |  |  |
|  | Диаметр：φ200mm |  |  |  |  |
|  | Материал клапана：литый алюминий |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) | 1 | шт |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 1 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапана EMC22050 переменный ток | 1 | шт |  |  |
| 6.7 | Воздушная подушка PL20 | 6 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 6.8 | Измеритель уровня сырья QR-20 | 1 | комплект |  | Shanghai LeiQing Co.,Ltd. |
| 6.9 | Предохранительный клапан давления | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 6.10 | Сигнализационное устройство уровня сырья | 1 | комплект |  | Zhejiang TaiZhou |
| 6.11 | Каркас：φ219×85mm бесшовные трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.12 | Перила：1 дюймовые круглые трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.13 | Лестница：5# угловая сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.14 | Пневматический транспортирующий трубопровод | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 7 | Импульсивный пылеуловитель на верху бункера | 4 | шт | 6604 | BaiLiuDe |
| 7.1 | Модель：FBM-1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Площадь фильтрации：24 m2 |  |  |  |  |
| 7.3 | Максимальное количество дутья：1500m3/h |  |  |  |  |
| 7.4 | Эффективность фильтрации：99.9% |  |  |  |  |
| 8 | 2m3сырьевое ведро измерительное устройство | 1 | комплект | 16096 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 8.1 | Объем сырьевого ведра：2m3 | 1 | шт |  |  |
|  | Толщина：δ=4mm |  |  |  |  |
|  | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 8.2 | Измерительное ведро и каркас：14# швеллерная сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 8.3 | Лестница | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 8.4 | Датчик напряжения | 3 | шт |  | METTLER-TOLEDO GROUP |
|  | Модель：STL-1T |  |  |  |  |
| 8.4 | Пневматический клапан-бабочка | 3 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Модель：BV1F250S |  |  |  |  |
|  | Диаметр：φ250mm |  |  |  |  |
|  | Материал клапана：литый алюминий |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) | 3 | шт |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 3 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапана EMC22050 переменный ток | 3 | шт |  |  |
| 8.5 | Шнековый конвейер | 2 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Модель：LSY219×5m |  |  |  |  |
|  | Материал： φ219×7 Бесшовные трубы |  |  |  |  |
|  | Материал шнековых лезвий：марганцевая сталь |  |  |  |  |
|  | Толщина лезвий：δ=5mm |  |  |  |  |
|  | Редукционная коробка：S1207132GL3 | 2 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Электродвигатель：Y132M-4-5.5KW | 2 | шт |  | Rongcheng Hengli Motor Factory |
| 9 | Подитог | $：86464 |

| 2 | Автоматическая подача сырья, автоматическое смешивание, автоматическая расфасовка |
| --- | --- |
| 1 | Цепной ковшевой элеватор | 1 | шт | 14240 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 1.1 | Модель：NE30×15m |  |  |  |  |
| 1.2 | Транспортировка：18-32m3/h |  |  |  |  |
| 1.3 | Материал корпуса: углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 1.4 | Толщина：δ=4mm |  |  |  |  |
| 1.5 | Электродвигатель：Y132M2-6-5.5kw | 1 | шт |  | Rongcheng Hengli Motor Factory |
| 1.6 | Редуктор：JZQ400-i4 | 1 | шт |  | Zibo Speed Reducer Co., Ltd |
| 1.7 | Решетка：10#круглая сталь | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 1.8 | Добавленое сырьевое ведро：Толщина：δ=5mm | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 1.9 | Цепь：45# сталь | 1 | комплект |  | Hangzhou LinAnSan CO.,LTD |
| 1.10 | Переднее колесо, хвостовое колесо: литая сталь | 1 | комплект |  | Hangzhou LinAnSan CO.,LTD |
| 1.11 | Пылеуловительная покрышка | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 2 | 2m3Бункер для смешивания | 1 | комплект | 4540 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 2.1 | Объем：2m3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Толщина：δ=3mm |  |  |  |  |
| 2.3 | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 2.4 | Датчик давления | 3 | шт |  | METTLER-TOLEDO GROUP |
|  | Модель：SSB-3T |  |  |  |  |
| 2.5 | Воздушная подушка PL20 | 2 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 2.6 | Пневматический клапан-бабочка | 1 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Модель：BV1F200S |  |  |  |  |
|  | Диаметр：φ200mm |  |  |  |  |
|  | Материал клапана：литый алюминий |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) | 1 | шт |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 1 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапана EMC22050 переменный ток | 1 | шт |  |  |
| 3 | Элеватор подвесного типа | 1 | комплект | 4540 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 3.1 | Электротельфер |  |  |  | HENAN SHENG WEIJIE HOISTING EQUIPMENT CO.,LTD |
|  | Модель：CD1-2-12-D | 1 | шт |  |  |
|  | Подъемность：2T |  |  |  |  |
|  | Мощность：3kw |  |  |  |  |
|  | Высота подъема：12m |  |  |  |  |
| 3.2 | Подъемная корзина для дополнительных ингредиентов | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
|  | Толщина：20×20 квадратные трубы |  |  |  |  |
| 3.3 | Рельсы | 2 | шт |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Материал：8# швеллерная сталь |  |  |  |  |
| 4 | Бункер для дополнительных ингредиентов | 3 | шт | 1240 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 4.1 | Объем：1m3 |  |  |  |  |
| 4.2 | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 4.3 | Толщина：δ=3mm |  |  |  |  |
| 4.4 | Воздушная подушка | 2 | шт |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
| 5 | Измерительное устройство для дополнительных ингредиентов | 1 | комплект | 9905 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 5.1 | Сырьевое ведро | 1 | шт |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Объем：1m3 |  |  |  |  |
|  | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
|  | Толщина：δ=3mm |  |  |  |  |
| 5.2 | Измерительный каркас | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Материал：10#швеллерная сталь |  |  |  |  |
| 5.3 | Датчик напряжения | 3 | шт |  | METTLER-TOLEDO GROUP |
|  | Модель：STL-50kg |  |  |  |  |
| 5.4 | Пневматический клапан-бабочка | 4 | комплект |  | Shanghai MAW mechanical Co.,Ltd. |
|  | Модель：BV1F150S |  |  |  |  |
|  | Диаметр：φ150mm |  |  |  |  |
|  | Материал клапана：литый алюминий |  |  |  |  |
|  | Плита клапана материал: углеродистая сталь, износоустойчивый высокомолекулярный материал внешнего покрытия |  |  |  |  |
|  | Приводной цилиндр PD100B(содержит коробку микровыключателя) | 4 | шт |  |  |
|  | Электромагнитный клапан EV35S | 4 | шт |  |  |
|  | Провод электромагнитного клапан EMC22050 переменный ток | 4 | шт |  |  |
| 5.5 | Шнековый конвейер | 3 | шт |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Модель：LSY165×1.5m |  |  |  |  |
|  | Редуктор：XLD3-23-1.5kw | 3 | шт |  | Guomao |
|  | Материал：φ165×5 mm бесшовные трубы | 3 | шт |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
|  | Материал шнековых лезвий：марганцевая сталь |  |  |  |  |
|  | Толщина：δ=5mm |  |  |  |  |
| 5.6 | Вес оборудования：936kg |  |  |  |  |
| 6 | 2х осный невесомо лопаточная смесительная машина | 1 | шт | 14032 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.1 | Объем：2m3 |  |  |  |  |
| 6.2 | Оптимальная смесительная система：0.4-0.6 |  |  |  |  |
| 6.3 | Мотор-редуктор | 1 | шт |  | Guomao |
|  | Модель： XWD10-23-18.5kw |  |  |  |  |
|  | Мощность：18.5kw |  |  |  |  |
| 6.4 | Материал：углеродистая сталь |  |  |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 6.5 | Толщина стенки：δ=6mm |  |  |  |  |
|  | Толщина концов：δ=10mm |  |  |  |  |
| 6.6 | Смесительные лезвия | 1 | комплект |  |  |
|  | Материал：марганцевая сталь |  |  |  |  |
|  | Толщина：δ=12mm |  |  |  |  |
| 6.7 | Ось летающих ножей：Y100L1-4-2.2 kw | 1 | комплект |  | Rongcheng Hengli Motor Factory |
| 7 | Двойное выпускное окно готовой продукции | 1 | комплект | 4334 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 7.1 | Объем：4m3 |  |  |  |  |
| 7.2 | Материал：углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 7.3 | Толщина：δ=4mm |  |  |  |  |
| 7.4 | Бункерный стеновой вибратор | 2 | шт |  | Yuanda |
| 7.6 | Измеритель уровня | 1 | комплект |  | LeiQing CO,.LTD |
| 7.7 | Дверь изсмерения | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 8 | Упаковочная машина для сухой смеси | 2 | шт | 6604 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 8.1 | Электродвигатель：Y112M-4 | 2 | шт |  | Rongcheng Hengli Motor Factory |
|  | Мощность：4kw |  |  |  |  |
| 8.2 | Весы микроустройство | 2 | шт |  | Jieman |
|  | Точность измерения：50kg±0.2 |  |  |  |  |
| 8.3 | Пневматический шибер | 2 | шт |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 8.4 | Система электроусправления. | 1 | комплект |  | DELIXI |
| 9 | Площадка, каркас | 1 | комплект | 18160 | AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO AnQiuShi FuBang Jixie CO |
| 9.1 | Спецификация:4.5m×5.0m | 2 | Уровень |  |  |
| 9.2 | 1 уровень： |  |  |  |  |
|  | Материал：28#、14#швеллерная сталь | 1 | комплект |  |  |
|  | Каркас：φ219×8 mm круглые трубы | 1 | комплект |  |  |
| 9.3 | 2 уровень： |  |  |  |  |
|  | Материал：20#、14#швеллерная сталь |  |  |  |  |
|  | Каркас：φ219×8 mm круглые трубы |  |  |  |  |
| 9.4 | Лестница: 12#швеллерная сталь, узорчатая панель：3mm | 1 | комплект |  |  |
| 9.5 | Перила：20×40 квадратные трубы | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO.,LTD |
| 10 | Импульсивный пылеуловитель | 1 | шт | 7430 | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 10.1 | Кол-во фильтрных сумок：36 шт |  |  |  |  |
| 10.2 | Ветровое дутье：3800m3/h |  |  |  |  |
| 10.3 | Площадь фильтрации：27 m2 |  |  |  |  |
| 10.4 | Электродвигатель：Y112M-4 | 1 | шт |  | Rongcheng Hengli Motor Factory |
|  | Мощность：4kw |  |  |  |  |
| 10.5 | Вентилятор | 1 | шт |  | Hongda |
|  | Модель：9-19NO4.0 |  |  |  |  |
|  | Мощность: 4kw |  |  |  |  |
| 10.6 | Материал корпуса: углеродистая сталь |  |  |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 10.7 | Толщина：δ=3.5mm |  |  |  |  |
| 10.8 | Импульсивный контроллер | 1 | шт |  | SanRuo |
|  | Модель DMK-J1S-10X DC24V |  |  |  |  |
| 10.9 | Импульсивный клапан | 3 | шт |  | SanRuo |
|  | Модель：SV25T11 DC24V |  |  |  |  |
| 10.10 | Каркас, фильтрная сумка | 36 | комплект |  | Botou |
| 10.11 | Клапан-бабочка ручного действия：φ300 | 1 | комплект |  | AnQiuShi FuBang Jixie CO,.LTD |
| 11 | Воздушный компрессор(шнековый) | 1 | комплект | 9905 | DENAIR |
| 11.1 | Рабочий расход потока：2m3 | 1 | шт |  |  |
| 11.2 | Мощность：18.5kw |  |  |  |  |
| 11.3 | Резервуар для хранения воздуха：1m3 | 1 | шт |  |  |
| 11.4 | Воздушно-охладительное устройство：3m3 | 1 | шт |  | HANGZHOU LINUO MACHINERY CO.,LTD |
|  | Переднее и заднее фильтрующее устройство | 3 | шт |  |  |
| 12 | Электрокаблель, труюный кабельный канал, эстакада |  | комплект | 3302 |  |
| 13 | Подитог | $：98232 |
| 14 | Итоговая цена | $：184696 |
| 15 | Примечание | Объем смесительного устройства：2m3；оптимальная система смешивания：04-0.6 Предварительная плотность готовой продукции：1.50t/m3 Предварительный цикл производства：6min-8 min (зависит от рецепта)； Кол-во производственных циклов：7р/ч（зависит от рецепта）； Смешивание：10t/h(зависит от рецепта)；каждый день 20ч，каждый год в расчете на 300дней； Проектировочная производительность в год：（10t/h×20ч×300дней）=60,000т Материалы сырьевого бункера приведены для справки, реализуется на основании рецепта клиента, сырьевой бункер может быть увеличен или уменьшен； Цена производственной линии преведена для справки, комплектация оборудования реализуется по требованиям клиента, может быть увеличена или уменьшена. |

3. Система центрального управления комплектующего оборудования и цена (проект 1: с помощью сенсорного экрана)

| # | Наименование | Кол-во | Ед.измерения | Ед.цена（USD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 1 | шт | Сименс |
| 2 | Сенсорный экран | 1 | комплект | KunLun |
| 3 | Программное обеспечение | 1 | комплект | DEKO |
| 4 | Контроллер добавления сырья | 1 | комплект | AD24 Высокоточный контроллер подачи сырья |
| 5 | Контактор и выключатель | 1 | комплект | CHNT |
| 6 | Шкаф электроуправления | 1 | комплект | Дл 1260×шир 1100mm |
| 7 | Цена | $：7842 |
| 7 | Особенности функций | Процесс контролирования： Шаг первый: На сенсорном экране с помощью программного обеспечения выбирается необходимая производственная рецептура, регулируются любые параметры функционирования любого пункта системы Шаг второй: Определяется любой из бункеров для хранения любого вида необходимого сырья. Шаг третий: Проверяется электрическое напряжение и нахождение устройства в нормальном состоянии. Шаг четвертый: определение функционирования оборудований: смешивания, воздушного компрессора, элеватора, пылеуловителя. Шаг пятый: с помошью сенсорного экрана (или программы) запуск системы функционирования путем нажатия кнопки. Начало песковой дозировки сырья, после того как подача достигнет установленного вида подача сырья останавливается; цемент и порошковый материал (зола итд) своевременно начинают подачу материала; после завершения дозировки, прохождение через шнековый выпуск материала (или скребок) материал выпускается в сырьевое ведро, и путем ковшевого элеватора доставляется в позицию бункера, после чего выгружается в смешивающий бункер для перемешивания; после периода перемешивания (время перемешивания настраивается на сенсорном экране или компьютерной программой) начинается выгрузка сырья, (время выгрузки настраивается на сенсорном экране или компьютерной программой) устройство смешивания завершает работу; завершается первая циркулирующая работа; во время смешивания другие работы дозировки сырья продолжают функционировать, так же можно настроить кол-во функционирования дисков, система автоматически проводит 5 циркулирующих работ, автоматически останавливается; Благодаря введению Германской стандартизации, а так же передовым и рациональным технологиям управления, используется особенный метод управления, каждый цикл дозировки материала основывается на точности, автоматическое урегулирование отклонений, высокоэффективный процесс дозировки, быстрая скорость, точное управление. Все измененные отклонения записываются на диск что позволяет провести точную корректировку, и урегулировать точность дозировки, так же можно сэкономить на другом преобразователе. Справка и отчет любой функции, можно проверить время, период и расход каждого материала. Проводит автоматическое контролирование всего комплекта оборудования (кроме скребка, ковшевого элеватора, компрессора, смесителя), автоматически компенсирует отклонения, может настроивать рецептуру и рабочие параметры. 4.Можно произвести видеонаблюдение внешних рабочих участков. |

Проект 2：(Полная автоматизация с помощью компьютера)

| # | Наименование | Кол-во | Ед.измерения | Ед.цена | Завод-производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 1 | комплект |  | Сименс |
| 2 | Преобразователь | 1 | шт |  | Jinshanmen |
| 3 | Рабочий компьютер | 1 | шт |  | Huabei |
| 4 | Экран | 1 | комплект |  | Кристалический |
| 5 | Программное обеспечение | 1 | шт |  | Qingdao Bst Electric CO.,Ltd |
| 6 | Измерительны прибор | 1 | комплект |  | Jieman |
| 7 | Шкаф электроуправления | 1 | комплект |  | двойной корпус Qingdao Bst Electric CO.,Ltd |
| 8 | Электроаппаратура | 1 | комплект |  | Шнейдер |
| 9 | Цена | $：20223（комната управления самосооружение） |

Цена полностью автоматической линии по производству особого раствора с производительностью 20,000 т в год

| 1 | Полный комплект производственной линии | $：192538 (с использованием сенсорного экрана в качестве системы управления) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Полный комплект производственной линии | $：204919 ( с использованием компьютера в качестве системы управления) |

2. Комплект оборудования можно изменить в связи с соглашением обоих сторон.

3. За все проведенные работы на местности покупателя и дополнительные детали несет ответственность покупатель.

4. Цена действительна в течении 1 месяца.

5. Покупатель должен предоставить нижеперечисленные планировки:

- Высоковольтное электропитание всей комнаты управления от   преобразователя до производственной линии.

- Система противомолнии и заземления.

6. Причины технологических изменений, модели закупочных деталей, технические параметры, возможные изменения места производства, но с гарантией не менее действительных функций.