Бизнес-план

Производственной линии по изготовлению  кирпичей.

ООО «Цинаньская машиностроительная компания по производству оборудования для изготовления кирпича и черепицы», г. Цинань в лице генерального директора  г-на Чжао Цзаньхэй доверено разработать проект завода производительностью 30 млн. шт. (стандарт РФ). И в процессе реализации предоставить соответствующие технические основания. Данный проект предоставляется только в качестве справочного.

- Продукция и масштабы производства.

  - 1.1  Производительность в год (масштабы производства).

1.2  Производительность: 30 млн. шт./год, кирпичей.

По российским стандартам  –  30млн.шт./год   (250*120*65мм)

1.3. Стандарт качества:       Выше MU15  марка М150

2.   Проект технологии производства.

2.1. Сырье.

2.1.1. Глина

Требования к химическим составляющим:

SiO2             Al2O3      Fe2O3      CaO       MgO

55~70%      10~18%    5~10%     0~5%     0~3%

2.1.2. Требования к показателю пластичности после обработки  сырья.

Показатель пластичности: 7-15

2.2. Решение по технологическому проекту.

Предложение использовать технологию агломерации с одноразовым обжигом, с простановкой цифры/числа в печи для обжига с туннелем 2,6 м в сечении.

2.2.1. Добыча сырья и транспортировка.От экскаватора самосвалом сырье отправляется на завод.

2.2.2. Переработка сырья.

Ящичный питатель равномерно в соответствии с пропорцией подает сырьё на первую дробилку CS80×60, где проводится его грубое дробление и отделение камней из глины. Затем сырьё попадает во вторую дробилку GS100×80, в которой проходит дальнейшее дробление. Последнее размельчение происходит в высокоскоростной дробилке для мелкого дробления GS100×80. Потом сырье подается в двухвальный смеситель SJ300×43.

Переработанное сырье попадает в склад-шихтозапасник.Длина склада для обработанного сырья 56 м. Через ленточный транспортер     многоковшовым  гидроэкскаватором   сырьё подается во второй ящичный питатель  GD80.

2.2.3. Производство полуфабриката.

Сырье подается в высокоскоростной смеситель экструдер SJJ300×43, в котором происходит смешение. Форма бруса формуется с помощью двухуровневого вакуумного экструдера JKB60/50-3.0. Автомат для резки кирпича-сырца разрезает брус на заготовки определенного размера. Автоматический укладчик перекладывает  кирпичи на печные тележки.

2.2.4. Порядок сушки и сушка на огне.

Пронумерованные печные тележки посредством парома/тележки доставляются ко входу в сушильную печь. Гидравлический толкатель доставляет тележку в сушилку. Сушилки 68 метров .Период пребывания  кирпичей в сушилке  22 – 28 часов.  В день можно высушить  90000 -100000 шт. заготовок. Это удовлетворяет требованиям просушки для печи  обжига с двумя туннелями, производительность одной 80000 – 100000 шт./день. Тепло в сушильной камере – это теплота от дыма печи для обжига и остаточная теплота сохраняемой температуры после нагрева (если температура опустится ниже 5ºС, в таком случае необходим  воздухонагреватель). Просушенные  заготовки  с  помощью  парома/тележки

переправляются к входу туннельную печь (2,6 м в сечении). Гидравлический толкатель доставляет тележку в печь для обжига. Период пребывания в печи 45 часов. Готовые  кирпичи  перекладываются  из  печной тележки на  ленточный конвейер  вручную двумя рабочими.

2.2.5. Технологический процесс:

Сырье – экскаватор – самосвал – погрузчик – ящичный питатель – дробилка для грубого дробления - дробилка для среднего дробления – высокоскоростная дробилка для мелкого дробления – двухвальный смеситель – ленточный конвейер, распределения материала – склад для обработанного сырья – многоковшовый экскаватор – уровневый ленточный транспортер – ящичный питатель - смеситель-экструдер - двухуровневый вакуумный экструдер - автомат для резки кирпича-сырца – автоматический укладчик – паром/тележка – гидротолкатель для тележки– сушилка – паром/тележка– гидротолкатель для тележки–туннельная печь для обжига – паром/тележка – готовый продукт – выход из печи – нумератор по категориям/классам – реверсивная вагонетка.

2.2.6. Период производства. Рабочие смены.

1) Период: Первый год при запуске в эксплуатацию завода, производство кирпича рассчитывается из расчета 150 производственных дней, (производительность рассчитывается из расчета 70% от общей производительности).

Второй год при запуске в эксплуатацию производства рассчитывается из расчета 300 производственных дней и составит 100% производительности завода.

2) Рабочие смены: обработка сырья: 1 смена (7.5 часов);

Производство полуфабриката: 1 смена (7.5 часов).

Сушка: 3 смены (каждая смена по 8 часов).

Обжиг: 3 смены (каждая смена по 8 часов).

Выход из печи для обжига: 3 смены (каждая смена по 8 часов).

Прочее: 1 смена (8 часов).

2.2.7. Баланс материалов

| пункты | ед. расчета | брак | Потери | количество материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | День |
| красный кирпич（стандарт） | 10000 шт. |  |  | 3000 | 10 |
| сухие заготовки при входе в печь для обжига | 10000 шт. | 2% | возможно повторное использование | 3060 | 10.2 |
| сырые заготовки при входе в сушилку | 10000 шт. |  |  | 3060 | 10.2 |
| Сырье/глина | тонна |  |  | 90000 | 300 |
| природный уголь | тонна |  |  | 6600 | 22 |
| электроэнергия | KWH |  |  | 900000 | 3000 |
| вода | тонн |  |  | 6400 | 36 |

3.                   Расчет цены на оборудование.

| № | наименование оборудования | размеры и модель | ед. | кол-во | РМБ（юань） | доллар США | мощность /KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экскаватор |  | шт. | 1 | приобретается самостоятельно |
|  | самосвал |  | шт. | 4—6 |  |
|  | погрузчик |  | шт. | 2 |  |
|  | ящичный питатель | GD80 | шт. | 1 | 88641 | 12663 | 7.5 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=15M | шт. | 1 | 36582 | 5226 | 4 |
|  | дробилка для грубого дробления | CS80×60 | шт. | 1 | 230051 | 32864 | 67 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=10M | шт. | 1 | 32361 | 4623 | 4 |
|  | высокоскоростная дробилка для мелкого дробления | GS100×80 | шт. | 1 | 281400 | 40200 | 130 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=10M | шт. | 1 | 32361 | 4623 | 4 |
|  | высокоскоростная дробилка для мелкого дробления | GS100×80 | шт. | 1 | 281400 | 40200 | 130 |
|  | оборудование для перемалывания | GS100×80 | шт. | 1 | 281400 | 40200 |  |
|  | двухвальный смеситель | SJ300×43 | шт. | 1 | 216611 | 30944 | 75 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=25M | шт. | 1 | 49982 | 7140 | 5.5 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=5M | шт. | 1 | 27014 | 3859 | 3 |
|  | реверсивный ленточный транспортер | KLZ2 B650 L=30 | шт. | 1 | 117209 | 16744 | 6.2 |
|  | гидравлический многоковшовый экскаватор | DWY-50 | шт. | 1 | 375200 | 53600 | 28.7 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=60M | шт. | 1 | 121564 | 17366 | 7.5 |
|  | ящичный питатель | GD80 | шт. | 1 | 88641 | 12663 | 7.5 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=15M | шт. | 1 | 36582 | 5226 | 4 |
|  | смеситель - экструдер | SJJ300×43 | шт. | 1 | 243719 | 34817 | 90 |
|  | ленточный транспортер（B650） | TD75 L=15M | шт. | 1 | 36582 | 5226 | 4 |
|  | двухуровневый вакуумный экструдер | JKB60/50-3.0 | шт. | 1 | 1072000 | 153143 | 235 |
|  | маслокольцевая вакуумная помпа | MH-2/150 | шт. | 1 | 39396 | 5628 | 7.5 |
| 22 | автомат для резки кирпича сырца | ZDPT | шт. | 1 | 176156 | 25162 | 7.7 |
|  | автомат контователь | FPBZ | шт. | 1 | 413376 | 59053 | 9.2 |
| ю | автоматический укладчик | ZDMP | шт. | 1 | 964223 | 137746 | 22.7 |
|  | ленточный конвейер（B500） | TD75 L=20M | шт. | 1 | 44220 | 6316 | 4 |
|  | паром/тележка | DBC-264 | шт. | 2 | 187868 | 26838 | 12.4 |
|  | гидравлический толкатель | YD-30 | шт. | 2 | 187868 | 26838 | 30 |
|  | паром/тележка | BDC-264 | шт. | 1 | 93934 | 13418 | 6.2 |
|  | лебедка обратного хода | XW694 | шт. | 4 | 160800 | 22971 | 12 |
|  | гидравлический толкатель | YD-30 | шт. | 2 | 187864 | 26838 | 30 |
|  | центробежный вентилятор для бойлерной/котла | Y4-73 №16D | шт. | 2 | 241200 | 34456 | 74 |
|  | центробежный вентилятор | 9-26 №4.5A | шт. | 2 | 65124 | 9303 | 22 |
|  | ворота печи |  | шт. | 2 | 64320 | 9188 |  |
|  | Электрический шкаф управления и стойка управления |  | комплект | 1 | 252375 | 36054 | 0 |
| Итого |  |  | 6486832 | 961136 |  |

4.  Туннельная печь для обжига и сушилки

4.1.  Две  сушилки по 68 м длиной и шириной 2,6 м, высота 1,8 м  стоимость одной сушилки ( работа + материалы)  - 125000$    Стоимость двух сушилок- 250000 $

4.2   две туннельные печи  длиной по 132.6 м  и шириной 2,6 м, высота 1.82 ( внутри печи 2 рельсовых пути, один путь вмещает 50 тележек для обжига кирпича) t обжига в печи 1050 гр. С.  Стоимость одной туннельной печи ( работа + материалы)  - 625000$

Стоимость двух туннельных печей – 1250000 $

4.3 Тележек 180 шт.  Размер тележки 2745х2700х790 мм ( одна тележка вмещает 2460 кирпичей)

Предложение: тележки для печи для обжига изготовить на месте,

колеса закупаются отдельно.

720комплектов х 1010 юаней=727200 юаней/ 103149долларов.

4.4 При заказе полностью изготовленных тележек у производителя оборудования, стоимость одной тележки – 7350 $   (сварочные работы, жаропрочная сталь и выкладка огнеупорных кирпичей ) .

4.5 Итого: 180 тележек х  7350$ = 1323000 $

6．Подача электричества, распределение, контроллер, операционная система (предложение Российской стороне изготовить самостоятельно).

6.1. Общее электрическое оборудование  (контроль и управление высокого и низкого напряжения)  -  591350 юаней/ 129573 долларов

6.2. Подача электричества 1250КВт трансформатор(1шт.) –610680 юаней/86622  долларов.

6.3 Различные провода, эл.кабели и комплектующие примерно705600 юаней/100086     долларов

Итого: 3848800 юаней/ 316281 долларов

7．Инженерное обеспечение( ОВ, ВК) разработка проекта и настройка оборудования

7.1.  Разработка проекта    567000юаней/82925долларов

7.2. Настройка оборудования и настройка печи для обжига630000 юаней/89361долларов

Итого: 798000 юаней/172286 долларов

8．Монтаж оборудования.

8.1. Расходы за монтаж оборудования составляют 20 % от общей стоимости оборудования (не включая печь для обжига и тележки). Расходы включают: пульт управления, рельсы, базовые строительные работы.

Для монтажа оборудования Покупатель должен предоставить подъемный кран  грузоподъёмность ＞20T.

Итого: 1297366 юаней/182227долларов

9.О консультации/обучении сотрудников.

Возможно бесплатное обучение персонала  на стройплощадке,расходы по переводу несет заинтересованная сторона. (Если переводчик от нашей компании 1200долларов в месяц)

10    Расходы на упаковку.

10.1. Расходы на упаковку оборудования составляют примерно 10% от стоимости всего оборудования, (не включая расходы на упаковку тележек и упаковку материалов для строительства печи).

10.2. Упаковка для оборудования должна соответствовать требованиям для трансокеанических перевозок (на длительное расстояние по морю) и требованиям для ее перегрузки.

Итого: 650885юаней/92324долларов

11. расходы на экспертизу, таможенные расходы, страховка, мелкие расходы.

Траспортные расходы на оборудование, перечисленное в пунктах 3	(оборудование), 5 (подача электроэнергии , система управления)–это все транспортные расходы внутри КНР до ж\д станции г.Нанцзин(EXW). 118200 юаней/16766долларов

Расходы за экспертизу , страховку, сертификаты , на использование подъемного крана , таможенное оформление документов для сопровождения        231100 юаней/33064долларов

Общее количество—40-футовых контейнеров необходимых для перевозки оборудования-около 25 штук

Итого:  234750 юаней/49830 долларов (не включая транспортировку материалов для строительства печи для обжига).

12. Таблица капиталовложений .

| № | Наименование | Примерный расчет затрат （Доллар, США） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование | 961136 |
| 2 | туннельные печи для обжига и сушилки | 1500000 |
| 3 | 180 печныхележек и их изготовление | 1323000 |
| 4 | Подача электричества, распределение, контроллер, операционная система | 316281 |
| 5 | Монтаж оборудования （не включая материалов и аксессуаров） | 182227 |
| 6 | Расходы на упаковку | 92324 |
| 7 | расходы на экспертизу, таможенные расходы, страховка, мелкие расходы | 49830 |
| 8 | (Инженерное обеспечение ОВ, ВК) разработка проекта и настройка оборудования | 172286 |
| 9 | Расход на Китайских специалистов | 179784 |
|  | Итого | 4.776.864 |

Обратите внимание!!!  В Росси можно закупить строительные материалы, китайская сторона гарантирует технический момент, т.е. строительство.

Огнеупорные кирпичи можно изготовить в КНР за – три месяца!

12. Расходы на оплату специалистов, инженеров, технических работников и рабочих на площадке.

12.1. После подписания контракта посылаются 2 - 3 инженера для осмотра территории под завод, и доработать более детально проект завода.  Они  возьмут сырье для хим. анализа.

12.2. Расходы на двух-трех специалистов (по въезду/выезду из страны): виза, транспортные расходы, питание и проживание,  несет заинтересованная сторона.

12.3. Во время строительных работ печи для обжига китайская сторона может отправить еще 8-11 человек/инженеров, а также технических специалистов в помощь российской стороне, для проведения монтажных работ. Оплата сотрудников составляет 50 долларов/сутки/человек. техническии помощи стоит 100000юани/14286долларов. （Все необходимые материалы российская сторона закупает самостоятельно.）

13.   Сроки передачи оборудования.

13.1. После получения оплаты по контракту завод Обязан в течение 90 дней поставить оборудование (указывается на то, что оборудование должно быть отправлено с территории КНР).

13.2. Срок транспортировки примерно 30 дней.

13.3. Срок монтажа примерно 60 дней.

13.4. Настройка – примерно 30 дней.

14.    Способ оплаты.

14.1. После подписания контракта предоплата составляет 60% для вступления контракта в силу.

14.2. Через 30 дней с момента вступления в силу контракта, Заказчик оплачивает еще 20%.

14.3. После окончания изготовления оборудования  Заказчик  оплачивает  последние 20% от суммы контракта.

14.4. После оплаты суммы, указанной  п. 14.3. в течение 15дней оборудование должно

быть отправлено с завода в г. Нанкине.

15.    Пояснения по комплектации оборудования.

15.1. Практически все оборудование содержит комплектующие/аксессуары.

15.2. Во всем оборудовании, где необходима подача электричества, оборудование включает электродвигатель.

15.3. В стоимость оборудования не входит стоимость запчастей.

15.4. Во время подписания контракта Сторона поставщик может предоставить перечень запчастей, необходимых на год, дать их стоимость и пересчитать стоимость контракта с учетом запчастей.（60000долларов）

15.5  Гарантийный срок  на оборудование и электродвигатели – 1.5 года

16. Сервисное обслуживание.

16.1. Наша компания производит оборудование по ГОСТам КНР, если ГОСтов нет, то оборудование изготовляется по гостам предприятия или проводится стандартизация.

16.2. Все оборудование нашей компании – это готовый и уже известный продукт, не требующий опытных испытаний.

16.3. В нашем оборудовании используются передовые отечественные технологии.  Валы и электродетали  - отечественные или  СП.

16.4. Если произойдет какая-либо поломка оборудования, а Сторона В не будет иметь возможности заменить, наша компания в течение 20 дней после получения визы,    отправит специалиста на объект, который поможет заменить или отремонтировать деталь.

16.5. Наша компания готова предоставить специалистов на время пробного запуска и настройки производственной линии, которые будут обучать работников.

17.   Пояснения.

17.1. В дальнейшем при успешном сотрудничестве, при подписании контрактов, разногласия по поводу цен будут регулироваться путем переговоров.

17.2. В данном предложении расходы на строительство печи с тоннелями и сушилки, а также расходы на материалы, должны быть рассчитаны из фактической ситуации на месте.