Китайско-Российский Золотой Мост, Китай 10-(86)-139-1003-6529, Россия 8 903 651-64-08 www.china-bridge.ru

Предложение линии для производства молока пастеризацией по производительности 2000Л/Ч.

| № | Наименование оборудования | Спецификация | Подразделение | Количество | Единичная цена（долл.） | Общая цена (долл.) | Примечание | Картина оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：Система для обработки воды |
| 1) | Агрегат для предварительной обработки воды (тройной бак) | 4Т/Ч | набор | 1 | 8345 | 8345 | Изготовят из нержавеющей стали 304, включает бункер кварцевого песка,бункер активированного уголя ,бункер камеди, клапан для трубы из нержавеющей стали и пневмометр . Вес бункера с материалом является 440,125,180кг. |  |
| 2) | Оборудование для обработки воды первого уровня | 2Т/Ч | набор | 1 | 9965 | 9965 | Корпус из нержавеющей стали, включает 8шт. пленок из HYDRANAUTICS, 8шт. футляров из нержавеющей стали для пленок, безопасный фильтр 5um, многоступенчатый насос (марка: НаньФан）,коробка для добавления лекарства, тройной бак из нержавеющей стали 304 для кварцевого песка, активированного уголя и камеди, клапан для трубы из нержавеющей стали ,пневмометр, распределительная коробка,кондуктометр,дебитомер и т.д.. Габаритный размер(мм):2200*950*2000. Полная мощность 3.75 кВт. |  |
| 3) | Бак для хранения воды （закрытый асептический бак） | 3000Л | шт. | 1 | 4800 | 4800 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304, диаметр выхода и входа φ51, Уровнемер из стеклянной трубы, диаметр люка φ400, высота выгрузного окна над поверхностью земли 450 мм, толщина материалы 3 мм, Полностью закрытый(смотри в исполнительным чертёже ), Габаритный размер(мм): φ1050*1800. |  |
| Итого | 23110долл. |
| 2: Система для очистки трубы CIP |
| 4) | Бак для сохранения кислоты и щёлочи | 500Л | шт. | 2 | 4200 | 8400 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304, ﻿внутренний бак использует нержавеющую стали 316. Термоизоляция полиэстеровым пенообразованием. Включает цифровый прибор для контроля температуры и термометр, уровнемер из стеклянной трубы. Диаметр люка φ400,толщина внутренней стенки 3 мм, толщина наружной стенки 1.5 мм. Подвод сырья сверху ,выгрузка сырья с боковой стороны. Высота выгрузного окна над поверхностью земли 550 мм. Габаритный размер(мм):φ1000*1800. |  |
| 5) | Бак для сохранения горячей воды | 500Л | шт. | 1 | 2700 | 5400 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304 L . Термоизоляция полиэстеровым пенообразованием. Включает цифровый прибор для контроля температуры и термометр, уровнемер из стеклянной трубы. Диаметр люка φ400. Толщина внутренней стенки 3 мм.Толщина наружной стенки 1.5 мм . Подвод сырья сверху ,выгрузка сырья с боковой стороны. Высота выгрузного окна над поверхностью земли 550 мм. Габаритный размер(мм):φ1000*1800. |  |
| 6) | Фильтр для трубы | φ38 | набор | 2 | 240 | 480 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304, толщина материала 2мм , ﻿количество отверстия фильтра 120/квад. дюйм, диаметр выхода и входа φ38. |  |
| 7) | Ходовой насос для системы CIP | 4Т/Ч | шт. | 1 | 800 | 800 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304. Механическое уплотнение твёрдым сплавом, диаметр выхода и входа φ51，H=40M. |  |
| 8) | Пластинчатый теплообменник | 8㎡ | шт. | 1 | 2400 | 2400 | Изготовят из нержавеющей стали 316L, диаметр выхода и входа φ51，опора A3, внешняя тара изнержавеющей стали, диаметр выхода и входа пропарочного φ51. |  |
| 9) | Трубопроводный клапан |  | набор | 1 | 280 | 280 | Труба из нержавеющей стали с клапаном для пищи, диаметр φ51 , дренажный клапан и т.д. |  |
| 10) | Коробка электрического управления |  | шт. | 1 | 1230 | 1230 | Коробка из нержавеющей стали（600*800*1700）, контактор переменного тока, электроприбор из CHINT , полная мощность 3.5 кВт. |  |
| Итого | 18990 долл. |
| 3: Обработка первого периода для молока |
| 11) | Холодильный бак | 3000Л | набор | 1 | 12700 | 12700 | Изготовят из нержавеющей стали 304 с люком, устройством смешения и термоизоляции. Мощность смешения 1.1 кВт. Толщина внутреннего бака 3 мм, толщина наружной стенки 1.5 мм. Компрессор 6P*1 и применит американскую марку《Copland》. |  |
| 12) | Приемный желоб для молока | 500Л | шт. | 1 | 1600 | 1600 | Материал: нержавеющая сталь 304.с большой крышкой и фильтрующей сеткой. Диаметр выхода φ50, толщина стенки 3 мм. |  |
| 13) | Желоб для взвешивания молока | 600Л | шт. | 1 | 1890 | 1890 | Материал: нержавеющая сталь SUS304.с большой крышкой и фильтрующей сеткой. Диаметр выхода φ50, толщина стенки 3 мм. |  |
| 14) | Двухканальный фильтр | 5Т | набор | 1 | 870 | 870 | Материал: нержавеющая сталь SUS304. толщина материала 2мм, ﻿количество отверстия фильтра 100/квад. Дюйм, диаметр выхода и входаφ38. |  |
| 15) | Бак временного хранения | 1000Л | шт. | 1 | 2230 | 2230 | Материал: нержавеющая сталь 304.С термометром, ﻿чистящей головкой для системы CIP, отверстием для пробоотбирания. Диаметр входа и выхода φ51, размер бака: 1410*2000. Бак длявременного хранения молока. Вес :1200 кг. |  |
| 16) | Машина для очистки молока（сепаратор） | 1-1.5Т/Ч | шт. | 1 | 9750 | 9750 | Изготовят из нержавеющей стали 304. Применить способ бабочки для разделения , механическое уплотнение твёрдым сплавом, H,P=7.5 кВт.. Фактор разделения может быть достигнуть 99.5％. Полностью автоматическое выполнение процесса шлаковки. Приконтактная часть со сырьями изготовит из нержавеющей стали SUS304. Способность (Т/Ч): 1-1.5т, скорость вращения:7000 об/мин . Габаритный размер фильтра (мм): 1500×800×1300 |  |
| 17) | Бак временного хранения | 1000Л | шт. | 1 | 2300 | 2300 | Изготовят из нержавеющей стали 304 со сливном отверстием и продувочном отверстием. δ=2.5мм. Диаметр входа и выхода Φ51. Габаритный размер фильтра (мм): 1200*1600 мм. |  |
| 18) | Вакуумная дегазационная установка | 2Т | шт. | 1 | 8900 | 8900 | Пользуйтесь это прибор с пастеризатором ,провести дегазацию для серья, коэффициент дегазации может быть достигнуть 98% , убирать влажность на 4%~8% и привкус сырья для повышения качества продукта. Приконтактная часть со сырьями изготовит из нержавеющей стали SUS304-2B.Тело бака пользуется нержавеющей сталью на толщину 3мм. P=2.5 кВт. Габаритный размер(мм):1200×800×1600 |  |
| 19) | Бак для сохранения молока | 3000Л | шт. | 1 | 8760 | 8760 | Материал: нержавеющая сталь 304. С термометром, ﻿чистящей головкой для системы CIP, отверстием для пробоотбирания. Провести обработку термоизоляции. Диаметр входа и выхода φ51, размер бака: 1410*2000. Бак для хранения молока. Вес :1200 кг. |  |
| Итого | 49000 долл. |
| 4: Система для распределения |
| 20) | Бак для эмульгирования (трехэтажный) | 600Л | шт. | 1 | 3600 | 3600 | Материал: нержавеющая сталь SUS304. Скорость вращения:2800 об/мин . Провести обработку термоизоляции, эмульгацию поверху. Диаметр входа и выхода φ38, толщина внутренней стенки 3 мм, толщина наружной стенки 1.5 мм. Мощность 4 кВт. Габаритный размер(мм): φ1100*1850 |  |
| 21) | Бак для дозировки (трехэтажный , провести обработку теплоизоляции и нагревания) | 1000Л | шт. | 2 | 4200 | 4200 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304. Термоизоляция полиэстеровым пенообразованием, нагревание при помощи рубашки. Включат цифровый прибор для контроля температуры и термометр, уровнемер из стеклянной трубы. Диаметр люка φ400,толщина внутренней стенки 3 мм, толщина наружной стенки 1.5 мм. Подвод сырья сверху ,выгрузка сырья с боковой стороны. Высота выгрузного окна над поверхностью земли 550 мм. Габаритный размер бака (мм): φ1060*1220. |  |
| 22) | Двойной фильтр | 5Т/Ч | шт. | 1 | 870 | 870 | Изготовят из нержавеющей стали SUS304, толщина материала 2мм , ﻿количество отверстия фильтра 120/квад. дюйм, диаметр выхода и входа φ38. |  |
| 23) | Пластинчатый теплообменник | 10㎡ | шт. | 1 | 3420 | 3420 | Изготовят из нержавеющей стали 304.Диаметр выхода и входа φ51，опора A3. Внешняя тара из нержавеющей стали,.Диаметр выхода и входа пропарочного φ51. |  |
| 24) | Бак временного хранения（одноэтажный） | 500Л | шт. | 1 | 2340 | 2340 | Материал: нержавеющая сталь SUS304. С термометром, ﻿чистящей головкой для системы CIP, уровнемером из стеклянной трубы. Диаметр люкаφ400, диаметр входа и выхода φ51. Подвод сырья с боковой стороны,выгрузка сырья с низу. Высота выгрузного окна над поверхностью земли 450 мм. Толщина стенки 3мм. Габаритный размер бака (мм): φ1900*2800. |  |
| Итого | 14430 долл. |
| 5: Система для стерилизации |
| 25) | Гомогенизатор 32МПа | 2Т/Ч | шт. | 1 | 13500 | 13500 | Высокое давление:32 Мпа, Поток:2Т/Ч. |  |
| 26) | UHT Пластинчатый пастеризатор | 2Т/Ч | набор | 1 | 27680 | 27680 | Тип：GL-BSUHT-2. Температура подвода сырья: 5℃, температура стерилизации: 95-125℃/-120℃/15S-85℃/15S, температура гомогенизации: 65-70℃, температура выгрузки : 5℃/43℃/65℃. Материал панели нержавеющая сталь 304 с четырёхсекционным рекуператором . Полностью автоматическое управление при помощью Siemens PLC. Включает электроприбор из CHINT,пневматический клапан из Yuanan,японский редукционный клапан ,насос "АББ",многоступенчатый насос (марка: НаньФан）,клапан для трубы из нержавеющей стали ,пневмометр, термометр,распределительная коробка и т.д.. Габаритный размер(мм):2600×2200×2500. Мощность:P=3.2 кВт. |  |
| 27) | Машина для охлаждения воды | 1Т/Ч | шт. | 1 | 12300 | 12300 | Компрессор импортный. Полностью автоматическое управление для температуры.Мощность: 3.2 кВт. Габаритный размер(мм): 1450*800*1400. |  |
| 28) | Бак для охлаждения воды | 2000Л | шт. | 1 | 48900 | 48900 | Изготовят из нержавеющей стали 304. Термоизоляция полиэстеровым пенообразованием. Включает уровнемер из стеклянной трубы, термометр, чистящая головка для системы CIP. Диаметр люка φ400,толщина внутренней стенки 3 мм, толщина наружной стенки 1.5 мм.Выгрузка сырья с низу конуса. |  |
| 29) | Высокий бак для готовой продукции (двухэтажный) | 1000Л | шт. | 1 | 34500 | 34500 | Материал: нержавеющая сталь SUS304. Провести термоизоляцию полиэстеровым пенообразованием. Включает уровнемер из стеклянной трубы, чистящая головка для системы CIP, цифровый прибор для контроля температуры и термометр. Диаметр люка φ400,толщина внутренней стенки 3 мм, толщина наружной стенки 1.5 мм, толщина внутреннего бака 1.5 мм. Диаметр входа и выхода φ51. Скорость вращения лопастной мешалки: 40 об/мин., Подвод сырья с боковой стороны ,выгрузка сырья с низу конуса. Высота выгрузного окна над поверхностью земли 450 мм. Мощность:1.1кВт. Габаритный размер бака (мм): φ1060*1220. |  |
| Итого | 136880 долл. |
| 6: Наливное оборудование（PET) |  |
| 30) | Полноавтоматическое наливое оборудование состоящее из трёх частей | 4000Б/Ч | набор | 1 | 28900 | 28900 | Тип：GL14-12-5，материал: нержавеющая сталь SUS304.Полностью автоматическое фотоэлектрическое управление при помощью Philips PLC. Провести автоматическое закрывание крышки,автоматическую промывку,автоматический налив и имеет 14 голов для очистки, 12 голов для налива, 5 голов для навинчивания крышки.Общая мощность :5.5кВт. Габаритный размер(мм):2200*1600*2000. |  |
| 31) | Машина для сокращения этикетки(этикетировать ручной) | 6000Б/Ч | шт. | 1 | 4500 | 4500 | Провести инфракрасный нагрев.Мощность:3 кВт. Габаритный размер(мм):2000*450*1000 Пригодно для диаметра тела бутылки:35мм～95мм Пригодно для длина этикетки:30мм～250мм Пригодно для толщины этикетки:0.03мм～0.13мм |  |
| 32) | Каплеструйный маркировочный принтер | 2000E | шт. | 1 | 5500 | 5500 | Габаритный размер(мм):370×260×550. Расширение шрифта: может быть расширить в 9 разов. Запоминание информации:60 шт.информаций для печатания ﻿Количество строк струйного: 1-3 строк(по китайский 1 строка). Источник:AC220V 50Hz 100VA. Струйная скорость:1400 букв/(5×7). Вес брутто:30 кг. Влажность окружающей среды: ниже 90％. Температура окружающей среды:5～45℃ . |  |
| Итого | 38900 долл. |
| Наливное оборудование（Упаковочная машина коробкой для жидкости） |
| 33) | Упаковочная машина коробкой для жидкости (полноавтоматическая) | 1500Б/Ч | шт. | 1 | 145000 | 145000 | Общий комплекс оборудования пользуются нержавеющей сталью специально для продукта питания кроме опоры, поверхность провести обоработку спецтехнологии, внешний вид красивый и качественный. 1.Объем ：200--1000ml，1000—2000мл Может выполнить в одном машине. 2. Производительность：2000-2500 коробок/ч 3.Упаковка：Бумажная коробка,верхушка как вид кровли или верхушка изготовит из алюминиевой фольги. Размер дна коробка:95*95mm，70*70mm，57*57mm (только может выбирать один размер). 4.Накрывание: может свободно выбирать накрывать крышку или нет ,и так выполнить в одном машине.Размер крышки:φ26-φ36(только может выбирать один размер). 5.Температура налива: холодный налив 2-50℃, горячий налив 80--88℃. 6.Мощность полного устройства: 25 кВт( трёхфазное электричество ) 7.Гарантийный срок качества: Отношение от типа продукта и технологии. 8.Сжатый воздух：давление ：1.0—1.4 мпа、 ток：1.4--2 м3/мин , воздухи безмасляные и беспыльные. 9.Охлаждающая вода ：ток：≥40л/ мин температура：≤30℃ 10. Габаритный размер(мм): 3.7*1.6*2.8м 11.Вес полного устройства ：3500 кг 12.Требования к монтажу: поверхность земли цемента, кирпича и карболита все можно,анкерных болтов не будут. У нашей компании имеет свойственную технологию подъёма налива, чтобы защит от вспенивания и брызгания жидкости в процессе налива. Упровление веси процесса при помощью компьютера PLC,только нужно один человек. |  |
| 34) | Упаковочная машина коробкой для жидкости（полуавтоматическая） | 1000Б/Ч |  |  | 45600 | 45600 | Упровление веси процесса при помощью компьютера PLC, нужно три человек. 1.Объем：250、350、500、750、1000мл. Может выполнить в одном машине. 2.Производительность：800-1200 коробок/ч 3.Упаковка：Бумажная коробка,верхушка как вид кровли или верхушка изготовит из алюминиевой фольги. 4.Температура налива: холодный налив 2-50℃, горячий налив 80--88℃. 5.Гарантийный срок качества: Отношение от типа продукта и технологии. 6.Мощность полного устройства: 21 кВт. ( трёхфазное электричество ) 7.Габаритный размер(мм):3.1*0.9*2.6м 8.Сжатый воздух：давление ：1.0—1.4 мпа、 ток：0.8--1.0 м3/мин , воздухи безмасляные и беспыльные. 9.Охлаждающая вода ：ток：≥20л/ мин температура：нормальная температура. 10. Вес нетто：1100 кг 11.Требования к монтажу: поверхность земли цемента, кирпича и карболита все можно,анкерных болтов не будут. 12.У нашей компании имеет свойственную технологию подъёма налива, чтобы защит от вспенивания и брызгания жидкости в процессе налива. |  |
| Итого | Автоматическая 145000 долл. Полуавтоматическая 45600 долл. |
| 7: Другие расходы |
| 35) | Деталь и труба для жидкости | ￠38 | набор | 1 |  |  | Включает насос серья из нержавеющей стали, трубу из нержавеющей стали, клапан, локоть, тройник, установочный винт из нержавеющей стали и т.п. |  |
| 36) | Несырьевой труба | Паровая труба,водопровод ,труба для ледяной воды и т.д. | набор | 1 |  |  | Включает паровую бесшовную трубу внутри цеха, водопроводную трубу, трубу для холодной воды из нержавеющей стали и рабочую площадку и т.д. |  |
| 37) | Система распределения электроэнергии |  | набор | 1 |  |  | Кабели, электропроводы, кабельные желоба между распределителем и каждым оборудованием в цехе производства. Контактор переменного тока из нержавеющей стали. Электроприбор из CHINT.Одна контрольная коробка и каждая главная магистраль в цехе. |  |
| 38) | Расходы для монтажа |  |  |  |  |  | Зарплата рабочих для монтажа, не включает плату за проезд и оформления документов. |  |
| 39) | Запасной часть |  | серия | 1 |  |  | Комплектная изношенная деталь. |  |
| Общая сумма | 426310долл. / 326910долл. |

Способ оплаты и срок поставки

(1) Способ оплаты

1)Предоплата в размере 50 % от стоимости товаров как авансы с даты заключения настоящего Контракта;

2)Оплата в размере 50 % от стоимости товаров перед получения товаров.

3)Оплатить остальные суммы после наладки и монтажа линии производства .

4)Срок поставки и место поставки:

5) Поставить товары в течение 45-65 дней с даты заключения настоящего Контракта и получения авансы.

6) Место поставки:

（2） Технический услуг

1. После  прибытия  оборудования ,покупателем надо перемещать оборудования до места по требованию технического персонала продавеца.Технический персонал продавеца провести соединение между оборудованиями. Покупатель  несет ответственность за подключение воды,электричества,газа внешне оборудования с помощью технического персонала продавеца.

2. Технический персонал продавеца несет ответственность за наладку веси линии производства после завершения работы монтажа.

3. Продавец обучает специальный электромонтажник и слесарь с каждого по одному человеку для обслуживания оборудования в течение работы монтажа и наладки.

4. Гарантийный срок качества оборудования является 1 год с даты завершения наладки и сдачи в эксплуатацию. В течение гарантийного срока, оборудование не работает из-за причины проблемы качества сама  ,продавец несет ответственность за бесплатный ремонт,если бы из-за причины  неправильной операции покупатели ,продавец может представлять услуг ремонта, расходы на ремонт за счет покупатели.

5. Операции оборудования должно безопасно работать и обслуживать по правилу оперативной инструкции в течение эксплуатации оборудования.

Китайско-Российский Золотой Мост, Китай 10-(86)-139-1003-6529, Россия 8 903 651-64-08 www.china-bridge.ru