- Производственная линия мощностью 40 миллионов  полипропиленовых мешков в год.

| номер | Наименование | тип | количество | един （долл.） | Общ （долл.） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухой смеситель | GY-YFJ-50 | 5 | 1760 | 8800 |
| 2 | Машина производства полипропиленовых нитей, намотки на катушки | GY-LS-160/3200B | 2 | 193600 | 387200 |
| 3 | Стальные катушки для намотки полипропиленовых нитей |  | 200000支 | 0.5 | 100000 |
| 4 | Четырех сторонний круговой ткацкий станок | GY-YZJ-4-750BH | 80 | 7200 | 576000 |
| 5 | Станок производства мешков | GY-FM-1000 | 1 | 47960 | 47960 |
| 6 | цветной принтер для нанесения рисунка (товарного знака) на мешки | GY-RY-4800 | 2 | 37200 | 74400 |
| 7 | станок автоматической продольной резки | GY-DNQFJ-800 | 3 | 39600 | 118800 |
| 8 | Гидравлические пресс-упаковки ( сжимает изготовленные мешки для упаковки) | GY-DBJ | 2 | 7200 | 14400 |
| всего： 1.327.560 долл. |

2. технические параметры

一、GY-YFJ-50 Сухой смеситель

1、Назначение : полипропилен , перемешивает, подготавливает  и сушит сырье

2、Технические характеристики：

| номер | тип | Тех/параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | тип | GY-YFJ-50 |
| 2 | Размер бункера(D×H)(mm) | 600×600 |
| 3 | производитель(kg/h) | 200 |
| 4 | Мощность двигателя(kw) | 15-18.5 |
| 5 | Размеры(L×W×H)(mm) | 1250×700×1100 |
| 6 | вес(kg) | 350 |
| 7 | цена（USD） | 1760долл./шт. |

GY-LS-160/3200B  Пластиковая машина для экструдирования полипропиленовой нити и машина намотки полипропиленовой нити на катушки.

машинный агрегат для  волочения нитей                             машинный агрегат для намотки нитей

A、технические параметры

| номер | именование | Кол | Технические параметры | Описание основные компоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экструдер один комплект |
| 1 | Экструдер | 1ком |  |  |
| 1.1 | Мощность главного двигателя |  | 90kw | Использованные материалы：PP；новый гранулированный материал + частный углекислый кальций + частный оборотный материал первого класса 1. Конвертер：Guangzhou Yuqiang 2. Коробка редуктора：Changzhou Guotai 3. Охлаждающая система с автоматическим впрыском 4. Винтовой манжет ：Zhejiang Jinhai 5. Материал нагревателя манжета：керамика и фарфор 6. Материал головки：5CrMnMo 7. Покрытие：внутреннее и внешнее твердое хромирование 8. Тип нагрева：нагревательная трубка нержавеющей стали,внутрений нагрев 9. Структура--висячая типа виселка |
| 1.2 | редуктор Модель |  | 375 |  |
| 1.3 | Доля длина и диаметр шнека |  | Ø 160mm；36：1 |  |
| 1.4 | скорость вращения шнека |  | 20~120 порот/минут |  |
| 1.5 | Марка стали шнека |  | 38CrMoALA |  |
| 1.6 | Мощность нагрева |  | 95Kw |  |
| 1.7 | Максимальная емкость экструдера |  | 300Kg/h |  |
| 2 | форма экструдер | 1ком |  |  |
| 2.1 | Форма Ширина |  | 3200mm |  |
| 2.2 | мощность нагрева |  | 22Kw |  |
| 2.3 | Форма расстояния |  | 0.3~0.8mm |  |
| 3 | Устройство для ручной смены сети тройникового типа | 1ком |  |  |
| 3.1 | Мощность нагрева |  | 18Kw |  |
| 3.2 | Линия тура растра |  | ≤160 лини./c㎡ |  |
| Охлаждение резервуар для воды—один комплекты |
| 1 | Объем охлаждения воды |  | 2.4m3 | 1. Холоднокатаный лист окрашивания пульверизатором 2. Стационарное устройства |
| 2 | вес |  | 150kg |  |
| Плита для растяжка сушилка 2 ком |
| 1 | Рабочая длина |  | 3m＋2.2m | 1. Сушильный шкаф с удлинённым проходом 2. Нагрев электрической нагревательной нитей 3. Покрытие лист для глажки твёрдым хромированием |
| 2 | рабочая ширина |  | 3300mm |  |
| 3 | мощность нагрева |  | 2×65=130Kw |  |

| номер | наименование | кол | Технические параметры | Описание основные компоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стереотипы один шт |
| 1 | Мощность двигателя |  | 22Kw（или18.5+5.5kw） | 1. Тип регулировка скорости：частотное управление 2. Покрытие накатного ролика：твёрдым хромирование 3. Приводной тип：ципной привод |
| 2 | Буксировк Структура |  | 13 рулон |  |
| 3 | Буксировк стереотипы |  | рулон |  |
| 4 | Диаметр роликов |  | Ø 480mm |  |
| Мотальная машина один комплект |
| 1 | Винтовые шпиндели |  | Два бок о бок 780 | 1. Авторегулировка с постоянным натяжением 2. Ровный торц формовки хлапчатки 3. Точная обработка обработанного центра главной части 4. Можно выбрать другие шпули |
| 2 | Мощность двигателя |  | 180W |  |
| 3 | Максимальный размер раны |  | Ø160mm |  |
| 4 | Обмотка характеристики |  | Ø38×230mm |  |
| 5 | Максимальная скорость намотки |  | 180m/min |  |
| Система управления один набор |
| 1 | Глвного шкаф | 2шт |  |  |
| 2 | Контроль Температуры Хост шкаф | 1шт |  |  |
| 3 | Шкаф управления Температура сушилки | 1шт |  |  |
| 4 | Обмотка механического и электрического шкаф | 1шт |  |  |
| Встроенный блок данные |
| 1 | Максимальная скорость производства |  | 180 м/ минут |  |
| 2 | Предел денье узкой пряжи |  | 60~200 текс |  |
| 3 | коэффициент вытягивания |  | 4~8 разов |  |
| 4 | Общая установленная мощность |  | 170Kva |  |
| 5 | Способность работы |  | ≈75Kw |  |
| 6 | Внешние размеры（длина×ширина×высота） |  | 36000×4500×1700mm |  |
| 7 | Общий вес |  | ≈26 t |  |
| 8 | Условие питания | Три фазы,пять линий,нормальное напряжение 380V /3P /50Hz ，допускающее колебание -5%~+10% |
| 9 | Сжатый воздух | количество подаваемого воздуха ≥0.6m³/min，атмосферное давление 5~6 Bar，допускающее колебание±1Bar，точка росы -25℃ |
| 10 | Условие водоснабжения | Количество водоснабжения ≥0.3m³ /min，гидродавление точки водоснабжения 2 ~3 Bar，допускающее колебание：±1Bar，PH ：7~8，жёсткость воды ：1 0dH |
| 11 | Цена | 193600долл./кол. |

三、 Стальные катушки для намотки полипропиленовых нитей

Техническое описание

| Но. | предмет | параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний диаметр | 40mm |
| 2 | Внутренний диаметр | 38mm |
| 3 | Длинна | 230mm |
| 4 | Марка стали | Non-Welded Stee |
| 5 | Цена на 1 шт（USD） | 0.5долл./линия |

四、GY-YZJ-4-750BH  Четырехсторонний круговой ткацкий станок

A、Основное описание по устройству

1) количество челнока：4

2) тип регулирования подачи проволоки ：управление моментом

3) тип плетения ：совместное действие маленьких шайб и коричневой ленты

4) тип сбор ткани：намотка момента трения

5) регулирование размеров плетения：смена кольца размера

6）частотное управление

7) можно использовать узкие пряжи разного качества, включая  100% пластиковые воспроизводимые узкие пряжи

8) автоматическое закрытие при случаях обрезки нити основы и нити утки.

B、Специфика：

| Но. | предмет | параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип ( марка) | GY-YZJ 4 /750 |
| 2 | Четырех сторонний | 4 |
| 3 | Количество катушек с нитью | 350-750 |
| 4 | Максимальное кол катушек | 768 |
| 5 | Скорость оборотов (r/min) | 120-180 |
| 6 | Мощность двигателей(kw) | 2.6 |
| 7 | Производительность (m/h) | 60-90 |
| 8 | Вес(kg) | 2100 |
| 9 | Габариты(L×W×H)(mm) | 8300×2200×2730 |
| 10 | Цена（USD） | 7200долл. |

五、GY-FM-1000 Станок Производства мешков

A、Основное описание по устройству

1) подвесной сдвиговый экструдер

2) частотное управление и система электрического управления

3) Толщина полипропиленового полотна ：0.018-0.08mm。

4）водяной принудительный охлаждение

5) ролик выпуска материалов--  автоматический ориентирующийся

6) один раз выполняется нанесение одностороннее и двустороннее

B、Принцип работы

Материалы--ткани полипропилена и  полиэтилена，проведение комплекса краски и пластика, бумаги и пластики,  или проведение комплексного производства краски и OPP、CPP плёнки хромофототипии с помощью смоления материалов при случае сплавка .

C、Специфика：

| Но. | предмет | параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | GY-FM-1000 |
| 2 | Ширина полотна(mm) | 1000 |
| 3 | Кол одновременно производимых полотен量 | 2 |
| 4 | Максимальная ширина изделия(mm) | 800 |
| 5 | Диаметр шнека экструдера(mm) | 90 |
| 6 | Соотношение длинны к диаметру шнекаL/D | 25:1 |
| 7 | Мощность двигателя экструдера(kw) | 11 |
| 8 | Общая мощность электродивагелей(kw) | 30 |
| 9 | Скорость работы(m/min) | 30-80 |
| 10 | Габариты(L×W×H)(mm) | 16000×6000×2600 |
| 11 | Вес (kg) | 6000 |
| 12 | Цена（USD） | 47960долл./шт. |

六、Цветной принтер 4 цвета для мешка

A、Описание главных частей устройства：

1) ручной полихроизм и ручная приводка, ручной горизонтальная и придольный привод.

2) есть тип с роликом.

3) намотка типом натяжного затягивания.

4) тушь передается рифленым роликом.

5) прошивка --двухручного нажатия.

6）автоматическое исправление деформации.

7) два рабочего места для сбора и выпуска материалов, ролик--воздушно-гидравлический.

8) Отдельная сушка теплым воздухом.

9）машинная рама--стальная.

10）можно установить количество печати, автоматическое закрытие после выполнения печати, устанавливаемое  количество ,автоматическое закрытие при отсутствии материалов.

Выпуск бдительного сигнала по метру.

12）ручное управление печатным роликом.

13）можно осуществить одностороннее печатание ,и двусторонние печатание(положительное и отрицательное).можно провести цветоделительное печатание в 5/1,4/2,3/3 положительной и отрицательной сторон.

B、Специфика:

| Но. | предмет | параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | GY-RY-4800 |
| 2 | Максимальный диаметр рулона полипропиленовой ткани(mm) | 1200 |
| 3 | Максимальная длинна нанесения краски(mm) | 800 |
| 4 | Максимальная длинна логотипа(mm) | 700 |
| 5 | Максимальная длинна цветной печати(mm) | 230-1200 |
| 6 | Кол цветов | 4 |
| 7 | Скорость печати (m/min) | 5-50 |
| 8 | Общая энергонагрузка(kw) | 15 |
| 9 | Вес(kg) | 2200 |
| 10 | Габариты (L×W×H)(mm) | 6000×1800×2400 |
| 11 | Вес | ≤5 т |
| 12 | цена | 37200долл. |

七、Машина автоматической резки

A、Особенность： Отрезает мешок и зашивает дно.

1、Автоматически выполняются горячая вырезка и шитьё  дна ткани  хромофототипии или чистой ткани ，экономия труда.

2、Установить  сенсорным экраном ，управление PLC，привод серводвигателя ，точное управление длиной мешка.

3、не появляется аккреция после горячей вырезки, легкий прорез.

4、Автоматически считать количество , можно подать мешки  складывания.

5、Пневматическая намотка, удобная операция.

B、Специфика：

| Тип | предмет | параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | GY-DNQFJ-850 |
| 2 | Макcимальный диаметр рулона(mm) | 1200 |
| 3 | Максимальная ширина резки(mm) | 850 |
| 4 | длинна резки(mm) | 600-1200 |
| 5 | Точность резки(mm) | ±4 |
| 6 | Ширина складывания(mm) | 20-30 |
| 7 | Производительность (штук/min) | 20-30 |
| 8 | Эл Мощность(kw) | 6 |
| 9 | Вес(kg) | ≈2200 |
| 10 | Габариты(L×W×H)(mm) | 5100×4500×1200 |
| 11 | Цена（USD） | 39600долл./шт. |

1.Пункты для замечания

A、Срок изготовления 90 дней，поставка в заводе изготовителя.

B、Метод платежа：контракт выступает в силу после получения авансовый платеж 30%  от общей суммы. Второй платеж после заводских испытаний, перед отгрузкой70%.Наличный расчёт и трансфертная плата.

C、Пусконаладочная работа ：Заказчик оплачивает специалистам компании авиа билеты(с Гуанчжоу до места монтажа), оформление виз. Помогает добраться до места монтажа оборудования. Обеспечивает проживание и трех разовое питание, выплачивает командировочные 100 $ в сутки на одного человека .

D、Послепродажное обслуживание ：Гарантия 1год после ввода в эксплуатацию. В последствии производитель обеспечивает после гарантийное обслуживание оборудования ( по отдельному договору)

.Искусственное разрушение не включается в сфере гарантия.

E、Транспорт：Доставка просчитывается отдельно, изготовитель  оформляет транспорт, закатчик оплачивает расходы за заводом изготовителя ,оплачивает после того，что поставка оборудования до указанного места.

F、Размеры цеха для размещения оборудования5000-7000 м2 ，высота потолков больше 4.5m，ровный пол,Электроэнергия потребность  380V50HZ  800  Kw,±10%，три фразы, пять линий, Расход воды  30 m3/h 。

G、Смазка для  коробки передач ：

H、Гидросмесь ：нужная

I、Число нужных рабочий проекту：Персонал 45  человек. При 3-х сменном производстве. В том числе два специалиста в сфере электричества.