Техническое предложение на строительство цементного завода по «сухому» способу производства цемента мощностью 2500 TDY

Содержание:

Часть первая  Техническое описание

Глава 1: Объем и содержание работ (EP основа)

Глава 2: Основа проектирования

Глава 3: Технические параметры

- Первоначальное сырье и соотношение

- Планировка оборудования

- Описание производственного процесса

- Электричество и автоматизация

- Гражданское строительство

- Водоснабжение и дренажная система

- Вентиляция, кондиционер и воздушный компрессор

- Управление качеством

Глава 4: Производственные гарантии

Глава 5: Техническое обслуживание

Глава 6: Календарный график проекта

Часть вторая: Техническое приложение

Приложение 1: Технологическая схема

Приложение 2: Спецификация и список оборудования

Часть первая: Техническое описание

Глава 1: Объем и содержание работ (ЕР основа)

О: Владелец (работник)

С: Поставщик

Нижеперечисленное материало снабжение

| № | Наименование | О | С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и проектирование |  |  |  |
|  | Производ. процесс, электричество и автоматизация,гражд.строительство для производ. линии в пределах установленого лимита строительства завода. |  | + |  |
|  | Соответствующие схемы и техническая документация |  | + |  |
|  | Подающая мощность в точку основной электрической распределительной подстанции | + |  | В соотетствии с требованиями подрядчика |
|  | Мощность из основной электр. распределительной подстанции в кабинет электроуправления завода. |  | + | 6KV/0.4KV |
|  | Водоснабжение из водных источников на завод и хранение |  | + | Внутри завода |
|  | ССR, место хранения материала и запасных частей, электрическая и механическая мастерские, электрический кабинет, подстанция |  | + |  |
|  | Схемы поставки снабжения и техническая документация на сайте |  | + |  |
| 2 | Машины, оборудование и материал |  |  | См. Список оборудования |
| 2.1 | Механическое оборудование |  |  |  |
|  | Источник\добывающее и транспортирующее оборудование | + | + |  |
|  | Носители или транспортирующие части для сырья, топлива, цемента на завод | + |  |  |
|  | Измельчение и хранение известняка |  | + |  |
|  | Дробление и транспортировка глины |  | + |  |
|  | Гомогенезация известняка и хранение |  | + |  |
|  | Дозирование(распределение) сырья и конвейнерная транспортировка |  | + |  |
|  | Бункер гомогенезации сырья |  | + |  |
|  | Измельчение сырья и обработка отработанного газа |  | + |  |
|  | Подогрев и предварительное прокаливание |  | + |  |
|  | Печь для обжига и сушки |  | + |  |
|  | Клинкерное охлаждение и конвейнерная транспортировка |  | + |  |
|  | Клинкерное хранение и конвейнерная транспортировка |  | + |  |
|  | Дробление гипса и конвейнерная транспортировка |  | + |  |
|  | Дозировка (распределение) цемента |  | + |  |
|  | Измельчение цемента и конвейнерная транспортировка |  | + |  |
|  | Хранение цемента и конвейерная транспортировка |  | + |  |
|  | Упаковка цемента и загрузка навального цемента |  | + |  |
|  | Пылеуловительное оборудование |  | + |  |
|  | Другое соответствующее процессу оборудование, если таковые имеются |  | + |  |
|  | Оборудование и материалы для вспомогательного производства внутри завода |  |  |  |
|  | Воздушно компрессорная станция |  | + |  |
|  | Водоснабжение и дренаж |  | + |  |
|  | Обработка воды и распределительная система |  | + |  |
|  | Водно насосная станция для питьевой и промышленной воды |  | + |  |
|  | Лаборатория (химическая и физическая) |  | + | Система робота не включена |
|  | Цех (механическая и электрическая поддержка) | + |  |  |
|  | Огнеупор |  | + | Только первоначальный заряд |
|  | Изоляционный материал |  | + |  |
|  | Средство измельчения |  | + | Только первоначальный заряд |
|  | Средства пожаротушения | + |  |  |
|  | Система подогрева, система кондиционера и вентиляция | + |  |  |
|  | Грузовой автомобиль с мостовыми весами для загрузки основной массы и входа в заводское помещение |  | + |  |
|  | Трубопровод (для воздуха, воды, масла, провода\кабеля и.тд) |  | + |  |
|  | Первое заполнение смазочным маслом\смазка |  | + |  |
|  | Запасные части для запуска и ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| 2.2 | Электрическое и автоматическое оборудование |  |  | Подробнее список оборудования |
|  | Среднее распределение напряжения |  | + |  |
|  | Низкое распределение напряжения |  | + |  |
|  | Электрическая защита |  | + |  |

|  | Управление распределением мощности |  | + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система управления производственным процессом |  | + |  |
|  | Кабинет центрального управления оборудования |  | + |  |
|  | Приборы освещения и аппаратура, а так же наиболее подходящие кабели | + |  | В производственной зоне |
|  | Коммуникационная система производственной линии |  | + | В производственной зоне |
|  | Сетевой коммуникационный кабель |  | + | В производственной зоне |
|  | Сигнализирующая система и защита от возгорания |  | + |  |
|  | Питьевая и промышленная вода |  | + |  |
|  | Черный старт\аварийный источник оборудования |  | + |  |
|  | Основная подстанция включая распределительный шкаф | + |  | За пределами завода |
|  | Заземленное оборудование для цементного завода |  | + |  |
|  | Запасные части для запуска и ввода в эксплуатацию |  | + |  |
| 2.3 | Оборудование и материалы для упаковки и транспортировки за рамки поставщика |  | + |  |
|  | Таможенное оформление, таможенная пошлина, НДС/налог с продажи и другие документы/лицензии необходимые для ввоза | + |  | Поставщик предоставляет документацию для различных таможенных очисток |
|  | Виза\разрешение на работу\вид на жительство | + |  | Владелец предоставляет пригласительное письмо и всю документацию для получения визы в соответствии с требованиями поставщика |
| 2.5 | Транспортировка внутри страны КНР (включает страховку) |  | + |  |
| 2.6 | Международная перевозка (включает страховку) | + |  |  |
| 2.7 | Транспортировка внутри страны КНР на завод из порта | + |  |  |
| 3 | Гражданское строительство |  |  |  |
|  | Управление для гражданского строительства |  | + |  |
|  | Передача завода | + |  | Бесплатное распределение |
|  | Место очистительных работ перед началом проектирования | + |  | Без деревьев и строительства |
|  | Предворительные топографии (в масштабе 1:1000) | + |  |  |
|  | Выравнивание местности и развитие | + |  | Поставщиком предоставляется чертеж для каждого уровня |
|  | Подробное инженеро-геологическое исследование | + |  | Диаметр отверствия местонахождения будет предоставлен поставщиком |
|  | Исходные базисные данные | + |  |  |
|  | Гражданское строительство завода по границе. Электрическая установка поверх стен границы | + |  |  |
|  | Временные подъездные общественные дорожные пути Дорога/высокий путь к подъезду завода | + |  |  |
|  | Строительство временных сооружений для персонала поставщика | + |  | Офисное здание, общежитие, временные работы на заводе, комната хранения и. тд |
|  | Строительство временных сооружений для персонала владельца | + |  |  |
|  | Укладка строительства в случае необходимости | + |  |  |
|  | Бетонные работы для всех зданий на територрии завода | + |  |  |
|  | Дорога внутри завода, парковочная стоянка, дорожный ремп(круг), перемещающиеся рабочие постройки, комната отдыха для водителя. | + |  |  |
|  | Ограждение, офис, резерв взрывоопасных веществ и все остальное связанное с мебелью и офисом. | + |  |  |
|  | Структура кабеля | + |  |  |
|  | Строительство CCR, материалы и запасные помещения, электроаппаратура и механизация, цех для проведения ремонтных работ, электрические шкафа, подстанция. | + |  |  |
|  | Дренаж и сточные воды внутри завода | + |  |  |
|  | Дренаж и сточные воды за пределами завода | + |  | За пределами заводской границы |
|  | Дорога и освещение за пределами завода | + |  |  |
| 4 | Монтажные работы |  |  |  |
|  | Управление для монтажа |  | + |  |
|  | Механические монтажные работы |  | + |  |
|  | Электрические монтажные работы |  | + |  |
|  | Установка сети коммуникаций | + |  |  |
| 5 | Оборудование, инструменты и материалы для гражданского строительства и монтажа |  |  |  |
|  | Инструменты | + |  |  |
|  | Тестирующая лаборатория для бетона | + |  |  |
|  | Строительное оборудование и транспортные средства | + |  |  |
|  | Операторы, водители, топливо и работа по техническому обслуживанию | + |  |  |
|  | Наземное передвигающиеся оборудование | + |  |  |
|  | Материалы для гражданских строительных работ | + |  |  |
|  | Цемент | + |  |  |
|  | Арматурный стальной стержень | + |  |  |
|  | Песок и гравий для раствора и бетона | + |  |  |
|  | Лесо материал и материал форм |  |  |  |
|  | Кирпич, черепица и деревянный материал для строительных работ | + |  |  |
|  | Стальная структура | + |  |  |
|  | Колонны, фермы крыш, материал кровли, балки и нижние захватывающие трубы, двери и окна с стальными или алюминевыми необходимыми вещами в соответствии с чертежами Лестницы, ступени, дорожки, ручные перила, платформы, крышки, подставки, подъездные пути, дождевые покрышки, встроенная сталь и.тд которые по существу образуют часть строительных работ. |  |  |  |
|  | Бетонная укладка и другие продукты и облицовочные материалы | + |  |  |
|  | Оборудование и инструменты для монтажных работ | + |  | Различные краны, инструменты и т.д |
|  | Материалы для строительных работ |  |  |  |
|  | Кислород и этан | + |  |  |
|  | Красящие вещ-ва и растворитель | + |  |  |
|  | Сварочный электрод |  | + |  |
|  | Изоляционный материал |  | + |  |
|  | Специальное вещество для монтажа |  | + |  |
|  | Расходные материалы для монтажа |  | + |  |
|  | Кабельный материал и арматура(поддержка, защита, трубы\трубки, арматура и т.д для монтажа и крепления проводов и кабелей) |  | + |  |
|  | Прокладка, крепежный болт, аппаратура, фундаментальный болт. |  | + |  |
|  | Другие материалы для монтажа |  | + |  |
|  | Транспортные средства для перевозки людей поставщика | + |  |  |
|  | Транспортные средства для перевозки людей владельца | + |  |  |
|  | Аварийная мощность D.G для строительства и установочных работ | + |  |  |
|  | Водоснабжение и электрическая мощность для гражданского строительства и монтажа. | + |  |  |
| 6 | Испытание запуска и ввода в эксплуатацию |  |  |  |
|  | Персонал для тестового запуска и ввода в эксплуатацию, такой как инженеры, операторы и патруллер. | + | + |  |
|  | Все материалы и продукция для тестового запуска и ввода в эксплуатацию такие как первоначальное сырье, цементная бумажная сумка, топливо, мощность, вода и другие необходимые материалы. | + |  |  |
|  | Смазочное масло для производства | + |  | Первая заливка осуществляется у поставщика |
| 7 | Обучение |  |  |  |
|  | На площадке строительства |  | + |  |
|  | Тренинг и лекции |  | + |  |
|  | Обучаемый | + |  |  |
|  | Обучаемая документация, руководство для операций и ввода в эксплуатацию |  | + |  |
| 8 | Другое |  |  |  |
|  | Благоприятные условия энергоносителей и другие внешние растения | + |  |  |
|  | Внешняя телефоная линия | + |  |  |
|  | Транспортные средства для перевозки продуктов: цемента, рассыпного цемента, клинкера после ввода в эксплуатацию на заводе | + |  |  |
|  | Транспортные средства для перевозки известняка, глины до неразгрузочных хопперов | + |  |  |
|  | Транспортные средства для перевозки гипса и других материалов до складирования | + |  |  |
|  | Оборудование, материалы, арматура, энергоносители и т.д для жилых помещений персонала владельца | + |  |  |
|  | Оборудование, материалы, арматура, энергоносители и т.д для жилых помещений персонала поставщика | + |  |  |
|  | Система обработки сырья | + |  |  |
|  | Система обработки сточных вод | + |  | Производственная линия |

Глава 2: Основа проектирования

- Критерии и стандарты проектирования: Китайский стандарт (GB Code) принимается для механизации/процесса, электричества и автоматизации, гражданского проектирования, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и т.д.

Производство и разработка кодовой информации, стандартизации для механического и электрического оборудования: Китайский стандарт (GB Code)

- Технический процесс

Сухой процесс, основные части которого состоят из циклонного подогрева, прокаливающей печи,вращающейся печи и охладительной решетки.

- Производительность 2500 т\ч клинкер

- Первоначальное сырье

Квалифицированный известняк, глина, оксид желаза, используются в качестве первоначального сырья для подготовки сырьевой муки. Гипс используется в качестве добавки в цемент.

- Топливо

Квалифицированный натуральный газ используется в качестве топлива.

- Стандарт цемента и тип

Тип D500: 75%

Blaine:3200cm2/g

Состав: 85% клинкер, 5% гипс, 15% шлаки.

- Отправка цемента

Разработка для 50% сумок, но станция массовой погрузки так же представляется для оставшихся 50%.

- Энергоснабжение:

Основное распределение выпускаемой продукции:

Установленная мощность: ~22000 kW

Напряжение на входе завода: 6.0kV

Частотность: 50 Hz

Распределение напряжения:

Высокое напряжение двигателя: 6.0kV

Низкое напряжение AC двигателя: 380 V

Освещение: 220 V

Частотность: 50 Hz

- Кол-во и качество воды

Кол-во доступное для процесса: 1870 м3/день

Качестов воды:

Температура: ≤ 30 ℃

Общая жесткость: (CaCO3): 140～150ppm

PH : 6.9-7.1

Молочность: (SiO2): 100ppm

Загрязнение: < 200ppm

Сульфат: <300 ppm

Хлорид: <200 ppm

- Высота над уровнем моря

100 м над уровнем моря

- Сейсмичность (GB код)

Сейсмическаяинтенсивность: 6 степень (0.05g)

Проектная группа земли: 2 степень

- Скорость ветра(среднегодовое значение):

Макс. 4.69m/s

- Температура окружающей среды:

Макс: 21.1℃

Мин: -13.9℃

- Относительная влажность:

Среднее значение: 86.13% макс; 41.19% мин

- Годовые осадки:

Макс.578mm, среднее значение. 457mm.

- Толщина снега

Макс. 86 см

- Толщина многолетней мерзлоты

Макс 18-35 см

Глава 3. Техническое описание

- Первоначальное сырье и схема количественного соотношения

1.1 Первоначальное сырье и топливо (поправки в тесте должны быть представлены владельцу)

(1) Известняк

Среднее кол-во известняка представлено в таблице

Таблица 1. Состав известняка (%)

| L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.97 | 3.61 | 0.31 | 0.10 | 52.54 | 0.84 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |  |

(2) Глина

Среднее кол-во глины представлено в таблице

Таблица 2. Состав глины (%)

| L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.78 | 43.94 | 10.49 | 4.85 | 13.56 | 3.24 | 1.74 | 0.78 | 2.75 | 0.190 | 97.31 |

(3) Окись железа

Состав оксида железа устанавливается лично

Химический соства указан в таблице ниже.

Таблица 3. Состав оксида железа (%)

| L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.09 | 11.16 | 6.06 | 64.32 | 2.61 | 0.85 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.011 | 95.39 |

(4) Гипс

Гипс способствует урегулированию установленого времени.

(5) Добавки

Добавки используются для производства обычного портланд цемента.

(6) Топливо

Используемым топливом для производства цемента является природный газ. Низшая теплопроводная способность газа 9000kcal/Nm3. Более подробная информация о природном газе предоставляется владельцом.

  - План производства

- Производство чешуи и тип цемента

Производительностьчешуи: 2,500 т клинкера в день

Тип цемента: Обычный портланд цемент500 D-0, D-20

- Сырье и топливо

Химические компоненты для сырья

Информация о химическом составе сырья приведена в таблице ниже.

|  | L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк | 43.37 | 0.85 | 0.12 | 0.13 | 54.92 | 0.44 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.011 | 99.95 |
| Глина М | 15.78 | 43.94 | 10.49 | 4.85 | 13.56 | 3.24 | 1.74 | 0.78 | 2.75 | 0.190 | 97.32 |
| Оксид железа | 10.09 | 11.16 | 6.06 | 64.32 | 2.61 | 0.85 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.011 | 95.39 |

- Топливо

Природный газ используется в качестве топлива

- Расход тепла клинкера

Расход тепла клинкера3266kJ/kg (780kcal/kg), s

- Расход топлива

Расходтоплива~94. Nm3 натуральный газ/ тклинкера

- Установка клинкера на искомое значение

Согласно производству данного проека и особенностям сырья и топлива, относящимся к успешному исследованию аналогичных типов печей для обжига и производственных процессов показатель значения клинкера устанавливается следующим образом:

LSF=92.0～96.0

KH=0.89～0.92

SM=2.50～2.70

AM=1.40～1.70

Вкотором:

LSF=100CaO/ (2.8SiO2+1.18Al2O3+0.65Fe2O3)

KH= (CaO-1.65 Al2O3-0.35 Fe2O3)/2.8SiO2

SM= SiO2/ (Al2O3+Fe2O3)

AM= Al2O3/ Fe2O3

- Соотношение дозировки сырья

| Соотношение дозировки сырья (%) | Теоретический расход материала (т- сырьевая смесь/т- клинкер) |
| --- | --- |
| Известняк | Глина Л | Оксид железа |  |
| 61 | 37.96 | 1.04 | 1.537 |

- Общее расположение

2.1 Краткое описание

Заводдолжен бытть очень хорошо связан с пригородной дорожной сетью.

Размер завода был выбран приблизительным к фигуре треугольника с параметрами 600 × 300m. Общая площадь завода около15.5 гектар. В соответствии с принципами проектирования, местом расположения и требованиями процесса производства, использует следующий план расположения:

- Основная производственная линия находится в середине участка, который расположен по направлению с востока на запад.

- Хранение и перемешивание сырья и добавок/гипса расположены на севере участка. Что является удобным для перевозки сырья в пропорциональное место.

- Помолка цемента, хранение, упаковка и система управления расположены на западе.

2.2 Вертикальная конструкция

Топография участка может быть плоской. Его естественная возвышенность на данный момент не определена. Конструкция возвышенности участка будет определена на топографии. Окончательная разработка возвышенности в соответствии с топографией. Проектирование земли будет наклонено от постройки к дороге.

2.3 Дождевой дренаж

Поверхностные воды будут стекающие с участка будут соединены с каналом который будет разработан и сконструирован вне дороги.

2.4 Проектирование дороги внутри завода

Для удовлетворения потребностей производства, технического обслуживания, а так же пожаротушения, дороги расположены вокруг завода.

Дороги будут разработаны с учетом частотности транспортного движения, транспортных средств, конфигураций, которые будут использоваться во время работы завода.

Дороги и дорожное покрытие будет разработано в соответствии с Китайским стандартом.

Ширина дороги

Согласно с дорожной загрузкой, частотностью и условий дорожной зоны, классификация приведена ниже в таблице:

|  | Ширина | СтандартD.S.(km/h) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 9.0~12.0 | 20 | D.S. = спроектированая скорость |
| Вспомогательный(второстепенный) | 4.0~7 .0 | 15 |  |

Ширина боковой дорожки: 1.5~2.0m.

Наклон дороги:

|  | Ширина | Макс. склон (%) | Мин.склон |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 9.0~12.0 | 6.0 | 0 |
| Вспомогательный(второстепенный) | 4.0~7 .0 | 6.0 | 0 |

Тротуар и основное направление

Дороги и участки внутри завода должны быть сконструированы с цементобетонным тротуаром.

Толщина необходимых бетонных плит для дорог и тротуаров должна быть минимальной 200 мм.

Щебень, известковый грунт или песок и градуированный щебень должны быть разработаны в соответствии с основным или вторичным дорожным покрытием в качестве подкладки и основного подстилающего слоя дорожного покрытия.

Боковая дорожка тротуара должна быть простроена из сборных бетонных блоков или асфальта тротуара. Песок и щебень должны быть предназначены для расположения под тротуаром в качестве подкладки и основного подстилающего слоя дорожного покрытия.

2.5 На входе завода должны быть расположены возовые весы.

2.6 Очистительные(санитарные) участки будут разработаны в зависимости от требований

- Производственный процесс

3.1 Список оборудования основного процесса

| SN | Наименование оборудования | Спецификация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известяковая дробилка | Одноуровневая молотковая добилка Размер подающего сырья: ≤800×800×1000mm Объем системы дробления: 450~600 т/ч Окончательный размер продукции: 90% ≤70mm | 1 |
| 2 | Корректирующая дробилка (глина, железная руда) | Дробилка Размер подающего сырья: ≤600mm Объем системы дробления: 50~70 т/ч Окончательный размер продукции: 90% ≤70mm | 1 |
| 3 | Оборудование предварительной гомогенезации известяка | Емкость укладчика 550 т\ч | 1 |
|  |  | Емкость модуля восстановления: 250 т\ч | 1 |
| 4 | Сырьевая мельница | Сырьевая мельница Размер подающего сырья: 90% ≤70mm, max100 мм Тонкость готовой продукции: <R12-14% @ 80 μ Влажность подачи: ≤ 8 % Влажность продукта: <0.5% Способность: 210 т\ч | 1 |
| 5 | Фильтрная сумка с подогревом | Способность: 460,000m3/ч Входящее содержание пыли: 100g/Nm3 Выходящая пыль: ≤50mg/Nm3 | 1 |
| 6 | Подогреватель и Precalciner | 5 стадий подогрева C1: 2- Φ 4800 mm C2: 1- Φ 6750 mm C3: 1- Φ 6750 mm C4: 1- Φ 7050 mm C5: 1- Φ 7050 mm OnlinePrecalciner: 1- Φ 5500 mm×31m Температура выходящего циклона: ≤330±10°C | 1 |
| 7 | Вращающиеся печь | Вращающиеся печь: Φ4.2X60m Потребление тепла: ≤780kcal/kg Способность: 2500т\д Мощность: 400 kW , DC Топливо: натуральный газ | 1 |
| 8 | Охладитель | Оладитель: механический привод Площадь кровати: 63.6m2 Способность: 2500т/д Тем. Клинкера на выходе: окруж.пространство: +65°C | 1 |
| 9 | Охладитель ESP | Способность: 315,000m3/h Входное содержание пыли: 50g/Nm3 Выброс пыли на выходе: ≤50mg/Nm3 | 1 |
| 10 | Дробилка добавок (гипс) | Дробилка Размер входящего сырья: ≤600mm Способность дробильной системы: 50~70 т/ч Размер готовой продукции: 90% ≤25mm | 1 |
| 11 | Вальцовый пресс | Φ1700x100mm Проход: 560т/ч | 1 |
| 12 | Цементная мельница | Шаровая мельница: замкнутый ход Φ4.2×13m Высокое качество продукции: 3200cm2/g(Blaine) Выпускаемая продукция: 150 т/ч Мощность: 3550 kW | 1 |
| 13 | Цементная упаковочная машина | 8 вращающихся носиков упаковщиков Способность: 120 т\ч | 1 |

  - Описание потока производственного процесса

- Известняковое и Корректирующее дробление

Разделяется на известняковую и корректирующую дробилку путем их соответствующего дробления и выпускается с помощью конвейерной ленты. Две дробилки устанавливаются на заводе.

- Предварительное смешивание и хранение известняка

Предварительное смешивание и хранение известняка использует в качестве хранения круглый двор.

Раздробленный известняк укладывается на хранение, восстанавливается восстанавливающем модулем и транспортируется конвейерной лентой в сырьевую мельницу.

- Корректирующее хранение и обработка

Корректировка. Глина, железная руда и т. д транспортируются на завод с помощью грузовиков или укладываются на бульдозер или погрузчик. Из помещения хранения, глина с помощью погрузчика подается в ударную дробилку, затем с помощью конвейерной ленты подается в сырьевую мельницу. Железная руда с помощью погрузчика загружается в хоппер и транспортируется в сырьевую мельницу с помощью конвейера. Бункер с глиной или оксидом железа оснащен

Движущимся дном, что препядствует склеиванию материала при разгрузке в податчик постоянного взвешивания.

- Станция количественного соотношения сырья

4 хоппера сконструированы для известняка, глины, железной руды, и один хоппер запасной. Смешенный материал с помощью конвейерной ленты транспортируется в сырьевую мельницу после отделения металлический частей металлическим детектором и магнитным сепаратором. Смешивающаяся пропорция должна быть в соответствии со схемой дозировки.

- Измельчение сырья и обработка отходящих газов

Сырье извлекают из их бункеров с помощью пластичного питателя и ленточного податчика постоянного взвешивания, затем сырье с помощью ленточного конвейера транспортируется в систему сырьевой мельницы. Готовая продукция из сырьевого материала транспортируется в гомогеннизационный бункер или напрямую в в печь.

- Гомогенизация сырья и подача в обжиговую печь.

Бункер гравитационного течения сырья сконструирован для гомогенизации сырья до достижения определенного уровня консистенции продукта. Из гомогенизационного бункера гомогенизационное сырье подается в систему печи предварительного подогрева, которая состоит из сырьевого ведра, клапана, весового измерителя, воздушного скольжения, ковшевого элеватора и т.д

- Подогрев, печь и охлаждение

Сырьевая мука сжигается до состояния клинкера в одно ступенчатой печи, проходит черезпяти ступенчатый подогрев, цементную печь с низким уровнем выбросов NOx(окись азота) и вращающиюся печь Φ4.2×60m. Циклонный подогрев умело разработан, данная серия системы подогревательного циклона обычно используется в Китае. Всеми заводами была принята данная серия подогревательного циклона, которая имеет свойства относительно низкого перепада давления, высокую эффективность и анти-забиваемость движения при работе, производительность 2500 tpd.

Цементная печь сконструирована со специальными частями ослабляющимиNOx(окись азота), данные части могут растворить NOx более чем на 50%. Таким образом газ выходящий из циклона С1 содержит азота менее 50mg/Nm3.

Сырьевая мука подается в загрузочную коробку находящуюся в проходном канале верхней части подогревающего циклона, с помощью воздуха сырьевая мука проходит через вращающиюся воздушную разделительную камеру. Сырье подогревается и в течении этого времени сырье проходит через различные стадии подогревательного циклона. И в завершении сырье прокаливают на сколько это максимально возможно в цементной печи и вращающейся печи. Разбрызгивающие горячее сопло имеется на обжиговой печи. Третичный воздух при высокой температуре будет поставляться из клинкерного охладителя в обжиговую печь. Общее требование тепла на выходе к печи предоставляет подходящая система стрельбы газа, в печи и предварительном обжиге. Соотношение топлива в обжиговой печи и прокаливающей печи составляет 40:60. Для запуска обжиговой печи используется дизельное топливо. Первичный воздух горения печи составляет около 8% общего подающего воздуха в систему при комнатной температуре. Вторичный воздух будет поступать из клинкерного охладителя при более высокой температуре.

Система вращающейся печи оснащена урегулированием скорости.

Зона спекания корпуса печи охлаждается шестью подвижными вентиляторами перемещающихся по рельсам.

Горячий клинкер из печи сбрасывается в охладитель клинкера. Клинкерный охладитель нового поколения с контролируемой системой воздушного-охлаждения. Движущаяся (взад и вперед) решетка охладителя сконструирована и подходит для 2,500 tpd

уровня производста. Температура клинкера на выходе из охладителя составляет 60℃ выше окружающего пространства. Кликерный разрущитель находится на выпуске из охладатиля и уменьшает размер клинкера до необходимого размера. Охлажденный клинкер выбрасывается из охладителя на глубокий лодковый конвейер и транспортируется бункер для хранения клинкера.

Горячий воздух от нескольких первоначальных компонентов используется для вращающейся печи в качестве вторичного воздуха. Кроме того, горячий воздух из следующих компонентов попадает в печь обжига в качестве третичного воздуха. Остальной воздух затем выбрасывается в атмосферу проходя через ESP. Содержание газа после очисткиESPменее чем 50mg/Nm3. Собранная пыль в ESP должна быть транспортирована обратно в глубокий лотковый конвейер для перевозки клинкера.

- Хранение и обработка клинкера

Клинкер извлекается из бункера хранения с помощью лоткового конвейера и транспортируется в цементную мельницу ленточным конвейером в сырьевом ведре. Сырьевое ведро имеет две точки извлечения i.e одна для каждой цементной мельницы. Система загрузки клинкера должна быть разработана без склада.

- Измельчение цемента

Соответствующие пропорции клинкера и гипса устанавленные с помощью конвейерных весов смешиваются и транспортируются с помощью конвейерной ленты в ролликовый пресс и цементную мельницу закрытой окружности. Готовая продукция из мельницы транспортируется в цементный склад с помощью воздушного скольжения и ковшевого элеватора. Пыль отбросного газа из мельницы собирается в фильтрной сумке и затем выпускается в атмосферу.

- Хранение цемента

Цемент хранится в двух силосах одинаковой емкости. Силосы конической фор-мы с плоским дном (не плоским дном) оснащен аэрационным устройством для достижения псевдосжиженного состояния материала. Две объемные системы загрузки устанавливаются со стороны цементного силоса, одна из них  загрузка с помощью поездов, другая с помощью грузовиков.

- Упаковка и транспортировка цемента

Цемент из силосов транспортируется с помощью аэрационного устройства и ковшевого элеватора в фасовочно-упаковочную фабрику.

Фасовочная-упаковочная фабрика состоит из вращающейся 8 горлышковой упаковочной системы, способность упаковки 120т\ч. Цемент в упаковке загружается в грузовики с помощью конвейерной ленты или проходя через рельсовый загрузчик напрямую загружается на поезд.

- Станция сжатого воздуха

Сжатый воздух используется обычно для фильтрных сумок, газообразных контрольных клапанов, обогревательной площади и пневматических инструментов. Станция состоит из 4х установок воздушного компрессора и соответствующей сушки/фильтрного оборудования; пять установок используется одна запасная. Производительность каждого компрессора 24м3\мин при давлении 0.75MPa. Сжатый воздух из станции распределяется в воздушные баллоны, манометр и контрольный клапан в цехе.

- Газовая система

Для обеспечения нормальной работы производственной линии, данным проектом предусмотрена разработка газовой системы. Природный газ поступает на завод по трубопроводу и сводится к давлению 0.4MPa давлению восстанавливающей газовой станции, затем направляется в горелку и прокаливается до жжения.

  - Хранение материала

| № | Материал | Складское сооружение | Производительность (т) | Период (день) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известняк | Открытый двор 230x50m | 40000 | 8 |
|  |  | Предварительное смешаное хранение | 23000 | 9 |
|  |  | Подающий хоппер Φ8x22.5m | 900 | 3 часа |
| 2 | Корректирующий(оксид железа) | Помещение хранения 260x48m | 2200 | 20 |
|  |  |  | 2800 | 15 |
|  | Корректирующий(песок) |  |  |  |
|  | Корректирующая (глина) |  | 6500 | 22 |
|  | Добавка(гипс) |  | 4500 | 18 |
|  | Добавка (шлак) |  | 3000 | 17 |
|  | Добавка(привыкание) |  | 3000 | 17 |
| 3 | Добавка(гипс) | Подающий хоппер Φ3-Φ8x20m | 800 | 3 |
|  | Добавка(шлак) |  | 800 | 1 |
|  | Добавка(привыкание) |  | 800 | 1 |
| 4 | Сырьевая мука | RCC круглый силос Φ18x54m | 9000 | 2 |
| 5 | Клинкер | RCC круглый силос 2-Φ18x42m | 2x10000 | 6 |
| 6 | Цемент | RCC круглый силос 2-Φ18x42m | 2x10000 | 8 |

- Электричество и Автоматизация

4.1 Подающая мощность и распределение

Завод получает электропитание мощностью 6.0kV из электростанции расположеной около цементного завода. На заводе (если завод имеет установку) или в окружности от завода, входящая мощность 6.0kV поступает от 2х блоков питания в окружности завода. Общая установленная мощность завода составляет около 22000kW, спроектированая активная рассчетная мощность составляет 16500kW, общая суммарная мощность17200kVA (COSф=0.95).Входящая электрическая мощность должна соответствовать требуемой мощности завода.

Среднее время подачи аварийного питания 0.38 кВ мощностью дизель-генератора(500 кВ) устанавливается для обеспечения потребления 1 уровня, такого оборудования как: вспомогательный драйвер печи для обжига, охлаждающий вентилятор, основной вентилятор, компьютерная система, водяной насос пожаротушения, а так же аварийное освещение и т.д

    - Основная распределительная подстанция

Соединение двух входящих мощностей 6.0kV разделяется на вхождение в сеть проходя через одну 6.0kV шину электропитания в основное время, и проходя через6.0kVшину электропитания используемую в основной распределительной станции при получении мощности 6.0kV распределяющейся на каждой секции завода поступающей из основной подстанции.

Вторая система распределения 6.0kV принимает распределение автоматической системы управления.

    - 6.0kV распределительная станция

Два этапа радиального типа распределения мощности использует 6.0kVмощности распределительную систему, т.е основную распределительную подстанцию мощностью 6.0kVраспределющую мощность в каждое отделении, после чего распределяет мощность к каждому мотору MV и трансформатору каждой электрощитовой радиальной формы.

- Распределение сырьевой мельницы

Сфера использования:мотор MV и трансформаторы электрических комнат, вспомогательные материалы дробления и запасные материалы, предварительное смешивание запасов известняка, силос дозировки сырья, сырьевая мельница, обработка выхлопного газа и система обжиговой печи. Все это планируется разместить рядом с точкой расположения (EP) для обработки выхлопного газа.

- Охлаждающее распределение

Сфера использования: мотор MV и трансформаторы электрических комнат, дробление и конвейерная перевозка известняка. Планируемое размещение на основной подстанции.

- Распределение цементной мельницы

Сфера использования: мотор MV и трансформаторы электрических комнат, силос для клинкера с дном, цементная мельница, хранение цемента и упаковочная система. Планируемое размещение около цементной мельницы.

- Распределение дробления известняка

Сфера использования: мотор MV и трансформаторы электрических комнат, дробление и конвейерная перевозка известняка. Планируемое размещение около известняковой дробилки.

    - Уровень вольтажа

Рабочее энергоснабжение: 6.0kV 50Hz

MV распреденение: 6.0kV

MV мотор:6.0kV

DC операционная мощность:110V DC

LV распределение:0.4kV

LV мотор: 0.38 kV

Система освещения:220V AC

Система управления: 220V AC

Система освещения тех. обслуживания: 36/12V

    - Мощность загрузки и потребление

Общая установленная мощность производственной линии: 22000 kW

Рассчетная активная загрузка: 17200 kW

Ежегодная потребляемая мощность (производительность): 10000x104 kWh

Потребляемая мощность на тону цемента для производства: 100kWh/t

    - Подборка, операции и мониторинг для основного электрического оборудования.

(1) Подборка основного электрического оборудования:

6.0kV распределительная система использует металлический коммутатор который оснащен вакуумным-прерывателем. Выключатель 6kV тока короткого замыкания использует 40kA в основной подстанции и 31.5kA в распределительной станции.

(2) Проведение операций и мониторинг

Петля двигателя 6.0 kV контроллируется CCR (автоматизированный информационный поиск), локальное управление используется используется при чрезвычайной ситуации. В режиме локального управления, распределительное устройство открывается или закрывается с помощью пробки локального управления; распределительная петля контролируется коммутационным кабинетом, статус операции не только включает коммутационный кабинет, но так же транспортировку в компьютерную систему, и котролируется с помощьюCCR (автоматизированный информационный поиск).

    - Защитное реле

- 6.0kVсоединительный провод в петле:27G, 32G, 40, 59G, 51, G, 64, 64N, 81G, 86, 87G.

- 6.0kVпровод в петле: 27, 59, 49, 50, 51, 50G, 51G

- 6.0kVподающая петля: 49, 50, 51, 50G, 51G.

- 6.0kVпреобразовательная петля: 49, 50, 51, 50G, 51G, 94, 260.

- 6.0kVMVпетля двигателя: 49, 50, 51, 50G, 51G, 46, 51L, 51R, 66, 47, 87

    - Измерение

Многофункциональные электрические приборы устанавливаются в петле 6.0kV для контроля тока, вольтажа, активной мощности, не активной мощности, коэффициента мощности, частоты и т.д

    - Компенсирующийкоэффициент мощности

Автоматическая компенсирующая панель установлена со стороны шины электропитания;

10kV автоматическая компенсирующая панель должна быть соедина с MV фазным двигателем во время запуска или остановки синхронизации с двигателем.

Коэффициент мощности компенсирует переменную частоту двигателя MV проходя через переменную систему контроля частоты.

При нормальной работе производства коэффициент мощности на стороне 6.0kV достигает 0.95 или выше.

  - Настройки электрической комнаты и способ управления

    - Электрические комнаты:

- Электрическая комната для дробления известняка: (отделение дробления известняка)

Сфера использования: дробление известняка и т.д

Управление: с помощью компьютера

- Подготовленная электрическая комната для сырья: (дозирующая станция для сырья)

Сфера использования: предварительное смешивание известняка и корректирующие дробление; водоснабжение, бассейн с питьевой водой и укрытие для насосов, бассейн обработка воды и укрытие для насосов; газовая станция и т.д

Управление: с помощью компьютера

- Электрическая комната для измельчения (около точки входа обработки отработанного газа).

Сфера использования: Сырьевая мельница и обработка отработанного газа, верхняя часть гомогенизационного силоса, кондиционная башня и дно ведра сырьевой муки.

Управление: с помощью компьютера

- Электрическая комната для теплообмена (установка под башней теплообмена)

Сфера использования:дно силоса сырьевой муки, теплообмен, печь для обжига.

Управление: с помощью компьютера

- Электрическая комната для охлаждения (около точки входа охлаждения)

Сфера использования: из охладителя и точки входа охлаждения в верхную часть клинкерного силоса, гипсового дробления и конвейнерную перевозку.

Управление: с помощью компьютера

- Электрическая комната для цементной мельницы: (установка с двух сторон отдела цементного измельчения)

Сфера использования: из фрезера измельчения цемента, верхняя части цементного силоса, силос с клинкером, конвейнерная перевозка клинкера, и компрессор.

Управление: с помощью компьютера

- Электрическая комната для упаковки цемента (цех упаковки цемента)

Сфера использования: упакованый цемент направляется на дно цементного силоса и погружается насыпью.

Управление: с помощью компьютера

    - LV сервесный провод соединяется с электрической комнатой.

  - Энергоснабжение и распределение в окружности

Медный сердечник должен использоваться для электрического и контрольного кабелей.

Повинилхлоридный изоляционный кабельдолжен использоваться для электрического кабеля.

Принимается для трех центровогоYJV22-10/10 (3 фазы) кабеля для 6.0kV 3х фазного электрического оборудования.

Принимается для 4х центрового YJV-0.6/1 (3 фазы + PE) кабель для 400V 3х фазного электрического оборудования.

Принимается для 5-ти центрового YJV-0.6/1(3 фазы+N+PE) кабеля для 400V электрического оборудования.

Контрольный кабель: KVV-0.5 1.5mm2 серийный кабель

Сигнализирующий кабель: DJYP2V 1.0mm2 экранированный кабель

Контрольный кабель DCS: KVVP-0.5 1.0mm2 экранированный кабель

Данный проект использует кабельную траншею в качестве основного способа укладывания кабеля, кабельная траншея и кабельный лоток или прямое вложение будут применяться к кабельному соединению между основной подстанцией, распределительными станциями, CCR и электрическими комнатами. Внутренний отдел используется для кабельного соединения, сочетания кабельных лотков, кабельной траншеи и проходящих труб. Все кабельные лотки должны быть соединены с электричество и хорошо заземленны. Кабельные лотки должны быть проложены как можно ближе к зданиям, каналам или коридорам.

Внешний кабель для клинкерного силоса и т.д должен быть уложен в кабельном лотке.

Метод прямого вложения бронированного кабеля вдоль улицы используется для уличных фонарей и прокладки кабеля.

  - Защитное устройство поражения молнии и наземная система

- Защитное устройство поражения молнии должно быть установлено в соответствии с спецификацией и стандартом.

- Наземная система: 6.0kV система должна быть наземной и TN-S система должны использоваться для заземленного распределения400V LV.

Заземляющее устройство в каждой части завода должно быть соединено с сетью с помощью оцинкованной полосовой сталью.

  - Электропривод отдела

    - Система подачи энергоснабжения в отдел

6.0kV система подачи энергоснабжения распределяется в каждой части завода, обеспечивает электропитанием MV двигатели в цехе и трансформаторы в электрических комнатах. LV оборудование и двигатели получают непосредственное электропитание с помощью электрических комнат в основном цехе.

4.5.2 План управления

Основное техническое оборудование контролируется компьютерной системой с «локальным» и «центральным» контрольным режимом. Кнопочный пульт должен быть установлен около оборудования контролируемого компьютерной системой, который обычно состоит из кнопки «запуска» и «стоп» для действительного местного управления.

В концентрированном режиме управления вы можете запускать или останавливать секции двигателей и электрическое оборудование в комнате центрального управления согласно запрограммированному процессу при продвижении вперед. Состояние электрооборудования, например: является ли оно стандартным, работает или нет, будет показано при помощи операционной станции ЭЛТ находящейся в центральной комнате управления, будут отображены все нестандартные состояния и факторы нестандартного процесса будут распечатаны в качестве отчетного листа. С помощью «бокового модуля» вы можете контролировать одну машину рядом с другой машиной и проверять это. Мы используем модуль «обрезания» для обеспечения и поддержания безопасности персонала. При неправильном состоянии, центральная комната управления и боковая сторона машины могут сразу затормозить.

    - Выбор двигателей и устройств управления

- Выбор двигателей и способ запука

6.0kVMV двигатель используется для оборудования с мощностью выше 250kW, 380VLV двигатель для устройств мощностью ниже250kW. Спиральный двигатель или короткозамкнутый электродвигатель выбирается в соответствии с нагрузкой. Жидкий реостат стартертер(пусковое устройство) должно использоваться для спирального двигателя в течении полного вольтажа прямого запуска принятое для пускового устройства короткозамкнутого электродвигателя, который является благоприятным для экономии инвестиций и имеет удобную установку.

(2) Полный цифровой преобразователь частоты используется для управления двигателей, которым необходимо урегулировать скорость.

4.6 Выбор электрооборудования LV

Распределительный центр LV, электрическая комната в цехе должна  быть расположена в двери.

Электрический трансформатор должен быть S11-M серии и 6±2x2.5%/0.4kV типа D , yn11 будет основным методом проволки.

LV коммутатор в основном оснащен выключателем, контактором и тепловым реле хорошо известного поставщика.

4.7Электрическое освещение

Электропитание для освещения поступает из LV коммутатора в электрической комнате, энергоснабжение в 3х фазах и 5 система проводной связи, вольтаж освещения 220V и мобильный вольтаж возмещения освещения 36/12V.

Рабочие отделы должны быть оснащены отдельным контуром, автоматическим выключателем освещенияустановленным в цехе;  аварийное освещение будет использоваться в случае если при нормальной мощности освещение не удается. Общее освещение является основным методом для освещения отдела в то время когда локальное освещение носит вспомогательный характер.

Комбинация освещения использует HV натриевые лампы или НVртутные лампы для высоких зданий, или использует новые энергосберегающие лампы большой емкости для удобства обслуживания; Люминесцентная лампа должна быть установлена дежурной комнате, комнате управления и офисах.

  - Электрическое возмещение

Электрическое возмещение устанавливается в CCR, комплектующие установки необходимых устройств и иструментов должны быть оснащенны для двигателя небольшого размера и нормального оборудования электрического возмещения, для оборудования электрического возмещения больших размеров должен быть внешний источник.

  - Автоматическая система управления

    - Принцип проектирования

- Распределительная система управления(DCS)применяется для автоматического управления и мониторинга процедуры начиная с предварительного смешивания запасов известняка до верха цементного силоса.

- Автоматически регулирующаяся петля должна быть установлена в качестве ключевой должности и для контроля качества сырья которому должно придаваться большое значение в то время как проводится проверка с помощью дисплея, сигнализации и сигнализирующей печати, кроме того должно быть установлено устройство дистанционного управления в качестве основного устройства.

- Другой аналаговый сигнал преобразуется в пределах 4~20mA стандартного сигнала, с помощью преобразователя и передается в I/O модуль.

- Другие DI/DOсигналы управляемые при 220V.AC.

    - Принцип выбора автоматического оборудования

- Продукция хорошо известных производителей используется дляприборов DCS и обследующих инструментов в качестве ключевой продукции.

- Распределительная система управления

DCS система данного проекта имеет ряд следующих особенностей:

- Полное выполнение требований управления технологического процесса

- Стабильная и надежная работа системы путем использования передового оборудования и гибкого программного обеспечения.

- Интерфейс человек- машина делают работу очень удобной.

- Гарантирует достаточно долгое время хранения запасных деталей для определенного длительного времени использования.

    - Местный инструмент

Продукт имеет высокую производительность и хорошее качество.

    - Кабель

Аналаговый сигнал передается с использованием кабеля DJYP2VR серии (поперечного сечения 1.0mm2), DI/DO сигнал передается с использованием кабеля KVVP-0.5 серии (поперечное сечение 1.0 mm2).

  - Система компьютерного управления

Основной процесс контролируется, интегрируется и распределяется проходя через распределительную систему компьютерного управления с высокой надежностью и передовыми технологиями. Данная система состоит из операционной станции, локального управления и системы коммуникационной сети.

Операционная станция должна быть установлена на посте CCR, комната управления упаковкой цемента и дробление известняка. Процедуры мониторинга и управления должны выполнятся с помощью СRTи операционной доски, эти процедуры включают двигатели групп вк\выкл и аварийную остановку; Состояние операций, состояние готовности, состояние ошибки и существующие параметры могут отображаться на СRT, дисплей, настройки, сигнализация, запись и автоматическое контролирование технических параметров процесса; печать отчета: отказ сигнализации и все процедурные данные печатаются. Станция локального управления устанавливается в каждой электрической комнате, таким образом для того чтобы полноцено выполнить такие работы как, сбор и обработкаDIDOи аналаговых сигналов, PID управление циклом, а так же имеет логическое управление старт\стоп и т.д.

    - Сфера компьютерного управления и менеджемент

В сферу компьютерного управления входит: начиная от дробления известняка до упаковки цемента.

    - Центральная комната управления

ССR оснащена тремя установками операционной станции, одной установкой инжнерной станции, одной установкой экспертной системы, три установки руководящей станции и устройство мониторинга в отрасли телевидения. Контрольная система качества сырья так же устанавливается в CCR.

    - Станция локального управления

- Станция локального управления дробления известняка: (установка добления известняка в электрической комнате)

Сфера управления: дробления известняка и т.д

- Станция локального управления станции подготовки сырья: (размещается в электрической комнате)

Сфера управления: предварительное смешивание запасов известняка и корректирующая дробилка, предварительное смешивание; водоснабжение, бассейн с питьевой водой и укрытие для насосов, бассейн обработка воды и укрытие для насосов; газовая станция и т.д

- Локальная станция управления измельчения сырья:

Сфера управления: измельчение сырья и обработка отработанного газа, верхняя часть гомогенизационного силоса сырьевой муки, кондиционная башня и дно дозирующей станции сырья.

- Станция локального управления подогрева:

Сфера управления: дно сырьевого силоса, подогрев\прокаливание, печь и выхлопные газы.

- Станция локального управления охлаждением:

Сфера управления: охладитель и EP, верхняя часть клинкерного силоса

- Станция локального управления цементной мельницы:

Сфера управления: измельчение цемента, верхняя часть цементного силоса, дно клинкерного силоса и конвейнерная перевозка клинкера, массовая загрузка клинкера, дробление гипса.

- Станция локального управления упаковки цемента: (используется небольшая компьютерная система)

Сфера управления: упаковка цемента, дно хранения цемента, массовая загрузка цемента и т.д

  - Автоматические устройства и выбор

- Система управления качеством сырья: система управления качеством сырья состоит из прибора для взятия проб, 12 элементного ренгеновского анализатора и компьютера.

- Устройством измерения температуры печи: сканирование печи и отображение графика температуры в 3х размерном изображении.

- Промышленная телевизионная система: Специальное промышленное телевизионное устройство установлено в конце печи, охладителя, входа сырьевой мельницы, входа цементного завода и предварительное смешивание запасов, таким образом выполняется видеонаблюдение рабочей ситуации ключевой точки в CCR.

- Газоанализатор установлен на входе EP, выходе из подогревателя и входе печи для проверки содержания CO, O2, Nox и отображения состояния горения относительно оборудования.

Для того чтобы проверить содержаниеCO, O2, Nox, проводится видеонаблюдение за состоянием сжигания относительно оборудования, газоанализатор установлен на входе EP и выходе подогревателя.

- Проверка состояния процесса: это необходимо для установки измерительных приборов температуры, давления, расхода, уровня материала, скорости и передачи сигналов в компьютерную систему, таким образом на мониторе отображается гарантированое состояние производства.

  - Кабель и заземление автоматической системы управления

Кабель для подключения первичного обнаружения элементов преобразователя для каждой локальной станции управления и кабель передачи сигнала постоянного тока должен быть с DJYP2VRэкранированным кабелем, а так же с кабелем для AC сигнала и DI/DOпередачи которая должна быть с помощью контрольного кабеля KVVPR.

Метода кабельного лотка и кабельной траншеи используются для прокладки кабеля. Которые должно быть расположено отдельно или разделено перегородкой с кабелем электропитания. Кабель из траншеи или лоток должен проходить через трубы. Сигнализирующий щит должен быть соединен с экраном заземленного соединения в одном конце панели.

Металлическое ограждение должно быть разделено от электрического заземления.

  - Компенсирующий прибор

Компенсирующий прибор расположен в CCR и оснащен необходимыми устройствами для поддержания, осмотра, исправления и калибровки используемых инструментов, для компенсациинекоторых специальных инструментов, которые необходимы при производстве.

- Штат

5.1 Архитектурное проектирование

(1) Стена

Кирпичная стена обыкновеного цеха, толщина стены должна быть 240 mm.

(2) Окраска

Внешняя поверхность всех зданий должна быть окрашена в белый цвет. На электрической комнате должна быть окрашена бумажной лентой смешенной с известковым раствором.Для CCR, офисов и т.д внутренняя поверхность должна быть гладкой перед покраской.

- Настил

Обычное отделение принимает RCCпол, и противоскользящие плиточное покрытие, которое должно быть сконструировано для электрической комнаты и CCR.

- Кровля

Сводобное падение крыш всех зданий. Склон крыши RCCсоставляет 3%, покрыт 20 мм толщиной водонепроницаемым цементны раствором. SBSводонепроницаемый асфальтный роллик должен быть сконструирован для зданий, которые имеют высокую потребность водонепроницаемости и защиты бетонной панели. Верхняя теплоизоляция крыши должна быть сконструирована при необходимых требованиях теплового консервирования и изоляции помещения, крыша должна быть сделана из 80 мм толщиной 1:8 смешенного цемента и водонепроницаемого перлита.

- Двери и окна

Внешний вид здание использует стальную дверь и окно с решетками, для внутреннего использования используют деревянные двери и окна. Двери и окна из аллюминевого сплава должны быть сконструированы для электрических комнат и CCR.

- Лестница

В обычном отделении используемая стальная лестница и бетонная лестница должны быть сконструированы отдела угольного измельчения и CCR.

- Шахта

Конкретный сорт бетонна C20 с плотным окончание.

  - Структурное проектирование

- Инженерно-геологические условия и основания зданий

- Сейсмическая интенсивность

- Тип структуры

Теплообменная башня

Здание имеет высокий уровень структуры, RCCраму которая должна быть сконструирована для первого и второго этажа, стальные трубы заполненные бетоном и стальная поддерживающая структура должны быть сконструированы для других этажей выше второго, которые имеют хорошую несущую способность и анти-сейсмическое действие.

·Большепролетное хранилище

Стальной купол(запасная рама) должен быть сконструирован для емкости предварительного смешивания материала.

·Ленточный конвейер

Стальные рамы или поддержка с пролетом от 18м-36м должны быть сконструированы для конвейерной ленты которая имеет зазор 4.5 м до уровня земли.

·RCCрама должна быть сконструирована для общих зданий и сооружений

·RCC структура должна быть сконструирована для цилиндрических силосов, запертого дома силоса используют стальную-железобетонную смешенную конструкцию.

·Одноэтажный отдел такой как механический и электрический цехи используют RCC наклонную решетчатую структуру.

- Ямы, канавы и подземные галереи принимают водонепроницаемый бетонныйгланулометриевый заполнитель.

- Приспособление зданий и сооружений с высотой этажа менее чем 3.6 м принимает каменную конструкцию.

- Водоснабжение и дренаж

6.1 Водоснабжение

Водоснабжение для 2500 тpd клинкерной производственной линии должно быть предусмотрено Владельцем(покупателем). Вода должна соответствовать качеству питьевой воды. Среднесуточный расход воды около 1870 m³/день.

Вода должна хранится в емкости с питьевой водой. Должны быть сконструированы система циркуляции воды , промышленная система и система пожаротушения и существующая водная система. Водный трубопровод должен быть расположен под землей и защищаться от внешней и внутренней коррозии.

Завод должен иметь три системы водоснабжения:

- Водоснабжение для системы циркуляции воды:

В целях экономии воды, охлаждающая вода для оборудования должна быть циркулирующей. Циркулирующая вода находится под давлением циркулирующего водяного насоса и направляет воду в потребительную точку каждого отделения, циркулирующая возвращающаяся вода возвращается в охлаждающую башню под давлением, затем возвращается в две циркулирующие водные емкости. Для обеспечения качества воды во время циркулирующей системы водоснабжения, производится ее обработка с помощью фильтров применяющихся для каждой малой части циркулирующей системы общей циркулирующей системы, применяется аппаратура электрически-статической системы очистки воды, заржавевшие ингибиторы добавляют две циркулирующих водных емкости, и как правильно к этой системы добавляется пресная водадля того чтобы контролировать фактор обогащения циркулирующей охлаждающей воды. Скорость циркуляции воды составляет около 95%. Полная система водоснабжения должна быть разработана и установлена таким образом, это является защитой от повреждения механической, электрической и химической атаки, должно проводится тестирование рабочего давления 1.5 раз.

·Система промышленного водоснабжения и система водоснабжения для пожаротушения

Охлаждающая вода для оборудования должна быть циркулирующей водой, но распыление воды для газовых кондиционирующих башен,вертикальных сырьевых мельниц и так далее должно попадать из независимой сети водопровода из промышленной водной емскости. При подребности воды в высоком давлении такое как распыление воды для газовых кодиционирующих башен, сырьевых мельниц водяных насов и емкостей должны применятся для вторичной гемертизации.

Вода для пожаротушения под давлением с помощью управляемого пожарного насоса с двигателем подается из промышленной и пожаротушительной водной емкости. Емкость с водой для пожаротушения должна быть сконструированна, система пожарного гидранта низкого давления должна состоять из соответствующего числа пожарных гидрантов расположенных на всех построенных участках завода проходя через весь завод и основные здания.

Водный трубопровод должен размещаться под землей и быть защищенным  от коррозии. Иметь достаточное кол-во клапанов с камерами, где это необходимо, должны быть установленны в определенном порядке для независимого открытия и закрытия кругов и линий.

Сеть водоснабжающего трубопровода со стороны дороги и некоторых отделений должна быть в кругу. Диаметр труб должен быть не менее DN100 и расстояние между двумя расположенными рядом пожарными гидрантами должно быть не менее чем 120 м.

·Система водоснабжения живой воды

Емкость с питьевой водой (используется для питьевой воды) должна быть сконструирована, где вода должна быть продезинфицированаNaOCl. Питьевая вода для завода и жилья должна поставляться из емкости с питьевой водой с помощью независимого трубопровода.

  - Канализационная и дренажная система

Канализационные и дренажные линии должны быть отдельны.

·Канализационная система

Каждое заводское здание должно иметь свой собственный канализационный колодец и люк. Жировое разделение и отстойник должны быть сконструированы на входе канализационных труб индивидуальной постойки где это требуется. Все сточные воды от жировых сепараторов и отстойников должны проходить через канализационную обработку завода проходя через канализационную сеть.

·Дренажная система воды

Открытые каналы должны быть для дождевого шторма, а так же на отдельных участках каналы должны быть под прикрытием.

Очистительные сооружения для сточных вод(промышленных и гражданских отходов) должны следовать местным стандартам.

- Вентиляция, кондиционирование воздуха и сжатый воздух

7.1 Вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция должна быть предусмотрена в соответствии с требованием процесса и электрического оборудования.

Кондиционирование воздуха должно быть предусмотрено для CCR, офисов, электрических комнат и так далее.

  - Станция сжатого воздуха

Одна централизованная система сжатого воздуха высокого давления должна быть предусмотрена для проекта.Компрессоры должны быть шнекового типа и прохладной водой. Водяное охлаждение сушек тип искусственного холода и соответствующей мощности должно быть предназначено для удаления избытка влаги в сжатом воздухе и обеспечения обслуживания качественного воздуха в соответствии с указаными требованиями.

Трубопровод сжатого воздуха должен быть выше уровня земли с центральной заголовочной системой и выключение приема регулируемых ветвей проходя через подходящий размер воздуха.

- Контроль качества

  - Лаборатория и CCR

Лаборатория должна быть предоставлена для тестирования основных процессов связаных с материалом, ручное взятие пробы и подготовка для ручного химического и физического тестирования.

Подрядчик должен предоставить одну установку химических и физических тестирующих инструментов необходимых для цементного производства в качестве одного стандартного.

Здание должно быть с железобетонной конструкцией и с пустотелой блоковой каменной кладкой. А так же должно быть обеспеченно гидроизоляцией крыши и термоизоляцией крыши и стен.

Туалеты должны быть обеспечены необходимым кол-вом кабинок, писсуаров и раковин.

Пол в CCRкомнате должен быть фальшполом для того чтобы скрывать кабель и т.д. Пол в лабораториях и в туалетах должен быть покрыт с неглазурованной керамической плиткой.

  - Взятие пробы

Представительная выборка должна быть на всех этапах технологической линии на которой свойства различных материалов которым необходимо особое внимание качества и контролирование процесса.

·Сырьевая мука\подача для обжига\цемент

Пробоотборник с смесителем и возвращающее конвейерное оборудование должно быть установлено после сырьевой мельницы для репрезентативной пробы сырьевой муки\подачи силоса для производственной линии. Пропаботник должен быть установлен в месте где пыль печи будет попадать в проработник.

Пробоотюорники могут вмещать в себя достаточное кол-во материала любое непрерывное или прерывное в течении периода проработки, которой может быть спрограммировано. Собраный материал должен автоматически смешиваться и заполнятся. Образцы поступают в лабораторию и должны быть вынесены руками.

Другие пробоотборники должны быть установлены внизу по течению подачи материала в печь завода для обжига материала для производственной линии.

Другой один пробоотборник должен быть установлен внизу по течению цементной мельницы для сбора продукции цемента.

- Приварок

Ручные пробы должны быть взяты из обжиговой печи в качестве образцов кальцинораванной сырьевой муки при необходимой частотности. Сбор образцов и транспортировка в лабораторию с помощью рук.

- Клинкер и цемент

Образцы собираются и транспортируются в лабораторию с помощью рук.

  - Подготовка образцов\анализ

Образцы полученные в лаборатории с запрограммированными интервалами должны быть подготовлены для различных тестов\анализов.

Состояние лаборатории, оборудование для испытания основных процессов связанных с ними материалом, в том числе пробоподготовка, а так же ручное химическое и физическое тестирование.

Необходимыми стандартами тестирующего оборудования для цементного завода с химическим, а так же физическим тестированием являются Местные стандарты или Китайские стандарты или стандарт ASTM и стандар BS.

Один многоканальный ренгеновский спектрометр (XRF) должен быть для анализа элементов.

Глава 4 Производственные гарантии

| 1 | Система дробления известняка |
| --- | --- |
| 1.1 | Производственные гарантии |
|  | а. При нормальной производительности оборудования, сред.про-ть дробилки: ≥ 450т/ч б. 90%≤70mm |
| 1.2 | Предварительные условия гарантии |
|  | Предварительные условия гарантии должны основываться на следующих условиях: Придел прочности при сжатии известняка≤ 98 Mpa Размер подающиего известняка≤1000X800X800mm, естественная градация Влажность: ≤2% |
| 2 | Предварительное смешивание запасов известняка |
| 2.1 | Производственные гарантии |
|  | Стандратное отклонение SCaOот предварительного смешивания запасов≤1.2% |
| 2.2 | Условия гарантии |
|  | Предварительные условия гарантии должны основываться на следующих условиях: CaO должен быть проанализирован хотя бы раз каждые два часа Подача накопителя должна обеспечивать беспрерывную работу и стабильность |
| 3 | Измельчение сырья |
| 3.1 | Производственные гарантии |
|  | Средняя производительность сырья: ≥ 210 т/ч Тонкость измельчения: ≤12-14% (остаток80μm меш) Средняя влажность: ≤0.5% |
| 3.2 | Предварительные условия гарантии |
|  | Сырьевая мука должна быть изготовлена из известняка, оксида железа и глины Размер частиц известняка: ≤70mm(90%) Способность измельчения известняка в мельнице: средняя Влажность смешенного материала: ≤6% |
| 4 | Подача для обжиговой печи |
| 4.1 | Производственные гарантии |
|  | Стандартное отклонение подачи печи: SCaO≤ 0.25% |
| 5 | Клинкерное спекание |
| 5.1 | Производственные гарантии |
|  | Производительность клинкера: ≧2500т/д Удельный расход тепла топлива: ≤ 780 kCal/kg Температура на выходе циклона: ≤340±10°C CaOв клинкере: средняя f-CaO в клинкере≤ 1.2 % Температура клинкера: средняя температура клинкера из охладителя является температурой окруж. среды+ 60°C. |
| 5.2 | Предварительные условия гарантии |
|  | Предварительные условия гарантии должны основываться на следующих условиях: Тепловая мощность натурального газа: ≥9000kcal/ Nm3 Известняковый фактор насыщения клинкера: KH=0.90±0.01 Кварцевый коэффициент :SM=2.6±0.10 Глиноземный модуль: IM=1.6±0.1 Модули могут быть урегулированы для подходящего действительного материала сырья. |
| 6 | Пылеулавливание |
| 6.1 | Производственные гарантии |
|  | ESP: ≤50 mg/Nm3сумчатые фильтры: ≤50 mg/Nm3 |
| 6.2 | Предварительные условия гарантии |
|  | Измерение содержания пыли в выпускном газе должно быть сделано на основе нормального производства каждой секции, при нормальной операционной работе оборудования, и хорошей эффективности работы оборудования. |
| 7 | Измельчение цемента |
| 7.1 | Производственные гарантии (каждой производственной мельницы) |
|  | Средняя производительность: ≥ 150 т/ч Средняя тонкость: 3200 Blaine |
| 7.2 | Предварительные условия гарантии |
|  | Смесь цемента типа портладцемент 500 D-0, D-20 должна быть соразмерно с клинкером (80%), гипсом (5%), шлаки (15%) Размер добавочных частиц: ≤ 25mm(90%) Влажность шлака: ≤5% |
| 8 | Потребляемая мощность |
| 8.1 | Производственные гарантии |
|  | Потребляемая мощность из дробления сырья до упаковки цемента≤100kWh/t. цемент |
| 8.2 | Предварительные условия гарантии |
|  | Работа оборудования при нормальной мощности |

Глава 5 Техническое обслуживание

- Техническое проектирование

Базовая конструкция: проектирование и поставка базовой конструкции новых проектов

Детальное проектрирование: проектирование и предоставление детальных рисунков для строительных работ, установки оборудования и изготавление металлоконструкции на строй.площадке. Рабочие операции и инструкция по эксплуатации, спецификации и другая необходима информация должна быть включена.

Детальное проектирование вклюет генеральный план строительства, процесс, электричество и автоматизацию, водоснабжение и дренаж, кондиционеры и вентиляция, коммуникации и подсобное хозяйство линии начиная с дробления известняка до цементной упаковки и получения готовой продукции.

- Наблюдение за строительством и монтажом

Во время монтажа оборудования, испольнитель должен назначить группу инженеров и технологов для проведения технического обслуживания в целях обеспечения беспрепядственного проведения монтажа.

- Техническое обучение

Инженеры и операторы владельца(покупателя) должны получить соответствующее обучение. Целью данного тренинга(обучения) является предоставление персоналу владельца необходимые знания и навыки работы для соответствующих категорий, которые будут необходимы им при эксплуатации оборудования, обслуживания и его управления цементным заводом.

Исполнитель предоставляет персоналу владельца место для проведения обучения, которое будет осуществляться до и после, а так же в течении холостого хода испытания\испытания с нагрузкой\и ввода в эксплуатацию. Данное обучение осуществляется под руководством исполнителя и проверенных инженеров.

- Ввод в эксплуатацию

Техническое наблюдение, должно быть так же предоставлено при вводе в эксплуатацию и испытании для оценки характеристики рабочих.

Глава 6 Календарный график проекта

|  | Наименование | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контракт вступает в действие, а так же основная информация о проектировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Порядок расположения оборудования и производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гражданское строительство и конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пробная эксплуатация без нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испытание ввода в эксплуатацию и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По предположительным нашим оценкам, все это должно быть обсужденно и утверждено владельцем завода.

Спецификация процесса механического оборудования и вспомогательная система для производства

| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD Россия. г.Самара |
| --- |
| Код подпроекта и наименование: 211— дробление известняка |
| № | Наименование,спецификация | Наименование,спецификация | Ед. Измер | Кол-во | S. Wt.(kg) | T. Wt.(kg) | Производитель |
| 1 | Податчик панельного типа B1800×9450 | Heavy-duty apron feeder B1800×9450 | комплект | 1 | 74600 | 74600 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Способность подачи: 450-600t/h | Capacity: 450～600 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Наклон:23° | Inclination: 23° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость：0.03-0.099m/s | Speed:0.03～0.099m/s |  |  |  |  |  |
|  | Размер подающих гранул: ≤800x800x1000mm (макс) | Feeding size（max）: ≤800x800x1000mm |  |  |  |  |  |
| 211.01 | Редуктор | Reducer | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости | Speed ratio |  |  |  |  |  |
| 211.01M | Электродвигатель | Motor | комплект | 1 |  |  | Частотный |
|  | Мощность: 37kW | Power: 37 kW |  |  |  |  | регулируемая |
|  | Скорость вращения: 980r/min | Rotation speed: 980 r/min |  |  |  |  |  |
| 211.01a | Тормоз YWZ-400/90 | Brake YWZ-400/90 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность:0.25kW | Power: 0.25kW |  |  |  |  |  |
| 211.02 | Молотковая дробилка | Hammer crusher PCF2018 | комплект | 1 | 79000 | 79000 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Мощность дробилки: 400～450t/h | Capacity: 400～450t/h |  |  |  |  |  |
|  | Размер вращения: φ2020X1773 | Rotor Size:φ2020X1773 |  |  |  |  | Shanghai Luqiao |
|  | Скорость вращения в минуту 310r/min | Rotor rotation speed:310r/min |  |  |  |  |  |
|  | Размер гранул на входе: 800X1000X1250mm (макс) | Feeding size（max）: ≤1000mm |  |  |  |  |  |
|  | Размер гранул на выходе: ：≤70mm (90%) | Exit size: ≤70 mm |  |  |  |  |  |
| 211.02M | электродвигательYRKK500-6 | Motor :YRKK500-6 | комплект | 1 | 5300 | 5300 |  |
|  | Мощность: 710kW | Power: 710kW |  |  |  |  |  |
|  | Электродавление: 6KV | Voltage: 6kV |  |  |  |  |  |
| 211.03 | Ленточный конвейер B1200×16300 | Belt conveyor B1200×16300 | комплект | 1 | 8600 | 8600 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 600т/ч | Capacity: 600 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость：1.25m/s | Belt speed: 1.25 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination: 0° |  |  |  |  |  |
|  | Натяжная установка: шнековое натяжение | Tension device: screw tension |  |  |  |  |  |
| 211.03PM | Электрический роллер: :WIIBT-11-1.0-Φ800X1400 | Electric roller:WIIBT-11-1.0-Φ800X1400 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 11 кв | Power: 11kW |  |  |  |  |  |
| 211.04 | Сумка для сбора пыли XLPM5C-460 | Bag filter XLPM5C-460 | комплект | 1 | 12120 | 12120 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность обработки: 33400 m³/h | Capacity:33400 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 480 | Number of bag filter :480 |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтров: 465m2 | Total filter area:480m² |  |  |  |  |  |
|  | Площадь очистительного фильтра: 372m2 | Net filter area:384m² |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: ≤200g/Nm3 | Superficial air velocity:～1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пыли на входе: | Inlet dust concentration:≤200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пыли на выходе: | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление:1500-1700Pa | Resistance:1500-1700 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Выдержка отрицательного давления: ≤5000 Pa | Negative pressure：≤5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление подачи сжатого воздуха：0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 1.8m3/min | Consumption of compressde air: 1.8m³/min |  |  |  |  |  |
| 211.04a | Выгружающее устройство звездного типаYJD-26 | Star discharging deviceYJD-26 | комплект | 1 |  |  |  |
| 211.04aP M | Мотор-редуктор: | Motor |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power:2.2kW |  |  |  |  |  |
| 211.04b | Шнековый конвейер | Screw conveyor | комплект | 1 |  |  |  |
| 211.04bP M | Мотор-редуктор: | Motor :XWD5.5-7.1/59 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW | Power:5.5kW |  |  |  |  |  |
| 211.05 | Вентилятор: 4-68 -11No10D право45° | Fan 4-68-11 No10D right 45° | комплект | 1 | 1950 | 1950 |  |
|  | Скорость вращения: 1480r/min | Rotation speed:1480r/min |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 35420 m3/h | Rotation speed: 35420 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 3442Pa | Full pressure: 3442Pa |  |  |  |  |  |
| 211.05M | Электродвигатель: Y250M-4 | Motor Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 55kW | Power: 55 kW |  |  |  |  |  |
| 211.06 | Электрический многолистовой круглый клапан | Electric louver damper ZKYVb-0.05 | комплект | 1 | 460 | 460 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Номинальный диаметр: DN1000 | Specification:DN1000 |  |  |  |  |  |
| 211.06M | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF100 | Electric actuator HS6021+GF100 | комплект | 1 | 65.00 | 65.00 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 1600N.m | Torque:1600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Электропитание и электродавление: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 211.07 | Клапан- бабочка ручного действияØ500 | Manual butterfly valve Ø500 | комплект | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 211.08 | Клапан- бабочка ручного действияØ650 | Manual butterfly valve Ø650 | комплект | 1 | 90.00 | 90.00 |  |
| 211.09 | Мостовой кран с лебедкой LH-32/10 | Bridge-type crane LH-32/10 | комплект | 1 | 17000.00 | 17000.00 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Подъемность: основной крюк32 т | Lifting weight: main hook 32 t |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный крюк 10 т | Secondary hook 10 t |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: основной крюк 16 м | Lifting height: main hook 16 m |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный крюк 24 м | Secondary hook 24 m |  |  |  |  |  |
|  | Пролет: 11.5 m | Span: 11.5 m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: основной крюк: 2.4 m/min | Lifting speed: main hook 2.4 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный крюк: 7 м\мин | Secondary hook 7 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость транспортировки: большая тележка 30 м\мин | Moving speed: big truck 30m/min |  |  |  |  |  |
|  | Мал.тележка 20 м\мин | small truck 20 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Рельсовый путь QU43 | Track: QU43 |  |  |  |  |  |
| 211.09M1 | Электродвигатель (используется для подъема основного крюка) | Motor (for main hook lifting) | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 18 .5kW | Power: 18.5 kW |  |  |  |  |  |
| 211.09M2 | Электродвигатель (используется для подъема дополнительного крюка) | Motor (for auxiliary hook lifting) |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 13kW | Power: 13 kW |  |  |  |  |  |
| 211.09M3 | Электродвигатель (используется для функционирования больших тележек) | Motor (for big truck) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.X4.5 kW | Power:2X 4.5kW |  |  |  |  |  |
| 211.09M4 | Электродвигатель (используется для функционирования маленьких тележек) | Motor (for small truck) | комплект | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Мощность: 2.2 kW | Power: 2.2 kW |  |  |  |  |  |
| 211.10 | 2х шнековый воздушный компрессор | Air compressor |  |  |  |  |  |
|  | Модель: LGD132/017NT | Type:VF 3/8 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.поток воздуха: 24m3/min | Capacity:3m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб. давление( макс):0.7MPa | Working pressure(max.): 0.8MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе: ≤32℃ | Outlet temperature:≤32℃ |  |  |  |  |  |
|  | Способ охлаждения: холодная вода | Cooling type:air |  |  |  |  |  |
| 211.10M | Электродвигатель：Y2-315M-4T2 | Motor: | комплект | 1.00 |  |  |  |
|  | Мощность: 132 kW | Power:22kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Voltage:380V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения：1470r/min | Speed: 980r/min |  |  |  |  |  |
| 211.11 | 2х шнековый воздушный компрессор (стандартный) | Air compressor（Standby） | комплект | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Модель: LGD132/017NT | Type:VF 3/8 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.поток воздуха: 24m3/min | Capacity:3m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб. давление( макс):0.7MPa | Working pressure(max.): 0.8MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе: ≤32℃ | Outlet temperature:≤32℃ |  |  |  |  |  |
|  | Способ охлаждения: холодная вода | Cooling type:air |  |  |  |  |  |
| 211.11M | Электродвигатель：Y2-315M-4T2 | Motor: | комплект | 1.00 |  |  |  |
|  | Мощность: 132 kW | Power:22kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Voltage:380V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения：1470r/min | Speed: 980r/min |  |  |  |  |  |
| 211.12 | Резиновый ленточный конвейерB1000×523115 | Belt conveyor B1000×545473 | комплект | 1.00 | 98643.00 | 98643.00 | Chengde Huafei Conveyer Equipment Co.,Ltd |
|  | Расстояние горизонтальной проекции 523155mm | level projection distance:545473mm |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 35115mm | lift height distance:35115mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность транспортировки: 550 т/ч | Capacity: 550 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 2.0 m/s | Belt speed: 2.0 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 0～12° |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип натягивания: вертикальное натягивание | Tension device:vertical tension |  |  |  |  |  |
| 211.12M | Электродвигатель: Y315L2-4 | Motor: | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 200kW | Power:200kW |  |  |  |  |  |
| 211.12P | Редуктор: DCY450-31.5 | Reducer :DCY450-31.5 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=31.5 | Speed ratio: i=31.5 |  |  |  |  |  |
| 211.12a | Тормоз:YWZ5-400/121 | Brake :YWZ5-400/121 |  |  |  |  |  |
| 211.12b | Соединитель: :YOXIIZ560 | Coupler :YOXIIZ560 |  |  |  |  |  |
| 211.13 | Емкость хранения воздуха: C-1.0/0.8 | Air holder C-1.0/0.8 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1.0 m3 | Nominal volume: 1.0 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление::0.8MPa | Working pressure: 0.8 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура:45°C | Working temperature: 45°C |  |  |  |  |  |
| 211.14 | Трубопровод сжатого воздуха: | Ducting system of compressed air | комплект | 1 | 70 | 70 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 221— дробление глины и получение добавок |
| № | Наименование,спецификация | Наименование,спецификация | Ед. Измер | Кол-во | S. Wt.(kg) | T. Wt.(kg) | Производитель |
| 221.01 | Новая модель среднегабаритный Податчик панельного типа B1250×7040 | Apron feeder B1250×7040 | комплект | 1 | 23000 | 23000 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Транспортирующее сырье: глина | Material: Clay |  |  |  |  |  |
|  | Размер подающих гранул: ≤500mm | Feeding size: ≤500mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность транспортировки: 15-150 т\ч | Capacity: 30~150t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость：0.01-0.1 m/s | Speed: :0.014-0.14m/s |  |  |  |  |  |
|  | Наклон:25° | Inclination: 25° |  |  |  |  |  |
| 221.01M | Электродвигатель YVF2 200L1-6 | Motor YVF2 200L1-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 18.5 kW | Power: 18.5 kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 970r/min | Rotation speed:125-1250r/min |  |  |  |  |  |
| 221.01P | Редуктор: KDAB360-315 | Reducer KDAB360-315 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=315 | Speed ratio: i=315 |  |  |  |  |  |
| 221.01a | ТормозYWZ-300/45 | Detent YWZ-300/45 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.12kW | Motor power of driver: 0.12kW |  |  |  |  |  |
|  | Молотковая дробилка для глины CJ2Φ1100×1200 | Clay crusher CJ2Φ1100×1200 | комплект | 1 | 41360 | 41360 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Сырье: глина | Material: Clay |  |  |  |  |  |
|  | Размер ротора: Φ1100×1200 | Rotor specification Φ1100×1200 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 600r/min | Rotor Size:φ2020X1773 |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 120т\ч | Capacity: 120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Влажность: ≤20% | Moisture: ≤20% |  |  |  |  |  |
|  | Твердость сырья: | Material hardness： |  |  |  |  |  |
|  | Твердость: ≤4 | protodyakonov scale of hardness≤4 |  |  |  |  |  |
|  | Размер входящих гранул: ≤500 mm | Feeding grain size: ≤500mm |  |  |  |  |  |
|  | Размер выходящих гранул: ≤70 mm (90%) | Outlet grain size:≤70mm |  |  |  |  |  |
|  | Динамическая нагрузка:1200KN | Dynamic load:1200KN |  |  |  |  |  |
| 221.02M-1 | Основной электродвигательY355M1-8 | Main motor Y355M1-8 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 132 kW | Power: 132kW |  |  |  |  |  |
| 221.02M-2 | Дополнительный электродвигатель Y315M-6 | Auxiliary motor Y315M-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 90 kW | Power: 90 kW |  |  |  |  |  |
| 221.02P | Редуктор ZD40-10-Ⅱ | Reducer ZD40-10-Ⅱ |  |  |  |  |  |
| 221.03 | Резиновый Ленточный конвейер B800×84433mm | Belt conveyor B800×84433mm | комплект | 1 | 12766 | 12766 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 180 т/ч | Capacity: 180 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость：1.25m/s | Belt speed: 1.25 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Уровень расстояния перевозки::84.433m | Level transportation distance: 84.433m |  |  |  |  |  |
|  | Вертикальное расстояние перевозки: 1.303m | Vertical loading distance:1.303m |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 6.3°~0°~-3° | Inclination: 6.3°~0°~-3° |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: вертикальное натяжение | Tension device:Vertical tension |  |  |  |  |  |
|  | Редуктор: ZQ65 | Reducer ZQ65 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
| 221.03M | Электродвигатель: Y160L-4 | Motor Y160L-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 15 kW | Power: 15 kW |  |  |  |  |  |
| 221.04 | Электрические ленточные весы: BMP08 | Belt scale BMP08 | комплект | 1 | 180 | 180 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Скорость фильтрации: ≤200g/Nm3 | Superficial air velocity:～1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Способность взвешивания: 50~200 т/ч: обычно: 180 t/h | Adjustable 50~200 t/h, normal 180 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность взвешивания: ±0.5% | Accuracy ±0.5% |  |  |  |  |  |
| 221.05 | Импульсивный пылеуловитель XLPM5A-150 | Bag filter XLPM5A-150 | комплект | 1 | 5280 | 5280 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 11160m³/h | Capacity: 11160m3/h |  |  |  |  | leg reduce 750mm |
|  | Скорость фильтрации: 1.2m/min | Superficial air velocity: 1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 155m² | Total filtering area: 155 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь очистительной фильтрации: 124m² | Practical filtering area: 124m2 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление потерь: 1470～1770Pa | Resistance loss: 1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Выдрежка отрицательного давления: <5000 Pa | Negative pressure:< 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Входящая температура: <120℃ | Temperature of inlet：<120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пыльной концентрации на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration<200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пыльной концентрации на выходе: <50mg/Nm³ | Outlet dust concentration<50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Требуемый расход сжатого воздуха:0.46Nm³/min | Compressed air requirement:0.46 m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Атмосферное давление: 0.5～0.7MPa | Pressure: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
| 221.05a | Импульсивный клапан: | Pulse valve | комплект | 5 |  |  |  |
| 221.05b | Подъемный клапан (с цилиндром) | Poppet valve（with cylinder） | комплект | 5 |  |  |  |
| 221.05c | Разгрузочное устройство звездного типа: YJD-16 300×300 | Star discharging device YJD-16 300x300 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotary speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Производительность: 39.4m³/h | Capacity:39.4m3/h |  |  |  |  |  |
| 221.05cM | Мощность редуктора: 1.5kW | power of driver: 1.5kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 221.06 | Вентилятор 9-19-11№11.2Dпротив часовой стрелки 45° | Fan 9-19-11№11.2Danti-clockwise45° | комплект | 1 | 1700 | 1700 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход ветра: 12978m3/h | Flow: 12978m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 2860Pa | Pressure:2860Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotary speed:960r/min |  |  |  |  |  |
| 221.06M | ЭлектродвигательY200L2-6 | Motor Y200L2-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 22kW | Power:22kW |  |  |  |  |  |
| 221.07 | Клапан бабочка ручного действия | Manual valve | комплект | 1 | 48 | 48 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | DN=250 | Nominal diameter: DN250 mm |  |  |  |  |  |
| 221.08 | Клапан бабочка ручного действия | Manual valve | комплект | 1 | 56 | 56 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | DN=350 | Nominal diameter: DN350 mm |  |  |  |  |  |
| 221.09 | Стержневый клапан LB-I | Bar valve LB-I | комплект | 1 | 640 | 640 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: 1600×800 | Type: 1600×800 |  |  |  |  |  |
| 221.10 | Резиновый ленточный конвейер: B1200×5700 mm | Belt conveyor B1200×5700mm | комплект | 1 | 4092.4 | 4092.4 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Материал: уголь или колчедан | Material: coal or pyrite |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 180 t/h | Capacity：180 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость резиновой ленты: 0.5 m/s | Speed: 0.5m/s |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние транспортировки уровня: 5700mm | Level transportation distance: 5700mm |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 0° | Inclination: 0° |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: шнековое натяжение | Tension device:Screw tension |  |  |  |  |  |
| 221.10M | Моторизованный шкиф: WIIBT-5.5-0.5-Φ800X1200 | Electric cylinder WIIBT-5.5-0.5-Φ800X1200 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW | power:5.5kW |  |  |  |  |  |
| 221.11 | Пылеуловитель сумчатого типа HMC―80A | Bag filter HMC―80A | комплект | 1 | 2360 | 2360 | Nantong Xine Ye Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4000-6000 m3/h | Capacity: 4000-6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ветра фильтрации: 1.0-1.5m/min | Superficial air velocity: 1.0-1.5 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 60m2 | Total filtering area: 60 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 80 | Number of bags: 80 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление：≤1200 Pa | Resistance: ≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускаемого воздуха: 0.5～0.7MPa | Air pressure：0.5～0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Выдерживание отрицательного давления: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Температура на входе: ≤120℃ | Temperature of inlet：≤120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm3 | Inlet dust concentration <200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация вредных примесей на выходе：≤50 mg/Nm3 | Outlet dust concentration≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Воздухопотребление：0.24 m3/min | Compressed air requirement:0.24 m3/min |  |  |  |  |  |
| 221.11a | Импульсивный клапан | Pulse valve | комплект | 10 |  |  |  |
| 221.11b | Вентилятор | Fan | комплект | 1 |  |  |  |
| 221.11bM | Мощность электродвигателя: 5.5 kW | Motor power :5.5 kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 221.12 | Электротельфер CD5-12D | Electric hoist CD5-12D | комплект | 1 | 555 | 555 |  |
|  | Мощность подъема: 5t | Lifting force: 5t |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 12 м | Lifting elevation: 12m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 8m/min | Lifting speed: 8m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость функционирования: 20m/min | Travel speed: 20m/min |  |  |  |  |  |
|  | Модель рельсового пути: 25a~63c | Orbit type: 25a~63c |  |  |  |  |  |
|  | Макс. нагрузка на колесо: 26.7KN | Wheel pressure(max): 26.7KN |  |  |  |  |  |
| 221.12M1 | Подъемный электродвигатель: 7.5kW | Lifting motor:7.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1380r/min | Speed: 1380r/min |  |  |  |  |  |
| 221.12M2 | Функционирующий электродвигатель: 0.8kW | Traveling motor 0.8kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1380r/min | Speed: 1380r/min |  |  |  |  |  |
| 221.13 | Воздушный ресивер C-1.0/0.8 | Air holder C-1.0/0.8 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1.0 m3 | Nominal volume: 1.0 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление: 0.8MPa | Working pressure: 0.8 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая температура: 45°C | Working temperature: 45°C |  |  |  |  |  |
| 221.14 | Трубопровод сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 110 | 110 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 223— Основное хранение |
| 223.01 | Ленточный конвейер B800×202000 | Belt conveyor B800×202000 | комплект | 1 | 24122 | 24122 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Перевозка: глина, железняк, песок. | Material: clay, iron ore, sand |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 180т/ч | Capacity: 180t/h |  |  |  |  |  |
|  | Наклон: 0° | Inclination: 0° |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 0 м | Lifting height: 0m |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние транспортировки уровня:202 м | Level transportation distance: 202 м |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: автомобильное натяжение | Tension device: truck tension |  |  |  |  |  |
| 223.01P | Редуктор ZQ85-50 | Reducer: ZQ85-50 | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.01M | Электродвигатель: Y200L-4 | Motor: Y200L-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 30kW | Power: 30kW |  |  |  |  |  |
| 223.02 | Складывающее устройство: DCX 180/15 | Stacker DCX180/15 | комплект | 1 | 90000 | 90000 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал: глина, железняк, песок, шлаки | Material: clay, iron ore, sand/ slag |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 180т/ч | Capacity: 180 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Объемный вес материала: 1.45 t/m3/0.9 t/m3 | Material volume density:1.45 t/m3/0.9 t/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Гранулы сырья: <70mm | Material size: <70mm |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность: ~40kW | Total power: 60 kW |  |  |  |  |  |
|  | Выгрузочная лента | Discharging belt |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ленты: 800 mm | Belt width: 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.6m/s | Belt speed: 2 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Механизм перемещения: | Driving device |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние колес: 4м | Ｗheel gauge: 4m |  |  |  |  |  |
|  | Макс. нагрузка колес: 22t | Max wheel pressure: 22 t |  |  |  |  |  |
|  | Скорость хода: 18.3m/min | Moving speed: 20m/min |  |  |  |  |  |
| 223.03 | Скребок QCG100/23.5 | Side scraping reclaimer QCG100/23.5 | комплект | 2 | 85000 | 170000 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал: глина, железняк, песок, шлаки | Material: clay, iron ore, sand/ slag |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 100т/ч / 65т/ч | Capacity: 100t/h / 65t/h |  |  |  |  |  |
|  | Объемный вес материала: 1.45 t/m3/0.9 t/m3 | Material volume density:1.45 t/m3/0.9 t/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Гранулы сырья: <70mm | Material size: <70mm |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние колес: 4 м | Gauge: 4 m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость получения сырья: 0.18~1.8m/min | Scraping materials speed: 0.18~1.8m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость хода: 10.7 m/min | Moving speed: 10.7m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи скребка: 0.41 m/s | Chain speed of scraper: 0.47m/s |  |  |  |  |  |
|  | Размер скребковой панели: 1200×220 mm | Scraper size: 1200×220 mm |  |  |  |  |  |
|  | Шаг скребка: 250 mm | Scraper section distance: 250 mm |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние скребковой панели: 500mm | Center distance: 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Макс. нагрузка на колеса: 35t | Max wheel pressure: 35 t |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность: 110 kW | Total power: 130 kW |  |  |  |  |  |
| 223.04 | Ленточный конвейер B650×74550 | Belt conveyor B650×74550 | комплект | 1 | 5873 | 5873 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Материал перевозки: шлаки | Material: slag |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 80 т\ч | Capacity: 80 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination: 0° |  |  |  |  |  |
|  | Горизонтальное расстояние: 74.55m | Level projection distance: 74.55m |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: шнековое натяжение | Tension device: screw tension |  |  |  |  |  |
| 223.04M | Моторизованный шкиф внешнего типа WDII-55-125-6550 | External electric cylinder WDII-55-125-6550 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW | Power: 5.5kW |  |  |  |  |  |
| 223.05 | Ленточный конвейер: B650×48886mm | Belt conveyor B650×48886 | комплект | 1 | 4732 | 4732 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Материал перевозки: шлаки | Material: slag |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 80 т\ч | Capacity: 80 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 16° | Inclination: 16° |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 13.427 m | Lifting height: 13.427m |  |  |  |  |  |
|  | Горизонтальное расстояние: 47.006m | Level projection distance: 47.006m |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: шнековое натяжение | Tension device: screw tension |  |  |  |  |  |
| 223.05M | Моторизованный шкиф внешнего типа WDII-75-125-6550 | External electric cylinder WDII-75-125-6550 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power: 7.5kW |  |  |  |  |  |
| 223.06 | Импульсивный пылеуловитель HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300m³/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200 Pa | Resistance: ≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 64 | Number of filter bag: 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход.темп：≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Переносимое давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7 Mpa | Pressure of compressed air:0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.20m³/min | Air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 223.06a | Электромагнитный импульсивный клапан1” | Solenoid valve:1" | комплект | 8 |  |  |  |
| 223.06b | Молотковый переворачивающийся клапан: 240X240 | Heavy hammer flap valve:240X240 | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.06c | Вентилятор 4-72№3.6A | Fan 4-72№3.6A | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.06cM | Электродвигатель, мощность 3.0kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 223.07 | Импульсивный пылеуловитель HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300m³/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200 Pa | Resistance: ≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 64 | Number of filter bag: 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход.темп：≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Переносимое давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7 Mpa | Pressure of compressed air:0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.20m³/min | Air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 223.07a | Электромагнитный импульсивный клапан1” | Solenoid valve:1" | комплект | 8 |  |  |  |
| 223.07b | Молотковый переворачивающийся клапан: 240X240 | Heavy hammer flap valve:240X240 | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.07c | Вентилятор 4-72№3.6A | Fan 4-72№3.6A | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.07cM | Электродвигатель, мощность 3.0kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 223.08 | Ленточный конвейер: B650×92050 | Belt conveyor B650×92050 | комплект | 1 | 6839 | 6839 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Материал перевозки: глина, песок, железная руда | Material: clay, iron ore, sand |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 120 т\ч | Capacity: 120 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination: 0° |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 92.05m | Lifting height: 92.05m |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: шнековое натяжение | Tension device: screw tension |  |  |  |  |  |
| 223.08M | Моторизованный шкиф внешнего типа WDII-75-125-6550 | External electric cylinder WDII-75-125-6550 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power: 7.5kW |  |  |  |  |  |
| 223.09 | Импульсивный пылеуловитель HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300m³/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200 Pa | Resistance: ≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 64 | Number of filter bag: 64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход.темп：≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Переносимое давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7 Mpa | Pressure of compressed air:0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.20m³/min | Air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 223.09a | Электромагнитный импульсивный клапан1” | Solenoid valve:1" | комплект | 8 |  |  |  |
| 223.09b | Молотковый переворачивающийся клапан: 240X240 | Heavy hammer flap valve:240X240 | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.09c | Вентилятор 4-72№3.6A | Fan 4-72№3.6A | комплект | 1 |  |  |  |
| 223.09cM | Электродвигатель, мощность 3.0kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 223.10 | Клапан600x400 | bar valve 600x400 |  |  | 190 | 190 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 223.11 | Воздушный ресивер C-1.0 | Air vessel C-1.0 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1.0 m3 | Volume: 1.0 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление 0.8MPa | Rating pressure 0.8MPa |  |  |  |  |  |
| 223.12 | Система трубопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 400 | 400 |  |
| 223.13 | Железоуловительное устройство RCYD | Metal-removing Machine RCYD | комплект | 1 | 850 | 850 |  |
|  | Ширина ленты650 mm | Belt width: 650 mm |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2 kW | Power: 2.2 kW |  |  |  |  |  |
| 223.14 | Металлический детектор JYG-B-650 | Metallic Detector JYG-B-650 | комплект | 1 | 76 | 76 |  |
|  | Мощность: ＜30W | Power: ＜30W |  |  |  |  |  |
|  | Электрическое давление: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 223.15 | Пневматический 2х проходной разделяющий сырье клапан | Two-way valve | комплект | 1 |  |  | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Модель: QFC-50°-Ⅰ | Type:QFC-50°-Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  | Размер: 400×400mm | Size:400×400mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 80 т\ч, макс 120 т\ч | Capacity:80t/h,max.120t/h |  |  |  |  |  |
| 223.15M | Пневматический соленоид | Pneumatic actuator |  |  |  |  |  |
|  | Модель:10A-5TC80B | Type:10A-5TC80B |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 234— Предварительная гомогенизация известняка и харнение |
| 234.01 | Резиновый ленточный конвейер B1000×50076mm | Belt conveyor B1000×50076mm | комплект | 1 | 8672.72 | 8672.72 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность перевозки: 550 т/ч | Capacity:550t/h |  |  |  |  | Дождевая крышка 24 м |
|  | Угол наклона: 12°~0°~-16° | Inclination: 12°~0°~-16° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1.6 m/s | Belt speed:1.6m/s |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние вертикального перемещения: -1.075m | Lifting height:-1.075m |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние горизонтального перемещения: 48.666m | Level projection distance :48.666m |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжного устройства: шнековое натяжение | Tension device: Screw tension |  |  |  |  |  |
| 234.01M | Моторизованный шкиф YW1-NZ-22-1.6-800*1000 | Electric cylinder YW1-NZ-22-1.6-800*1000 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 22kW | Power：22kW |  |  |  |  |  |
| 234.02 | Складывающее устройство: YDQ80/250/550 | Stacker-Reclaimer YDQ80/250/550 | комплект | 1 | 235900 | 235900 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал перевозки: известняк | Material:limestone |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр рельсового пути: ф80m | Diameter of the track:ф80m |  |  |  |  |  |
|  | Гомогенезация: ≥10 | Homogenizing ratio:≥10 |  |  |  |  |  |
|  | Способ складывания: беспрерывное складывание | Method:continuous composition |  |  |  |  |  |
|  | Макс. объем:26600m3 | Total capacity:26600m3 |  |  |  |  |  |
|  | Эффективный объем:16800m3 | Availability capacity:16800m3 |  |  |  |  |  |
|  | Угол естественного откоса: 38° | Angle of rest:38° |  |  |  |  |  |
|  | Плотность сырья: 1.45t/m3 | Material density: 1.45t/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Гранулы сырья: <70mm（90%） | Granularity: <70mm（90%） |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во слоев накладки: ≥500 | Layer:≥500 |  |  |  |  |  |
|  | Радиус кучи из материала: 21750mm | Stacking radius:21750mm |  |  |  |  |  |
|  | Способ управления: дистанционное центральное управление | Control method:Control Center telecontrol |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическое и ручное управление на месте | field self-control, field manual-control |  |  |  |  |  |
|  | Электропитание: 50Hz 380V | Power:50Hz 380V |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность: 175kW | Total installed power: 175kW |  |  |  |  |  |
| 234.02a | Круглый консольный складчик | Circular cantilever stacker | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность складывания: 550 t/h | Stacker capacity: 550 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ленты: 1000mm | Belt width :1000mm |  |  |  |  |  |
|  | Groove angle:35° | Groove angle:35° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 2.0m/s | Belt speed :2.0m/s |  |  |  |  |  |
|  | Скорость поворота: 0.114r/min | Swiveling speed:0.114r/min |  |  |  |  |  |
|  | Угол поворота складчика: 120° | Swiveling angle:120° |  |  |  |  |  |
|  | Консольный наклон: -13°～+16° | Amplitude angle:-13°～+16° |  |  |  |  |  |
|  | Модель приводного мотора: Y225S-4 | Driving motor type:Y225S-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность приводного мотора: 37kw | Driving motor power:37 Kw |  |  |  |  |  |
|  | Моторизованный шкиф привода | Electric drum type: |  |  |  |  |  |
|  | YTH-Ⅱ-37-1.6-1000-630 | YTH-Ⅱ-37-1.6-1000-630 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.6m/s | Belt speed :1.6m/s |  |  |  |  |  |
|  | Модель вращающегося двигателя: YVPEJ90S-4,V6 | Rewinding motor type:YVPEJ90S-4,V6 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность вращающегося двигателя: 1.1kw | Rewinding motor power:1.1 Kw |  |  |  |  |  |
|  | Модель вращающегося редуктора: | Rewinding reducer type: |  |  |  |  |  |
|  | 307L4-1605-HC P90 O | 307L4-1605-HC P90 O |  |  |  |  |  |
|  | Модель центрального токоприемника: ZD-B-500/4-10/43 | Current collector type:ZD-B-500/4-10/43 |  |  |  |  |  |
| 234.02b | Скребок круглой формы | Circular scraping reclaimer | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность получения сырья: 250т\ч | Reclaimer capacity：250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепочки скребка: 0.51m/s | Scraper chain speed:0.51m/s |  |  |  |  |  |
|  | Размер скребковой панели: 1400X300mm | Scraper width:1400X300mm |  |  |  |  |  |
|  | Соединительное звено: 315mm | Link joint pitch:315mm |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние скребковых панелей: 630 мм | Scraper pitch:630mm |  |  |  |  |  |
|  | Модель электродвигателя скребковой панели: Y250M-4 | Scraper motor type:Y250M-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателся скребковой панели: 55kw | Scraper motor power:55kw |  |  |  |  |  |
|  | Модель редуктора скребка:KDAB400-125 | Scraper reducer type:KDAB400-125 |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 125 | Scraper reducer ratio:125 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость получения сырья: 0.02～0.059m/min | Reclaim moving speed:0.02～0.059m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость перемещения: 5.76m/min | Shunting moving speed:5.76m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость перемещения механического разрыхлителя: 0.16m/s | Harrow moving speed:0.16m/s |  |  |  |  |  |
|  | Мощность двигателя масляного насоса: 30kw | Oil pump moter power:30kw |  |  |  |  |  |
|  | Модель рельсового пути: 50kg/m | Track type:50kg/m |  |  |  |  |  |
| 234.03 | Клапан LB-I | Bar valve LB-I | комплект | 1 | 440 | 440 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: 1200×600 | Type: 1200×600 |  |  |  |  |  |
| 234.05 | Резиновый ленточный конвейер: B800×124635mm | Belt conveyor B800×124635mm | комплект | 1 | 19529 | 19529 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 300 t/h | Capacity:300t/h |  |  |  |  | Крышка от дождя 66m |
|  | Угол наклона: 0°~16° | Inclination: 0°~16° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1.6 m/s | Belt speed:1.6m/s |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние вертикального перемещения: 23.818m | Lifting height: 23.818m |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние горизонтального перемещения: 124.635m | Level projection distance : 124.635m |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжного устройства: вертикальное натяжение | Tension device:vertical tension |  |  |  |  |  |
| 234.05P | РедукторZQ85 | Reducer: ZQ85 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 45kW | Power：45kW |  |  |  |  |  |
| 234.06 | Импульсивный пылеуловитель HMC-80A | Bag filter HMC-80A | комплект | 1 | 2360 | 2360 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4000-6000 m3/h | Flow: 4000-6000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200 Pa | Resistance: ≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: ：1.0-1.5m/min | Superficial air velocity: ：1.0-1.5m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 60m2 | Total filter area: 60 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 80 | Number of filter bag: 80 |  |  |  |  |  |
|  | Вход.темп：≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Переносимое давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.20m³/min | Air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 234.06a | Импульсивный клапан | Pulse valve | комплект | 10 |  |  |  |
| 234.06b | Вентилятор4-72№4A | Fan 4-72№4A | комплект | 1 |  |  |  |
| 234.06bM | Мощнось электродвигателя：5.5 kW | Motor power: 5.5 kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 234.07 | Сумчатый пылеуловитель: LPM3A-90 | Bag filter:XLPM3A-90 | комплект | 1 | 2880 | 2880 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Расход ветра: 6900 m3/h | Capacity:6900 m3/h |  |  |  |  | leg reduce 750mm |
|  | Потеря сопротивления: | Resistance loss: 1440-1770Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: ：1.2m/min | Superficial air velocity: 1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 93 m2 | Total filter area:93m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь очистительной фильрации: 62 m2 | Net filter area:62m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 96 | Number of filter bag: 96 |  |  |  |  |  |
|  | Вход.темп：≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Переносимое давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Очистка сжатого воздуха под давлением: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Воздухопотребление: 0.27 m3/min | Consumption of compressed air:0.27m3/min |  |  |  |  |  |
| 234.07a | Импульсивный клапан | Pulse valve | комплект | 3 |  |  |  |
| 234.07b | Подъемный клапан (с цилиндром) | Poppet valve（with cylinder） | комплект | 3 |  |  |  |
| 234.07c | Разгрузочное устройство звездного типа YJD-16 300x300 | Star discharging device YJD-16 300x300 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotary speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Производительность: 39.4m3/h | Capacity:39.4m3/h |  |  |  |  |  |
| 234.07cM | Мощность электродвигателя редуктора: 1.5kW | power of driver: 1.5kW |  |  |  |  |  |
| 234.08 | Вентилятор: 9-19-11№9Dпо часовой стрелке 45° | Fan 9-19-11№9D clockwise 45° | комплект | 1 | 1300 | 1300 |  |
|  | Расход ветра: 7511m3/h | Flow:7511m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 4551Pa | Air pressure:4551Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1470r/min | Rotation speed:1470 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель: Y160L-4 | Motor Y160L-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 15kW | Power:15 kW |  |  |  |  |  |
| 234.09 | Воздушный ресивер C-1.0/0.8 | Air holder C-1.0/0.8 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Номинальный объем: 1.0 m3 | Nominal volume:1.0 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.давление: 0.8 MPa | Working pressure: 0.8 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: 45°C | Working temperature: 45°C |  |  |  |  |  |
| 234.10 | Трубопровод сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 500 | 500 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 242— Станция дозирования сырья |
| 242.01 | Импульсивный пылеуловитель HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Ветровая обработка: 4300 m3/h | Flow: 4000-6000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200 Pa | Resistance: ≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 64 | Number of filter bag: 64 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.20m³/min | Air consumption: 0.20m³/min |  |  |  |  |  |
| 242.01aM | Мощность вентилятора: 3.0kW | Motor power of fan: 3.0kW |  |  |  |  |  |
| 242.02 | Резиновый ленточный конвейер B650×82450 | Belt Conveyor B650×82450 | комплект | 1 | 10120.3 | 10120.3 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
|  | Материал перевозки: глина, колчедан, песок | Material: clay,pyrite,sand |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 150t/h | Feeding Capacity:150 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt Speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 16° | Inclination: 16° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 21.885m | Lifting height: 21.885m |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние по горизонтали: 82.45m | Level Projection Distance :82.45m |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: вертикальное натяжение | Tension device:vertical tension |  |  |  |  |  |
| 242.02P | Редуктор ZQ75 | Reducer: ZQ75 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed Ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
| 242.02M | Электродвигатель Y180L-4 | Motor Y180L-4 | комплект | 1 | 430 | 430 |  |
|  | Мощность: 22kW | Power:22kW |  |  |  |  |  |
| 242.03 | Резиновый ленточный конвейер: B650×11300 (реверсивный) | Belt conveyor B650×11300(reversible) | комплект | 1 | 2600 | 2600 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Способность: 150 t/h | Capacity:150t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination: 0° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние горизонтального перемещения: 11.3m | Level projection distance : 11.3m |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 0 мм | Lifting height:0mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжного устройства: шнековое натяжение | Tension device:screw tension |  |  |  |  |  |
| 242.03P | Моторизованный шкиф(положительное и отрицательное вращение) | Electric cylinder |  | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 kW | power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 242.04 | Импульсивный пылеуловитель HMC-96A | Bag filter HMC-96A | комплект | 1 | 2800 | 2800 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Ветровая обработка: 6400 m3/h | Flow: 6400 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 72m2 | Total filter area: 72 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 96 | Number of filter bag: 96 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.29m³/min | Air consumption: 0.20m³/min |  |  |  |  |  |
| 242.04aM | Вентилятор мощностью: 5.5kW | Fan power: 5.5kW |  |  |  |  |  |
| 242.05 | Импульсивный пылеуловитель HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Ветровая обработка: 4300m³/h | Flow: 4300m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 64 | Number of filter bag: 64 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.29m³/min | Air consumption: 0.20m³/min |  |  |  |  |  |
| 242.05aM | Вентилятор мощностью: 3.0 kW | Fan power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный пылеуловитель HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Ветровая обработка: 4300m³/h | Flow: 4300m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.5m/min | Superficial air velocity: 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во фильтрных сумок: 64 | Number of filter bag: 64 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm³ | Inlet dust concentration: <200g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая концентрация вредных примесей: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.29m³/min | Air consumption: 0.20m³/min |  |  |  |  |  |
| 242.06aM | Вентилятор мощностью: 3.0 kW | Fan power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 242.07 | Клапан | Bar Valve :2000X1000 mm | комплект | 3 | 1500 | 4500 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 242.08 | Клапан | Bar Valve :1000X1000 mm | комплект | 1 | 490 | 490 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 242.09 | Податчик с средневстроенной панелью B800×2880 (установка с правой стороны) | Apron Feeder B800×2880 mm(Right-side Installed) | комплект | 1 | 6800 | 6800 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал: песок | Material: sand |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 2.5-25t/h | Feeding Capacity: 2.5-25t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination:0° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подачи материала: 0.003-0.03m/s | Chain speed:0.003-0.03m/s |  |  |  |  |  |
| 242.09PM | Мотор-редуктор XWED3-95-595 | Geared motor XWED3-95-595 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 595 | Speed ratio:i=595 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 kW | Power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 242.10 | Податчик с средневстроенной панелью B800×2880 (установка с правой стороны) | Apron Feeder B800×2880 mm(Right-side Installed) | комплект | 1 | 6800 | 6800 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал: глина | Material: clay |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 5-50t/h | Feeding Capacity: 5-50t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination:0° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подачи материала: 0.0061～0.061m/s | Chain speed: 0.0061～0.061m/s |  |  |  |  |  |
| 242.10PM | Мотор-редуктор XWED3-95-289 | Geared motor XWED3-95-289 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 289 | Speed ratio:i=289 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0kW | Power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 242.11 | Податчик с средневстроенной панелью B800×2880 (установка с правой стороны) | Apron Feeder B800×2880 mm(Right-side Installed) | комплект | 1 | 6800 | 6800 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал: колчедан | Material: pyrite |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 2.5-25t/h | Feeding Capacity: 2.5-25t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination:0° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подачи материала: 0.003-0.03m/s | Chain speed:0.003-0.03m/s |  |  |  |  |  |
| 242.11PM | Мотор-редуктор XWED3-95-595 | Geared motor XWED3-95-595 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 595 | Speed ratio:i=595 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0kW | Power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 242.12 | Дозирующий по весу податчик B800×2000 (установка с правой стороны) | Weighing Feeder Type:DEL0820T4B800×2000(Right-side Installed) | комплект | 1 | 790 | 790 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Материал: песок | Material: sand |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 2.5-25 t/h | Feeding Capacity: 2.5~25 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность подачи: ±0.5% | Feeding Precision: ±0.5% |  |  |  |  |  |
|  | Загузочный передатчик: Z6FD1: 1 шт | Load Transmitter: 1 set; Type:Z6FD1 |  |  |  |  |  |
| 242.12M | Электродвигатель: YXP | Motor YXP | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75 kW | Power: 1.1 kW |  |  |  |  |  |
| 242.12PM | Редуктор: SBD65 | Reducer SBD65 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=317 | Speed Ratio: i= 209 |  |  |  |  |  |
| 242.13 | Дозирующий по весу податчик B800×2000 (установка с правой стороны) | Weighing Feeder Type:DEL0820T4B800×2000(Right-side Installed) | комплект | 1 | 790 | 790 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Материал: глина | Material: clay |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 10-50t/h | Feeding Capacity: 10-50t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность подачи: ±0.5% | Feeding Precision: ±0.5% |  |  |  |  |  |
|  | Загузочный передатчик: Z6FD1: 1 шт | Load Transmitter: 1 set; Type:Z6FD1 |  |  |  |  |  |
| 242.13M | Электродвигатель: YXP | Motor YXP | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power: 2.2kW |  |  |  |  |  |
| 242.13PM | Редуктор: SBD65 | Reducer SBD65 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=116 | Speed Ratio: i= 116 |  |  |  |  |  |
| 242.14 | Дозирующий по весу податчик B800×2000 (установка с правой стороны) | Weighing Feeder Type:DEL0820T4B800×2000(Right-side Installed) | комплект | 1 | 790 | 790 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Материал: колчедан | Material: колчедан |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 1-10t/h | Feeding Capacity: 1-10t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность подачи: ±0.5% | Feeding Precision: ±0.5% |  |  |  |  |  |
|  | Загузочный передатчик: Z6FD1: 1 шт | Load Transmitter: 1 set; Type:Z6FD1 |  |  |  |  |  |
| 242.14M | Электродвигатель: YXP | Motor YXP | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.55kW | Power: 0.55 kW |  |  |  |  |  |
| 242.14PM | Редуктор: SBD65 | Reducer SBD65 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=1712 | Speed Ratio: i= 1712 |  |  |  |  |  |
| 242.15 | Дозирующий по весу податчик B800×2000 (установка с правой стороны) | Weighing Feeder Type:DEL0820T4B800×2000(Right-side Installed) | комплект | 1 | 1900 | 1900 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd. |
|  | Материал: известняк | Material: Limestone |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 25~250t/h | Feeding Capacity: 25~250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность подачи: ±0.5% | Feeding Precision: ±0.5% |  |  |  |  |  |
|  | Загузочный передатчик: Z6FD1: 1 шт | Load Transmitter: 1 set; Type:Z6FD1 |  |  |  |  |  |
| 242.15M | Электродвигатель: YXP | Motor YXP | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4.0 kW | Power: 4.0 kW |  |  |  |  |  |
| 242.15P | Редуктор: SBD75 | Reducer SBD75 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=86 | Speed Ratio: i= 86 |  |  |  |  |  |
| 242.17 | Резиновый ленточный конвейер B800×72788 | Belt Conveyor B800×72788 | комплект | 1 | 13800 | 13800 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
|  | Способность: 250t/h | Feeding Capacity: 250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt Speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 15° | Inclination: 15° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 19.415m | Lifting height: 19.415m |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние по горизонтали: 72.88m | Level Projection Distance : 72.88m |  |  |  |  |  |
|  | Натяжное устройство: вертикальное натяжение | Tension device:vertical tension |  |  |  |  |  |
| 242.17P | Редуктор ZQ85 соотношение скорости i=50 | Reducer: ZQ85 Speed Ratio: i=50 | комплект | 1 |  |  |  |
| 242.17M | ЭлектродвигательY200L-4 | Motor Y200L-4 | комплект | 1 | 284 | 284 |  |
|  | Мощность: 30kW | Power:30kW |  |  |  |  |  |
| 242.18 | Железоуловитель RCYD-8 | Metal-removing Machine RCYD-8 | комплект | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  | Мощность: 2.2 kW | Power: 2.2 kW |  |  |  |  |  |
| 242.19 | Металлический детектор JYG-B-800 | Metallic Detector JYG-B-800 | комплект | 1 | 18 | 18 |  |
|  | Мощность: ＜30W | Power: ＜30W |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 242.20 | Ресивер сжатого воздуха C-2.0 | Air holder C-2.0 | комплект | 1 | 1000 | 1000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
| 242.21 | Трубопровод сжатого воздуха | Compressed air transportation pip | комплект | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 242.22 | Электрический одноходовой клапан500×500 | Gate 500×500 |  | 1 | 160 | 160 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 242.23 | Клапан-бабочка ручного действияΦ300 | Butterfly gate Φ300 |  | 9 | 50 | 450 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 241— Сырьевая мельница и обработка выхлопного газа |
| 241.01 | Пневматический 3х ходовой распределительный клапан | Two-way valve | комплект | 1 | 490 | 490 | Tianjing Boou Automation Instrument |
|  | Модель：QFC-50°-Ⅰ | Type:QFC-50°-Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  | Размер：600×600mm | Size:600×600mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200t/h,макс 300t/h | Capacity:200t/h,max.300t/h |  |  |  |  |  |
| 241.01M | Пневматический привод | Pneumatic actuator | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: 10A-5TC80B | Type:10A-5TC80B |  |  |  |  |  |
| 241.02 | Шнековый податчик | Rotary feeder | комплект | 1 | 6865 | 6865 | Hefei Zhongya Building Material Equipment Co., Ltd |
|  | Модель: 10A-5TC80B | Type:10A-5TC80B |  |  |  |  |  |
|  | Способность: ~240 m3/h | Capacity:~240 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 6.67 r/min | Rotation speed:6.67 r/min |  |  |  |  |  |
| 241.02P | Редуктор Модель B4HH8-224-A | Gear Type:B4HH8-224-A | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Электродвигатель Модель Y160M-4 | Motor Type:Y160M-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность11 kW | Power:11 kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:1460 r/min | Rotation speed:1460 r/min |  |  |  |  |  |
| 241.03 | Сырьевая мельница HRM3400D | Raw mill HRM3400D | комплект | 1 | 402000 | 402000 | Hefei Zhongya Building Material Equipment Co., Ltd |
|  | Способность: ≥210t/h | Capacity:≥210t/h |  |  |  |  |  |
|  | Размер подающих гранул: ≤70mm | Feeder granularity:≤70mm |  |  |  |  |  |
|  | Влажность материала: ≤8% | Material moisture:≤8% |  |  |  |  |  |
|  | Тонкость продукции: R80μm＜12-14% | Output granularity:R80μm＜12-14% |  |  |  |  |  |
|  |  | Вращение: 28.5r/min |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во ролликов измельчения: 4 | Roller quantity:4 |  |  |  |  |  |
|  | Вход температура воздуха: ＜300℃ | Input air temperature.＜300℃ |  |  |  |  |  |
|  | Потеря давления: 5500~7000 Pa | Pressure loss:5500~7000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во распылительной воды: макс10t/h | Spray water consuming:max.10t/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воды::0.4MPa | Water pressure:0.4MPa |  |  |  |  |  |
| 241.03M1 | Основной двигатель YRKK710-6 | Main motor YRKK710-6 | комплект | 1 | 18000 | 18000 | Chongqing Electric Machine Federation Ltd |
|  | Мощность: 1800 kW IP54 | Power:1800 kW IP54 |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 6000V | Voltage:6000V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 990r/min | Speed:990r/min |  |  |  |  |  |
| 241.03P1 | Основной редуктор MLX200F | Main gear MLX200F | комплект | 1 | 55000 | 55000 | Nanjing Highspeed & Accurate Gear Co.,Ltd |
|  | Номинальная мощность: 1800 kW | Rated power:1800 kW |  |  |  |  |  |
|  | скорость вращения на входе:990r/min | Input Rotation speed:994r/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения на выходе: 28.5r/min | Output Rotation speed:28.5r/min |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 34.83 | Speed ratio:34.83 |  |  |  |  |  |
| 241.03a | Смазочная станция высокого и нзкого давления (основной редуктор) XGD160/500 | Lubricant oil station (for main gear) XGD160/500 | комплект | 1 | 6000 | 6000 | Nantong Southward Lubricate Hydraulic Pressure Equipment Co.,Ltd |
|  | Охлаждающая вода:45m3/h | Cooling water consuming:45m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление охлаждающей воды: 0.2~0.4MPa | Cooling water pressure:0.2~0.4MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура охлаждающей воды: ＜30℃ | Cooling water temperature＜30℃ |  |  |  |  |  |
| 241.03aM1 | Электрический подогреватель | Electric heater | комплект | 6 |  |  |  |
|  | Мощность: 6kW | Power:6kW |  |  |  |  |  |
| 241.03aM2 | Масляный насос низкого давления | Low pressure oil pump | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Номинальный расход: 500 L/min | Normal flow:500 L/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление::0.6MPa | Pressure:0.6MPa |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель: Y160L-4/B5 | Motor:Y160L-4/B5 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя: 15kW | Motor power:15kW |  |  |  |  |  |
| 241.03aM3 | Масляный насос высокого давления | High pressure oil pump | комплект | 4 |  |  |  |
|  | Номинальный расход: 160L/min | Normal flow:160 L/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление:31.5MPa | Pressure: 31.5MPa |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель: :Y1200L2-6/B35 | Motor:Y1200L2-6/B35 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя: 22kW | Motor power:22kW |  |  |  |  |  |
| 241.03b | Сепаратор HRM34-01 | Separator HRM34-01 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения:50～80r/min | Rotation speed:30～80r/min |  |  |  |  |  |
| 241.03bM1 | Электродвигатель YVP315S-4 | Motor YVP315S-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность:110kW | Power:110kW |  |  |  |  |  |
| 241.03bP1 | Редуктор RV306-18IAR | ReducerRV306-18IAR |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 18 | Ratio:18 |  |  |  |  |  |
| 241.03c | Гидравлическая система HY34-37-1000AI-W | Hydraulic system HY34-37-1000AI-W | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расход потока: 63L/min | Flow:63L/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: ＜16MPa | Pressure:＜16MPa |  |  |  |  |  |
| 241.03cM1 | Электродвигатель масляного насоса Y180M-4/B35 | Oil pump motor Y180M-4/B35 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 18.5 kW | Power:18.5 kW |  |  |  |  |  |
| 241.03cM2 | Электрический обогреватель | Electric heater | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4kW | Power:4kW |  |  |  |  |  |
| 241.03d | Смазочная станция (ролликовая ось) XRZ-2X16-2X6 | Lubricate oil station (for roller axle) XRZ-2X16-2X6 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Расход потока: 16 L/min | Flow:16 L/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.6MPa | Pressure:0.6MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход охладительной воды: 3.0m3/h | Cooling water consuming:3.0m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воды: ＜0.4MPa | Cooling water pressure:＜0.4MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура охлаждающей воды: ＜28℃ | Cooling water temperature:＜28℃ |  |  |  |  |  |
| 241.03dM | Электродвигатель масляного насоса | Oil pump motor | комплект | 2 |  |  |  |
| 241.03dM2 | Электрический обогреватель | Electric heater | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Мощность: 4kW | Power:4kW |  |  |  |  |  |
| 241.03e | Маслянная станция (основной электродвигатель) XYZ-16 | Oil station (for main motor)XYZ-16 | комплект | 1 | 628 | 628 |  |
|  | Расход потока: 16 L/min | Flow:16 L/min |  |  |  |  |  |
|  | Расход холодной воды: 1.0m3/h | Cooling water consuming:1.0m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воды: 0.2~0.4MPa | Cooling water pressure: 0.2~0.4MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура охлаждающей воды: ＜30℃ | Cooling water temperature:＜30℃ |  |  |  |  |  |
| 241.03eM1 | Электрический обогреватель | Electric heater | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Мощность: 4kW | Power:4kW |  |  |  |  |  |
| 241.03eM2 | Масляный насос (один запасной) | Oil pump(one standby) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.1kW | Power:1.1kW |  |  |  |  |  |
| 241.03d | Мобильная гидравлическая станция HY48-350MD | Mobile hydraulic station HY48-350MD |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 14 L/min | Flow:14 L/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление＜25MPa | Pressure:＜25MPa |  |  |  |  |  |
| 241.03dM | Мощность электродвигателя: 7.5kW | Motor power:7.5kW |  |  |  |  |  |
| 241.04 | Ковшевой элеватор NE150x26770 mm | Bucket elevator NE150x26770 mm | комплект | 1 | 16620 | 16620 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Материал: циркулирующий материал сырьевой мельницы | Material:Raw mill circle material |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 120 t/h | Capacity:120 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 19 m/min | Speed:19 m/min |  |  |  |  |  |
| 241.04P | Редуктор ZSY224-40 | GearZSY224-40 | комплект | 1 | 1462 | 1462 |  |
| 241.04M | Электродвигатель Y180L-4 | MotorY180L-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 22kW | Power:22kW |  |  |  |  |  |
| 241.05 | Сумка для сбора пылиLPM3A-90 | Bag filterLPM3A-90 | комплект | 1 | 2880 | 2880 | Nantong Xinye M&E Environment Protection |
|  | Общая площадь фильтрации: 93m2 | Total filter area:93m2 |  |  |  |  |  |
|  | Обработка ветром: 6900m3/h | Capacity:6900m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm3 | Media dust content at inlet:<200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/Nm3 | Media dust content at outlet:≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1200~1600Pa | Resistance:1200~1600Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.27Nm3/min | Compress air dosage:0.27Nm3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5~0.7MPa | Compress air Pressure:0.5~0.7MPa |  |  |  |  |  |
| 241.05a | Разгрузочны клапан звездной ф-мы YJD-16 | Discharging valve YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность: 39.4m3/h | Capacity:39.4m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotation speed: 41r/min |  |  |  |  |  |
| 241.05aM | Редуктор | Reducer motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 kW | Power: 1.5 kW |  |  |  |  |  |
| 241.06 | Вентилятор ( для сумки сбора пыли) | Fan (for bag filter) | комплект | 1 | 853 | 853 | Siping Blower Limited Company |
|  | Модель::9-19№8D по часовой стрелке 90° | Type:9-19№8D CW90° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 7144m3/h | Capacity: 7144m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 3231Pa | Pressure:3231Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1450r/min | Rotation speed: 1450r/min |  |  |  |  |  |
| 241.06M | Электродвигатель Y160L-4 | Motor Y160L-4 | комплект | 1 | 147 | 147 |  |
|  | Мощность: 15 kW | Power: 15 kW |  |  |  |  |  |
| 241.07 | Циклонный сепаратор 2-Ф5000mm | Cyclone 2-Ф5000mm | комплект | 1 | 62000 | 62000 |  |
|  | Модель: XF50×2AW | Type:XF50×2AW |  |  |  |  |  |
|  | Ветровая обработка: 400000~450000m3/h | Capacity:400000~450000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли: <1000g/Nm3 | Dust thickness:<1000g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность: ＞90% | Efficiency:＞90% |  |  |  |  |  |
|  | Температура пыли: 90℃ макс150℃ | Air temperature:90℃max:150℃ |  |  |  |  |  |
| 241.08 | Вращающийся податчик | Rotary feeder | комплект | 1 | 524 | 524 | Tianjing Boou Automation Instrument |
|  | Модель: HXL-MF | Type:HXL-MF |  |  |  |  |  |
|  | Размер::500×500mm | Size:500×500mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 120t/h | Capacity:120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Температура сырья: ＜180℃ | Material temperature:＜180℃ |  |  |  |  |  |
| 241.08M | Мотор-редуктор BLY-27-71 | Gear motor BLY-27-71 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3 kW | Power:3 kW |  |  |  |  |  |
| 241.09 | Вращающийся податчик HXL-MF | Rotary feeder HXL-MF | комплект | 1 | 524 | 524 | Tianjing Boou Automation Instrument |
|  | Размер: 500×500mm | Size:500×500mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 120t/h | Capacity:120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Температура материала: ＜180℃ | Material temperature:＜180℃ |  |  |  |  |  |
| 241.09M | Мотор-редуктор BLY-27-71 | Gear motor BLY-27-71 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power:3 kW |  |  |  |  |  |
| 241.10 | Наклонный желоб для перевозки воздуха XZ500×59300mm | Air slide XZ500×59300mm | комплект | 1 | 5697 | 5697 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 250t/h | Capacity:250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 6° | Inclination:6° |  |  |  |  |  |
| 241.11 | Вентилятор (для241.10 наклонного желоба) Модель: 9-19№4.5A по час. Стрелке 90° | Fan (for241.10 slide) Type:9-19№4.5A CW90° | комплект | 1 | 56 | 56 | JiangsuLuyeMachinery ManufacturingCo.,Ltd |
|  | Способность: 1397m3/h | Capacity:1397m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 4684Pa | Pressure:4684Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения::2900r/min | Rotation speed:2900r/min |  |  |  |  |  |
| 241.11M | ЭлектродвигательY112M-2 | MotorY112M-2 | комплект | 1 | 65 | 65 |  |
|  | Мощность 4.0kW | Power:4.0kW |  |  |  |  |  |
| 241.13 | Вентилятор (для241.10 наклонного желоба) Модель: 9-19№4.5A по час. Стрелке 90° | Fan (for241.10 slide) Type:9-19№4.5A CW90° | комплект | 1 | 56 | 56 | JiangsuLuyeMachinery ManufacturingCo.,Ltd |
|  | Способность: 1397m3/h | Capacity:1397m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 4684Pa | Pressure:4684Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения::2900r/min | Rotation speed:2900r/min |  |  |  |  |  |
| 241.13M | Электродвигатель Y112M-2 | Motor Y112M-2 | комплект | 1 | 65 | 65 |  |
|  | Мощность 4.0kW | Power:4.0kW |  |  |  |  |  |
| 241.14 | Сумка для сбора пылиLPM3A-90 | Bag filterLPM3A-90 | комплект | 1 | 2360 | 2360 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Общая площадь фильтрации: 93m2 | Total filter area:93m2 |  |  |  |  |  |
|  | Ветровая обработка: 4000~6000 m3/h | Capacity:4000~6000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: <200g/Nm3 | Media dust content at inlet:<200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/Nm3 | Media dust content at outlet:≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление::≤1200 Pa | Resistance:≤1200 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.24Nm3/min | Compress air dosage: 0.24Nm3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5~0.7MPa | Compress air Pressure:0.5~0.7MPa |  |  |  |  |  |
| 241.14a | Вентилятор 4-72№4A | Fan4-72№4A | комплект | 1 |  |  |  |
| 241.14aM | Электродвигатель (для вентилятора) Y112M-2 | Motor (for fan)Y112M-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW | Power:5.5kW |  |  |  |  |  |
| 241.15 | Прибор для взятия образца CT3-P/500 | Sample CT3-P/500 | комплект | 1 | 50 | 50 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 0～80kg/h | Capacity:0～80kg/h |  |  |  |  |  |
| 241.15PM | Редуктор-двигатель BLY09-43-0.18 | Gear motor BLY09-43-0.18 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.18kW | Power: 0.18kW |  |  |  |  |  |
| 241.16 | Вентилятор (для сырьевой мельницы) циркулирующий вентилятор | Circulating fan (for raw mill) | комплект | 1 | 29000 | 29000 | Siping Blower Limited Company |
|  | Модель: 2950 DI BB24 | Type:2950 DI BB24 |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 420000 m3/h | Flux:420000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 11000 Pa | Pressure:11000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения::960 r/min | Rotation speed:960 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: 90℃ | Work temperature:90℃(Max 150℃) |  |  |  |  |  |
| 241.16M | Электродвигатель YRKK710-6 | Motor YRKK710-6 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 1800kW 6000V | Power:1800kW 6000V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения::960 r/min | Rotation speed:960 r/min |  |  |  |  |  |
| 241.16a | Пневматический многолистовой клапан | Electric louver damper | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Размер: 743×2972mm | Size:743×2972mm |  |  |  |  |  |
| 241.16aM | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF160 | Electric actuator HS6021+GF160 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Сигнал: 4～20mA | Signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage:220V |  |  |  |  |  |
| 241.16b | Станция жидкого масла (электродвигатель) | Thin oil lubricator (for fan) | комплект | 1 | 900 | 900 |  |
|  | Модель: XYZ-16G | Type:XYZ-40G |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 16L/min | Flux:16L/min |  |  |  |  |  |
|  | Расход хол. Воды: 1.0m3/h | Cooling water consumption:1.0m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление холодной воды: 0.2~0.4MPa | Cooling water pressure:0.2~0.4MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура охлаждающей воды: ＜30℃ | Cooling water temperature:＜30℃ |  |  |  |  |  |
| 241.16bM1 | Маслянный насос(один запасной) | Oil pump(one standby) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя: 1.1kW | Motor power:3kW |  |  |  |  |  |
| 241.16bM2 | Электрический подогреватель | Electric heater | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Мощность: :4kW | Power: :4kW |  |  |  |  |  |
| 241.16c | Станция жидкого масла (электродвигатель) | Thin oil lubricator (for fan) | комплект | 1 | 600 | 600 |  |
|  | Модель: XYZ-16 | Type:XYZ-16G |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 16L/min | Flux:16L/min |  |  |  |  |  |
|  | Расход хол. Воды: 1.0m3/h | Cooling water consumption:1.0m3/h |  |  |  |  |  |
| 241.16cM1 | Маслянный насос(один запасной) | Oil pump(one standby) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75 kW | Motor power: 0.75 kW |  |  |  |  |  |
| 241.16cM2 | Электрический подогреватель | Electric heater | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: :2kW | Power: :2kW |  |  |  |  |  |
| 241.17 | Башня кондиционирования | Condition tower | комплект | 1 | 135000 | 135000 |  |
|  | Ветровая обработка: 420000~468000m3/h | Capacity:420000~468000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Входящая температура::300~330℃ | Input temprature:300~330℃ |  |  |  |  |  |
|  | Выходящая температура: 120~150℃ (при остановке измельчения), 210℃ (при работе) | Output temprature:120~150℃(mill stop),210℃ (mill work) |  |  |  |  |  |
|  | Способность распрыскивания воды: 20t/h | Normal water spraying capacity:20t/h |  |  |  |  |  |
|  | Макси. Способность распрыскивания воды: 24t/h | Max water spraying capacity:24t/h |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во распрыскивающих головок: 16 | Nozzle quantity:16 |  |  |  |  |  |
| 241.17M | Вибрационный электродвигатель | Vibrating motor | комплект | 5 |  |  |  |
|  | Модель: LZF-5 | Type:LZF-5 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.25kW | Power:0.25kW |  |  |  |  |  |
| 241.17a | Шнековый конвейер | Screw conveyor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Размер: Ф600(reversible) | Size:Ф600(reversible) |  |  |  |  |  |
|  | Способность: ≥30t/h | Capacity:≥30t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 43r/min | Rotation speed:43r/min |  |  |  |  |  |
| 241.17aPM | Мотор-редуктор | Gear motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW | Power:5.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 43r/min | Rotation speed:43r/min |  |  |  |  |  |
| 241.17b-1 | Пневматический переворачивающийся клапан | Double-flap valve | комплект | 1 | 460 | 460 |  |
|  | Размер: 400x400mm | Size:400x400mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 12~20t/h | Capacity:12~20t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 8r/min | Rotation speed:8r/min |  |  |  |  |  |
| 241.17b-1PM | Мотор-редуктор XWED0.75-63-1/187 | Gear motor XWED0.75-63-1/187 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75kW | Power:0.75 kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:8r/min | Rotation speed:8r/min |  |  |  |  |  |
|  | Крутящий момент: 600Nm | Torque:600Nm |  |  |  |  |  |
| 241.17b-2 | Пневматический переворачивающийся клапан | Double-flap valve | комплект | 1 | 460 | 460 |  |
|  | Размер: 400x400mm | Size:400x400mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 12~20t/h | Capacity:12~20t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 8r/min | Rotation speed:8r/min |  |  |  |  |  |
| 241.17b-2PM | Мотор-редуктор XWED0.75-63-1/187 | Gear motor XWED0.75-63-1/187 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75kW | Power:0.75 kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:8r/min | Rotation speed:8r/min |  |  |  |  |  |
|  | Крутящий момент: 600Nm | Torque:600Nm |  |  |  |  |  |
| 241.17c | Автоматическая система разбрызгивания SE-ZSLP2500 | Automatic Spray System SE-ZSLP2500 | комплект | 1 |  |  |  |
| 241.18 | Вентилятор высокой температуры 3150 DIBB24 | Fan (for PH) 3150 DI BB24 | комплект | 1 | 32000 | 32000 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход потока:450000 m3/h | Flux:450000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 7500 Pa | Pressure:7500 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960 r/min | Rotation speed:960 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: 330℃ | Work temperature:330℃(450℃) |  |  |  |  |  |
| 241.18M1 | Основной электродвигатель YRKK630-6 | Main motor YRKK630-6 | комплект | 1 | 10800 | 10800 |  |
|  | Мощность: 1400kW 6000V | Power:1400kW 6000V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960 r/min | Rotation speed:960 r/min |  |  |  |  |  |
| 241.18M2 | Вспомогательный привод ZP-11 | Auxiliary driver ZP-11 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 11kW | Motor power:11kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Voltage:380V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1450r/min | Speed:1450r/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения на выходе: 58r/min | Output rotating speed:58r/min |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 1:25 | Speed rated:1:25 |  |  |  |  |  |
| 241.18a | Элек. многолистовой клапан | Electric louver damper | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Размер: 743×2972mm | Size:743×2972mm |  |  |  |  |  |
| 241.18aM | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF160 | Electric actuator HS6021+GF160 | комплект | 1 | 135 | 135 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Сигнал: 4～20mA | Signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage:220V |  |  |  |  |  |
| 241.18b | Шов расширения 743x2972 (импортный) | Expansion joint 743x2972 | комплект | 2 | 627 | 1254 |  |
|  | Расширение: 70 мм | Compensation 70mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 300℃ | Work temperature: 300℃ |  |  |  |  |  |
| 241.18c | Станция жидкого масла (электродвигатель) | Thin oil lubricator (for fan) | комплект | 1 | 600 | 600 |  |
|  | Модель: XYZ-16 | Type:XYZ-16G |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 16L/min | Flux:16L/min |  |  |  |  |  |
|  | Расход хол. Воды: 1.0m3/h | Cooling water consumption:1.0m3/h |  |  |  |  |  |
| 241.18cM1 | Маслянный насос(один запасной) | Oil pump(one standby) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75 kW | Motor power: 0.75 kW |  |  |  |  |  |
|  | Электрический подогреватель | Electric heater | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: :2kW | Power: :2kW |  |  |  |  |  |
| 241.18d | Сцепка жидкости YOTC1000B | Liquid coupler YOTC1000B | комплект | 1 |  |  |  |
| 241.18e | Масляная станция для вентилятора | Oil station (for fan) XYZ-10G | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расход потока | Flow:10 L/min |  |  |  |  |  |
| 241.18eM1 | Масляный насос | Oil pump(one standby) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность двигателя | Motor power: 0.75 kW |  |  |  |  |  |
| 241.18eM2 | Электрический подогреватель | Electric heater | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность | Power:4kW |  |  |  |  |  |
|  | Гидродинамическая муфта | Hydrodynamic clutchYOTC1000B | комплект | 1 |  |  |  |
| 241.18g | Обработка охлаждающей водой: 30m3/h | Cooling water dosage:30m3/h |  |  |  |  |  |
| 241.19 | Цепной конвейер FU350×12000mm | Chain conveyor FU350×12000mm | комплект | 1 | 4260 | 4260 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 80m3h | Capacity:80m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 17r/min | Speed:17r/min |  |  |  |  |  |
| 241.19PM | Мотор-редуктор XWD7.5-7-59 | Gear motor XWD7.5-7-59 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power:7.5kW |  |  |  |  |  |
| 241.20 | Электрический пылеуловитель 32/12.5/3x10/0.4 | Electrostatic precipitator 32/12.5/3x10/0.4 | комплект | 1 | 324000 | 324000 | Jiangsu Kehang Environmental Protection Co., Ltd. |
|  | Модель: BS2000 | Crust type:BS2000 |  |  |  |  | or |
|  | Ветровая обработка: 460000m3/h | Air capacity:460000m3/h |  |  |  |  | Jiangsu Pengfei |
|  | Temp.120~150℃，max250℃ | Temp.120~150℃，max250℃ |  |  |  |  |  |
|  | Точка россы: ＞47℃ | Dew point temp.＞47℃ |  |  |  |  |  |
|  | Содержание концентрации пыли на входе: ≤80g/Nm3 | Dust thickness:≤80g/Nm3(inlet) |  |  |  |  |  |
|  | Выходе: ≤50mg/Nm3 | ≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во электрич. поля: 3 | Electric field quantity:3 |  |  |  |  |  |
|  | Электр.поле площадью поперечного сечения: 165.8 m2 | Electric field area:165.8 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьветраэл. поля: 0.77 m/s | Air speed:0.77 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Высота эл. поля: 12.95 m | Electric field height:12.95 m |  |  |  |  |  |
|  | Длина эл. поля: 14.4 m | Electric field length:14.4 m |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь пылеулавливания: 11704 m2 | Total collecting area:11704 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Тип коронного разряда: V15 | Corona type:V15 |  |  |  |  |  |
|  | Осадительный электрод, модель: ZT24 | Receiving electrode type:ZT24 |  |  |  |  |  |
|  | Проектировочное давление: -2000Pa | Design pressure:-2000Pa |  |  |  |  |  |
|  | Потеря давления: ≤200Pa | Pressure loss:≤200Pa |  |  |  |  |  |
| 241.20M1 | Кремнистый выпрямлитель высокого давления | High voltage silicon commutator | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Модель: GGA02-1.6A/66kV-HW | Type:GGA02-1.6A/66kV-HW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 66kV | voltage:66kV |  |  |  |  |  |
|  | Элект. Ток: 1.6A | Electricity:1.6A |  |  |  |  |  |
| 241.20M2 | Электрический подогреватель | Electric heater | комплект | 24 |  |  |  |
|  | Мощность 400 W | Power: 400 W |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage:220V |  |  |  |  |  |
| 241.20aM | Мотор-редуктор XLED0.18-8145A-1849 | Gear motor XLED0.18-8145A-1849 | комплект | 6 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.18kW | Power:0.18kW |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение снижения скорости: 1/1849 | Speed rate:1/1849 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения оси на выходе: 0.76 r/min | Output speed:0.76 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Период вибрации: продолжительное функционирование | Vibrate period:Continuous |  |  |  |  |  |
| 241.20bM | Мотор-редуктор XLED0.18-8135A-5133 | Gear motor XLED0.18-8135A-5133 | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.18kW | Power:0.18kW |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение снижения скорости: 1/5133 | Speed rate:1/5133 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения оси на выходе: 0.27r/min | Output speed:0.27 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Период вибрации: | Vibrate period: |  |  |  |  |  |
|  | 1 электр. поле: вращение 220s, остановка2x220s | I electric field:Work 220s, Stop 2x220s |  |  |  |  |  |
|  | 2 электр. поле: вращение 220s, остановка 4x220s | II electric field:Work 220s, Stop 4x220s |  |  |  |  |  |
|  | 3 электр. поле: вращение 220s, остановка7x220s | III electric field:Work 220s, Stop 7x220s |  |  |  |  |  |
| 241.20cM | Мотор-редуктор XLED0.18-8135A-5133 | Gear motor XLED0.18-8135A-5133 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.18kW | Power:0.18kW |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение снижения скорости: 1/5133 | Speed rate:1/5133 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения оси на выходе: 0.27r/min | Output speed:0.27r/min |  |  |  |  |  |
|  | Период вибрации: продолжительное функционирование | Vibrate period:Continuous |  |  |  |  |  |
| 241.20d | Цепной конвейер :FU350×19150mm | Chain conveyor :FU350×19150mm | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Способность: 52m³/h | Capacity: 52m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи: 12.1 m/min | Chain speed:12.1 m/min |  |  |  |  |  |
| 241.20dM | Мотор-редуктор XWD7.5-8190B-104 | Gear motor XWD7.5-8190B-104 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power:7.5kW |  |  |  |  |  |
| 241.20e | Вращающийся податчик | Rotated feeder | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Размер: 400x400 mm | Size:400x400 mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 59m³/h | Capacity:59m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 32.7 r/min | Speed:32.7 r/min |  |  |  |  |  |
| 241.20eM | Редуктор XWD3-8135-29 | Gear motor XWD3-8135-29 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power: 3kW |  |  |  |  |  |
| 241.20f | Котроллер температуры WZP-230 | Temperature control machine WZP-230 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Способ контролирования: | Control method: |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Тем воздуха＜80℃, | temperature at air inlet ＜80℃, |  |  |  |  |  |
|  | электр. обогревателясвключ. электропитанием | the electric heaters work. |  |  |  |  |  |
|  | Выход.темвоздуха＞100℃ | temperature at air inlet ＞100℃, |  |  |  |  |  |
|  | Обогреватель с выкл. электропитанием | the electric heaters do not work. |  |  |  |  |  |
| 241.21 | Вентилятор (для электр. пылеуловителя) | Fan (for EP) | комплект | 1 |  |  | Siping Blower Limited Company |
|  | Модель Y4-73-11№27.5D против ч.с45° | Type:Y4-73-11№27.5D Anti-clockwise 45° |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 480000m3/h | Flow capacity:480000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 1900Pa | Pressure:1900Pa |  |  |  |  |  |
|  | Раб. Темпратура 150℃(250℃) | Work temperature:150℃(250℃) |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 580 r/min | Rotation speed:580 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Расходохлажд. воды: 0.8~1.2 m3/h | Cooling water quantity:0.8~1.2 m3/h |  |  |  |  |  |
| 241.21M | Электродвигатель YRKK500-10 | Motor YRKK500-10 | комплект | 1 | 5500 | 5500 | Chongqing Electric Machine Federation L |
|  | Мощность: 400kW | Power:400kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 6000V | Voltage:6000V |  |  |  |  |  |
| 241.21a | Клапан | Damper | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Размер: DN2800mm | Size:DN2800mm |  |  |  |  |  |
| 241.21aM | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF160 | Electric actuator HS6021+GF160 | комплект | 1 | 135 | 135 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Сигнал: 4～20mA | Signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V, 50HZ | Voltage:220V, 50HZ |  |  |  |  |  |
|  | Крутящий момент: 6000Nm | Torque: 6000Nm |  |  |  |  |  |
| 241.21b | Шов расширенияDN2800 | Expansion joint DN2800 | комплект | 1 | 644 | 644 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 20мм | Compensation 20 mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 150℃ | Work temperature: 150℃ |  |  |  |  |  |
| 241.22 | Цепной конвейер : FU350x15500mm | Chain conveyor : FU350x15500mm | комплект | 1 | 4450 | 4450 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 80m³/h | Capacity: 80m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи: 17 m/min | Chain speed:17m/min |  |  |  |  |  |
| 241.22PM | Мотор-редуктор XWD7.5-7-59 | Gear motor XWD7.5-7-59 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power:7.5kW |  |  |  |  |  |
| 241.23 | Цепной конвейер : FU350x31065mm | Chain conveyor : FU350x31065mm | комплект | 1 | 7050 | 7050 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 80m³/h | Capacity: 80m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи: 17 m/min | Chain speed:17m/min |  |  |  |  |  |
| 241.23PM | Мотор-редуктор XWD18.5-9-43 | Gear motor XWD18.5-9-43 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 18.5kW | Power:18.5kW |  |  |  |  |  |
| 241.24 | Плоский клапан DYLV-0.6 | Flat gate DYLV-0.6 | комплект | 1 | 190 | 190 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: 500x500mm | Size:500x500mm |  |  |  |  |  |
| 241.24M | Электро-гидравлический исполнительный механизм :DYTZ450-110 | Electro-hydraulic actuator :DYTZ450-110 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность:0.75kW | Power:0.75kW |  |  |  |  |  |
| 241.25 | Электрический многолистовой клапан ZKYVb-0.05 | Electric louver damper ZKYVb-0.05 | комплект | 1 | 2210 | 2210 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: DN2600 | Size:DN2600 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.темп: 150～350℃ | Work temperature:150～350℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.05MPa | Nominal pressure:0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 241.25M | Электрический исполнительный механизм :HS6021+GF125 | Electric actuator :HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент на выходе: 2500N.m | Output moment:2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Сигнал: 4～20mA | Input signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V, 50Hz | Voltage:220V, 50Hz |  |  |  |  |  |
| 241.26 | Электрический многолистовой клапан ZKYVb-0.05 | Electric louver damper ZKYVb-0.05 | комплект | 1 | 2210 | 2210 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: DN2600 | Size:DN2600 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.темп: 150～350℃ | Work temperature:150～350℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.05MPa | Nominal pressure:0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 241.26M | Электрический исполнительный механизм :HS6021+GF125 | Electric actuator :HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент на выходе: 2500N.m | Output moment:2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Сигнал: 4～20mA | Input signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V, 50Hz | Voltage:220V, 50Hz |  |  |  |  |  |
| 241.27 | Электрический многолистовой клапан ZKYVb-0.05 | Electric louver damper ZKYVb-0.05 | комплект | 1 | 870 | 870 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: DN1600 | Size:DN1600 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.темп: 15～150℃ | Work temperature:15～150℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.05MPa | Nominal pressure:0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 241.27M | Электрический исполнительный механизм :HS6021+GF100 | Electric actuator :HS6021+GF100 | комплект | 1 | 65 | 65 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент на выходе: 1600N.m | Output moment:1600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Сигнал: 4～20mA | Input signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V, 50Hz | Voltage:220V, 50Hz |  |  |  |  |  |
| 241.28 | Электрический многолистовой клапан ZKJWb-0.1G | Electric louver damper ZKJWb-0.1G | комплект | 1 | 2210 | 2210 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: DN2600 | Size:DN2600 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.темп: 150～350℃ | Work temperature:150～350℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.05MPa | Nominal pressure:0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 241.28M | Электрический исполнительный механизм :HS6021+GF125 | Electric actuator :HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент на выходе: 2500N.m | Output moment:2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Сигнал: 4～20mA | Input signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V, 50Hz | Voltage:220V, 50Hz |  |  |  |  |  |
| 241.29 | Топливный калорифер | Oil burning air heater | комплект | 1 | 3950 | 3950 | Huangshi Tianlong Thermal Energy Equipment Co.,Ltd |
|  | Размер: Ф2000mm | Size:Ф2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 6x106kcal/h | Capacity:6x106kcal/h |  |  |  |  |  |
| 241.29a | Система обжига YR6 | Burning system YR6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Масляный бак: 3m3 | Oil tank 3m3 |  |  |  |  |  |
|  | Масляный насос CB-B2.5 | Oil pump CB-B2.5 |  |  |  |  |  |
|  | Манометр: 0~2.5MPa | Manometer 0~2.5MPa |  |  |  |  |  |
|  | Регулирующий клапан: ZG1/2 | Adjusting valve ZG1/2 |  |  |  |  |  |
|  | Масляные трубы: DN15 | Oil pipe DN15 |  |  |  |  |  |
| 241.30 | Вентилятор 9-19№10Dпоч.с 0° | Fan 9-19№10DCW0° | комплект | 1 | 1400 | 1400 | Siping Blower Limited Company |
|  | Способность: 15455m3/h | Capacity:15455m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 4958 Pa | Pressure:4958 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1450 r/min | Rotating speed:1450 r/min |  |  |  |  |  |
| 241.30M | Электродвигатель Y225S-4 | MotorY225S-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 37 kW | Power:37 kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж:380 V | Voltage:380 V |  |  |  |  |  |
| 241.31 | Клапан HFY6 | Damper HFY6 | комплект | 1 | 850 | 850 | Huangshi Tianlong Thermal Energy Equipment Co.,Ltd |
|  | Размер: DN 1200 | Size:DN1200 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.темп: 350℃ | Work temperature: 350℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.05MPa | Nominal pressure:0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 241.31M | Электрический исполнительный механизм :HS6021+GF125 | Electric actuator :HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент на выходе: 2500N.m | Output moment:2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Сигнал: 4～20mA | Input signal:4～20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V, 50Hz | Voltage:220V, 50Hz |  |  |  |  |  |
| 241.32 | Клапан воздуш. Пробка :DaSzFy-I | Air lock gate :DaSzFy-I | комплект | 1 | 546 | 546 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: Ф500mm | Size:500X500 |  |  |  |  |  |
| 241.33 | Резиновый конвейер B650×5840 | Belt conveyor B650x5840 | комплект | 1 | 1800 | 1800 | Jiangsu Pengfei Co.,Ltd |
|  | Способность транспортировки: 120t/h | Capacity: 120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 12° | Inclination:12° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 0.8m/s | Speed: 0.8m/s |  |  |  |  |  |
| 241.33M | МоторизованныйшкифØ500 | Electric cylinder Ø500 | комплект | 1 | 950 | 950 |  |
|  | Мощность: 3kW | Power: 3kW |  |  |  |  |  |
| 241.34 | Клапан бабочка руч. действия | Manual butterfly valve Ф400mm | комплект | 1 | 60 | 60 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 241.35 | Клапан бабочка руч. Действия Ф300mm | Manual butterfly valve Ф300mm | комплект | 1 | 50 | 50 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 241.36 | Шов расширения1959x1380 | Expansion joint 1959x1380 | комплект | 1 | 512 | 512 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 50мм | Compensation 50mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 250℃ | Work temperature: 250℃ |  |  |  |  |  |
| 241.37 | Шов расширения DN2600 | Expansion joint DN2600 | комплект | 1 | 826 | 826 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 75мм | Compensation 75mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 220℃ | Work temperature: 220℃ |  |  |  |  |  |
| 241.38 | Шов расширения DN2600 | Expansion joint DN2600 | комплект | 1 | 597 | 597 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 40мм | Compensation 40mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 220℃ | Work temperature: 220℃ |  |  |  |  |  |
| 241.39 | Шов расширения DN2600 | Expansion joint DN2600 | комплект | 1 | 597 | 597 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 40мм | Compensation 40mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 220℃ | Work temperature: 220℃ |  |  |  |  |  |
| 241.40 | Шов расширения 2475x1788 | Expansion joint 2475x1788 | комплект | 1 | 627 | 627 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 40мм | Compensation 40mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 150℃ | Work temperature: 150℃ |  |  |  |  |  |
| 241.41 | Шов расширения DN2000 | Expansion joint DN2000 | комплект | 2 | 503 | 503 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 30мм | Compensation 30mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 220℃ | Work temperature: 220℃ |  |  |  |  |  |
| 241.42 | Шов расширения 1830x2930 | Expansion joint 1830x2930 | комплект | 1 | 617 | 617 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 30мм | Compensation 30mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 120℃ | Work temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
| 241.43 | Шов расширения DN2600 | Expansion joint DN2600 | комплект | 1 | 597 | 597 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 40мм | Compensation 40mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 120℃ | Work temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
| 241.44 | Шов расширения 743x2972 | Expansion joint 743x2972 | комплект | 2 | 499 | 998 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 20мм | Compensation 20mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 120℃ | Work temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
| 241.45 | Шов расширения 1292x1810 | Expansion joint 1292x1810 | комплект | 1 | 430 | 430 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 20мм | Compensation 20mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 120℃ | Work temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
| 241.46 | Шов расширения DN1200 | Expansion joint DN1200 | комплект | 1 | 276 | 276 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Расширение: 30мм | Compensation 30mm |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: 350℃ | Work temperature: 350℃ |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 243— Силос гомогенизации сырья |
| 243.01 | Высокоэффективный ковшевой элеватор | Bucket elevator | комплект | 1 | 37000 | 37000 | Hefei Cement Research & DesignInstitute |
|  | GTD630×56850 (установка справа) | GTD630×56850(right) |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 270 t/h | Capacity:270 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1.54m/s | Velocity: 1.54m/s |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние ковша: 670 мм | Bucket spacing:360mm |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ковша: 630 мм | Bucket width:630mm |  |  |  |  |  |
|  | Эффективный объем: 74.7% | Bucket filling level:74.7% |  |  |  |  |  |
| 243.01P | Основной редуктор B3DH9-50 | Main reducer B3DH9-50 |  |  |  |  |  |
| 243.01M1 | Основной электродвигатель Y280S-4 | Main motor Y280S-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 75kW | Power:75kW |  |  |  |  |  |
| 243.01M2 | Медленный двигатель KZ68-M100LB4-W | Slow motorKZ68-M100LB4-W | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.3kW | Power:0.3 kW |  |  |  |  |  |
| 243.02 | Скользящий воздушный слотXZ500×9300 | Air slide XZ500×9300 | комплект | 1 | 884 | 884 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность перевозки: 270 t/h | Capacity:270 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона:8° | Inclination:8° |  |  |  |  |  |
| 243.03 | ВентиляторXQI4.8Aпоч.с90° | Fan XQI4.8A clockwise 90° | комплект | 1 | 45 | 45 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Ветровая мощность:573 m³/h | Flow:573 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха:5505 Pa | Air pressure:5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:2950 r/min | Rotation speed:2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 243.03M | Электродвигатель Y90L-2 | Motor Y280S-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power:2.2kW |  |  |  |  |  |
| 243.04 | Распределитель сырья (заготовки) Ø1200mm | Distributor Ø1200mm | комплект | 1 | 480 | 480 |  |
|  | Способность: 550t/h | Capacity:550t/h |  |  |  |  |  |
| 243.05 | Воздушный слот XZ250×5191mm | Air slide XZ250×5191mm | комплект | 4 | 223 | 892 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность перевозки: 65 t/h | Capacity:65 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination:8° |  |  |  |  |  |
| 243.06 | Воздушный слот XZ250×3171mm | Air slide XZ250×3171mm | комплект | 2 | 136 | 272 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность перевозки: 65 t/h | Capacity:65 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination:8° |  |  |  |  |  |
| 243.07 | Вентилятор9-19№ .5Aпротивч.с0° | Fan 9-19№ .5A anti-clockwise 0° | комплект | 1 | 700 | 700 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Ветроваямощность:1932m3/h | Flow: 1932m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давлениевоздуха:5768 Pa | Air pressure:5768 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:2900 r/min | Rotation speed:2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 243.07M | ЭлектродвигательY132S-2 | Motor Y132S-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5 kW | Power:7.5 kW |  |  |  |  |  |
| 243.08 | Клапан-бабочка Ø100 | Folder butterfly valve Ø100 | комплект | 8 |  |  |  |
| 243.09 | Сумчатый пылеуловительXLPM4A-120 | Bag fliter XLPM4A-120 | комплект | 1 | 4080 | 4080 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Обработка: 8930 m³/h | Flow: 8930 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 124m² | Total filtering area:124m² |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрной сетки: 93m² | Net filtering area:93m² |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьфильтрации: 1.2m/min | Superficial air velocity:1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. помещений: 4 | Number of filtering chamber:4 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 128 | Number of filtering bag:128 |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Концентрация пыли:<200 g/Nm³ | Inlet dust concentration:<200 g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выход. Концентрация пыли:≤50 mg/Nm³ | Outlet dust concentration：≤50 mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Потеря давления: 1470-1770 | Pressure loss: 1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Пылеулавливающий воздуш. Компрессор | Dedusting compressed air: |  |  |  |  |  |
|  | Потребление: 0.37 Nm³/min | Consumption 0.37 Nm³/min; |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.5-0.7 MPa | Pressure 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
| 243.09a | Импульсивный клапан | Pulse valve | комплект | 4 |  |  |  |
| 243.09b | Подъемный клапан (с цилиндром) | Poppet valve（with cylinder） | комплект | 4 |  |  |  |
| 243.09c | Разгузочное устройство звездной ф-мы YJD-16 | Star discharging device YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Способность транспортировки: 39.4m³/h | Capacity:39.4m³/h |  |  |  |  |  |
| 243.09cPM | Электродвигатель мощностью: 1.5kW | Power of geared motor:1.5kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.10 | Вентилятор 4-72№5.25D противч.с180° | Fan 4-72№5.25Danti-clockwise 180° |  |  |  |  |  |
|  | Ветроваямощность:10530 m³/h | Flow: 10530 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Давлениевоздуха: 3393Pa | Air pressure: 3393Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:2900r/min | Rotation speed:2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 243.10M | ЭлектродвигательY160L-2 | Motor Y160L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 18.5kW | Power: 18.5kW |  |  |  |  |  |
| 243.11 | Сумчатый пылеуловительLPM4A-120 | Bag fliter LPM4A-120 | комплект | 1 | 4080 | 4080 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Обработка: 8930 m³/h | Flow: 8930 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 124m² | Total filtering area:124m² |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрной сетки: 93m² | Net filtering area:93m² |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьфильтрации: 1.2m/min | Superficial air velocity:1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. помещений: 4 | Number of filtering chamber:4 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 128 | Number of filtering bag:128 |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Концентрация пыли:<200 g/Nm³ | Inlet dust concentration:<200 g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выход. Концентрация пыли:≤50 mg/Nm³ | Outlet dust concentration：≤50 mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Потеря давления: 1470-1770 | Pressure loss: 1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Пылеулавливающий воздуш. Компрессор | Dedusting compressed air: |  |  |  |  |  |
|  | Потребление: 0.37 Nm³/min | Consumption 0.37 Nm³/min; |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.5-0.7 MPa | Pressure 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
| 243.11a | Импульсивный клапан | Pulse valve | комплект | 4 |  |  |  |
| 243.11b | Подъемный клапан (с цилиндром) | Poppet valve（with cylinder） | комплект | 4 |  |  |  |
| 243.11c | Разгузочное устройство звездной ф-мы YJD-16 | Star discharging device YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Способность транспортировки: 39.4m³/h | Capacity:39.4m³/h |  |  |  |  |  |
| 243.11cPM | Электродвигатель мощностью: 1.5kW | Power of geared motor:1.5kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.12 | Вентилятор4-72№5.25Dпротивч.с0° | Fan 4-72№5.25Danti-clockwise 0° | комплект | 1 | 90 | 90 |  |
|  | Ветроваямощность:10530 m³/h | Flow: 10530 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Давлениевоздуха: 3393Pa | Air pressure: 3393Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:2900 r/min | Rotation speed:2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 243.12M | ЭлектродвигательY160L-2 | Motor Y160L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 18.5kW | Power: 18.5kW |  |  |  |  |  |
| 243.13 | Вентилятор T35-11 NO.7.1 | Fan T35-11 NO.7.1 | комплект | 1 | 72 | 72 |  |
|  | Ветроваямощность:23815 m³/h | Flow: 23815 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 306 Pa | Full pressure: 306 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр лезвий: Ø710mm | Impeller diameter:Ø710mm |  |  |  |  |  |
|  | Угол лезвий: 30° | Angle of impeller 30° |  |  |  |  |  |
| 243.13M | Электродвигатель YT112M-4 | MotorYT112M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4kW | Power: 4kW |  |  |  |  |  |
| 243.14 | Шнековый шибер ручного действия B300 | spiral inflatable valve B300 | комплект | 6 | 65 | 390 |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Потребление воздуха：7 m³/h | Air capacity: 7 m³/h |  |  |  |  |  |
| 243.15 | Пневматический вкл\выкл клапан B300 | Pneumatic switching valve B300 | комплект | 6 | 150 | 900 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Потребление воздуха：14 m³/h | Air capacity:14 m³/h |  |  |  |  |  |
| 243.16 | Электр.контрольный клапан потока B300 | Electric flow control valve B300 | комплект | 6 | 155 | 930 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
| 243A.16M | Электр.исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 6 | 15 | 90 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Вход\выхсигнал: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 243.16a | Датчик углового перемещения | Angular deviation sensor | комплект | 6 |  |  |  |
| 243.17 | Воздушный наклон. Слот XZ300×2970 | Air slide XZ300×2970 | комплект | 6 | 163 | 978 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 260 t/h | Capacity: 260 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 243.18 | Конус ослабляющего давления: | Pressure reducing cone | комплект | 1 | 12600 | 12600 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | (Ø18x50.0mm сырьевой силос) | (Ø18x50.0mm raw meal silo) |  |  |  |  |  |
| 243.19 | Измерительное ведро Φ6500 | Weigh bin Φ6500 | комплект | 1 | 14000 | 14000 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,L |
|  | Эффективный объем: 118 m³ | Effective volume: 118 m³ |  |  |  |  |  |
|  | Эффективное хранение: 130 t | Effective reserves: 130 t |  |  |  |  |  |
| 243.19-1 | Датчик перегрузки | Load cell: | комплект | 3 |  |  |  |
| 243.19-2 | Воздухо наполнительная емкость B200x730mm | Aerating box: B200x730mm | комплект | 2 | 14 | 28 |  |
| 243.19-3 | Воздухо наполнительная емкостьB300x1330mm | Aerating box: B300x1330mm | комплект | 4 | 30.5 | 122 |  |
| 243.19-4 | Воздухо наполнительная емкостьB300x1540mm | Aerating box: B300x1540mm | комплект | 4 | 35.5 | 142 |  |
| 243.19-5 | Воздухо наполнительная емкость B300x1650mm | Aerating box: B300x1650mm | комплект | 4 | 38 | 152 |  |
| 243.19-6 | Воздухо наполнительная емкостьB300x2000mm | Aerating box: B300x2000mm | комплект | 2 | 46 | 92 |  |
| 243.20 | Шнековый шибер ручного действия B400 | spiral inflatable valve B400 | комплект | 2 | 86 | 172 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260m³/h(макс. Показатель) | Capacity: 260 m³/h(max) |  |  |  |  |  |
| 243.21 | Пневматический вкл\выкл клапан B 400 | Pneumatic switching valve B 400 | комплект | 2 | 320 | 640 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260 m³/h(макс. Показатель) | Capacity: 260t/h(max) |  |  |  |  |  |
|  | Потребление воздуха：9 m³/h | Air capacity:9 m³/h |  |  |  |  |  |
| 243.22 | Электр.контрольный клапан потока B 400 | Electric flow control valve B 400 | комплект | 2 | 330 | 660 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260 m³/h | Capacity: 260 m³/h |  |  |  |  |  |
| 243.23 | Транспортировочный наклонный воздуш. слот XZ400×1200 | Transition chute XZ400×1200 | комплект | 2 | 77 | 154 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 260t/h | Capacity: 260t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 243.24 | Измеритель тв. Тела DLD5.0 | Solid flow meter ：DLD5.0 | комплект | 1 | 310 | 310 | Chengde Kaihua Automation Co.,Ltd |
|  | Способность: 26～260t/h (сырье) | Capacity: 26～260t/h(raw meal) |  |  |  |  |  |
|  | Точность: ±1% | Accuracy: ±1% |  |  |  |  |  |
| 243.24a | Эластичное соединение | Flexible joint | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.25 | Транспортировочный наклонный воздуш. слот XZ400×7500mm | Transition chute XZ400×7500mm | комплект | 1 | 472 | 472 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 260t/h | Capacity: 260t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 243.26 | ВентиляторXQI4.8Aпоч.с90° | Fan XQI4.8A clockwise 90° | комплект | 1 | 45 | 45 |  |
|  | Ветроваямощность:：:573 m³/h | Flow: ：:573 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | давление: 5505 Pa | Air pressure:5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2950 r/min | Rotation speed:2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 243.26M | Электродвигатель Y90L-2 | Motor Y90L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.25 kW | Power: 0.25 kW |  |  |  |  |  |
| 243.27 | Электр.прибор для взятия пробы (образцов) | Sampler | комплект | 1 | 50 | 50 |  |
|  | Тип: продолжительный | Type : continuous |  |  |  |  |  |
|  | Материал: сырье | Material:raw meal |  |  |  |  |  |
| 243.27PM | Привод-двигатель | Geared motor | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.25 kW | Power: 0.25 kW |  |  |  |  |  |
| 243.28 | Сумчатый пылеуловитель HMC-64A | Bag fliter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Обработка: 2900~4300m3/h | Flow: 2900~4300m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48m³ | Total filtering area: 48m³ |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьфильтрации: 1.0~1.5m/min | Superficial air velocity:11.0~1.5m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 64 | Number of filtering bag:64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход.темп≤120℃ | Inlet temperature: ≤120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Давление:≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Концентрация пыли:<200 g/Nm³ | Inlet dust concentration:<200 g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Выход. Концентрация пыли:≤50 mg/Nm³ | Outlet dust concentration：≤50 mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Давление компрессора: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.20m³/min | Compressed air consumption: 0.20m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во пневматических клапанов 8 шт | Number of pulse valve: 8 |  |  |  |  |  |
| 243.28M | Вентилятор мощностью: 3.0kW | Motor power of fan: 3.0kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.29 | Люк смотрового колодца | Man hole gate 800x800mm | комплект | 1 | 86 | 86 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
| 243.30 | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Мощность: 33.4m³/min | Flow:33.4m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 58.8 kPa | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1630r/min | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 243.31a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31b | Воздуходувка | roots blower | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31c | Комбинированная подложка (дно) | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31d | Шумоглушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31e | Амортизатор | shock absorber | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31f | 3 ходовой фитинг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31g | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31h | Измеритель давления | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.31i | Штуцер гибкого соединения | fiexible |  |  |  |  |  |
| 243.31j | Обратный клапан | non-return valve |  |  |  |  |  |
| 243.31M | Электродвигатель Y250M-4 | Motor Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 55kW | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1480r/min | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 243.32 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Мощность: 33.4m³/min | Flow:33.4m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 58.8 kPa | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1630r/min | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 243.32a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32b | Воздуходувка | roots blower | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32c | Комбинированная подложка (дно) | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32d | Шумоглушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32f | Амортизатор | shock absorber | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32e | 3 ходовой фитинг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32g | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32h | Измеритель давления | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.32i | Штуцер гибкого соединения | fiexible |  |  |  |  |  |
| 243.32j | Обратный клапан | non-return valve |  |  |  |  |  |
| 243.32M | Электродвигатель Y250M-4 | Motor Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 55kW | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1480r/min | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
|  | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Мощность: 33.4m³/min | Flow:33.4m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 58.8 kPa | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1630r/min | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 243.33a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33b | Воздуходувка | roots blower | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33c | Комбинированная подложка (дно) | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33d | Шумоглушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33e | Амортизатор | shock absorber | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33f | 3 ходовой фитинг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33g | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33h | Измеритель давления | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.33i | Штуцер гибкого соединения | fiexible |  |  |  |  |  |
| 243.33j | Обратный клапан | non-return valve |  |  |  |  |  |
| 243.33M | Электродвигатель Y250M-4 | Motor Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 55kW | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1480r/min | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 243.34 | Система водопровода и каналов от корневого вентилятора в склад | Ducting system | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Сварные трубы | Welded steel pipe |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125 δ=4.5mm | Dg=125 δ=4.5mm | m | 53.6 | 15 | 804 |  |
|  | Dg=80 δ=4mm | Dg=80 δ=4mm | m | 25 | 9 | 225 |  |
|  | Dg=50 δ=3.5mm | Dg=50 δ=3.5mm | m | 500 | 5 | 2500 |  |
|  | Dg=25 δ=3.25mm | Dg=25 δ=3.25mm | m | 3 | 2.5 | 7.5 |  |
|  | Dg=15 δ=2.75mm | Dg=15 δ=2.75mm | m | 7 | 1.5 | 10.5 |  |
| 243.34-2 | Блокировочный клапан Dg=125mm | Cut-off valve Dg=125mm | комплект | 5 | 63 | 315 |  |
| 243.34-3 | Шаровой клапан Dg50mm | Ball valve Dg50mm |  | 50 | 6 | 300 |  |
| 243.34-4 | Т ф-мы соединение | T-joint |  |  |  | 0 |  |
|  | Dg/dg=125mm | Dg/dg=125mm | комплект | 10 | 3 | 30 |  |
|  | Dg/dg=125/80mm | Dg/dg=125/80mm | комплект | 14 | 2 | 28 |  |
|  | Dg/dg=80mm | Dg/dg=80mm | комплект | 26 | 2 | 52 |  |
|  | Dg/dg=80/50mm | Dg/dg=80/50mm | комплект | 50 | 1.2 | 65 |  |
|  | Dg/dg=50/25mm | Dg/dg=50/25mm | комплект | 98 | 1 | 98 |  |
|  | Dg/dg=50/15mm | Dg/dg=50/15mm | комплект | 20 | 0.7 | 14 |  |
| 243.34-5 | 4х проходной Dg/dg=125/80mm | Four link Dg/dg=125/80mm | комплект | 7 | 2 | 14 |  |
| 243.34-6 | 60° коленчатая труба Dg=125mm | 60°bend Dg=125mm | комплект | 1 | 3 | 3 |  |
| 243.34-7 | 90° коленчатая труба | 90°bend |  |  | 2 | 0 |  |
|  | Dg=125mm | Dg=125mm | комплект | 8 | 3 | 24 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 234 | 1 | 234 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 14 | 1 | 14 |  |
| 243.34-8 | Трубная пробка(затычка) | Pipe plugging |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125mm | Dg=125mm | комплект | 16 | 2 | 32 |  |
|  | Dg=80mm | Dg=80mm | комплект | 38 | 1 | 38 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 32 | 0.5 | 16 |  |
| 243.34-9 | Труба с изменяющимся диаметром Dg/dg=150/125mm | Reducing pipe Dg/dg=150/125mm | комплект | 2 | 4 | 8 |  |
| 243.34-10 | Мобильное соединение | Live joint |  |  |  |  |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 56 | 1.5 | 84 |  |
|  | Dg=25mm | Dg=25mm | комплект | 98 | 0.5 | 49 |  |
|  | Dg=15mm | Dg=15mm | комплект | 20 | 0.25 | 5 |  |
| 243.35 | Система водопровода и каналов от корневого вентилятора в склад | Ducting system | комплект | 1 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 243.35-1 | Сварные трубы | Welded steel pipe |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125mm δ=4.5mm | Dg=125mm δ=4.5mm | м | 20 | 21.63 | 432.6 |  |
| 243.35-2 | 60° коленчатая труба Dg=125mm | 60°bendDg=125mm | комплект | 7 |  |  |  |
| 243.35-3 | Труба с изменяющимся диаметром Dg/dg=150/125mm | Reducing pipe Dg/dg=150/125mm | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.36 | Шаровой клапан электр. управления DN80 mm | Electric ball valve DN80 mm | комплект | 7 |  |  |  |
|  | Раб.давление: 0.25MPa | Nominal pressure:0.25MPa |  |  |  |  |  |
| 243.38 | Устройство запол. воздухом: коробка запол. воздухом | Aerating device: aerating box | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.38-1 | B200x1250 mm | B200x1250 mm | комплект | 12 | 24 | 288 |  |
| 243.38-2 | B200x1350 mm | B200x1350 mm | комплект | 12 | 26 | 312 |  |
| 243.38-3 | B200x1450 mm | B200x1450 mm | комплект | 24 | 27.5 | 660 |  |
| 243.38-4 | B200x1550 mm | B200x1550 mm | комплект | 24 | 29.5 | 708 |  |
| 243.38-5 | B200x1500 mm | B200x1500 mm | комплект | 12 | 28.5 | 342 |  |
| 243.38-6 | B200x1600 mm | B200x1600 mm | комплект | 12 | 30.5 | 366 |  |
| 243.38-7 | B350x2700 mm | B350x2700 mm | комплект | 6 | 67 | 402 |  |
| 243.38-8 | Распорный болт M12x150 | Expansion bolt M12x150 | комплект | 580 |  |  |  |
| 243.38-9 | Трубная пробка (затычка) | pipe plug | комплект | 1 |  |  |  |
| 243.39 | Воздушный ресивер C-1.0 | Air Vessel C-1.0 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1.0 m² | Volume: 1.0 m² |  |  |  |  |  |
|  | Раб.давление: 0.8MPa | Working pressure: 0.8MPa |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: 45° | Operating temperature: 45 ° C |  |  |  |  |  |
| 243.40 | Система трубопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 400 | 400 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 251— Система горения-предварительного подогревания и система прокаливания |
| 251.01 | Высокоэффективные ковшевой элеватор N-TGD630×91500mm | Bucket elevator N-TGD630×91500mm | комплект | 1 | 53000 | 53000 | Hefei Cement Research & DesignInstitute |
|  | Скорость ведра: 1.54m/s | Speed: 1.54m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 250t/h(max) | Capacity: 250t/h(max) |  |  |  |  |  |
|  | Материал: первоначальное сырье | Material: raw material |  |  |  |  |  |
|  | Центровая дистанция заднего и переднего колеса: 91500mm | Distance: 91500mm |  |  |  |  |  |
| 251.01P | Основной редукторB3DH10-50 | Main reducer B3DH10-50 |  |  |  |  |  |
| 251.01a | YOX500 гидравлическая муфта | Hydraulic couplers YOX500 | комплект | 1 |  |  |  |
| 251.01M1 | Основной электродвигательY280M-4 | Main motor Y280M-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 90KW | Power: 90KW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1500rpm | Rotated speed: 1500rpm |  |  |  |  |  |
| 251.01M2 | Электродвигатель с медлонной скоростью KZ68-M100LB4-W | Slow speed motor KZ68-M100LB4-W | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power: 3kW |  |  |  |  |  |
| 251.02 | Электические боковый стороны DFC-I-400×400 | Electronic two-way damper（45°） DFC-I-400×400 | комплект | 1 | 260 | 260 | Tianjing Boou Automation Instrument Co Ltd |
|  | Способность: 250t/h | Capacity:250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37kw | Power: 0.37kw |  |  |  |  |  |
| 251.03 | Наклонный слот с воздухом XZ500×8250 | Air slide XZ500×8250 | комплект | 1 | 784 | 784 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность перевозки: 250t/h | Capacity: 250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 251.04 | Центробежный вентилятор XQI№4.8Aпротив ч. С 90° | Paddle fan XQI№4.8A anti-CW 90° | комплект | 1 | 55 | 55 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Расход потка: 604 m3/h | Flow: 604 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 5419 Pa | Pressure: 5419 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2840 r/min | Rotation speed: 2840 r/min |  |  |  |  |  |
| 251.04M | Электродвигатель Y90L-2 | motor Y90L-2 | комплект | 1 | 25 | 25 |  |
|  | Мощность: 2.2KW | Power: 2.2 KW |  |  |  |  |  |
| 251.05 | Вращающийся запорный разгурзочный клапан NXF800×900 | Rotary air lock discharge control valve NXF800×900 | комплект | 1 | 800 | 800 | Hefei Cement Research & DesignInstitute |
|  | Способность: 360m3/h | Capacity:360m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа: <500℃ | Temperature of gas: <500℃ |  |  |  |  |  |
|  | Двигательные комплектующие устройства. | Driving: |  |  |  |  |  |
| 251.05M | Редуктор двигатель RF97 DV132S4 | Type：RF97 DV132S4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5KW | Power: 5.5KW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 251.06 | Пневматическая шиберная задвижка QSF 500×500 | Pneumatic cut-off valve QSF 500×500 | комплект | 1 | 195 | 195 | Hefei Cement Research & DesignInstitute |
|  | Способность: 250t/h | Capacity: 250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: >0.5MPa | Compressing air press:>0.5MPa |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный цилиндр: SI 80X500-FA | Air cylinkder：SI 80X500-FA |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно: Датчик | accessory:sensor |  |  |  |  |  |
| 251.07 | Система предварительного нагревания | Preheater system | комплект | 1 | 350000 | 350000 | Jiangsu Building Materials Design & Research Co., Ltd. |
|  | Тип: одноместный ряд новой серии | Type: single string 5-stage preheater |  |  |  |  |  |
|  | 5ти уровневый вращающийся предварительного подогреваN-RSPкальцинатор | Including N-RSP calciner |  |  |  |  |  |
|  | Производительность: 2500t/d | Capacity: 2500t/d |  |  |  |  |  |
| 251.07-1 | Циклон: | Cyclones: |  |  |  |  |  |
|  | 1-го уровня циклон (C1): 2-Ф4850mm | 1st stage cyclone(C1): 2-Ф4850mm | комплект | 2 |  |  |  |
|  | 2-го уровня циклон(C2): 1-Ф6750mm | 2nd stage cyclone(C2): 1-Ф6750mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | 3-го уровня циклон(C3): 1-Ф6750mm | 3rd stage cyclone(C3): 1-Ф6750mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | 4-го уровня циклон(C4): 1-Ф7050mm | 4th stage cyclone(C4): 1-Ф7050mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | 5 -го уровня циклон (C5): 1-Ф7050mm | 5th stage cyclone(C5): 1-Ф7050mm | комплект | 1 |  |  |  |
| 251.07-2 | Кальцинатор N-RSP2500tpd | Calciner N-RSP2500tpd | комплект | 1 |  |  |  |
|  | SC：Ф4500mm | SC：Ф4500mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | MC：Ф5800mm | MC：Ф5800mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Горловина, отвод Ф4200mm | Goose neck pipe: Ф4200mm |  |  |  |  |  |
| 251.07-3 | Циклон из канала | Cyclone vent |  |  |  |  |  |
|  | C1выходное отверствие Ф2200 | C1 vent: Ф2200 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | C2 выходное отверствие Ф3800 | C2 vent: Ф3800 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | C3 выходное отверствие Ф4000 | C3 vent: Ф4000 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | C4 выходное отверствие Ф4100 | C4 vent: Ф4100 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | C5 выходное отверствие Ф4200 | C5 vent: Ф4200 | комплект | 1 |  |  |  |
| 251.07-4 | Разгрузочный переворачивающийся клапан | Flap valve |  |  |  |  |  |
|  | C1 разгрузочный контрольный клапан:FBF450 | C1 discharge control valve: FBF450 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | C2 разгрузочный контрольный клапан:FBF600 | C2 discharge control valve: FBF600 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | C3 разгрузочный контрольный клапан:FBF600 | C3 discharge control valve: FBF600 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | C4 разгрузочный контрольный клапан:FBF650 | C4 discharge control valve: FBF650 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | C5 разгрузочный контрольный клапан:FBF650 | C5 discharge control valve: FBF650 | комплект | 1 |  |  |  |
| 251.07-5 | 3х ветровая система внутреннего стеллажа | Tertiary air system in tower | комплект | 1 |  |  |  |
| 251.07-6 | Питающая камера | Feed end chamber | комплект | 1 |  |  |  |
| 251.08 | Электрический клапан-бабочка DN800 | Electric butterfly valve：DN800 | комплект | 1 | 600 | 600 |  |
|  | Поддержание хол. Воздуха или зажигания для продувочного отверствия | (cold blast valve) |  |  |  |  |  |
|  | Момент: 600Nm | Moment: 600Nm |  |  |  |  |  |
| 251.08M | Электр.исполнительный механизм | Electrodynamic actuator | комплект | 1 | 35 | 35 |  |
|  |  | Type: HS6021+GF63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Output moment:600N.m |  |  |  |  |  |
| 251.09 | Высокотемпературный клапан-бабочка ручного действия | Manual high temperature butterfly valve | комплект | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  | Внешний диаметр: Ф1080 | Outer diameter:Ф1080 |  |  |  |  |  |
|  | Эффективный внутренний диаметр: DN720 | Virtual Inside diameter:DN720 |  |  |  |  |  |
|  | Толщина огнестойкого слоя: 180mm | thickness of refractory coating :180mm |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: 900℃ | Temperature: 900℃ |  |  |  |  |  |
| 251.10 | Шов расширения Ф2900mm | Expansion joint Ф2900mm | комплект | 1 | 940 | 940 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp |
|  | Раб. Температура: 350℃ | Normal working temperature 350℃ |  |  |  |  |  |
|  | Макс. температура: 450℃ | Макс. температура: 450℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсирующая доза: 80mm | Compensation dosage80mm |  |  |  |  |  |
| 251.12 | Пневмопушка: KZ-100-K | Air cannons: : KZ-100-K | комплект | 16 | 90 | 1440 | Eurasia Air Cannon of Zhengzhou Co.,Ltd |
|  | Объем: 100L | Volume: 100L |  |  |  |  |  |
| 251.13 | Пневмопушка: KZ-50-K | Air cannons: : KZ-50-K | комплект | 14 | 50 | 700 | Eurasia Air Cannon of Zhengzhou Co.,Ltd |
|  | Объем: 50L | Volume: 50L |  |  |  |  |  |
| 251.14 | Воздушный рессивер C-2/0.8 | Air holder C-2/0.8 | комплект | 2 | 1000 | 2000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 2m3 | Volume: 2m3 |  |  |  |  |  |
| 251.15 | Система очистки подогревателя предварительного подогрева | Dusting cleaning system in preheater | комплект | 1 | 2500 | 2500 | Sinoma(Tianjin)Construction Co., Ltd |
| 251.15a | Контрольный клапан | Check valve dg100 | комплект | 2 |  |  |  |
| 251.15b | Блокировочный клапан ручного действия dg100 | Manual stop valve dg100 | комплект | 2 |  |  |  |
| 251.15c | Блокировочный клапан ручного действия dg50 | Manual stop valve dg50 | комплект | 15 |  |  |  |
| 251.15d | Блокировочный клапан ручного действия dg25 | Manual stop valve dg 25 | комплект | 37 |  |  |  |
| 251.16 | Электромагнитный клапан dg 25 (включает 2 запасных) | Solenoid valve dg 25 | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Электромагнитный клапан dg 50 | Solenoid valve dg 50 | комплект | 4 |  |  |  |
| 251.17 | Элеватор | Elevator | комплект | 1 | 5000 | 5000 | Shenyang Sanyo Elevator Co.,Ltd |
|  | Способность подъема: 2000kg | Capacity:2000kg |  |  |  |  |  |
| 251.17M | Мощность электродвигателя: 15kW | motor power:15kW |  |  |  |  |  |
| 251.16 | Электромагнитный клапан dg 50 | Solenoid valve dg 50 | комплект | 8 |  |  |  |
|  | Жидкость: сжатый воздух |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.8MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V ，50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD Россия. г.Самара |
| Код подпроекта и наименование : 255—Система горения-вращающиеся печь |
| 255.01 | Вращающиеся печь Φ4.2x60 | Rotary kiln type Ø4.2x60 m | комплект | 1 | 443949 | 443949 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
|  | Производительность: 2500t/d | Capacity: 2500 t/d |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона корпуса 4%(погрешность). | Inclination: 4% (Sin) |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed |  |  |  |  |  |
|  | Основной 0.4～4.07 r/min | Main drive 0.4～4.07 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательный двигатель: 0.185r/min | Auxiliary drive 8.2r/h |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во опор: 3 | Number of support: 3 |  |  |  |  |  |
|  | Расход холодной воды: | Cooling water consumption: |  |  |  |  |  |
|  | Каждый4 m3/h | 4 m3/h per seat |  |  |  |  |  |
|  | Основное устройство редуктора и легко масляная станция | Main reducer oil station cooling |  |  |  |  |  |
|  | Расход охлаждающей воды: 4.6m3/h | water consumption:4.6m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Тип уплотнения: | Seal type |  |  |  |  |  |
|  | Головная часть печи: стальная пластина | Kiln outlet: steel plate sealing |  |  |  |  |  |
|  | Хвостовая часть печи: присоединение конечной поверхности цилиндра сжатого воздуха | Kiln inletd: air cylinder sealing |  |  |  |  |  |
|  | Охлаждение печи: холодный ветер | Kiln end cooling :air cooling |  |  |  |  |  |
|  | Привод тип: автономный привод | Drive type:single drive |  |  |  |  |  |
|  | Тип блокирования колеса: гидравлический | Thrust roller type: hydraulic |  |  |  |  |  |
| 255.01a | Перегородка колеса на бензонасосной станции YY-Ⅱ | Thrust roller oil pumping station: YY-Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  | Насос с электродвигателем: 0.37kW | Pump motor : 0.37kW | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Обогреватель: 1kW | Heater: 1kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 255.01M1 | Основной привод-мотор ZSN4-355-12 | Main drive motor ZSN4-355-12 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность: 400kW | Rated power: 400kW |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная скорость: 1000 r/min | Nominal speed: 1000 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Область урегулирования скорость: 100～1000 r/min | Speed adjustable range:100～1000 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный вольтаж: 440V | Rated voltage: 440V |  |  |  |  |  |
|  | Уровень защиты: IP44 | Level of protection IP44 |  |  |  |  |  |
|  | Класс изоляции: F | Insulation class:F |  |  |  |  |  |
|  | Охлаждающий ветер: расход ветра≥5200m3/h | Cooling wind volume: 5200m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: ≥1600Pa | wind pressure: 1600Pa |  |  |  |  |  |
| 255.01P1 | Основной привод-редуктор YNS1400-31.5 VBR | Main drive reducer YNS1400-31.5 V BR | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Основное расстояние центра: 1400 | Total center distance: 1400 |  |  |  |  |  |
|  | Общее соотношение скорости: i=31.5 | Overall speed ratio: i=31.5 |  |  |  |  |  |
| 255.01M2 | Вспомогательный привод-мотор Y200L-4 | Auxiliary drive motor Y200L-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 30kW | Rated power: 30kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1470r/min | Nominal speed: 1470r/min |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный вольтаж: 380V | Rated voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 255.01P2 | Вспомогательный привод-редуктор ZL65-14-Ⅱ | Auxiliary drive reducer ZL65-14-Ⅱ | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Основное расстояние центра: 650 | Total center distance: 650 |  |  |  |  |  |
|  | Общее соотношение скорости: i=32.11 | Overall speed ratio: i=32.11 |  |  |  |  |  |
| 255.01H | Тормоз YW25-250/30 | Hydraulic handspike brake YW25-250/30 | комплект | 1 |  |  |  |
| 255.01M3 | Тахогенератор ZYS-100A | Tachogenerator:type ZYS-100A; | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность: 8W | Rated output: 8W |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон урегулирования скорости: 0~1000 r/min | Speed adjustable range: 0~1000 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный вольтаж: 100V | Rated voltage: 100V |  |  |  |  |  |
| 255.02 | Вентилятор наклонного потока: (охлаждающий воздух печи) X45.25№4 | Axial flow fan X45.25№4 | комплект | 8 | 700 | 5600 | Siping Blower Limited Company (with moving wheel) |
|  | Расход ветра: 4500-8400m3/h | Flow: 4500-8400m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 1600-1200Pa | Wind pressure: 1600-1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900r/min | Rotation speed: 2900r/min |  |  |  |  |  |
| 255.02M | Электродвигатель Y112M-2 | Motor Y112M-2 | комплект | 8 |  |  |  |
|  | Мощность: 4.0kW | Power: 4.0kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 255.03 | Вентилятор 9-26 No11.2Dпо ч.с90° (охлаждающий комплект с блокировкой колеса I) | Paddle fan(Ⅰtyre cooling) Type: 9-26 No11.2D CW 90° | комплект | 1 | 1350 | 1350 | Siping Blower Limited Company(with inlet protective screening) |
|  | Расход ветра: 21963m3/h | Flow: 21963m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 3140Pa | Wind pressure: 3140Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed: 960r/min |  |  |  |  |  |
| 255.03M | Электродвигатель Y225M-6 | Motor Y225M-6 | комплект | 1 | 246 | 246 |  |
|  | Мощность: 30kW | Power: 30kW |  |  |  |  |  |
| 255.03a | Клапан ручного действия DN630 | Valve of fan (manual) DN630 | комплект | 1 | 100 | 100 |  |
| 255.04 | Вентилятор 9-26 No11.2Dпо ч.с90° (охлаждающий комплект с блокировкой колеса II) | Paddle fan(Ⅰtyre cooling) Type: 9-26 No11.2D CW 90° | комплект | 1 | 1350 | 1350 | Siping Blower Limited Company(with inlet protective screening) |
|  | Расход ветра: 21963m3/h | Flow: 21963m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 3140Pa | Wind pressure: 3140Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed: 960r/min |  |  |  |  |  |
| 255.04M | Электродвигатель Y225M-6 | Motor Y225M-6 | комплект | 1 | 246 | 246 |  |
|  | Мощность: 30kW | Power: 30kW |  |  |  |  |  |
| 255.04a | Клапан ручного действия DN630 | Valve of fan (manual) DN630 | комплект | 1 | 100 | 100 |  |
| 255.05 | Вентилятор (основноймоторохлаждения) 4-72-11-No4Aпоч. с 90° | Paddle fan(main motor cooling)4-72-11-No4A anti-CW90° |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 6000m3/h | Flow: 6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 1830Pa | Wind pressure: 1830Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900r/min | Rotation speed: 2900r/min |  |  |  |  |  |
| 255.05M | Электродвигатель Y132S-2 | Motor Y132S-2 |  | 1 | 70 | 70 |  |
|  | Мощность: 5.5kW | Power: 5.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Vottage: 380V |  |  |  |  |  |
| 255.06 | Электрическая высокотемпературная шиберная задвижка | Electric gate valve | комплект | 1 | 3500 | 3500 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Внутр. диаметр стального корпуса Ø2500 mm | Steel inner dia Ø2500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Эффективный внутр. диаметр Ø2140 mm | Actual dimension Ø2140 mm |  |  |  |  |  |
|  | Макс. устойчивость к темп.достигает : ≤1200℃ | Temperature range: ≤1200℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.1Mpa | Nominal pressure: 0.1Mpa |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: ≤1200℃ | Temperature range: ≤1200℃ |  |  |  |  |  |
| 255.06M | Многофункциональный электр. исполнительный механизм SKD600FYF | Electric actuator SKD600FYF | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Крутящий момент: 8000N.m | Torque:8000N.m |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель мощностью: 1.5kW | Motor power:1.5kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 255.07 | Третичные ветровые трубы: Ø2500 mm | Tertiary air duct Ø2500 mm | комплект | 1 | 38000 | 38000 |  |
|  | Внутр. диаметр: Ø2140 mm | Actual dimension Ø2140 mm |  |  |  |  |  |
| 255.08 | Шов расширения (толщина рукава:180 мм) | Expension joint(thickness of lining:180mm) | комплект | 3 | 1671 | 5013 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Внутр. диаметр стального корпуса Ø2500 mm | Steel inner dia Ø2500 mm |  |  |  |  |  |
|  | Эффективный внутр. диаметр Ø2140 mm | Actual dimension Ø2140 mm |  |  |  |  |  |
|  | Макс. устойчивость к темп.достигает : ≤1200℃ | Temperature range: ≤1200℃ |  |  |  |  |  |
|  | Способность расширения: 70,50,20mm | Compensation dosage：70,50,20mm |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 256— Система горения-выпуск клинкера (охлаждение клинкера) |
| 256.01 | Крышка на печь | Kiln hood | комплект | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 256.02 | Горелка (натуральный газ) | Burner (natural gas) | комплект | 1 | 10582 | 10582 |  |
| 256.03 | Корневой вентилятор | Roots blower |  |  |  |  |  |
|  | Модель: MJL(A)350a-Ⅱ | Type: MJL(A)350a-Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 100m3/min | Flow: 100m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 29.4kPa | Pressure: 29.4kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed: 960r/min |  |  |  |  |  |
|  | Включает: очиститель воздуха, глушитель на входе и выходе, манометр | Including: air cleaner, silencer at inlet, silencer at outlet,pressure gauge, |  |  |  |  |  |
|  | Безопасный клапан, штуцер гибкого соединения, выпускной клапан, трубный тройник, шибер. | safetyvalve, softjoint, discharge valve, branch pipe, gate |  |  |  |  |  |
| 256.03M | ЭлектродвигательYVP (преобразователь скорости) | Motor(frequency conversion timing) | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Модель: YVP315S-6 | Type: YVP315S-6 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 75kW | Power: 75kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380 В | Voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 256.04 | Решетчатый охладитель | Grate cooler | комплект | 1 | 17700 | 17700 | Shenyang Cement Machinery Co.,Ltdor |
|  | Модель TC1166 | Type: TC1166 |  |  |  |  | Jiangsu Building Materials |
|  | Способность: 2500~2700t/d | Capacity: 2500~2700t/d |  |  |  |  | Design & Research Co., Ltd. |
|  | Размер гранул на выходе: ≤25mm | Discharge size: ≤25mm |  |  |  |  |  |
|  | Температура на входе сырья: <1400℃ | Clinker temperature at inlet: <1400℃ |  |  |  |  |  |
|  | Темп.на выходе сырья: 65℃+ цирулирующая температура | 65℃+Temperature Ambient |  |  |  |  |  |
|  | Площадь решетки: 63.6m2 | Grate area: 63.6m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во приводных участков: 2 | Number of steps: 2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во ходов: 11.1 times/min | Number of stroke: 11.1 times/min |  |  |  |  |  |
| 256.04M1 | Основной привод-электродвигатель (используется для 1го приводного участка) | Main drive motor for step one | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: YTSP225S-4 | Type: YTSP225S-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 37kW | Power: 37kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: ~1500r/min | Rotation speed: ~1500r/min |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380 В | Voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 256.04M3 | Тахогенератор | Tacho-generator |  |  |  |  |  |
|  | Модель | Type: ZYS-3A |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | Power:22W |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения | Speed measurement range: 0-2000 r/min |  |  |  |  |  |
| 256.04P1 | Основной редуктор (используется 1 специальный участок) | Main reducer for step one | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: ZSY280-22.4-Ⅰ | Type: ZSY280-22.4-Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=20.4 | Speed ratio: i=20.4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 128kW | Power: 128kW |  |  |  |  |  |
| 256.04P2 | Основной редуктор (используется 2 специальный участок) | Main reducer for step one | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: ZSY280-22.4-Ⅰ | Type: ZSY280-22.4-Ⅰ |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=20.4 | Speed ratio: i=20.4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 128kW | Power: 128kW |  |  |  |  |  |
| 256.04-1 | Дробилка для клинкера | Clinker crusher |  |  |  |  |  |
|  | Размер: Ø1000×3000mm | Type: Ø1000×3000mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 350r/min | Rotor speed: 350r/min |  |  |  |  |  |
|  | Размер гранул на выходе: ≤25mm | Discharge size: ≤25mm |  |  |  |  |  |
| 256.04-1M | Электродвигатель (используется для дробилки) | Motor (for crusher) | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: YR315S-8(IP44) | Type: YR315S-8(IP44) |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 55kW | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения электродвигателя: 733r/min | Rotation speed: 733r/min |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V | Voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 256.04-2 | Цепной конвейер для клинкера: 250×26920mm | Clinker chain conveyor: 250×26920mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения основной оси: 8.029 | Speed: 8.029 |  |  |  |  |  |
| 256.04-2PM | Мотор-рудуктор (используется для цепного конвейера) | Speed-reducing motor(for chain conveyor) | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: CJY315-31.5-S11 | Type:CJY315-31.5-S11 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 11kW | Power: 11kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380 В | Voltage: 380V |  |  |  |  |  |
| 256.04-3PM | Электрический клапан | Electric valve |  |  |  |  |  |
|  | Редуктор-мотор (используется для электрического клапана) | Speed-reducing motor(for electric valve) | комплект | 11 |  |  |  |
|  | Модель: XWED0.55-42-1/385 | Модель: XWED0.55-42-1/385 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.55kW 380V | Power: 0.55kW 380V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 3.9 r/min | Rotation speed: 3.9 r/min |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 1/385 | Speed ratio: 1/385 |  |  |  |  |  |
| 256.04-4 | Станция консистентной смазки (2 линии циркулирующего типа) DRB-L195Z-H | Oil lubrication system(double line recycled type ) DRB-L195Z-H | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расход потока: 195ml/min; | Flow: 195ml/min; |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 20MPa | Pressure: 20MPa |  |  |  |  |  |
| 256.04-4M | Электродвигатель (для масляного насоса) :A02-7124 | Motor (for oil pump): A02-7124 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 15 | Speed ratio: 15 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75kW | Power: 0.75kW |  |  |  |  |  |
|  | Тип комплектующий труб: 2 линии циркулирующий тип | Tubing type:double line recycled type |  |  |  |  |  |
| 256.04-5 | Пневмопушка KZ-75-K | Air cannons KZ-75-K | комплект | 5 | 70 | 350 | Eurasia Air Cannon of Zhengzhou Co.,Ltd |
|  | Объем: 75 л | Capacity: 75L |  |  |  |  |  |
|  | Раб.давление: 0.4-0.8MPa | Pressure: 0.4-0.8MPa |  |  |  |  |  |
|  | Сила удара: 2500-6500N | Impact stress: 2500-6500N |  |  |  |  |  |
|  | Распределение энергии вызрыва: 10200kgfm | Explosion energy: 10200kgfm |  |  |  |  |  |
| 256.05 | Вентилятор (F1C) по ч. С 90° | Fan (F1C) CW 90° | комплект | 2 | 1600 | 3200 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0728 | Type: PCF0728 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 14280 m3/h | flow: 14280 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: | Full pressure: 8036Pa |  |  |  |  |  |
| 256.05M1 | Электродвигаль Y225M-2 | Motor Y225M-2 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность 55 кв | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
| 256.05-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.05-1M | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.05-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.05-3 | Глушитель на входе GPL-5 | Inlet silencerGPL-5 |  |  |  |  |  |
| 256.06 | Вентилятор (F1А) по ч. С 135° | Fan (F1А) CW 135° | комплект | 2 | 1500 | 3000 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0531 | Type: PCF0531 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 11550m3/h | flow: 11550m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 10300Pa | Full pressure: 10300Pa |  |  |  |  |  |
| 256.06M1 | Электродвигаль Y250M-2 | Motor Y250M-2 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность 55 кв | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
| 256.06-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.06-1M | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.06-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Глушитель на входе GPL-6 | Inlet silencerGPL-6 | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.07 | Вентилятор (F1А) против ч. С 135° | Fan (F1А) АCW 135° | комплект | 1 | 1500 | 1500 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0531 | Type: PCF0531 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 11550m3/h | flow: 11550m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 10300Pa | Full pressure: 10300Pa |  |  |  |  |  |
| 256.07M1 | Электродвигаль Y250M-2 | Motor Y250M-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 55 кв | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
| 256.07-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.07-1M | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.07-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.07-3 | Глушитель на входе GPL-6 | Inlet silencerGPL-6 | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.08 | Вентилятор(FIB) против ч. С 135° | Fan (FIB)АCW 135° | комплект | 1 | 1800 | 1800 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0533 | Type: PCF0533 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 16000m3/h | flow: 16000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 10300Pa | Full pressure: 10300Pa |  |  |  |  |  |
| 256.08M1 | Электродвигаль Y280S-2 | Motor Y280S-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 75 кв | Power: 75kW |  |  |  |  |  |
| 256.08-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.08-1M | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.08-2 | Эластичное расширяющиесоединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.08-3 | Глушитель на входе GPL-6 | Inlet silencerGPL-6 | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.09 | Вентилятор(FIB) против ч. С 135° | Fan (FIB)АCW 135° | комплект | 1 | 1800 | 1800 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0533 | Type: PCF0533 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 16000m3/h | flow: 16000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 10300Pa | Full pressure: 10300Pa |  |  |  |  |  |
| 256.09M1 | Электродвигаль Y280S-2 | Motor Y280S-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 75 кв | Power: 75kW |  |  |  |  |  |
| 256.09-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.09-1M | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.09-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.09-3 | Глушитель на входе GPL-6 | Inlet silencerGPL-6 | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.10 | Вентилятор(F2) против ч. С 135° | Fan (F2)АCW 135° | комплект | 1 | 3500 | 3500 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0552 | Type: PCF0552 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 21600m3/h | flow: 121600m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 7350Pa | Full pressure: 7350Pa |  |  |  |  |  |
| 256.10M1 | Электродвигаль Y280S-4 | Motor Y280S-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 75 кв | Power: 75kW |  |  |  |  |  |
| 256.10-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.10-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.10-3 | Глушитель на входе ZPL-6B | Inlet silencer ZPL-6B | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.11 | Вентилятор(F3) против ч. С 135° | Fan (F2)АCW 135° | комплект | 1 | 3500 | 3500 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0849 | Type: PCF0849 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 47520 m3/h | flow: 47520 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 5880Pa | Full pressure: 75880Pa |  |  |  |  |  |
| 256.11M1 | Электродвигаль Y315M-4 | Motor Y315M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 132kW | Power: 132kW |  |  |  |  |  |
| 256.11-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.11-1M | Электрический исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.11-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.11-3 | Глушитель на входе ZPL-6B | Inlet silencer ZPL-6B | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.12 | Вентилятор(F4) по ч. С 135° | Fan (F4)CW 135° | комплект | 1 | 3200 | 3200 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF0747 | Type: PCF0747 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 34020 m3/h | flow: 34020 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 5610Pa | Full pressure: 5610Pa |  |  |  |  |  |
| 256.12M1 | Электродвигаль Y280M-4 | Motor Y280M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 90kW | Power: 90kW |  |  |  |  |  |
| 256.12-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.12-1M | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF63 | Electric actuator HS6021+GF63 | комплект | 1 | 35 | 35 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 600N.m | Torque: 600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.12-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.12-3 | Глушитель на входе ZPL-7B | Inlet silencer ZPL-7B | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.13 | Вентилятор(F5) по ч. С 135° | Fan (F4)CW 135° | комплект | 1 | 2800 | 2800 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF1343 | Type: PCF1343 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 52668 m3/h | flow: 52668 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 3830Pa | Full pressure: 3830Pa |  |  |  |  |  |
| 256.13M1 | Электродвигаль Y280M-4 | Motor Y280M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 90kW | Power: 90kW |  |  |  |  |  |
| 256.13-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.13-1M | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF100 | Electric actuator HS6021+GF100 | комплект | 1 | 65 | 65 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 1600N.m | Torque: 1600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.13-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Глушитель на входе ZPL-8B | Inlet silencer ZPL-8B | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.14 | Вентилятор(F6) по ч. С 135° | Fan (F6)CW 135° | комплект | 1 | 2300 | 2300 | Nanjing Air Blower Limited Company |
|  | Модель: PCF1339 | Type: PCF1339 |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 49500 m3/h | flow: 49500 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 2656Pa | Full pressure: 2656Pa |  |  |  |  |  |
| 256.14M1 | Электродвигаль Y250M-4 | Motor Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 55kW | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
| 256.14-1 | Электрический клапан-бабочка | Electric butterfly valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.14-1M | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF100 | Electric actuator HS6021+GF100 | комплект | 1 | 65 | 65 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 1600N.m | Torque: 1600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.14-2 | Эластичное расширяющие соединение XRJ | Flexible expansion joint XRJ | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.14-3 | Глушитель на входе ZPL-8B | Inlet silencer ZPL-8B | комплект | 1 |  |  |  |
| 256.15 | Шибер DN300 | Gate valveDN300 | комплект | 2 | 80 | 160 | Tianjin Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 256.16 | Электротельфер CD3-18D | Electric hoist CD3-18D | комплект | 1 | 380 | 380 |  |
|  | Подъемность: 3т | Force: 3t |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 18м | Lifting height: 18m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 8m/min | Lifting speed: 8m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 20m/min | Travel speed: 20m/min |  |  |  |  |  |
|  | Тип I-стали: 32a | Type of Ⅰ-stee: 32a |  |  |  |  |  |
| 256.16M1 | Электродвигатель (используется для подъема) | Lifting motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4.5 кв | Power: 4.5kW |  |  |  |  |  |
| 256.16M2 | Электродвигатель | Travel motor |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.4 кв | Power: 0.4kW |  |  |  |  |  |
| 256.17 | Электрический пылеуловитель 26/10/3×9/0.4 | Electric precipitator 26/10/3×9/0.4 | комплект | 1 | 268000 | 268000 | Xi’an Xikuang Environmental Protectionor Jiangsu Kehang Jiangsu Pengfei |
|  | Способность обработки: 315000m3/h | Capacity: 315000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа: 250℃Max. 400℃ | Gas temperature: 250℃Max. 400℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли: вход: ≤30g/m3 (стандартная) Выход ≤50 mg/m3 | Dust content in gas inlet≤30g/m3 Outlet≤50 mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Точка росы газа: ≥25℃ | Gas dew point≥25℃ |  |  |  |  |  |
|  | Эффективная площадь электрического поля: 108.7m2 | Effective area of electric field: 108.7m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ветра эл. Поля: 0.81m/s | Gas velocity: 0.81m/s |  |  |  |  |  |
|  | Потеря давления: <200Pa | Pressure drop in EP<200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Ф-ма теплостойкости: оцинкованная панель | Soaking type：tinplate |  |  |  |  |  |
|  | Материал теплостойкого слоя: минвата, толщина 100 мм | Thermal insulating material: rock wool,thickness 100mm |  |  |  |  |  |
|  | Площадь теплоизоляции: 1820m2 | Heat preservation area: 1820m2 |  |  |  |  |  |
| 256.17aM | Устройство сотрясения осадка | Collecting electrode rapping gear |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель: XWED0.18-8135A-5133 | Motor type: XWED0.18-8135A-5133 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.18kW | Power: 0.18kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения оси на выходе: 0.27r/min | Speed ratio: 0.27r/min |  |  |  |  |  |
| 256.17bM | Сотрясающие устройсто распределения электричества XLED0.18-8145A-1849 | Discharge electrode rapping gear XLED0.18-8145A-1849 | комплект | 6 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.18 кв | Power: 0.18KW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения оси на выходе: 0.76r/min | Speed ratio: 0.76r/min |  |  |  |  |  |
| 256.17-1 | Цепной конвейер FU270×17470mm | Chain conveyor FU270×17470mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость: 5.4 м\с | Speed:5.4m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 14.3m3/h | Capacity: 14.3m3/h |  |  |  |  |  |
| 256.17-1PM | Редуктор-двигатель XWED5.5-8185B-143 | Speed-reducing motor XWED5.5-8185B-143 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кв | Power: 5.5kW |  |  |  |  |  |
| 256.17-2 | Цепной конвейер FU270×17470mm | Chain conveyor FU270×17470mm | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость: 5.4 м\с | Speed:5.4m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 14.3m3/h | Capacity: 14.3m3/h |  |  |  |  |  |
| 256.17-2PM | Редуктор-двигатель XWED5.5-8185B-143 | Speed-reducing motor XWED5.5-8185B-143 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кв | Power: 5.5kW |  |  |  |  |  |
| 256.17-3 | Вращающийся податчик W2005 | Rotary vane type discharger type: W2005 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Размер: Φ300mm | Φ300mm |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 30.3r/min | Rotation speed: 30.3r/min |  |  |  |  |  |
|  | Способность выгрузки: 24m3/h | Capacity: 24m3/h |  |  |  |  |  |
| 256.17-3PM | Редуктор-двигатель XWD1.1-3-29 | Speed-reducing motor XWD1.1-3-29 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.1kW | Power: 1.1kW |  |  |  |  |  |
| 256.17-4 | Кремневый вентиль высоковольтного напряжения GGAJO2 -1.0A/66KV-HW | High-Voltage Silicon Rectifier GGAJO2 -1.0A/66KV-HW | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Вольтаж на входе: 380 В, Вольтаж на выходе: 66KV | Input voltage: 380V;Output voltage:66KV |  |  |  |  |  |
|  | Эл. ток на входе: 340А, эл. ток на выходе: 1.0 А | Input current: 340A;Output current: 1.0A |  |  |  |  |  |
| 256.17-5 | Электрический обогреватель | Electric heater | Комплект | 24 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.4kW(220V) | Power: 0.4kW(220V) |  |  |  |  |  |
| 256.17-6 | Контроллер температуры WZP.230（pt100） | Temperature controller WZP.230（pt100） | комплект | 2 |  |  |  |
| 256.18 | Вентилятор печи Y4-73-11№.26Dпоч.с 45° | Fan Y4-73-11№.26D CW 45° | комплект | 1 | 14000 | 14000 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход ветра: 380000m3/h | Flow: 380000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общее давление: 1600Ра | Full pressure: 1600Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 580 р\мин | Rotation speed: 580r/min |  |  |  |  |  |
|  | Температурагаза: 200～250℃ | Gas temperature: 200～250℃ |  |  |  |  |  |
|  | Охлаждающая вода: 1~1.5t/h | Cooling water: 1~1.5t/h |  |  |  |  |  |
|  | Тем. Воды: ≤28℃ | Water temperature≤28℃ |  |  |  |  |  |
|  | Давление воды: <0.4Mpa | Water pressure: <0.4Mpa |  |  |  |  |  |
| 256.18M1 | Электродвигатель: YRKK500-10 | Motor YRKK500-10 | комплект | 1 | 5500 | 5500 | Chongqing Electric Machine Federation Ltd |
|  | Мощность: 315kW | Power: 315kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 6000V | Voltage:6000V |  |  |  |  |  |
| 256.19 | Электрич. Многолистовой клапан FT07 | Electric shutter valve FT07 | комплект | 1 | 2000 | 2000 | Tianjin Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Размер: DN2600mm | Type: DN2600mm |  |  |  |  |  |
| 256.19M | Электр.исполнительный механизм HS6021+GF125 | Electric actuator HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 4000N.m | Torque:4000N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Электропитание, вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.20 | Эл.клапан-бабочка ZKJW-0.1 | Electric butterfly valve ZKJW-0.1 | комплект | 1 | 1200 | 1200 | Tianjin Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | DN1500 | DN1500 |  |  |  |  |  |
| 256.20M | Электр.исполнительный механизм HS6021+GF125 | Electric actuator HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 2500N.m | Torque: 2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Электропитание, вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 256.21 | Цепной конвейер FU270×11000 (установка слевой стороны) | Chain conveyor FU270×11000 (left) | комплект | 1 | 2510 | 2510 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Скорость: 5.4 м\с | Speed:5.4m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 50m3/h | Capacity: 50m3/h |  |  |  |  |  |
| 256.21PM | Редуктор-двигатель XWD5.5-6-47 | Speed-reducing motor XWD5.5-6-47 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кв | Power: 5.5kW |  |  |  |  |  |
| 256.22 | Конвейер для перевозки клинкера | Clinker bucket conveyor | комплект | 1 | 55000 | 55000 | Shangrao Machinery Factory |
|  | Размер: SCDB800×91681mm | Type: SCDB800×91681mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 100 т\ч | Capacity: 110t/h, |  |  |  |  |  |
|  | Мак. Способность: 220т\ч | Max. capacity: 220t/h |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние перевозки: горизонт. Уровень: 72278мм | Level transport distance: 72278mm |  |  |  |  |  |
|  | Верт.диаметр: 49000mm | Vertical loading distance: 49000mm |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 45° | Inclination: 45° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость сырьевого ведра: 0.274 м\с | Hopper speed: 0.274m/s |  |  |  |  |  |
| 256.22M | Электродвигатель Y250M-4 B3 | Motor Y250M-4 B3 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 55kW | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1480 р\мин | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 256.22P | Редуктор M4PSF80 | Reducer M4PSF80 |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: i=283.8 | Speed ratio: i=283.8 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность: 79.9 kW | Nominal power: 79.9 kW |  |  |  |  |  |
| 256.22T | Гидродинамическая муфта YOX450 | Hydrodynamic clutch YOX450 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Приводная муфта: ZL14 | Coupling: Type ZL14 |  |  |  |  |  |
| 256.23 | Шов расширения 4230×2500 | Expension joint 4230×2500 | комплект | 1 | 926 | 926 | Nantong Shuguang expansion joint Co.,Ltd |
|  | Компенсация: 30 мм | Compensation dosage:30mm |  |  |  |  |  |
| 256.24 | Шов расширения φ2500 | Expension joint φ2500 | комплект | 1 | 822 | 822 | Nantong Shuguang expansion joint Co.,Ltd |
|  | Компенсация: 110 мм | Compensation dosage: 110 mm |  |  |  |  |  |
| 256.25 | Электротельфер CD3-18D | Electric hoist CD3-18D | комплект | 1 | 590 | 590 |  |
|  | Подъемность: 5т | Force: 5t |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 18м | Lifting height: 18m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 8m/min | Lifting speed: 8m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 20m/min | Travel speed: 20m/min |  |  |  |  |  |
|  | Тип I-стали: 32a | Type of Ⅰ-stee: 32a |  |  |  |  |  |
| 256.25M1 | Электродвигатель (используется для подъема) | Lifting motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5 кв | Power: 7.5kW |  |  |  |  |  |
| 256.25M2 | Электродвигатель | Lifting motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.8 кв | Power: 0.8kW |  |  |  |  |  |
| 256.26 | Охлаждающий вентилятор 4-72№8D (справа 90°) | Fan Type: 4-72№8D (right 90°) | комплект | 1 | 15000 | 15000 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход ветра: 18134m3/h | Flow: 18134m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общее давление: 2005Pa | Full pressure: 2005Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1480r/min | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 256.26M | Электродвигатель Y180M-4 | Lifting motor Y180M-4 | комплект | 1 | 200 | 200 |  |
|  | Мощность: 18.5kW | Power: 18.5kW |  |  |  |  |  |
| 256.26-1 | Эластичное расширяющиеся соединение | Flexible expansion joint | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Размер: такой как способность вентилятора на выходе | Type: as the fan outlet |  |  |  |  |  |
| 256.27 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6S | Manual valve: SWb-0.6S | комплект | 1 | 190 | 190 | Tianjin Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Номинальный диаметр: DN800 | Nominal diameter: DN800 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.1 MPa | Nominal pressure: 0.1 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Используемая температура: -10―300 ℃ | Temperature: -10―300 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Область вращения под углом: 0―90° | Rotation range: 0―90° |  |  |  |  |  |
| 256.28 | Воздушный ресивер C-1.0 | Compressed air holder C-1.0 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1m3 | Volume: 1m3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.8MPa | Pressure: 0.8MPa |  |  |  |  |  |
| 256.29 | Система водопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 250 | 250 |  |
| 256.30 | Разбрызгивающая система охлаждения | Spraying cooling system of grate cooler | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Макс. расход воды: 3.6m3/h(0.6×6) | Water consumption: Max. 3.6m3/h(0.6×6) |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды одного распылительного пистолета: 0.5m3/h | Water consumption with Single sprayer: 0.5m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воды: Нормальное 0.8MPaMax. 1.2 Mpa | Water pressure Normal 0.8MPa Max. 1.2 Mpa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 1.5 Nm3/min (0.25×6) | Consumption of compressed air:1.5 Nm3/min (0.25×6) |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха: 0.5～0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5～0.7MPa |  |  |  |  |  |
| 256.31 | Шов расширения 2680×2680 | Expension joint 2680×2680 | комплект | 1 | 706 | 706 | Nantong Shuguang expansion joint Co.,Ltd |
|  | Компенсация: 20 мм | Compensation dosage: 20 mm |  |  |  |  |  |
| 256.32 | Шов расширения φ2500 | Expension joint φ2500 | комплект | 1 | 689 | 689 | Nantong Shuguang expansion joint Co.,Ltd |
|  | Компенсация: 30 мм | Compensation dosage: 20 mm |  |  |  |  |  |
| 256.33 | Шов расширения 2320×1690 | Expension joint 2320×1690 | комплект | 1 | 657 | 657 | Nantong Shuguang expansion joint Co.,Ltd |
|  | Компенсация: 25 мм | Compensation dosage: 25mm |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 252— Хранение клинкера и транспортировка |
| 262.01 | Электрический 3х позиционный клапан 500x500 | Electric triple valve 500x500 | комплект | 1 | 300 | 300 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.01M | Электр.толкатель DTI10020-H 0.37 kW | Electric handspike DTI10020-H 0.37 kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 262.02 | Горизонтальный конвейер для клинкера SCD630×26210mm | horizontal conveyor(for clinker) SCD630×26210mm | комплект | 1 | 25000 | 25000 | Shangrao Sinoma Machinery Co., Ltd |
|  | Способность перевозки: 140 т\ч | Capacity:150t/h Max 220t/h |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние транспортировки: 26210mm | Conveying distance: 26210mm |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 0.26m/s | Velocity:0.26m/s |  |  |  |  |  |
| 262.02M | Электродвигатель Y2-160L-6 B3 | Motor Y2-160L-6 B3 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность: 11 KW | Power: 11 KW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1460 р\мин | Rotation speed: 1460r/min |  |  |  |  |  |
| 262.02P | Редуктор MC3PLSF04 | Reducer MC3PLSF04 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости:112 | Speed ratio: 112 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность: 14.8 KW | Power: 14.8 KW |  |  |  |  |  |
| 262.03 | Импульсивныйпылеуловитель | Bag filter LPM6A-180 | комплект | 1 | 6480 | 6480 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 13390m3/h | Flow:13390m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2~2.0m/min | Superficial air velocity: 1.2~2.0m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 186 m2 | Total filter area:186 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрации: 155 m2 | Net filter area:155 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителями: 6 шт | Number of chamber:6 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 192 | Number of filter bag:192 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Dedusting pressure:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.55 m3/min | Compressed air consumption:0.55 m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 | Inlet dust concentration≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: <120℃ | Working temperature:<120℃ |  |  |  |  |  |
| 263.03a | Разгрузочное уст-во звездного типа YJD-16 | Star discharge device YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
| 262.03aM | Редуктор-двигатель мощностью : 1.5 КВ | Power: 1.5 KW |  |  |  |  |  |
| 262.04 | Вентилятор 4-72 No5.5D | Fan 4-72 No5.5D CW 90° | комплект | 1 | 800 | 800 |  |
|  | Расход ветра: 14800m3/h | Flow:14800m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 3697Pa | Full pressure:3697 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900r/mmin | Rotation speed:2900r/mmin |  |  |  |  |  |
| 262.04M | Электродвигатель Y180M-2 | Motor Y180M-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность: 22 KW | Power: 22KW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900р\мин | Rotation speed: 2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 262.05 | Клапан-бабочка ручного действия Φ350 | Manual butterfly valve Φ350 | комплект | 3 | 20 | 60 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.06 | Импульсивныйпылеуловитель LPM6A-180 | Bag filter LPM6A-180 | комплект | 1 | 6480 | 6480 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 13390m3/h | Flow:13390m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2~2.0m/min | Superficial air velocity: 1.2~2.0m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 186 m2 | Total filter area:186 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрации: 155 m2 | Net filter area:155 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителями: 6 шт | Number of chamber:6 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 192 | Number of filter bag:192 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Dedusting pressure:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.55 m3/min | Compressed air consumption:0.55 m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 | Inlet dust concentration≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: <120℃ | Working temperature:<120℃ |  |  |  |  |  |
| 263.06a | Разгрузочное уст-во звездного типа YJD-16 | Star discharge device YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
| 262.06aM | Редуктор-двигатель мощностью : 1.5 КВ | Power: 1.5 KW |  |  |  |  |  |
| 262.07 | Вентилятор 4-72 No5.5D | Fan 4-72 No5.5D CW 180° | комплект | 1 | 800 | 800 |  |
|  | Расход ветра: 14800m3/h | Flow:14800m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 3697Pa | Full pressure:3697 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900r/mmin | Rotation speed:2900r/mmin |  |  |  |  |  |
| 262.07M | Электродвигатель Y180M-2 | Motor Y180M-2 | комплект | 1 | 427 | 427 |  |
|  | Номинальная мощность: 22 KW | Power: 22KW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900р\мин | Rotation speed: 2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 262.08 | Клапан-бабочка ручного действия Φ350 | Manual butterfly valve Φ350 | комплект | 1 | 20 | 20 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.09(01~12 ) | Клапан 600×600 | Bar valve 600×600 | комплект | 12 | 396 | 4752 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.10(01~12 ) | Клапан веерной ф-мы SF 600 × 600 | Fan-shaped valve SF 600 × 600 | комплект | 12 | 460 | 5520 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Электр.толкач мощностью: 0.75 KW | Electric handspike Power: 0.75 KW | комплект | 12 |  |  |  |
| A262.11 | Резиновый конвейер B800×41950 | Belt conveyor B800×41950 | комплект | 1 | 7760 | 7760 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 200 т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.0 m/s | Belt speed:1.0 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination:0° |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 41950mm | Level projection distance::41950mm |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 0 мм | Lifting height:0mm |  |  |  |  |  |
| A262.11PM | Моторизованный шкиф WDII-150-100-8063 | External electric cylinder WDII-150-100-8063 | комплект | 1 | 581 | 581 |  |
|  | Мощность: 15kW | power:15kW |  |  |  |  |  |
| B262.11 | Резиновый конвейер B800×41950 | Belt conveyor B800×41950 | комплект | 1 | 7760 | 7760 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 200 т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.0 m/s | Belt speed:1.0 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination:0° |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 41950mm | Level projection distance::41950mm |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 0 мм | Lifting height:0mm |  |  |  |  |  |
| B262.11PM | Моторизованный шкиф WDII-150-100-8063 | External electric cylinder WDII-150-100-8063 | комплект | 1 | 581 | 581 |  |
|  | Мощность: 15kW | power:15kW |  |  |  |  |  |
| 262.12 | Импульсивныйпылеуловитель LPM4A-120 | Bag filter LPM4A-120 | комплект | 1 | 4080 | 4080 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 8930m3/h | Flow: 8930m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2~2.0m/min | Superficial air velocity: 1.2~2.0m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 124 m2 | Total filter area:124 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрации:93 m2 | Net filter area:93 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителями: 4 шт | Number of chamber: 4 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 128 | Number of filter bag:128 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: （5~7）×105Pa | Dedusting pressure: （5~7）×105Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.37 m3/min | Compressed air consumption: 0.37 m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 | Inlet dust concentration≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: <120℃ | Working temperature:<120℃ |  |  |  |  |  |
| 263.12a | Разгрузочное уст-во звездного типа YJD-16 | Star discharge device YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
| 262.12aM | Редуктор-двигатель мощностью : 1.5 КВ | Power: 1.5 KW |  |  |  |  |  |
| 262.13 | Вентилятор 4-72 No5.5D | Fan 4-72 No5.5D CW 180° | комплект | 1 | 542 | 542 |  |
|  | Расход ветра: 12300m3/h | Flow: 12300m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 2893Pa | Full pressure: 2893Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900r/mmin | Rotation speed:2900r/mmin |  |  |  |  |  |
| 262.13M | Электродвигатель Y160M-2 | Motor Y160M-2 | комплект | 1 | 427 | 427 |  |
|  | Номинальная мощность: 15 KW | Power: 15KW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900р\мин | Rotation speed: 2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 262.14 | Клапан-бабочка ручного действия Φ350 | Manual butterfly valve Φ350 | комплект | 2 | 20 | 40 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.15 | Клапан 410×410 | Bar valve410×410 | комплект | 1 |  |  | Order with 262.16 |
| 262.16 | Распределительное устройсто на дно силоса клинкера SZQ300-00 | Bulking Machine of Clinker under Silo |  | 1 | 3905 | 3905 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Температура сырья: ≤80oC | Material discharging temp.≤80oC |  |  |  |  |  |
|  | Способность загрузки: 200t/h | Loading capacity:200t/h |  |  |  |  |  |
|  | Размер гранул сырья: ≤25mm | Material size:≤25mm |  |  |  |  |  |
|  | Сжимающиеся и растягивающиеся расстояние распределительной головки: 3000 мм | Stretching range of bulking head:3000mm |  |  |  |  |  |
| 262.16a | Электр.толкач DT500-30 | Electric handspikeDT500-30 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | мощность: 0.75 KW | Power: 0.75 KW |  |  |  |  |  |
| 262.16b | Намоточное устройство YWJ-2000 | Rolling machine:YWJ-2000 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 8.6m/min | Lifting speed:8.6m/min |  |  |  |  |  |
|  | Масса подъема: 20kN | Rating weight:20kN |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный вольтаж: 380V | Rating voltage:380V |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 3 кв | Power:3kW |  |  |  |  |  |
| 262.16c | Веерный клапан 700*700 | Fan-shaped valve 700 × 700 | комплект | 1 |  |  |  |
| A262.17 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-96A | Bag filter HMC-96A | комплект | 1 | 2800 | 2800 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 5200-7000m3/h | Flow: 5200-7000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<100g/m3 | Inlet dust concentration<100g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 72m2 | Total filter area:72 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 96 | Number of filter bag:96 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Dedusting pressure:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.29m3/min | Compressed air consumption: 0.29m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан | Pulse valve | Комплект | 12 |  |  |  |
| A262.17M | Вентилятор с электродвигателем мощностью 5.5 кв | Motor of fan Power:5.5kw | комплект | 1 |  |  |  |
| B262.17 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-96A | Bag filter HMC-96A | комплект | 1 | 2800 | 2800 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 5200-7000m3/h | Flow: 5200-7000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<100g/m3 | Inlet dust concentration<100g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 72m2 | Total filter area:72 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 96 | Number of filter bag:96 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Dedusting pressure:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.29m3/min | Compressed air consumption: 0.29m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан | Pulse valve | Комплект | 12 |  |  |  |
| B262.17M | Вентилятор с электродвигателем мощностью 5.5 кв | Motor of fan Power:5.5kw | комплект | 1 |  |  |  |
| A262.18 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-96A | Bag filter HMC-96A | комплект | 1 | 2800 | 2800 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 5200-7000m3/h | Flow: 5200-7000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<100g/m3 | Inlet dust concentration<100g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 72m2 | Total filter area:72 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 96 | Number of filter bag:96 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Dedusting pressure:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.29m3/min | Compressed air consumption: 0.29m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан | Pulse valve | Комплект | 12 |  |  |  |
| A262.18M | Вентилятор с электродвигателем мощностью 5.5 кв | Motor of fan Power:5.5kw | комплект | 1 |  |  |  |
| B262.18 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-96A | Bag filter HMC-96A | комплект | 1 | 2800 | 2800 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 5200-7000m3/h | Flow: 5200-7000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<100g/m3 | Inlet dust concentration<100g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 72m2 | Total filter area:72 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 96 | Number of filter bag:96 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Dedusting pressure:0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.29m3/min | Compressed air consumption: 0.29m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан | Pulse valve | Комплект | 12 |  |  |  |
| B262.18M | Вентилятор с электродвигателем мощностью 5.5 кв | Motor of fan Power:5.5kw | комплект | 1 |  |  |  |
| 262.19 | Клапан-бабочка ручного действия Φ350 | Manual butterfly valve Φ350 | комплект | 2 | 20 | 40 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.20 | Ресивер с сжатым воздухом C-1.0 | Air holderC-1.0 | комплект | 1 | 580 | 580 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
| 262.21 | Электрический 3х позиционный клапан 500x500 α=60º | Electric triple valve 500x500 α=60º | комплект | 1 | 300 | 300 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262.21M | Электрический толкач DTI10020-H 0.37 kW | Electric handspike DTI10020-H 0.37 kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 262.22 | Система водопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipes | комплект | 1 | 1200 | 1200 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |  |  |  |  |  |
| Код подпроекта и наименование : 262А— Транспортировка клинкера |
| 262A.01 | Клапан 1400×800 | Bar valve 1400×800 | комплект | 1 | 580 | 580 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 262A.02 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300 m3/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.00- 1.50 m/min | Superficial air velocity:1.00- 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48 m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 64 | Number of filter bag:64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Температура воздуха: ≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<200 g/m3 | Inlet dust concentration<200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.2 m3/min | Compressed air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 262A.02M | Электродвигатель | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 262A.03 | Резиновый конвейер B800×48040 | Belt conveyor B800×48040 | комплект | 1 | 8100 | 8100 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 200 т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0～12° | Inclination: 0～12° |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 48040mm | Level projection distance:48040mm |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 8200mm | Lifting height: 8200mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: шнековое натяжение | Tension device:screw tension |  |  |  |  |  |
| 262A.03P | Редуктор: DCY200-40 (включает блокировку заднего хода) | Reducer: DCY200-40（include Backstop） | комплект | 1 | 325 | 325 |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed Ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
| 262A.03M | Электродвигатель Y160L-4 | Motor Y160L-4 | комплект | 1 | 141 | 141 |  |
|  | Мощность: 15kW | Power:15kW |  |  |  |  |  |
| 262A.04 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300 m3/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.00- 1.50 m/min | Superficial air velocity:1.00- 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48 m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 64 | Number of filter bag:64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Температура воздуха: ≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<200 g/m3 | Inlet dust concentration<200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.2 m3/min | Compressed air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 262A.02M | Электродвигатель | Motor |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 262A.03 | Резиновый конвейер B800×48040 | Belt conveyor B800×48040 | комплект | 1 | 8100 | 8100 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 200 т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0～12° | Inclination: 0～12° |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 48040mm | Level projection distance:48040mm |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 8200mm | Lifting height: 8200mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: шнековое натяжение | Tension device:screw tension |  |  |  |  |  |
| 262A.03P | Редуктор: DCY200-40 (включает блокировку заднего хода) | Reducer: DCY200-40（include Backstop） | комплект | 1 | 325 | 325 |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed Ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель Y160L-4 | Motor Y160L-4 | комплект | 1 | 141 | 141 |  |
|  | Мощность: 15kW | Power:15kW |  |  |  |  |  |
| 262A.04 | Импульсивныйпылеуловитель одно устройство HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300 m3/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.00- 1.50 m/min | Superficial air velocity:1.00- 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48 m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 64 | Number of filter bag:64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Температура воздуха: ≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<200 g/m3 | Inlet dust concentration<200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.2 m3/min | Compressed air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 262A.04M | Электродвигатель | Motor | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 262A.05 | Резиновый конвейер B800×77850 | Belt conveyor B800×77850 | комплект | 1 | 14100 | 14100 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 200 т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 12° | Inclination: 12° |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 16450mm | Lifting height: 16450mm |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 77850mm | Level projection distance:77850mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: вертикальное натяжение | Tension device: vertical tension |  |  |  |  |  |
| 262A.05P | Редуктор: DCY280-40 (включает блокировку заднего хода) | Reducer: DCY280-40（include Backstop） | комплект | 1 | 837 | 837 |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed Ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
| 262A.05M | Электродвигатель Y200L-4 | Motor Y200L-4 | комплект | 1 | 255 | 255 |  |
|  | Мощность: 30kW | Power:30kW |  |  |  |  |  |
| 262A.06 | Импульсивныйпылеуловитель, одно устройство HMC-64A | Bag filter HMC-64A | комплект | 1 | 1850 | 1850 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4300 m3/h | Flow: 4300 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.00- 1.50 m/min | Superficial air velocity:1.00- 1.50 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 48 m2 | Total filter area: 48 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 64 | Number of filter bag:64 |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Температура воздуха: ≤120 ℃ | Inlet temperature: ≤120 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<200 g/m3 | Inlet dust concentration<200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure: 5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.2 m3/min | Compressed air consumption: 0.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| 262A.06M | Электродвигатель | Motor | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 kW | power: 3.0 kW |  |  |  |  |  |
| 262A.07 | Резиновый конвейер B800×37255 | Belt conveyor B800×37255 | комплект | 1 | 5500 | 5500 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность: 200 т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 12° | Inclination: 12° |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 7800mm | Lifting height: 7800mm |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 37255mm | Level projection distance:37255mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: шнековое натяжение | Tension device: screw tension |  |  |  |  |  |
| 262A.07P | Редуктор: DCY200-40 (включает блокировку заднего хода) | Reducer: DCY200-40（include Backstop） | комплект | 1 | 325 | 325 |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed Ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
| 262A.07M | Электродвигатель Y160L-4 | Motor Y160L-4 | комплект | 1 | 141 | 141 |  |
|  | Мощность: 15 кв | Power:15kW |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 271— Дробление гипса и добавок |
| 271.01 | Податчик материала среднего размера панели B1000×18240mm | Apron feeder B1000×18240mm | комплект | 1 | 34200 | 34200 | Jiaxing City Yijian Machinery Manufacture Co., Ltd |
|  | Материал: гипс, смешенный материал | Material:gypsum,admixture |  |  |  |  |  |
|  | Ширина: 1000 мм | Width:1000mm |  |  |  |  |  |
|  | Длина: 18240mm | Length:18240mm |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 24° | Inclination:24° |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 0.04～0.1m/s | Speed:0.04～0.1m/s |  |  |  |  |  |
|  | Размер вход. Гранул: ≤500mm | Feeding size:≤500mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 40～100t/h | Capacity:40～100t/h |  |  |  |  |  |
| 271.01P | Редуктор: KDAB400-315 | Reducer: KDAB400-315 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 40 | Speed Ratio: i=40 |  |  |  |  |  |
| 271.01M | Электродвигатель YVF2 200L1-6 | Motor YVF2 200L1-6 | комплект | 1 |  |  | frequency regulation |
|  | Мощность: 18.5 кв | Power:18.5 kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 970r/min | Rotation speed:970r/min |  |  |  |  |  |
| 271.01a | Тормоз YWZ-300/45 | Brake YWZ-300/45 | комплект | 1 |  |  |  |
| 271.01aM | Молотковая дробилка LPC2014.12 S | Hammer crusher LPC2014.12 S | комплект | 1 | 49800 | 49800 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Размер: 1420×1194mm | Specification:1420×1194mm |  |  |  |  | or Shanghai Luqiao |
|  | Материал: смешанный материал, гипс | Material:admixture,gypsum |  |  |  |  |  |
|  | Производительность: 80-130t/h | Capacity:90t/h |  |  |  |  |  |
|  | Размер вход. Гранул: ≤600×600×900 | Feeding size:≤300mm |  |  |  |  |  |
|  | Размер выход.гранул: ≤25mm | Exit size:≤25mm |  |  |  |  |  |
| 271.02M | Электродвигатель YR355M2-6 | Motor YR355M2-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 185kW | Power: 185kW |  |  |  |  |  |
| 271.03 | Резиновый ленточный конвейер B800×22700 | Belt conveyor B800×22700 | комплект | 1 | 4000 | 4000 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Материал перевозки: смешанный материал, гипс | Material:admixture,gypsum |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 120 т\ч | Capacity:120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 1.25m/s | Belt speed:1.25m/s |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0~11.98° | Inclination:0~11.98° |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 4700mm | Lifting height:4700mm |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 22700mm | Level projection distance :22700mm |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр переднего колеса: Ф630mm | Head wheel diameter:Ф630mm |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр заднего колеса: Ф400mm | End wheel diameter:Ф400mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: шнековое натяжение | Tension device:screw tension |  |  |  |  |  |
| 271.03M | Моторизованный шкиф: WIIBNG-11-1.25-630-800 | External electric cylinder WIIBNG-11-1.25-630-800 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 11 кв | Power:11kW |  |  |  |  |  |
| 271.04 | Пневматический сотрясающийся пылеуловитель сумчатого типа: XLPM5A-150 | Bag filter XLPM5A-150 | комплект | 1 | 5280 | 5280 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Общая площадь фильтрации: 155m2 | Total filter area: 155m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрации: 124m² | Net filter area:124m² |  |  |  |  |  |
|  | Ветровая обработка: 11160m³/h | Flow:11160m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации:1.2 м\мин | Superficial air velocity: 1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm³ | Inlet dust concentration:≤100g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Потеря сопротивления: 1470～1770Pa | Resistance:1470～1770Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.46m³/min | Compressed air consumption:0.46m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.5～0.7MPa | Pressure of compressed air（dedust）:0.5～0.7MPa |  |  |  |  |  |
| 271.04a | Импульсивный клапан | Pulse valve | шт | 5 |  |  |  |
| 271.04b | Подъемный клапан ( с цилиндром) | Poppet valve（with cylinder） | шт | 5 |  |  |  |
| 271.04c | Разгузочное устройство звездного типа YJD-16 300×300 | Rotary discharging device YJD-16 300×300 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Производительность: 39.4m³/h | Capacity:39.4m³/h |  |  |  |  |  |
| 271.04cM | Редуктор-мотор мощностью 1.5 кв | Power of geared motor:1.5kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 271.05 | Вентилятор9-19-11 11.2Dпротивч.с45º | Fan 9-19-11 11.2D anti-clockwise 45º | комплект | 1 | 1700 | 1700 |  |
|  | Полное давление: 2860Pa | Full pressure:2860Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход ветра: 12978m³/h | Capacity:12978m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed:960r/min |  |  |  |  |  |
| 271.05M | Электродвигатель Y200L2-6 | Motor Y200L2-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощнось: 22 кв | Power:22kW |  |  |  |  |  |
| 271.06 | Клапан-бабочка ручного действия DN500mm | Manual butterfly valve DN500mm | шт | 1 | 98 | 98 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 271.07 | Электрическая таль | Electric hoist | комплект | 1 | 1010 | 1010 |  |
|  | Модель: CD10-9D | Type: CD10-9D |  |  |  |  |  |
|  | Подъемность: 10 т | Force: 10t |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 9 м | Lifting height: 9m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 7 м\мин | Lifting speed: 7m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость функционирования: 20m/min | Travel speed: 20m/min |  |  |  |  |  |
| 271.07M 1 | Электродвигатель (используется для подъема) | Lifting motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 13 кв | Power: 13kW |  |  |  |  |  |
| 271.07M 2 | Электродвигатель (используется для подъема) | Lifting motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность 16 кв | Power: 16kW |  |  |  |  |  |
| 271.08 | Воздушный ресивер C-1.0/0.8 | Air holder C-1.0/0.8 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1.0m³ | Volume:1.0m³ |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.8MPa | Pressure:0.8MPa |  |  |  |  |  |
| 271.09 | Клапан-бабочка ручного действия | Manual butterfly valve |  |  |  |  | Tianjing Boou Automation Instrument Co Ltd |
|  | DN300mm | DN300mm | комплект | 1 | 20 | 20 |  |
|  | DN350mm | DN350mm | комплект | 1 | 20 | 20 |  |
| 271.10 | Система трубопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 50 | 50 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 282— Станция дозирования цемента |
| 282.01 | Ковшевой элеватор NE100-25.55m | Bucket elevator NE100-25.55m | комплект | 1 | 12300 | 12300 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 110m3/h | Capacity: 110m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 25.55m | Lifting height:25.55m |  |  |  |  |  |
|  | Материал: гипс, смешанный материал | Material:gypsum、additive |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи: 31 m/min | chain speed:31 m/min |  |  |  |  |  |
| 282.01P | Редуктор ZSY224-31.5 | Reducer ZSY224-31.5 | комплект | 1 |  |  |  |
| 282.01M | Электродвигатель Y180L-4 | Motor Y180L-4 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 22 кв | Power:22kW |  |  |  |  |  |
| 282.02 | Электро гидравлический 3х трубный клапан 400x400 | Electric Y-tube valve 400x400 | комплект | 1 | 200 | 200 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 282.02M | Электро гидравлический толкач | Electric handspike | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37 kW | power: 0.37 kW |  |  |  |  |  |
| 282.03 | Пневматический сотрясающийся пылеуловитель сумчатого типа: XLPM3A-90 | Bag filter XLPM3A-90 | комплект | 1 | 2880 | 2880 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Мощность ветра: 6900 m3/h | Flow:6900 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 93 m2 | Total filter area: 93 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации:1.2 m/min | Superficial air velocity: 1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm³ | Inlet dust concentration:≤100g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.5～0.7MPa | Pressure of compressed air（dedust）:0.5～0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.27 Nm3/min | Compressed air consumption: 0.27 Nm3/min |  |  |  |  |  |
| 282.03a | Разгрузочное устройство звездного типа YJD-16 | Star discharging device: YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
| 282.03aM | Редуктор-мотор | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кв | Power;1.5kW |  |  |  |  |  |
| 282.04 | Вентилятор 9-19№11.2D-3 влево 180 | Fan 9-19№11.2D-3 left180° | комплект | 1 | 1700 | 1700 |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed:960r/min |  |  |  |  |  |
|  | Мощность ветра: 8785m3/h | Flow:8785m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 3210Pa | Full pressure:3210Pa |  |  |  |  |  |
| 282.04M | Электродвигатель:Y180L-6 | Motor Y180L-6 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 15kW | Power:15kW |  |  |  |  |  |
| 282.05 | Пневматический сотрясающийся пылеуловитель сумчатого типа: XLPM3A-90 | Bag filter XLPM3A-90 | комплект | 1 | 2880 | 2880 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Мощность ветра: 6900 m3/h | Flow:6900 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 93 m2 | Total filter area: 93 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации:1.2 m/min | Superficial air velocity: 1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm³ | Inlet dust concentration:≤100g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.5～0.7MPa | Pressure of compressed air（dedust）:0.5～0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.27 Nm3/min | Compressed air consumption: 0.27 Nm3/min |  |  |  |  |  |
| 282.05a | Разгрузочное устройство звездного типа YJD-16 | Star discharging device: YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
| 282.05aM | Редуктор-мотор | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кв | Power;1.5kW |  |  |  |  |  |
| 282.06 | Вентилятор 9-19№11.2D-3 влево 180 | Fan 9-19№11.2D-3 left180° | комплект | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed:960r/min |  |  |  |  |  |
|  | Мощность ветра: 8785m3/h | Flow:8785m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 3210Pa | Full pressure:3210Pa |  |  |  |  |  |
| 282.06M | Электродвигатель: Y180L-6 | Motor Y180L-6 | комплект | 1 | 115 | 115 |  |
|  | Мощность: 15kW | Power:15kW |  |  |  |  |  |
| 282.07 | Пневматический сотрясающийся пылеуловитель сумчатого типа: XLPM4A-120 | Bag filter XLPM4A-120 | комплект | 1 | 4080 | 4080 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Мощность ветра: 8930m3/h | Flow: 8930m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 124m2 | Total filter area: 124m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации:1.2 m/min | Net filter area: 1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm³ | Inlet dust concentration:≤100g/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/Nm³ | Outlet dust concentration:≤50mg/Nm³ |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 0.5～0.7MPa | Pressure of compressed air（dedust）:0.5～0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход сжатого воздуха: 0.37Nm3/h | Compressed air consumption: 0.37Nm3/h |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан (с электромагнитным клапаном) | Pulse valve(with solenoid valve) | комплект | 1 |  |  |  |
| 282.07a | Разгрузочное устройство звездного типа 1′/2″ | Star discharging device: YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
| 282.07aM | Редуктор-мотор | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кв | Power;1.5kW |  |  |  |  |  |
| 282.08 | Вентилятор 9-19№11.2D-4 влево 180 | Fan 9-19№11.2D-4 left180° | комплект | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  | Скорость вращения: 960r/min | Rotation speed:960r/min |  |  |  |  |  |
|  | Мощность ветра: 10182m3/h | Flow: 10182m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 3128Pa | Full pressure: 3128Pa |  |  |  |  |  |
| 282.08M | Электродвигатель: Y180L-6 | Motor Y180L-6 | комплект | 1 | 115 | 115 |  |
|  | Мощность: 15kW | Power:15kW |  |  |  |  |  |
| 282.09 | Клапан-бабочка ручного действия STF-IΦ300 | Manual butterfly valve STF-I Φ300 | комплект | 3 | 20 | 60 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 282.10 | Клапан-бабочка ручного действия STF-IΦ300 | Manual butterfly valve STF-I Φ300 | комплект | 3 | 20 | 60 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 282.11 | Клапан 800×800 | Bar valve 800×800 | комплект | 3 | 360 | 1080 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 282.12 | Ленточные весы DEL-1220T4 | Belt scale DEL-1220T4 | комплект | 1 | 1570 | 1570 | Chengde Kaihua Automation Co.,Ltd |
|  | Материал: клинкер | Material:clinker |  |  |  |  |  |
|  | Размер: B1200×2000 | Belt type:B1200×2000 |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения: 10～160 t/h | Capacity:10～160 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: ±0.5% | Accuracy:±0.5% |  |  |  |  |  |
| 282.12P | Редуктор SBD75 | Reducer SBD75 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 кв | Power;3.0kW |  |  |  |  |  |
| 282.13 | Ленточные весы DEL-0820T4 | Belt scale DEL-0820T4 | комплект | 1 | 790 | 790 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Материал: смешанный материал | Material:additive |  |  |  |  |  |
|  | Размер: B800×2000 | Belt type: B800×2000 |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения:2.5-30t/h | Capacity: 2.5-30t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: ±0.5% | Accuracy:±0.5% |  |  |  |  |  |
| 282.13P | Редуктор SBD65 | Reducer SBD65 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75kW | Power; 0.75kW |  |  |  |  |  |
| 282.14 | Ленточные весы DEL-0820T4 | Belt scale DEL-0820T4 | комплект | 1 | 790 | 790 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Материал: гипс | Material: gypsum |  |  |  |  |  |
|  | Размер: B800×2000 | Belt type: B800×2000 |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения:1-10t/h | Capacity: 1-10t/h |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения: ±0.5% | Accuracy:±0.5% |  |  |  |  |  |
| 282.14P | Редуктор SBD65 | Reducer SBD65 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.75kW | Power; 0.75kW |  |  |  |  |  |
| 282.15 | Резиновый ленточный конвейер B800×23384 | Belt conveyor B800×23384 | комплект | 1 | 5700 | 5700 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Скорость: 1.0m/s | Belt speed: 1.0m/s |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200t/h | Capacity: 200t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 0° | Inclination:0° |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние: 23384mm | Level projection distance : 23384mm |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 0mm | Lifting height: 0mm |  |  |  |  |  |
|  | Тип натяжения: шнековое натяжение | Tension device:screw tension |  |  |  |  |  |
| 282.15P | Моторизованный шкиф WDII-75-100-8050 | Electric cylinder WDII-75-100-8050 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | power:7.5kW |  |  |  |  |  |
| 282.16 | Воздушный ресивер C-1/0.8 | Air holder C-1/0.8 | комплект | 1 | 700 | 700 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 1.0m3 | Volume: 1.0m3 |  |  |  |  |  |
| 282.17 | Система водопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 500 | 500 |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 281— Измельчение цемента и транспортировка |
| 281.01 | Ковшевой элеватор NE200×38550 | Bucket elevator NE200×38550 | комплект | 1 | 28100 | 28100 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 200m3/h | Capacity: 200m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи: 31 m/min | chain speed:31 m/min |  |  |  |  |  |
| 281.01P | Редуктор ZSY315-31.5 | Reducer ：ZSY315-31.5 | Комплект | 1 | 3004 | 3004 |  |
| 281.01M | Электродвигатель:Y225M-4 | Motor Y225M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность:55kW | Power:55kW |  |  |  |  |  |
| 281.02 | Резиновый ленточный конвейер TD75-B1400×7000 | Belt conveyor B1400×7000 | комплект | 1 | 4467 | 4467 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность перевозки: 800 т\ч | Capacity：800 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25 м\сек | Speed：1.25m/s |  |  |  |  |  |
| 281.02M | Моторизованный шкиф | Electric cylinder | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: WIIBT-5.5-1.25-Φ800×1400 | type:WIIBT-5.5-1.25-Φ800×1400 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кв | Power：5.5kW |  |  |  |  |  |
| 281.03 | Метало-детектор JYG-B-1400 | Metal detector JYG-B-1400 | комплект | 1 | 18 | 18 |  |
| 281.04 | Пневматический устойчивый к трению трубный тройник Y-tube 800×800 | Pneumatic Y-tube 800×800 | комплект | 1 | 968 | 968 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: ≤300℃ | Working temperature：≤300℃ |  |  |  |  |  |
| 281.04M | Пневматический толкач 10A-5TC100B | Pneumatic pusher 10A-5TC100B | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Давление: 0.5MPa | Pressure：0.5MPa |  |  |  |  |  |
| 281.05 | V-тип сепараторVX3000V | V-type separator VX3000V | комплект | 1 | 38000 | 38000 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Способность подачи: 540～800t/h | Capacity：840t/h |  |  |  |  |  |
|  | Удельная площадь: 140～200m2/kg | Specific surface area：140～200m2/kg |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1.0～1.5kPa | Negative pressure：1.0～1.5kPa |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во дутья: 180000～280000m3/h | Flow：180000～210000m3/h |  |  |  |  |  |
| 281.06 | Бункер стабильного взвешивания Ø3000 | Weighing bin Ø3000 | комплект | 1 | 5693 | 5693 |  |
|  | Способность: 30 т | Capacity：30t |  |  |  |  |  |
| 281.06a | Датчик CWCM30.01 | Sensor CWCM30.01 | Комплект | 3 |  |  |  |
|  | Точность взвешивания: ±3.5% | Precision：±3.5% |  |  |  |  |  |
| 281.07 | Пневматическая шиберная задвижка PBQ-Ⅱ-1000×600 | Pneumatic insert plate valve PBQ-Ⅱ-1000×600 |  |  |  |  |  |
| 281.07a | Пневматический токач 10A-5TC125B | Pneumatic handspike 10A-5TC125B | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Давление: 0.5MPa | Pressure：0.5MPa |  |  |  |  |  |
| 281.08 | Однослойный клапан 1000×600 | Bar valve 1000×600 | комплект | 1 | 892 | 892 |  |
| 281.09 | Пресс-ролликCLF170100E | Roller Press CLF170100E | комплект | 1 | 246000 | 246000 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Диаметр ролика: 1700 мм | Roller diameter：1700mm |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ролика: 1000 мм | Roller diameter：1000mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 458～623t/h | Capacity：560t/h |  |  |  |  |  |
|  | Влажность: ≤1.5% | Moisture：≤1.5% |  |  |  |  |  |
|  | Размер вход. Гранул: 95%≤50/Fmax≤85 | Feeding size：95%≤50/Fmax≤85 |  |  |  |  |  |
|  | Равномерный размер гранул продукции: | Average particle size of products： |  |  |  |  |  |
|  | 65%＜2mm | 65%＜2mm |  |  |  |  |  |
|  | 20%＜0.09mm 20%＜0.09mm | 20%＜0.09mm 20%＜0.09mm |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения ролика: 17.75r/min | Rotate speed：17.75r/min |  |  |  |  |  |
|  | Макс. действующая сила ролика: 11900kN | Roller operational force(max)：11900kN |  |  |  |  |  |
|  | Макс. температура подающего сырья: 100℃ | Feeding temperature(max)：100℃ |  |  |  |  |  |
|  | Макс. влажность подающего сырья: 5% | Feeding moisture(max)：5% |  |  |  |  |  |
|  | Охлаждающая вода для ролика: 2×1.7m3/h | Cooling water for roller ：2×1.7m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Охлаж. Вода для масляной станции редуктора: 2×12m3/h | Cooling water for gearbox oil station：2×12m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Охлаж. Вода для масляной станции основного подшипника: 11.5m3/h | Cooling water for headstock oil station：11.5m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Охлаж. Вода для гидравлической масляной станции: 1m3/h | Cooling water for hydraulic oil station：1m3/h |  |  |  |  |  |
| 281.09M | Электродвигатель | Motor YRKK500-4 | Комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 2×900kW | Power：2×900kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 6000V | Voltage：6000V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1487r/min | Speed：1487r/min |  |  |  |  |  |
| 281.09P | Тип: | Type: RPG28-80 | Комплект | 2 |  |  |  |
|  | Номинальный коэфициент: 80, фактический около 83 | Nominal Ratio:80 Factual ratio : about 83 |  |  |  |  |  |
| 281.09a | Гидравлическая система | Hydraulic pressure system | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Номинальное раб.давление: 120MPa | Rated working pressure：120MPa |  |  |  |  |  |
|  | Макс. раб.давление: 160MPa | Max working pressure160MPa |  |  |  |  |  |
| 281.09aM1 | Электродвигатель для гидравлической масляной станции | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power： 7.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V(50Hz) | Voltage：380V(50Hz) |  |  |  |  |  |
| 281.09aM2 | Электрический подогреватель для гидравлической масляной станции | Electrical heater | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1kW | Power：1kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V(50Hz) | Voltage：380V(50Hz) |  |  |  |  |  |
| 281.09b | Система смазки консистентной смазки | Grease lubrication system | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.09bM | Электродвигатель | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность:0.37kW | Power：0.37kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V(50Hz) | Voltage：380V(50Hz) |  |  |  |  |  |
| 281.09c | Редукторная станция легкого масла | Gearbox oil station | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.09cM | Электродвигатель | Motor | Комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность:2×4kW | Power：2×4kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V(50Hz) | Voltage：380V(50Hz) |  |  |  |  |  |
| 281.09d | Станция легкого масла основного подшипника | Headstock oil station | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.09dM1 | Электродвигатель | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5kW | Power：7.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V(50Hz) | Voltage：380V(50Hz) |  |  |  |  |  |
| 281.09dM2 | Электрический подогреватель | Electrical heater | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4kW | Power：4kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 380V(50Hz) | Voltage：380V(50Hz) |  |  |  |  |  |
| 281.10 | Ковшевой элеватор | Bucket elevator N-TGD1000×40420 | комплект | 1 | 53000 | 53000 | Hefei Cement Research & DesignInstitute |
|  | Способность: | Capacity：560 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: | Speed： |  |  |  |  |  |
| 281.10P | Основной редуктор: B3DH10-50 | Main reducer:B3DH10-50 | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.10M | Основной электродвигатель Y315S-4 | Main motor Y315S-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 110 кв | Power：110kW |  |  |  |  |  |
| 281.10M1 | Электродвигатель с медленной скоростью KZ68-M100LB4-W | Inching motor :KZ68-M100LB4-W | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0kW | Power：3.0kW |  |  |  |  |  |
| 281.10a | Гидравлическая муфта | Hydraulic couplers | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.11 | 2х вихревой сепаратор 2- Ø3550 | Thin powder separator 2- Ø3550 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Ветровая обработка: 180000~210000m3/h | Flow：180000~210000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 1.0~1.3KPa | Negative pressure：1.0~1.3KPa |  |  |  |  |  |
| 281.12 | 2х слойный с 2мя дверями переворачивающийся клапа, воздушная пробка | Air-lock flap discharging device DSF-ⅠⅠ | Комплект | 2 | 1320 | 2640 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Модель: DSF-ⅠⅠ600 | DSF-ⅠⅠ600 |  |  |  |  |  |
| 281.13 | Электр.круглый Многолистовой клапан (используется устройчивость к трению) ZKYVb-0.05 | Electric louver damper ZKYVb-0.05 |  |  |  |  | Siping Blower Limited Company |
|  | Спецификация: DN1800 | Specification：DN1800 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.тем -30~250℃ | Working temperature：-30~250℃ |  |  |  |  |  |
|  | Ном. Давление: 0.05MPa | Pressure：0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 281.13M | Эл.исполнительный механизм HS6021+GF125 | Electric actuator HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 2500N.m | Torque:2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220V | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 281.14 | V ф-мы циркулирующий вентилятор вправо 90 Y4-73-15 №22D right 90° | Cycle fan Type:Y4-73-15 №22D right 90° | комплект | 1 | 11000 | 11000 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход ветра: 210000m3/h | Flow：210000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: 3200Pa | Pressure：3200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: 80℃~120℃ | Working temperature：80℃~120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пыли: 100g/Nm3 | Dust concentration：100g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 730 р\мин | Speed：730r/min |  |  |  |  |  |
|  | Используемое кол-во охлажд. воды: 0.8~1.2m3/h | Capacity of cooling water：0.8~1.2m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: <0.4MPa | Pressure of cooling water：<0.4MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура воды: ≤28℃ | Temperature of cooling water：≤28℃ |  |  |  |  |  |
| 281.14M | электродвигатель YRKK500-8 | Main motor YRKK500-8 | комплект | 1 | 5400 | 5400 | Chongqing Electric Machine Federation Ltd |
|  | Мощность: 400kW | Power：400kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 6000V | Voltage：6000V |  |  |  |  |  |
| 281.15 | Цементная мельница Ø4.2×13m | Cement mill Ø4.2×13m | комплект | 1 | 257000 | 257000 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Размер вход. Гранул: ≤1mm | Feeding size：≤1mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность: ≤150t/h | Capacity：≤150t/h |  |  |  |  |  |
|  | Удельная площадь цемента: 320m2/kg | Cement specific surface area：320m2/kg |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения мельницы: 15.6r/min | Rotation speed：15.6r/min |  |  |  |  |  |
|  | Загрузочная емкость: 210～230t | Grinding media load：230t |  |  |  |  |  |
|  | Тип привода: центральный привод | Drive type：center drive |  |  |  |  |  |
| 281.15P | Основной редуктор MFY355A | Main reducer MFY355A | комплект | 1 | 89000 | 89000 | Nanjing Highspeed & Accurate Gear Co.,Ltd |
|  | Входящая мощность: 3550kW | Power input：3550kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращ. на входе: 744r/min | Speedinput：744r/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращ. на выходе: 15.6±0.1r/min | Speed output：15.6±0.1r/min |  |  |  |  |  |
| 281.15M | Основной электродвигатель YRKK900-8 | Main motor YRKK900-8 | комплект | 1 | 29800 | 29800 | Chongqing Electric Machine Federation Ltd |
|  | Ном. Мощность | Nominal power：3550kW |  |  |  |  | or |
|  | Ном. Скорость вращения | Nominal rotation speed：744r/min |  |  |  |  | Techo Taiwan |
|  | Вольтаж: | Voltage：6000V |  |  |  |  |  |
| 281.15a | Приводное устройство мед. Скорости | Slow driving device MJM710 | комплект | 1 | 4500 | 4500 |  |
|  | Соотношение скорости: 193.3 | Speed ratio：193.3 |  |  |  |  |  |
| 281.15aM | электродвигатель (по требованию может переворачиваться) | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 45kW | Power：45kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed：1480r/min |  |  |  |  |  |
| 281.15b | Соединительная муфта MFY355L | Axis coupler MFY355L | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.15c | Стация легкого масла для основного редуктора XYZ-400GZ | Lubricating station for main reducer： XYZ-400GZ | комплект | 1 | 3500 | 3500 |  |
|  | Масляный насос (один рабочий, др. Запасной) | Oil pump（one for stand-by） | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Расход потока мас. Насоса: 400 л\мин | Flow：400L/min |  |  |  |  |  |
|  | Площадьохлаждения: 30m2～35m2 | Cooling area：30m2～35m2 |  |  |  |  |  |
|  | Расход охлаждающей воды: 36m3/h | Cooling water consumption：36m3/h |  |  |  |  |  |
| 281.15cM1 | Электродвигатель масл. Насоса: Y160M-4 | Motor of oil pump：Y160M-4 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1460r/min | Rotation speed：1460r/min |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 15 кв | Power：15kW |  |  |  |  |  |
| 281.15cM2 | Электрический обогреватель: | Electric heater | комплект | 6 |  |  |  |
|  | Мощность: 4 кв | Power：4kW |  |  |  |  |  |
| 281.15e | Стация легкого масла для основного электродвигателя XYZ-25G | Lubricating station for main motor：XYZ-25G | комплект | 1 | 650 | 650 |  |
|  | Масляный насос (один рабочий, др. Запасной) | Oil pump（one for stand-by） | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Расход потока мас. Насоса: 25 л\мин | Flow：25L/min |  |  |  |  |  |
|  | Маслю. Насос модель: | Type of oil pump：Y90L-4/B5/1.5KW |  |  |  |  |  |
| 281.15eM1 | Электродвигатель масл. Насоса мощностью: 1.1×2kW 380V | Motor of oil pump power：1.1×2kW 380V | комплект | 2 |  |  |  |
| 281.15eM2 | Эл обогреватель мощностью: 2×1.5kW | Electric heater power：2×1.5kW | комплект | 3 |  |  |  |
| 281.15f | Стация легкого масла для основного подшипника Модель: GDR-2.5×2/100 | Lubricating station for sliding shoe bearing Type：GDR-2.5×2/100 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Расход охл. Воды 10.5m3/h | Cooling water consumption：10.5m3/h |  |  |  |  |  |
| 281.15fa | Насос высокого давления | High-pressure pump | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 32MPa | Nominal pressure：32MPa |  |  |  |  |  |
|  | Способность подачи масла: 2.5×2L/min | Capacity：2.5×2L/min |  |  |  |  |  |
| 281.15faM | электродвигатель Y100L1-4 | Main motor Y100L1-4 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2×2kW | Power：2.2×2kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж：380V | Voltage：380V |  |  |  |  |  |
| 281.15fb | Насос низкого давления: | Low-pressure pump:RCB-100 | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Номинальное давление | Nominal pressure：0.5MPa |  |  |  |  |  |
|  | Способность подачи масла | Capacity：100L/min |  |  |  |  |  |
| 281.15fbM | электродвигатель Y112M-6 | Main motor Y112M-6 | комплект | 3 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2×3kW | Power：2.2×3kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж：380V | Voltage：380V |  |  |  |  |  |
| 281.15fcM | Эл подогреватель | Electric heater | комплект | 4 |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power： 3kW |  |  |  |  |  |
| 281.16 | Однослойный 2х дверный переворачивающийся клапан | Air-lock valve DaSzFj-Ⅱ | комплект | 1 | 480 | 480 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Модель: ZXF-Ⅰ 700×700 | Type：700×700mm |  |  |  |  |  |
|  | Способность выгрузки пыли: 570 т\ч |  |  |  |  |  |  |
| 281.17 | ТранспортировочныйНаклонный желоб для воздуха XZ500×7900 | Air slide XZ500×7900 | комплект | 1 | 721 | 721 | Jiangsu LuyeMachinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Материал: цемент | Feeding：cement |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 570t/h(max) | Capacity：570t/h(max) |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 10° | Inclination：10° |  |  |  |  |  |
| 281.18 | ВентиляторXQⅠ№4.8Aпротивч. с 0° | Fan XQⅠ№4.8A anticlockwise0° | комплект | 1 | 55 | 55 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co Ltd |
|  | Расход потока: 511m3/h | Flow：511m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 5466Pa | Pressure：5466Pa |  |  |  |  |  |
| 281.18M | Электродвигатель Y90L-2 | Motor Y90L-2 | Комплект | 1 | 34 | 34 |  |
|  | Мощность 3kW | Power：3kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2840r/min | Speed：2840r/min |  |  |  |  |  |
| 281.19 | Ковшевой элеватор NE400×29500 | Bucket elevator NE400×29500 | Комплект | 1 | 46300 | 46300 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность подъема: 440m3/h | Capacity：440m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация сырья: 1.0t/m3 | Density：1.0t/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость: 29.2m/min | Speed：29.2m/min |  |  |  |  |  |
| 281.19P | Редуктор ZSY400-31.5 | Reducer ZSY400-31.5 | Комплект | 1 | 4140 | 4140 |  |
| 281.19M | Электродвигатель Y280M-4-90 | Motor Y280M-4-90 | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 90kW | Power：90kW |  |  |  |  |  |
| 281.20 | Наклонный слот с воздухом XZ500×25436mm | Air slide XZ500×25436mm | Комплект | 1 | 2556 | 2556 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Материал перевозки: цемент | Feeding：cement |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 450 т\ч | Capacity（max）：450t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination：8° |  |  |  |  |  |
| 281.21 | ВентиляторXQⅠ№4.8Aпротивч. с 90° | Fan XQⅠ№4.8A anticlockwise 90° | комплект | 1 | 55 | 55 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co Ltd |
|  | Расход потока: 697m3/h | Flow：697m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 5286Pa | Pressure：5286Pa |  |  |  |  |  |
| 281.21M | Электродвигатель Y100L-2 | Motor Y100L-2 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 3kW | Power：3kW |  |  |  |  |  |
| 281.22 | O-sepa сепаратор N-3000 | O-sepa separator N-3000 | комплект | 1 | 27500 | 27500 | Sinoma Zibo Co., Ltd |
|  | Материал: цемент | Feeding：cement |  |  |  |  |  |
|  | Макс. способность подачи материала: 500т\ч | Feeding capacity(max)：500t/h |  |  |  |  |  |
|  | Производительность: 110～150t/h | Capacity(max)：110～150t/h |  |  |  |  |  |
|  | Удельная площадь: 320～360m2/kg | Specific surface area：320～360m2/kg |  |  |  |  |  |
|  | Объем воздуха: | Flow：180000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 135~170r/min | Speed：135~170r/min |  |  |  |  |  |
| 281.22P | Редуктор: B2SV07B | Reducer ：B2SV07B | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 7.1 | Speed ratio：7.1 |  |  |  |  |  |
| 281.22M | Электродвигатель：YVF2-315L1-4 | Moter：YVF2-315L1-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 160 кв | Power：160 kW |  |  |  |  |  |
| 281.22a | Станция легкого масла XYZ-10G | Lubricating station XYZ-10G | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расход холодной воды: 1.5m3/h | Cooling water consumption：1.5m3/h |  |  |  |  |  |
| 281.22aM1 | Масляный насос с электродвигателем мощностью: 1.1kW | Motor power：1.1kW | комплект | 2 |  |  |  |
| 281.22aM2 | Эл обогреватель мощностью: 2 кв | Electric heater power：2kW | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.23 | Импульсивныйпылеуловитель LQM128-2×11 | Bag filter LQM128-2×11 | комплект | 1 | 62000 | 62000 | Jiangsu Kehang Environment Engineering Technology Co., Ltd |
|  | Ветровая обработка: 247600m3/h | Flow: 247600m3/h |  |  |  |  | or |
|  | Общая площадь фильтрации: 3427m2 | Total filter area:3427m2 |  |  |  |  | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Площадь только фильтрации: 3271m2 | Net filter area：3271m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 2816 | Number of filter bag: 2816 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<1300g/m3 | Inlet dust concentration<1300g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе:<50mg/Nm3 | Outlet dust concentration<50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470～1770Pa | Resistance:1470～1770Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 13.1Nm3/min | Compressed air consumption: 13.1Nm3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
| 281.23a | Импульсивный клапан | Pulse valve | Комплект | 44 |  |  |  |
| 281.23b | Подъемный клапан | Poppet valve | Комплект | 22 |  |  |  |
|  | Диаметр подъемного клапана: Ø550 | Diameter：Ø550 |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр цилиндра: Ø100 | Diameter of urn：Ø100 |  |  |  |  |  |
| 281.23c | Двойной переворачивающийся клапан 315×890 | Double-flap valve 315×890 | Комплект | 2 |  |  |  |
| 281.23d | Импульсивныйпылеуловитель LQM128-2×11 | Bag filter LQM128-2×11 | комплект | 1 | 62000 | 62000 | Jiangsu Kehang Environment Engineering Technology Co., Ltd |
|  | Ветровая обработка: 247600m3/h | Flow: 247600m3/h |  |  |  |  | or |
|  | Общая площадь фильтрации: 3427m2 | Total filter area:3427m2 |  |  |  |  | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Площадь только фильтрации: 3271m2 | Net filter area：3271m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 2816 | Number of filter bag: 2816 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<1300g/m3 | Inlet dust concentration<1300g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе:<50mg/Nm3 | Outlet dust concentration<50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470～1770Pa | Resistance:1470～1770Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 13.1Nm3/min | Compressed air consumption: 13.1Nm3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000Pa | Negative pressure：5000Pa |  |  |  |  |  |
| 281.23a | Импульсивный клапан | Pulse valve | Комплект | 44 |  |  |  |
| 281.23b | Подъемный клапан | Poppet valve | Комплект | 22 |  |  |  |
|  | Диаметр подъемного клапана: Ø550 | Diameter：Ø550 |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр цилиндра: Ø100 | Diameter of urn：Ø100 |  |  |  |  |  |
| 281.23c | Двойной переворачивающийся клапан 315×890 | Double-flap valve 315×890 | Комплект | 2 |  |  |  |
| 281.23d | Наклонный желоб для перевозки воздуха | Air slide | Комплект | 2 |  |  |  |
| 281.24 | ВентиляторXQⅠ№4.8Aпротив ч.с 90° | FanXQⅠ№4.8Aanticlockwise 90° | комплект | 2 | 55 | 110 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход потока: 790m3/h | Flow:790m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 5082Pa | Full pressure:5082Pa |  |  |  |  |  |
| 281.24M | Электродвигатель:Y100L-2 | MotorY100L-2 | комплект | 2 | 34 | 68 |  |
|  | Мощность:3kW | Power:3kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2840r/min | Rotationspeed:2840r/min |  |  |  |  |  |
| 281.25 | Многолистовой круглый клапан с электродвигателем ZKYVb-0.05 | Electric louver damper ZKYVb-0.05 | комплект | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  | Номинальный диаметр: DN1900 | Specification：DN1900 |  |  |  |  |  |
| 281.25M | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF125 | Electric actuator HS6021+GF125 | комплект | 1 | 105 | 105 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 2500N.m | Torque:2500N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на вых\вход 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж 220В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 281.26 | Сепаратор с циркулирующим вентилятором | Separator Cycle fan | комплект | 1 | 7500 | 7500 | Siping Blower Limited Company |
|  | Модель: Y4-73-11No.20D | Type:Y4-73-11No.20D |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 210000 m3/h | Flow：210000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 4500Pa | Pressure：4500Pa |  |  |  |  |  |
|  | Слева: 0° | left 0° |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая температура: 80℃~120℃ | Working temperature：80℃~120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Тем. Охлажд. воды для подшипников: ≤28℃ | Cooling water temperation ≤28℃ |  |  |  |  |  |
|  | Давление охлажд. воды: <0.4MPa | Cooling water pressure <0.4MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход охлажд. воды: 1~1.5m3/h | Cooling water consumption 1~1.5m3/h |  |  |  |  |  |
| 281.26M | Электродвигатель YKK-450-6 | Motor ：YRKK-450-6 | комплект | 1 | 4500 | 4500 | Chongqing Electric Machine Federation Ltd |
|  | Мощность: 400kW | Power：400kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 6000V | Voltage：6000V |  |  |  |  |  |
| 281.27 | ТранспортировочныйНаклонный желоб для воздуха XZ500×7900 | Air slide XZ500×7900 | комплект | 1 | 2278 | 2278 | Jiangsu LuyeMachinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Материал: цемент | Feeding：cement |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 180t/h(max) | Capacity：180t/h(max) |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 6° | Inclination：6° |  |  |  |  |  |
|  | ВентиляторXQⅠ№4.8Aпротивч. с 0° | Fan XQⅠ№4.8A anticlockwise0° | комплект | 1 | 55 | 55 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co Ltd |
|  | Расход потока: 511m3/h | Flow：511m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 5466Pa | Pressure：5466Pa |  |  |  |  |  |
|  | Материал: цемент | Feeding：cement |  |  |  |  |  |
|  | Способность перевозки: 180т\ч | Capacity：180t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 6° | Inclination：6° |  |  |  |  |  |
| 281.28 | ВентиляторXQⅠ№4.8A(left 90°) | Fan XQⅠ№4.8A(left 90°) | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расход потока: 790m3/h | Flow：790m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 5082Pa | Pressure：5082Pa |  |  |  |  |  |
| 281.28M | Электродвигатель Y112M-2 | Motor Y112M-2 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power：3kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2840r/min | Speed：2840r/min |  |  |  |  |  |
| 281.29 | Вентилятор XQⅠ№4.8Aпротивч. с 0° | Fan XQⅠ№4.8A anticlockwise0° | комплект | 1 | 65 | 65 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co Ltd |
|  | Расход потока: 790m3/h | Flow：790m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 5082Pa | Pressure：5082Pa |  |  |  |  |  |
| 281.29M | Электродвигатель Y112M-2 | Motor Y112M-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power：3kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2840r/min | Speed：2840r/min |  |  |  |  |  |
| 281.30 | Импульсивныйпылеуловитель LPM7C-650 | Bag filter XLPM7C-650 | комплект | 1 | 16920 | 16920 | Jiangsu Pengfei Group Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 46800m3/h | Flow: 46800m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 650m2 | Total filter area:3650m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 557m2 | Net filter area：557m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 672 | Number of filter bag: 672 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе:<1000g/Nm3 | Inlet dust concentration<1000g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе:<50mg/Nm3 | Outlet dust concentration<50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: <1770Pa | Resistance:<1770Pa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 2.1Nm3/min | Compressed air consumption:2.1Nm3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного сж. Воздуха: 0.5-0.7 MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7 MPa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000Pa | Negative pressure：5000Pa |  |  |  |  |  |
| 281.30a | Импульсивный клапан | Pulse valve | комплект | 7 |  |  |  |
| 281.30b | Подъемный клапан | Poppet valve |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр подъемного клапанаØ725 | Diameter：Ø725 |  |  |  |  |  |
|  | ДиаметрцилиндаØ100 | Diameter of urn：Ø100 |  |  |  |  |  |
| 281.30c | Двойной переворачивающийся клапан 400×400 | Double-flap valve 400×400 | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.30cM | Стальной крыльчатый податчик XWD2.2-31/29 | rigid impeller feeder XWD2.2-31/29 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2 кВ | Power：2.2kW |  |  |  |  |  |
| 281.30d | ШнековыйконвейерØ400 | Screw conveyor Ø400 | комплект | 1 |  |  |  |
| 281.30dM | Электродвигатель XWD5.5-7-1/59 | Motor XWD5.5-7-1/59 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 kW | Power：5.5kW |  |  |  |  |  |
| 281.31 | Электрич. Многолистовой круглой ф-мы клапан ZKYVb-0.05 | Electric louver damper ZKYVb-0.05 | комплект | 1 | 210 | 210 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Номинальный диаметр: DN800 | Specification：DN800 |  |  |  |  |  |
| 281.31M | Электрический исполнительный механизм HS6021+GF63 | Electric actuator HS6021+GF63 | комплект | 1 | 35 | 35 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 600N.m | Torque: 600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на вых\вход 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж 220В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 281.32 | Центробежный вентилятор 9-26No.14Dвправо 45° | Fan 9-26No.14D right 45° | комплект | 1 | 3400 | 3400 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход потока: 50696m3/h | Flow：50696m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 4549Pa | Pressure：4549Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 980rpm | Speed：980rpm |  |  |  |  |  |
| 281.32M | Электродвигатель Y315L1-6 | Motor ：Y315L1-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 110kW | Power：110kW |  |  |  |  |  |
| 281.33 | Электрическа таль CD5-12D | Electric hoist CD5-12D | комплект | 1 | 570 | 570 | Henan Zhengqiqizhong Facility Co.,Ltd |
|  | Способность подъема: 5 т | Lifting weight：5t |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 12 м | Lifting height：12m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 8 м\мин | Lifting speed：8m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость функционирования: 20м\мин | Moving speed：20m/min |  |  |  |  |  |
| 281.33M1 | Электродвигатель для подъема: | Motor for lifting | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5 кВ | Power：7.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1380р\мин | Speed：1380r/min |  |  |  |  |  |
| 281.33M2 | Электродвигатель для передвижения | Motor for moving | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.8 кВ | Power：0.8kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1380r/min | Speed：1380r/min |  |  |  |  |  |
| 281.34 | Стальной шарообразный элеватор | Steel ball lifter | комплект | 1 | 200 | 200 |  |
|  | Способность подъема:3.0 т | Capacity：3.0 t |  |  |  |  |  |
| 281.35 | Мостовой кран с крюком (работа на местности) | Bridge-type crane | комплект | 1 | 35730 | 35730 |  |
|  | Модель: 50/10t 11.5m A5 | Type：50/10t 11.5m A5 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность подъема: основной крюк 50 т | Lifting weight：main hook 50 t |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательный крюк: 10 т | Secondary hook 10 t |  |  |  |  |  |
|  | Стальной рельсовый путь: QU80 | Track：QU80 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость функционирования: мал.тележка 38.5 м\мин, Бол.тележка: 30 м\мин | Movingspeed：smalltruck 38.5 m/min; big truck :30m/min |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема основного крюка: 7.5m | Main Hook Lifting height：7.5m |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема вспомогательного крюка: 9.0m | Secondary Hook Lifting height：9.0m |  |  |  |  |  |
| 281.35M1 | Электродвигатель для основного подъемного крюка: YZR280M-10 | Motor (for main hook lifting) YZR280M-10 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 55 kW | Power：55 kW |  |  |  |  |  |
| 281.35M2 | Электродвигатель для вспомогательного подъемного крюка: YZR200L-6 | Motor (for secondary hook lifting) YZR200L-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 26 kW | Power：26kW |  |  |  |  |  |
| 281.35M3 | Электродвигатель для бол. Тележки YZR160M1-6 | Motor (for big truck) YZR160M1-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2×6.3 kW | Power：2×6.3 kW |  |  |  |  |  |
| 281.35M4 | Электродвигательдлямал. тележки YZR160M2-6 | Motor (for small truck)YZR160M2-6 | комплект | 2 |  |  |  |
|  | Мощность: 8.5 kW | Power：8.5 kW |  |  |  |  |  |
| 281.36 | Железоуловитель: RCYD-8 | De-ironing separator RCYD-8 | комплект | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 281.37 | Электрический клапан-бабочка ZKJW-0.1 DN1200 | Electric butterfly valve ZKJW-0.1 DN1200 | комплект | 1 | 480 | 480 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.37M | Эл.испольнительный механизм HS6021+GF100 | Electric actuator HS6021+GF100 | комплект | 1 | 65 | 65 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 1600N.m | Torque:1600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 281.38 | Элект. многолистовой клапан: | Electric louver damper | комплект | 1 | 460 | 460 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | Модель: ZKYVb-0.05 | Type：ZKYVb-0.05 |  |  |  |  |  |
|  | Размер: DN1000 | Specification：DN1000 |  |  |  |  |  |
|  | Раб.температура: -30~250℃ | Working temperature：-30~250℃ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.05MPa | Nominal pressure：0.05MPa |  |  |  |  |  |
| 281.38M | Эл.испольнительный механизм HS6021+GF160 | Electric actuator HS6021+GF160 | комплект | 1 | 135 | 135 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 6000N.m | Torque: 6000N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 281.39 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6SDN400 | Manual butterfly valve SWb-0.6S DN400 | комплект | 1 | 30 | 30 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.40 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6SDN300 | Manual butterfly valve SWb-0.6S DN300 | комплект | 1 | 20 | 20 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.41 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6SDN400 | Manual butterfly valve SWb-0.6S DN400 | комплект | 1 | 30 | 30 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.42 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6SDN300 | Manual butterfly valve SWb-0.6S DN300 | комплект | 1 | 20 | 20 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.43 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6SDN250 | Manual butterfly valve SWb-0.6S DN250 | комплект | 1 | 12 | 12 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.44 | Клапан-бабочка ручного действия SWb-0.6SDN250 | Manual butterfly valve SWb-0.6S DN250 | комплект | 1 | 12 | 12 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| 281.45 | многолистовойклапанруч. действия(износоустойчивый) : | Manual louver damper | комплект | 1 | 3350 | 3350 | Jiangsu Kehang Environment Engineering Technology Co., Ltd |
|  | Модель: | Type： |  |  |  |  |  |
|  | Размер: 1114×1708 | Specification：1114×1708 |  |  |  |  |  |
| 281.46 | многолистовойклапанруч. действия: | Manual louver damper | комплект | 1 | 460 | 460 | Jiangsu Kehang Environment Engineering Technology Co., Ltd |
|  | Модель: | Type： |  |  |  |  |  |
|  | Размер: 384×1708 | Specification：384×1708 |  |  |  |  |  |
| 281.47 | Воздушный ресивер C-2/0.8 | Air holder C-2/0.8 | комплект | 1 | 1000 | 1000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Номинальный объем: 2.0 m3 | Volume：2.0 m3 |  |  |  |  |  |
| 281.48 | Трубопровод сжатого воздуха: | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 500 | 500 |  |
| 281.49 | Шов расширения 1430×1961 | Expansion joint 1430×1961 | комплект | 1 | 466 | 466 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 20 мм | Compensation：20mm |  |  |  |  |  |
| 281.50 | Шов расширения Φ1900 | Expansion joint Φ1900 | комплект | 1 | 305 | 305 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 10 мм | Compensation：10mm |  |  |  |  |  |
| 281.51 | Шов расширения Φ2000 | Expansion joint Φ2000 | комплект | 1 | 461 | 461 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 15 мм | Compensation：15mm |  |  |  |  |  |
| 281.52 | Шов расширения Φ1100 | Expansion joint Φ1100 | комплект | 2 | 448 | 896 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 10 мм | Compensation：10 mm |  |  |  |  |  |
| 281.53 | Центробежный вентилятор 9-18-11 №4.5A (противч.с90 ° )(для 281.20 Наклонного желоба) | Fan 9-18-11 №4.5A (anti-CW 90 ° )(for281.20 slide) | комплект | 1 | 900 | 900 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расходпотока: 1134m3/h | Flow：1134m3/h |  |  |  |  |  |
|  | давление: 5127Pa | Pressure：5127Pa |  |  |  |  |  |
| 281.53M | Электродвигатель Y132S1-2 | Motor ：Y132S1-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 7.5 kW | Power：7.5kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2840r/min | Speed：2840r/min |  |  |  |  |  |
| 281.54 | Шов расширения Φ1900 | Expansion joint Φ1900 | комплект | 3 | 373 | 1119 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 30 мм | Compensation：30mm |  |  |  |  |  |
| 281.55 | Шов расширения Φ2200 | Expansion joint Φ2200 | комплект | 1 | 500 | 500 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 10 мм | Compensation：10 mm |  |  |  |  |  |
| 281.56 | Шов расширения Φ1200 | Expansion joint Φ1200 | комплект | 1 | 283 | 283 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 15 мм | Compensation：15 mm |  |  |  |  |  |
| 281.57 | Шов расширения 2500x2500 | Expansion joint 2500x2500 | комплект | 1 | 664 | 664 | Nantong Shuguang expansion joint manufacture corp Co.,Ltd |
|  | Используемая температура: 120℃ | Working temperature: 120℃ |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация: 20 мм | Compensation：20 mm |  |  |  |  |  |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 284— Силос для хранения цемента |
| 284.01 | Ковшевой элеватор N-TGD630×51000mm | Bucket elevator N-TGD630×51000mm | комплект | 1 | 32000 | 32000 | HEFEL CEMENT RESEARCH&DESIGN INSTITUTE |
|  | Способнось: 180 t/h(max200t/h) | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ковша: 1.1 м\с | Speed:1.54m/s |  |  |  |  |  |
|  | Скорость подъема: 51000mm | Lifting height:51000mm |  |  |  |  |  |
|  | Материал: цемент | Material:cement |  |  |  |  |  |
| 284.01P | Основной редуктор: B3DH7-50 | Main reducer B3DH7-50 | комплект | 1 |  |  |  |
| 284.01M1 | ЭлектродвигательY250M-4 | Main motor Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 45 кВ | Power:55kW |  |  |  |  |  |
| 284.01M2 | Вспомогательный двигатель KF68-M100L4-W | Inching motor KF68-M100L4-W | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2 кВ | Power:2.2kW |  |  |  |  |  |
| 284.02 | Транспортирующийся наклонный желоб с воздухом XZ400×32000 | Air slide XZ400×32000 | комплект | 1 | 2016 | 2016 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 200т\ч | Capacity:200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона: 8° | Inclination:8° |  |  |  |  |  |
| 284.02a | Эл.2х ходовой клапан | Electro-hydraulic two-way valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284.02aM | Эл.толкач DTYZ450-200 | Electric handspike DTYZ450-200 | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.03 | Вентилятор высокого давления по ч.с90° | FanXQI4.8Aclockwise 90° | комплект | 1 | 50 | 50 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Расход ветра: 573 m3/h | Flow:573 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха: 5505 Pa | Air pressure:5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2950 r/min | Rotation speed:2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.03M | Электродвигатель Y90L-2 | Main motor Y90L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kw | Power: 2.2kw |  |  |  |  |  |
| 284B.03 | Вентилятор высокого давления XQII4.7A по ч.с90° | FanXQII4.7A clockwise 90° | комплект | 1 | 65 | 65 | Jiangsu Luye Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Расход ветра: 5135 Pa | Flow: 5135 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха: 5505 Pa | Air pressure:5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2950 r/min | Rotation speed:2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.03M | Электродвигатель Y112M-2 | Main motor Y112M-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4kw | Power: 4kw |  |  |  |  |  |
| 284A.04 | Сумчатый пылеуловитель сотрясающегося типа XLPM3A-90 | Bag filter XLPM3A-90 | комплект | 1 | 2880 | 2880 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Расход потока: 6900 m3/h | Flow:6900 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2 m/min | Superficial air velocity:1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 93 m2 | Total filter area:93 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 62 m2 | Net filter area:62 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителем: 3 | Number of chamber:3 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. умок:96 | Number of filter bag:96 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm3 | Inlet dust concentration ≤200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/Nm3 | Outlet dust concentration ≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.27 m3/min | Compressed air consumption:0.27 m3/min |  |  |  |  |  |
| 284A.04a | Разгрузочное устройство ф-м звезды YJD-16 | rotary sealing gate: YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41 р\мин | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.04aM | Редуктор -электродвигатель | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность:1.5kw | Power: 1.5kw |  |  |  |  |  |
| 284B.04 | Сумчатый пылеуловитель сотрясающегося типа LPM3A-90 | Bag filter LPM3A-90 | комплект | 1 | 2880 | 2880 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Расход потока: 6900 m3/h | Flow:6900 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2 m/min | Superficial air velocity:1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 93 m2 | Total filter area:93 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 62 m2 | Net filter area:62 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителем: 3 | Number of chamber:3 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. умок:96 | Number of filter bag:96 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm3 | Inlet dust concentration ≤200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/Nm3 | Outlet dust concentration ≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.27 m3/min | Compressed air consumption:0.27 m3/min |  |  |  |  |  |
| 284B.04a | Разгрузочное устройство ф-м звезды YJD-16 | rotary sealing gate: YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 41 р\мин | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.04aM | Редуктор -электродвигатель | Motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность:1.5kw | Power: 1.5kw |  |  |  |  |  |
| 284A.05 | Вентилятор9-19-11№11.2Dпоч.с90° | Fan 9-19-11№11.2D clockwise 90° | комплект | 1 | 1400 | 1400 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расходветра: 7511m3/h | Flow: 7511m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 2700~3000Pa | Full pressure:2700~3000Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1450r/min | Rotation speed: 1450r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.05M | Электродвигатель Y180L-4 | Main motor Y180L-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 15KW | Power: 15KW |  |  |  |  |  |
| 284B.05 | Вентилятор9-19-11№11.2Dпоч.с90° | Fan 9-19-11№11.2D clockwise 90° | комплект | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  | Расходветра: 7511m3/h | Flow: 7511m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 2700~3000Pa | Full pressure:2700~3000Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1450r/min | Rotation speed: 960r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.05M | Электродвигатель Y180L-4 | Main motor Y180L-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 15KW | Power: 15KW |  |  |  |  |  |
| 284.06 | Импульсивный пылеуловитель HMC-48A | Bag filter HMC-48A | комплект | 1 | 1620 | 1620 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 2100~3200 m3/h | Flow:2100~3200 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.0~1.5m/min | Superficial air velocity: 1.0~1.5m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 36 m2 | Total filter area: 36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. сумок:48 | Number of filter bag:48 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm3 | Inlet dust concentration ≤200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/Nm3 | Outlet dust concentration ≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.14 m3/min | Compressed air consumption: 0.14 m3/min |  |  |  |  |  |
| 284.06М | Электродвигатель для вентилятораY100L-2 | Motor of fan Y100L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3 кВ | Power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 284A.07 | Сумчатый пылеуловитель сотрясающегося типа LPM4A-120 | Bag filter XLPM4A-120 | комплект | 1 | 4080 | 4080 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Расход потока: 8930m3/h | Flow: 8930m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2 m/min | Superficial air velocity:1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 124m² | Total filter area: 124m² |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 93m² | Net filter area: 93m² |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителем: 4 | Number of chamber:4 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. умок:128 | Number of filter bag:128 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm3 | Inlet dust concentration ≤200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤30mg/Nm3 | Outlet dust concentration ≤30mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.37 Nm³/min; | Compressed air consumption: 0.37 Nm³/min; |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан (с электромагнитным клапаном) 1′/2″ | Poppet valve（with cylinder） | комплект | 4 |  |  |  |
| 284A.07a | Разгрузочное устройство ф-м звезды | rotary sealing gate YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения электродвигателя: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 39.4m³/h | Capacity:39.4m³/h |  |  |  |  |  |
| 284A.07aM | Редуктор электродвигатель | Power of geared motor: | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ | 1.5kW |  |  |  |  |  |
| 284B.07 | Сумчатый пылеуловитель сотрясающегося типа LPM4A-120 | Bag filter XLPM4A-120 | комплект | 1 | 4080 | 4080 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Расход потока: 8930m3/h | Flow: 8930m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2 m/min | Superficial air velocity:1.2 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 124m² | Total filter area: 124m² |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 93m² | Net filter area: 93m² |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во помещений с пылеуловителем: 4 | Number of chamber:4 |  |  |  |  |  |
|  | Кол-вофильтр. умок:128 | Number of filter bag:128 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1470-1770 Pa | Resistance:1470-1770 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/Nm3 | Inlet dust concentration ≤200g/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤30mg/Nm3 | Outlet dust concentration ≤30mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление сжатого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.37 Nm³/min; | Compressed air consumption: 0.37 Nm³/min; |  |  |  |  |  |
|  | Импульсивный клапан (с электромагнитным клапаном) 1′/2″ | Poppet valve（with cylinder） | комплект | 4 |  |  |  |
| 284B.07a | Разгрузочное устройство ф-м звезды YJD-16 | rotary sealing gate YJD-16 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Скорость вращения электродвигателя: 41r/min | Rotation speed:41r/min |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 39.4m³/h | Capacity:39.4m³/h |  |  |  |  |  |
| 284B.07aM | Редуктор электродвигатель | Power of geared motor: | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ | 1.5kW |  |  |  |  |  |
| 284A.08 | Вентилятор 4-72-11№5D | Fan 4-72-11№5D | комплект | 1 | 900 | 900 | Siping Blower Limited Company |
|  | По ч.с180° | clockwise 180° |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 3491Pa | Full pressure: 3491Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900 r/min | Rotation speed: 2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.08M | Электродвигатель Y160M2-2 | Motor Y160M2-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 15 кВ | Power: 15kW |  |  |  |  |  |
| 284B.08 | Вентилятор 4-72-11№5D | Fan 4-72-11№5D | комплект | 1 | 900 | 900 | Siping Blower Limited Company |
|  | По ч.с180° | clockwise 180° |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 3491Pa | Full pressure: 3491Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2900 r/min | Rotation speed: 2900 r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.08M | Электродвигатель Y160M2-2 | Motor Y160M2-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 15 кВ | Power: 15kW |  |  |  |  |  |
| 284A.09 | Осевой вентилятор T35-11 NO.7.1 | Fan T35-11 NO.7.1 | комплект | 1 | 100 | 100 | Siping Blower Limited Company |
|  | Способность: 23815 m³/h | Flow: 23815 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 306 Pa | Full pressure: 306 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр лезвия: Ø710mm | Impeller diameter:Ø710mm |  |  |  |  |  |
|  | Угол лезвий: 30° | Angle of impeller 30° |  |  |  |  |  |
| 284A.09M | Электродвигатель YT112M-4 | Motor YT112M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4 кВ | Power: 4kW |  |  |  |  |  |
| 284B.09 | Осевой вентилятор T35-11 NO.7.1 | Fan T35-11 NO.7.1 | комплект | 1 | 100 | 100 | Siping Blower Limited Company |
|  | Способность: 23815 m³/h | Flow: 23815 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Общие давление: 306 Pa | Full pressure: 306 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр лезвия: Ø710mm | Impeller diameter:Ø710mm |  |  |  |  |  |
|  | Угол лезвий: 30° | Angle of impeller 30° |  |  |  |  |  |
| 284B.09M | Электродвигатель YT112M-4 | Motor YT112M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 4 кВ | Power: 4kW |  |  |  |  |  |
| 284A.10 | Спиральный надувной клапан ручного действия B300 | spiral inflatable valve B300 | комплект | 6 | 86 | 516 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 7 m³/h | Air consumption:7 m³/h |  |  |  |  |  |
| 284B.10 | Спиральный надувной клапан ручного действия B300 | spiral inflatable valve B300 | комплект | 6 | 86 | 516 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 7 m³/h | Air consumption:7 m³/h |  |  |  |  |  |
| 284A.11 | Спиральный надувной клапан ручного действия B300 | spiral inflatable valve B300 | комплект | 6 | 150 | 900 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 7 m³/h | Air consumption:7 m³/h |  |  |  |  |  |
| 284B.11 | Спиральный надувной клапан ручного действия B300 | spiral inflatable valve B300 | комплект | 6 | 150 | 900 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 7 m³/h | Air consumption:7 m³/h |  |  |  |  |  |
| 284A.12 | Эл. контрольный клапан потока В 300 | Electric flow control valve B300 | комплект | 6 | 155 | 930 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
| 284A.12M | Эл.исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 6 | 15 | 90 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 284A.12a | Датчик отклонения угла | Angular deviation sensor | комплект | 6 |  |  |  |
| 284B.12 | Эл. контрольный клапан потока В 300 | Electric flow control valve B300 | комплект | 6 | 155 | 930 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 200 m³/h | Capacity: 200 m³/h |  |  |  |  |  |
| 284B.12M | Эл.исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 6 | 15 | 90 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 284B.12a | Датчик отклонения угла | Angular deviation sensor | комплект | 6 |  |  |  |
| 284A.13 | Наклоный желоб с воздухом XZ300×2970 | Air slide XZ300×2970 | комплект | 6 | 163 | 978 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность:200т\ч | Capacity: 200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 284B.13 | Наклоный желоб с воздухом XZ300×2970 | Air slide XZ300×2970 | комплект | 6 | 163 | 978 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность:200т\ч | Capacity: 200 t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 284A.14 | Конус снижения давления (Ø18x50.0mm гомогенизационный силос) | Pressure reducing cone (Ø18x50.0mm raw meal silo) | комплект | 1 | 12600 | 12600 |  |
| 284A.15 | Силос гомогенизацииΦ6500 | Weigh bin Φ6500 | комплект | 1 | 15600 | 15600 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Эффективный объем: 118м3 | Effective volume: 118 m³ |  |  |  |  |  |
|  | Эффективное кол-во хранения: 130 т | Effective reserves: 130 t |  |  |  |  |  |
| 284A.15-1 | Датчик нагрузки | Load cell: | комплект | 3 |  |  |  |
| 284A.15-2 | Ящик наполнения воздуха B200x730mm | Aerating box: B200x730mm | комплект | 2 | 14 | 28 |  |
| 284A.15-3 | Ящик наполнения воздуха: B300x1330mm | Aerating box: B300x1330mm | комплект | 4 | 30.5 | 122 |  |
| 284A.15-4 | Ящик наполнения воздуха: B300x1540mm | Aerating box: B300x1540mm | комплект | 4 | 35.5 | 142 |  |
| 284A.15-5 | Ящик наполнения воздуха: B300x1650mm | Aerating box: B300x1650mm | комплект | 4 | 38 | 152 |  |
| 284A.15-6 | Ящик наполнения воздуха: B300x2000mm | Aerating box: B300x2000mm | комплект | 2 | 46 | 92 |  |
| 284B.15 | Силос гомогенизацииΦ6500 | Weigh bin Φ6500 | комплект | 1 | 15600 | 15600 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Эффективный объем: 118м3 | Effective volume: 118 m³ |  |  |  |  |  |
|  | Эффективное кол-во хранения: 130 т | Effective reserves: 130 t |  |  |  |  |  |
| 284B.15-1 | Датчик нагрузки | Load cell: | комплект | 3 |  |  |  |
| 284B.15-2 | Ящик наполнения воздуха B200x730mm | Aerating box: B200x730mm | комплект | 2 | 14 | 28 |  |
| 284B.15-3 | Ящик наполнения воздуха: B300x1330mm | Aerating box: B300x1330mm | комплект | 4 | 30.5 | 122 |  |
| 284B.15-4 | Ящик наполнения воздуха: B300x1540mm | Aerating box: B300x1540mm | комплект | 4 | 35.5 | 142 |  |
| 284B.15-5 | Ящик наполнения воздуха: B300x1650mm | Aerating box: B300x1650mm | комплект | 4 | 38 | 152 |  |
| 284B.15-6 | Ящик наполнения воздуха: B300x2000mm | Aerating box: B300x2000mm | комплект | 2 | 46 | 92 |  |
| 284A.16 | Спиральный надувной клапан ручного действия B400 | spiral inflatable valve B400 | комплект | 2 | 86 | 172 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260 т\ч (макс) | Capacity: 260t/h(max) |  |  |  |  |  |
| 284B.16 | Спиральный надувной клапан ручного действия B400 | spiral inflatable valve B400 | комплект | 2 | 86 | 172 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260 т\ч (макс) | Capacity: 260t/h(max) |  |  |  |  |  |
| 284A.17 | Спиральный надувной клапан ручного действия B400 | spiral inflatable valve B400 | комплект | 2 | 160 | 320 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260 т\ч (макс) | Capacity: 260t/h(max) |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 9m³/h | Air consumption: 9m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха: 8000Ра | Air pressure: 8000Pa |  |  |  |  |  |
| 284B.17 | Спиральный надувной клапан ручного действия B400 | spiral inflatable valve B400 | комплект | 2 | 160 | 320 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 260 т\ч (макс) | Capacity: 260t/h(max) |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 9m³/h | Air consumption: 9m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха: 8000Ра | Air pressure: 8000Pa |  |  |  |  |  |
| 284A.18 | Эл.контрольный клапан потока B400 | Electric flow control valve B400 | комплект | 2 | 165 | 330 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность :260 т\ч | Capacity: 260t/h |  |  |  |  |  |
| 284A.18M | Эл.исполнительный механизм HS6021+GF63 | Electric actuator HS6021+GF63 | комплект | 6 | 35 | 210 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 600N.m | Torque: 600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 284B.18 | Эл.контрольный клапан потока B400 | Electric flow control valve B400 | комплект | 2 | 165 | 330 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
|  | Способность :260 т\ч | Capacity: 260t/h |  |  |  |  |  |
| 284B.18M | Эл.исполнительный механизм HS6021+GF63 | Electric actuator HS6021+GF63 | комплект | 6 | 35 | 210 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 600N.m | Torque: 600N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 284A.19 | Наклоный желоб с воздухомXZ400×1200 | Air slide XZ400×1200 | комплект | 2 | 77 | 154 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность:260 т\ч | Capacity: 260t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 284B.19 | Наклоный желоб с воздухомXZ400×1200 | Air slide XZ400×1200 | комплект | 2 | 77 | 154 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность:260 т\ч | Capacity: 260t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 284A.20 | Наклоный желоб с воздухом XZ400×24100 | Air slide XZ400×24100 | комплект | 1 | 1474 | 1474 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность:250 т\ч | Capacity: 250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 8° | Inclination: 8° |  |  |  |  |  |
| 284A.20a | Эл.2х ходовой клапан | Electro-hydraulic two-way valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.20aM | Эл.толкач DTYZ450-200 | Electric handspike DTYZ450-200 | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.20b | Сгибающийся желоб: 270° | Bend trough：270° | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.20 | Наклоный желоб с воздухом XZ400×23400 | Air slide XZ400×23400 | комплект | 1 | 1518 | 1518 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность:250 т\ч | Capacity: 250t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол:6° | Inclination: 6° |  |  |  |  |  |
| 284B.20a | Эл.2х ходовой клапан | Electro-hydraulic two-way valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.20aM | Эл.толкач DTYZ450-200 | Electric handspike DTYZ450-200 | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.20b | Сгибающийся желоб: 90° | Bend trough：90° | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.21 | Вентилятор XQII4.7A | Fan XQII4.7A | комплект | 1 | 55 | 55 | Siping Blower Limited Company |
|  | По ч.с0° | clockwise 0° |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 792 m³/h | Flow:792 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Полное давление: 5510Pa | Full pressure: 5510Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 2950 r/min | Rotation speed: 2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.21M | Электродвигатель Y100L-2 | Motor Y100L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3 кВ | Power:3kW |  |  |  |  |  |
| 284A.21-1 | Вентилятор XQI4.8A | Fan XQI4.8A | комплект | 1 | 55 | 55 | Siping Blower Limited Company |
|  | Поч.с0° | clockwise 0° |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 573 m³/h | Flow: 573 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Полноедавление: 5505 Pa | Full pressure: 5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьвращения: 2950 r/min | Rotation speed: 2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.21-1M | Электродвигатель Y90L-2 | MotorY90L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power: 2.2kW |  |  |  |  |  |
| 284B.21 | Вентилятор XQII4.7A | Fan XQII4.7A | комплект | 1 | 55 | 55 | Siping Blower Limited Company |
|  | Поч.с0° | clockwise 0° |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 573 m³/h | Flow: 573 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Полноедавление: 5505 Pa | Full pressure: 5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьвращения: 2950 r/min | Rotation speed: 2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.21-1M | Электродвигатель Y90L-2 | MotorY90L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power: 2.2kW |  |  |  |  |  |
| 284B.21 | Вентилятор XQII4.7A | Fan XQII4.7A | комплект | 1 | 55 | 55 | Siping Blower Limited Company |
|  | Поч.с0° | clockwise 0° |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 792 m³/h | Flow: 792 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Полноедавление: 5510Pa | Full pressure: 5510Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьвращения: 2950 r/min | Rotation speed: 2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.21M | Электродвигатель Y100L-2 | MotorY100L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3kW | Power: 3kW |  |  |  |  |  |
| 284B.21-1 | Вентилятор XQI4.8A | Fan XQI4.8A | комплект | 1 | 55 | 55 | Siping Blower Limited Company |
|  | Поч.с0° | clockwise 0° |  |  |  |  |  |
|  | Расход потока: 573 m³/h | Flow: 573 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Полноедавление: 5505 Pa | Full pressure: 5505 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скоростьвращения: 2950 r/min | Rotation speed: 2950 r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.21-1M | Электродвигатель Y90L-2 | MotorY90L-2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power: 2.2kW |  |  |  |  |  |
| 284A.22 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Поток: | Flow:33.4m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.22a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22b | Наземная основа под все устройство | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22c | Глушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22d | Ус-во снижения сотрясения | shock absorber |  |  |  |  |  |
| 284A.22e | 3х ходовой финг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22f | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22g | Манометр | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22h | Штуцер элестичного соединения | fiexible | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22i | Обратный клапан | non-return valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.22M | Электродвигатель: | Motor：Y250M-4 | комплект | 1 | 420 | 420 |  |
|  | Мощность: | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.22 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Поток: | Flow:33.4m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.22a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22b | Наземная основа под все устройство | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22c | Глушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22d | Ус-во снижения сотрясения | shock absorber |  |  |  |  |  |
| 284B.22e | 3х ходовой финг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22f | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22g | Манометр | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22h | Штуцер элестичного соединения | fiexible | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22i | Обратный клапан | non-return valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.22M | Электродвигатель: | Motor：Y250M-4 | комплект | 1 | 420 | 420 |  |
|  | Мощность: | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.23 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Поток: | Flow:33.4m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.23a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23b | Наземная основа под все устройство | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23c | Глушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23d | Ус-во снижения сотрясения | shock absorber |  |  |  |  |  |
| 284A.23e | 3х ходовой финг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23f | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23g | Манометр | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23h | Штуцер элестичного соединения | fiexible | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23i | Обратный клапан | non-return valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.23M | Электродвигатель: | Motor：Y250M-4 | комплект | 1 | 420 | 420 |  |
|  | Мощность: | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.23 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Поток: | Flow:33.4m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.23a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23b | Наземная основа под все устройство | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23c | Глушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23d | Ус-во снижения сотрясения | shock absorber |  |  |  |  |  |
| 284B.23e | 3х ходовой финг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23f | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23g | Манометр | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23h | Штуцер элестичного соединения | fiexible | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23i | Обратный клапан | non-return valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.23M | Электродвигатель: | Motor：Y250M-4 | комплект | 1 | 420 | 420 |  |
|  | Мощность: | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.24 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Поток: | Flow:33.4m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.24a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24b | Наземная основа под все устройство | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24c | Глушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24d | Ус-во снижения сотрясения | shock absorber |  |  |  |  |  |
| 284A.24e | 3х ходовой финг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24f | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24g | Манометр | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24h | Штуцер элестичного соединения | fiexible | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24i | Обратный клапан | non-return valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.24M | Электродвигатель: | Motor：Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.24 | Корневой вентилятор MJLS(A)200b-II | Roots blower MJLS(A)200b-II | комплект | 1 | 1509 | 1509 | TIANJIN BLOWER GENERAL FACTORY |
|  | Поток: | Flow:33.4m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление: | Air pressure: 58.8 kPa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed:1630r/min |  |  |  |  |  |
| 284B.24a | Глушитель на входе и фильтр | inlet silencer and filter | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24b | Наземная основа под все устройство | combined baseplate | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24c | Глушитель на выходе | outlet silencer | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24d | Ус-во снижения сотрясения | shock absorber |  |  |  |  |  |
| 284B.24e | 3х ходовой финг | three way fitting | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24f | Безопасный клапан | Safety valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24g | Манометр | Pressure gauge | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24h | Штуцер элестичного соединения | fiexible | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24i | Обратный клапан | non-return valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.24M | Электродвигатель: | Motor：Y250M-4 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: | Power: 55kW |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: | Rotation speed: 1480r/min |  |  |  |  |  |
| 284A.25 | Корневой вентилятор и система наземного трубопровода склада | Ducting system | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.25-1 | Сварные трубы | Welded steel pipe |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125 δ=4.5mm | Dg=125 δ=4.5mm | m | 53.6 | 15 | 804 |  |
|  | Dg=80 δ=4mm | Dg=80 δ=4mm | m | 25 | 9 | 225 |  |
|  | Dg=50 δ=3.5mm | Dg=50 δ=3.5mm | m | 500 | 5 | 2500 |  |
|  | Dg=25 δ=3.25mm | Dg=25 δ=3.25mm | m | 28 | 2.5 | 70 |  |
|  | Dg=15 δ=2.75mm | Dg=15 δ=2.75mm | m | 7 | 1.5 | 10.5 |  |
| 284A.25-2 | Блокировочный клапан Dg=150mm | Cut-off valve Dg=150mm | комплект | 5 | 63 | 315 |  |
| 284A.25-3 | Шаровой клапан Dg50mm | Ball valve Dg50mm |  | 50 | 6 | 300 |  |
| 284A.25-4 | Т-тип соединения | T-joint |  |  |  | 0 |  |
|  | Dg/dg=125mm | Dg/dg=125mm | комплект | 10 | 3 | 30 |  |
|  | Dg/dg=125/80mm | Dg/dg=125/80mm | комплект | 14 | 2 | 28 |  |
|  | Dg/dg=125/25mm | Dg/dg=125/25mm | комплект | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Dg/dg=80mm | Dg/dg=80mm | комплект | 25 | 2 | 52 |  |
|  | Dg/dg=80/50mm | Dg/dg=80/50mm | комплект | 50 | 1.2 | 65 |  |
|  | Dg/dg=50/25mm | Dg/dg=50/25mm | комплект | 98 | 1 | 98 |  |
|  | Dg/dg=50/15mm | Dg/dg=50/15mm | комплект | 20 | 0.7 | 14 |  |
| 284A.25-5 | 4х ходовой Dg/dg=125/80mm | Four link Dg/dg=125/80mm | комплект | 7 | 2 | 14 |  |
| 284A.25-6 | 60°сгибающиеся головка Dg=125mm | 60°bend Dg=125mm | комплект | 1 | 3 | 3 |  |
| 284A.25-7 | 90°сгибающиеся головка | 90°bend |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125mm | Dg=125mm | комплект | 8 | 3 | 24 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 234 | 1 | 234 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 14 | 1 | 14 |  |
|  | Dg=25mm | Dg=25mm | комплект | 7 | 1 | 7 |  |
| 284A.25-8 | Трубная затычка | Pipe plugging |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125mm | Dg=125mm | комплект | 16 | 2 | 32 |  |
|  | Dg=80mm | Dg=80mm | комплект | 38 | 1 | 38 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 32 | 0.5 | 16 |  |
| 284A.25-9 | Трубы с меняющимся диаметром Dg/dg=150/125mm | Reducing pipe Dg/dg=150/125mm | комплект | 2 | 4 | 8 |  |
| 284A.25-10 | Мобильный соединитель | Live joint |  |  |  |  |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 56 | 1.5 | 84 |  |
|  | Dg=25mm | Dg=25mm | комплект | 98 | 0.5 | 49 |  |
|  | Dg=15mm | Dg=15mm | комплект | 20 | 0.25 | 5 |  |
| 284B.25 | Корневой вентилятор и система наземного трубопровода склада | Ducting system | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.25-1 | Сварные трубы | Welded steel pipe |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125 δ=4.5mm | Dg=125 δ=4.5mm | m | 53.6 | 15 | 804 |  |
|  | Dg=80 δ=4mm | Dg=80 δ=4mm | m | 25 | 9 | 225 |  |
|  | Dg=50 δ=3.5mm | Dg=50 δ=3.5mm | m | 500 | 5 | 2500 |  |
|  | Dg=25 δ=3.25mm | Dg=25 δ=3.25mm | m | 28 | 2.5 | 70 |  |
|  | Dg=15 δ=2.75mm | Dg=15 δ=2.75mm | m | 7 | 1.5 | 10.5 |  |
| 284A.25-2 | Блокировочный клапан Dg=150mm | Cut-off valve Dg=150mm | комплект | 5 | 63 | 315 |  |
| 284A.25-3 | Шаровой клапан Dg50mm | Ball valve Dg50mm |  | 50 | 6 | 300 |  |
| 284A.25-4 | Т-тип соединения | T-joint |  |  |  | 0 |  |
|  | Dg/dg=125mm | Dg/dg=125mm | комплект | 10 | 3 | 30 |  |
|  | Dg/dg=125/80mm | Dg/dg=125/80mm | комплект | 14 | 2 | 28 |  |
|  | Dg/dg=125/25mm | Dg/dg=125/25mm | комплект | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Dg/dg=80mm | Dg/dg=80mm | комплект | 25 | 2 | 52 |  |
|  | Dg/dg=80/50mm | Dg/dg=80/50mm | комплект | 50 | 1.2 | 65 |  |
|  | Dg/dg=50/25mm | Dg/dg=50/25mm | комплект | 98 | 1 | 98 |  |
|  | Dg/dg=50/15mm | Dg/dg=50/15mm | комплект | 20 | 0.7 | 14 |  |
| 284B.25-5 | 4х ходовой Dg/dg=125/80mm | Four link Dg/dg=125/80mm | комплект | 7 | 2 | 14 |  |
|  | 60°сгибающиеся головка Dg=125mm | 60°bend Dg=125mm | комплект | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 90°сгибающиеся головка | 90°bend |  |  | 2 | 0 |  |
|  | Dg=125mm | Dg=125mm | комплект | 8 | 3 | 24 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 234 | 1 | 234 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 14 | 1 | 14 |  |
|  | Dg=25mm | Dg=25mm | комплект | 7 | 1 | 7 |  |
| 284B.25-8 | Трубная затычка | Pipe plugging |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125mm | Dg=125mm | комплект | 16 | 2 | 32 |  |
|  | Dg=80mm | Dg=80mm | комплект | 38 | 1 | 38 |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 32 | 0.5 | 16 |  |
| 284B.25-9 | Трубы с меняющимся диаметром Dg/dg=150/125mm | Reducing pipe Dg/dg=150/125mm | комплект | 2 | 4 | 8 |  |
| 284B.25-10 | Мобильный соединитель | Live joint |  |  |  |  |  |
|  | Dg=50mm | Dg=50mm | комплект | 56 | 1.5 | 84 |  |
|  | Dg=25mm | Dg=25mm | комплект | 98 | 0.5 | 49 |  |
|  | Dg=15mm | Dg=15mm | комплект | 20 | 0.25 | 5 |  |
| 284A.26 | Корневой вентилятор и система наземного трубопровода склада | Ducting system | комплект | 1 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284A.26-1 | Сварные трубы | Welded steel pipe |  |  |  |  |  |
|  | Dg=150mm δ=5mm | Dg=150mm δ=5mm | м | 20 | 21.63 | 432.6 |  |
| 284A.26-2 | Сгибающиеся головка 90° | 90°bend Dg=150mm | комплект | 7 |  |  |  |
| 284A.26-3 | Трубы ослабляющие давление | Reducing pipe Dg/dg=150/150mm | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.26 | Корневой вентилятор и система наземного трубопровода склада | Ducting system | комплект | 1 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284B.26-1 | Сварные трубы | Welded steel pipe |  |  |  |  |  |
|  | Dg=125 δ=4.5mm | Dg=125 δ=4.5mm | м | 20 | 21.63 | 432.6 |  |
| 284B.26-2 | Сгибающиеся головка 90°Dg=125mm | 90°bend Dg=125mm | комплект | 7 |  |  |  |
| 284B.26-3 | Трубы с регулирующимся диаметром Dg/dg=150/125mm | Reducing pipe Dg/dg=150/125mm | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.27 | Эл.шаровойклапан DN80 mm | Electric ball valve DN80 mm | комплект | 7 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Раб.давление: 0.25MPa | Nominal pressure:0.25MPa |  |  |  |  |  |
| 284A.27-1 | Эл.шаровойклапан DN100mm | Electric ball valve DN100 mm | комплект | 14 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Раб.давление: 0.25MPa | Nominal pressure:0.25MPa |  |  |  |  |  |
| 284B.27 | Эл.шаровойклапан DN80 mm | Electric ball valve DN80 mm | комплект | 7 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Раб.давление: 0.25MPa | Nominal pressure:0.25MPa |  |  |  |  |  |
| 284B.27-1 | Эл.шаровойклапан DN100mm | Electric ball valve DN100 mm | комплект | 14 |  |  | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Раб.давление: 0.25MPa | Nominal pressure:0.25MPa |  |  |  |  |  |
| 284A.28 | Устройсто заполнения воздухом: заполняющиеся воздухом коробка | Aerating device: aerating box | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.28-1 | B200x1250 mm | B200x1250 mm | комплект | 12 | 24 | 288 |  |
| 284A.28-2 | B200x1350 mm | B200x1350 mm | комплект | 12 | 26 | 312 |  |
| 284A.28-3 | B200x1450 mm | B200x1450 mm | комплект | 24 | 27.5 | 660 |  |
| 284A.28-4 | B200x1550 mm | B200x1550 mm | комплект | 24 | 29.5 | 708 |  |
| 284A.28-5 | B200x1500 mm | B200x1500 mm | комплект | 12 | 28.5 | 342 |  |
| 284A.28-6 | B200x1600 mm | B200x1600 mm | комплект | 12 | 30.5 | 366 |  |
| 284A.28-7 | B350x2700 mm | B350x2700 mm | комплект | 6 | 67 | 402 |  |
| 284A.28-8 | Расширяющийся болтM12x150 | Expansion bolt M12x150 | комплект | 580 |  |  |  |
| 284A.28-9 | Трубная затычка | pipe plug | комплект |  |  |  |  |
| 284B.28 | Устройсто заполнения воздухом: заполняющиеся воздухом коробка | Aerating device: aerating box | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.28-1 | B200x1250 mm | B200x1250 mm | комплект | 12 | 24 | 288 |  |
| 284B.28-2 | B200x1350 mm | B200x1350 mm | комплект | 12 | 26 | 312 |  |
| 284B.28-3 | B200x1450 mm | B200x1450 mm | комплект | 24 | 27.5 | 660 |  |
| 284B.28-4 | B200x1550 mm | B200x1550 mm | комплект | 24 | 29.5 | 708 |  |
| 284B.28-5 | B200x1500 mm | B200x1500 mm | комплект | 12 | 28.5 | 342 |  |
| 284B.28-6 | B200x1600 mm | B200x1600 mm | комплект | 12 | 30.5 | 366 |  |
| 284B.28-7 | B350x2700 mm | B350x2700 mm | комплект | 6 | 67 | 402 |  |
| 284B.28-8 | Расширяющийся болт M12x150 | Expansion bolt M12x150 | комплект | 580 |  |  |  |
| 284B.28-9 | Трубная затычка | pipe plug | комплект |  |  |  |  |
| 284.29 | Воздушный ресивер C-2.0 | Air holder C-2.0 | комплект | 1 | 1000 | 1000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Раб.давление: 0.8MPa | Working pressure: 0.8MPa |  |  |  |  |  |
|  | Раб. Температура: 45 ° C | Operating temperature: 45 ° C |  |  |  |  |  |
| 284.30 | Система трубопровода сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | комплект | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 284A.31 | Разгрузочное устройство с боковой стороны склада B300 | Discharger B300 | комплект | 1 | 600 | 600 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 150 т\ч | Capacity : 150t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 10o | Inclination: 10o |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: <1m3/min | Air consumption : <1m3/min |  |  |  |  |  |
| 284A.31a | B300 ус-во получения сырья с боковой и внутренней стороны склада | B300 Treasury check in the side feeder | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.31b | Трубопровод входящего воздуха | Intake pipe | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.31c | B300 податчик боковой стороны склада пневматического типа | Inflatable B300 aircraft database side feeder | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.31d | B300 спиральный клапан пневматического типа | B300 spiral inflatable valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.31e | B300 пневматический переключающийся клапан | B300 Pneumatic switching valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.31f | B300 Эл. контрольный клапан потока | B300 electric flow control valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.31fM | Эл.исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 284A.31g | Наклонный желоб XZ300×862 | Transition chute XZ300×862 |  |  |  |  |  |
| 284B.31 | Разгрузочное устройство с боковой стороны склада B300 | Discharger B300 | комплект | 1 | 600 | 600 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
|  | Способность: 150 т\ч | Capacity : 150t/h |  |  |  |  |  |
|  | Угол: 10o | Inclination: 10o |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: <1m3/min | Air consumption : <1m3/min |  |  |  |  |  |
| 284B.31a | B300 ус-во получения сырья с боковой и внутренней стороны склада | B300 Treasury check in the side feeder | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.31b | Трубопровод входящего воздуха | Intake pipe | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.31c | B300 податчик боковой стороны склада пневматического типа | Inflatable B300 aircraft database side feeder | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.31d | B300 спиральный клапан пневматического типа | B300 spiral inflatable valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.31e | B300 пневматический переключающийся клапан | B300 Pneumatic switching valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.31f | B300 Эл. контрольный клапан потока | B300 electric flow control valve | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.31fM | Эл.исполнительный механизм Nucom-10NM | Electric actuator Nucom-10NM | комплект | 1 | 15 | 15 | Zhejiang Keda Valve Factory |
|  | Крутящий момент: 250N.m | Torque:250N.m |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал на выходе и входе: 4~20mA | Input/output signal: 4~20mA |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж: 220 В | Voltage: 220V |  |  |  |  |  |
| 284B.31g | Наклонный желоб XZ300×862 | Transition chute XZ300×862 |  |  |  |  |  |
| 284A.32 | Грузовик расфасовки цемента | Bulk cement loader | комплект | 1 | 1430 | 1430 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284A.32a | Загрузчик | Loader | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность: 150 т\ч | Capacity: 150t / h |  |  |  |  |  |
|  | Телескопическое расстояние: 2000 мм | Telescopic distance: 2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Материал: цемент | Material: Cement |  |  |  |  |  |
|  | Скорость растяжения и сжимания: 16 м\мин | Stretching speed: 16m/min |  |  |  |  |  |
| 284A.32b | Электрическая лебедка YEJ100L-6 | Electric Winch YEJ100L-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ | Power: 1.5KW |  |  |  |  |  |
| 284A.32c | Редуктор: WPA100-50 :1-B | Reducer Model: WPA100-50 :1-B | комплект | 1 |  |  |  |
| 284A.32d | Микро-контроллер давления | Micro-pressure controller | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.12 кВ | Power: 0.12 KW |  |  |  |  |  |
| 284B.32 | Грузовик расфасовки цемента | Bulk cement loader | комплект | 1 | 1430 | 1430 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284B.32a | Загрузчик | Loader | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность: 150 т\ч | Capacity: 150t / h |  |  |  |  |  |
|  | Телескопическое расстояние: 2000 мм | Telescopic distance: 2000mm |  |  |  |  |  |
|  | Материал: цемент | Material: Cement |  |  |  |  |  |
|  | Скорость растяжения и сжимания: 16 м\мин | Stretching speed: 16m/min |  |  |  |  |  |
| 284B.32b | Электрическая лебедка YEJ100L-6 | Electric Winch YEJ100L-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ | Power: 1.5KW |  |  |  |  |  |
| 284B.32c | Редуктор: WPA100-50 :1-B | Reducer Model: WPA100-50 :1-B | комплект | 1 |  |  |  |
| 284B.32d | Микро-контроллер давления | Micro-pressure controller | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.12 кВ | Power: 0.12 KW |  |  |  |  |  |
| 284A.33 | Сумчатый пылеуловитель HMC-48A | Bag filter HMC-48A | комплект | 1 | 1620 | 1620 | Haining Xingyu Huanbao Shebei Co.,Ltd |
|  | Мощность ветра: 2100~3200 m3/h | Flow:2100~3200 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.0~1.5 m/min | Superficial air velocity: 1.0~1.5 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 36 m2 | Total filter area: 36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 48 | Number of filter bag:48 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 | Inlet dust concentration≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускаемого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.14 m3/min | Compressed air consumption:0.14 m3/min |  |  |  |  |  |
| 284A.33M | Электродвигатель для вентилятора | Fan motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 кВ | Power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 284B.33 | Сумчатый пылеуловитель HMC-48A | Bag filter HMC-48A | комплект | 1 | 1620 | 1620 | Haining Xingyu Huanbao Shebei Co.,Ltd |
|  | Мощность ветра: 2100~3200 m3/h | Flow:2100~3200 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.0~1.5 m/min | Superficial air velocity: 1.0~1.5 m/min |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 36 m2 | Total filter area: 36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Общие кол-во фильтр.сумок: 48 | Number of filter bag:48 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: ≤1200Pa | Resistance: ≤1200Pa |  |  |  |  |  |
|  | Отрицательное давление: 5000 Pa | Negative pressure:5000 Pa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 | Inlet dust concentration≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускаемого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.14 m3/min | Compressed air consumption:0.14 m3/min |  |  |  |  |  |
| 284A.33M | Электродвигатель для вентилятора | Fan motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 3.0 кВ | Power:3.0kW |  |  |  |  |  |
| 284A.34 | Боковая дверь (люк) для входа чел. в скад. помещение | Silo side manhole cover 800×800mm | комплект | 1 | 78 | 78 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284B.34 | Боковая дверь (люк) для входа чел. в скад. помещение | Silo side manhole cover 800×800mm | комплект | 1 | 78 | 78 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284A.35 | Сбалансированый клапан 450x450mm | equilibrated valve 450x450mm | комплект | 1 | 116 | 116 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284B.35 | Сбалансированый клапан 450x450mm | equilibrated valve 450x450mm | комплект | 1 | 116 | 116 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284A.36 | Покрышка уровня сырья | silo measurehole cover | комплект | 2 | 14 | 24 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284B.36 | Покрышка уровня сырья | silo measurehole cover | комплект | 2 | 14 | 24 | Jiangsu Hehai Machinery Manufacturing Co.,Ltd |
| 284.37 | Устройство взятия проб | Sampler | комплект | 1 | 50 | 50 | Zhenjiang Jincan Refractory Co., Ltd |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 285— Упаковка цемента и завершения продукта (1\2) |
| A285.01 | Ковшевой элеватор | Belt bucket elevator | комплект | 1 | 18350 | 18350 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Модель:NE150x28650mmустановка слевой стороны | Type：NE150x28650mm left |  |  |  |  |  |
|  | Способность подъема:145 m3/h | Capacity：145 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость цепи: 28 м\мин | Speed: 28m/min |  |  |  |  |  |
| А285.01 РМ | Редуктор ZSY224-40 | Reducer ZSY224-40 | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.01M | Электродвигатель Y180L-4-22 | Motor Y180L-4-22 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 22 кВ | Power：22kW |  |  |  |  |  |
| A285.01a | Гидравлическая муфта | Hydrodynamic coupling | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: YOX360 | Type:YOX360 |  |  |  |  |  |
| A285.02 | Вибрационное сито: PZS-120 | Vibrating screen PZS-120 | комплект | 1 | 900 | 900 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Способность: 120 т\ч | Capacity: 120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Частота вибрации: 980 р\мин | Frequency: 980times/min |  |  |  |  |  |
| A285.02M | Сотрясающийся Электродвигатель XVM-16-6 | Motor XVM-16-6 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.1кВ | Power: 1.1kW |  |  |  |  |  |
| A285.03 | YJZC-40-00 | Buffer bin YJZC-40-00 | комплект | 1 | 3500 | 3500 | Sinoma(Tianjin)Constructio n Co., Ltd |
|  | Способность: 40 т | Capacity: 40t |  |  |  |  |  |
| A285.03a | Датчик BHR-4/30 | Sensor BHR-4/30 | комплект | 3 |  |  |  |
| A285.04 | Шибер руч. Действия | Manual gates LZ-400 | комплект | 1 | 60 | 60 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Окно подачи сырья: | Inlet: 400×400 |  |  |  |  |  |
|  | Окно выпуска сырья: | Outlet: 400×400 |  |  |  |  |  |
| A285.05 | Листовой податчик BHGL-120A | Discharge valve BHGL-120A | комплект | 1 | 400 | 400 |  |
|  | Способность: 120т\ч | Capacity: 120t/h |  |  |  |  |  |
| A285.05M | Редуктор-двигатель XWD4-17-2.2 | Motor reducer XWD4-17-2.2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2 кВ | Power: 2.2kW |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 17 | Speed ratio:17 |  |  |  |  |  |
| A285.06 | 8-ми горловая вращающиеся цементо упаковочная машина BHYW-8 | Eight-spout rotary cement packer BHYW-8 | комплект | 1 | 6000 | 6000 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  |  |  |  |  |  |  | Против ч.с |
|  | Способность: 90-110 т\ч | Capacity: 90～110t/h |  |  |  |  |  |
|  | Пылеуловительная ветровая мощность: 8400 m3/h | Dust air volume: 8400 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление ветра: -600Pa | Air pressure:-600Pa |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность электродвигателя: 34.2 кВ | Power: 45.5kw |  |  |  |  |  |
|  | Точность одной упаковки: 95% | 95% one pockets precision: |  |  |  |  |  |
|  | +0.4,-0.2kg | +0.4,-0.2kg |  |  |  |  |  |
|  | Равномерная точность 20ти упаковок: 1000-1004kg | Равномерная точность 10ти упаковок: 50kg±200g |  |  |  |  |  |
| A285.06M | Основной привод электродвигателя | Main driving motor | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2 кВ | Power: 1.5kw |  |  |  |  |  |
|  | Модель: Y100L1-4 | Type:Y100L1-4 |  |  |  |  |  |
| A285.06M1 | Электродвигатель на выходе сырья Y112M-4 | rotor driving Motor type: Y112M-4 | Комплект | 8 |  |  |  |
|  | Мощность: 4 кВ | Power: 5.5kw |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1450р\мин | Rotation speed: 1400r/min |  |  |  |  |  |
| A285.07 | Упаковочное устройство с ведром для циркуляции пыли BHYW-8-01A | Dust hopper BHYW-8-01A | комплект | 1 | 1000 | 1000 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.08 | Упаковочный ленточный конвейер с увел.длины BHJL-800 | BeltconveyorBHJL-800 | комплект | 1 | 600 | 600 | TangshanZhongyi MachineryCo., Ltd |
|  | Скорость функционирования: 0.86m/s | Speed: 0.86m/s |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ленты: 800 мм | Belt width: 800mm |  |  |  |  |  |
| A285.08P | Редуктор XWD3-23-1.5 | Reducer XWD3-23-1.5 |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 23 | Speed ratio:23 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя: 1.5 кВ | Motor power:1.5kw |  |  |  |  |  |
| A285.09 | Ведро для циркуляции пыли | Dust return bin | комплект | 1 |  |  | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.10 | Упаковочный конвейер BHZ-800 | Bag smoothing belt conveyor BHZ-800 | комплект | 1 | 550 | 550 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Скорость функционирования: 0.86m/s | Capacity: 0.86m/s |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ленты: 800mm | Belt width: 800mm |  |  |  |  |  |
| A285.10P | Редуктор XWD3-23-1.5 | Reducer XWD3-23-1.5 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 23 | Speed ratio:23 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя: 1.5 кВ | Motor power:1.5kw |  |  |  |  |  |
| A285.11 | Конвейерочищенияупак. сумкиBHQ-800(GD) | Bag cleaner BHQ-800(GD) | комплект | 1 | 800 | 800 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.11P | Редуктор XWD3-23-1.5 | Reducer XWD3-11-1.5 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ | Motor power:1.5kw |  |  |  |  |  |
| A285.11a | Вентилятор | Fan |  |  |  |  |  |
| A285.11a M | Электродвигатель для вентилятора 0. 55 кВ | Motor 0.55kw |  |  |  |  |  |
| A285.12 | Ведро для сбора пыли BHD-800 | Dust bunker BHD-800 | комплект | 1 | 225 | 225 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.13 | Клапан выгрузки пыли с молотковой блокирующей переворачивающейся панели | Air lock valve | комплект | 1 | 170 | 170 | Один уровень |
|  | ZXF-I-300×300 | ZXF-I-300×300 |  |  |  |  |  |
|  | Способность выгрузки пыли: 5-10m3/h | Capacity: 5-10m3/h |  |  |  |  |  |
| A285.14 | Цепной конвейер FU270×10500 | Chain conveyor FU270×10500 | комплект | 1 | 2450 | 2450 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 50m3/h | Capacity: 50m3/h |  |  |  |  |  |
| A285.14PM | Электродвигатель: XWD5.5-6-47 | Geared motor XWD5.5-6-47 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кВ | Power:5.5kW |  |  |  |  |  |
| A285.15 | Резиновый конвейер B800×26930 | Belt conveyor B800×26930 | комплект | 1 | 5010.48 | 5010.48 | Chengde Huafei Conveyer Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 120т\ч | Capacity: 120t/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты: 1.25m/s | Belt speed: 1.25m/s |  |  |  |  |  |
| A285.15PM | Моторизованный шкиф 7.5kW | Electric roller 7.5kW | комплект | 1 |  |  | Наружный двигатель |
| A285.16 | Сумчатый сворачивающийся механизм | Electric bend chute ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.16 | Редуктор XLD2-11-0.55 | Reducer XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.16M | Электродвигатель Y801-4 0.55kW | Motor Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.16A | Электрический толкач | Electric push rod |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37 кВ | Power: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| A285.17 | Сумчатый сворачивающийся механизм ZWJG800V | Electric bend chute ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.17P | Редуктор XLD2-11-0.55 | Reducer XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.17M | Электродвигатель Y801-4 0.55kW | Motor Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.17A | Электрический толкач | Electric push rod |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37 кВ | Power: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| A285.18 | Сумчатый сворачивающийся механизм ZWJG800V | Electric bend chute ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.18P | Редуктор XLD2-11-0.55 | Reducer XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.18M | Электродвигатель Y801-4 0.55kW | Motor Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.18A | Электрический толкач | Electric push rod |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37 кВ | Power: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| A285.19 | Сумчатый сворачивающийся механизм ZWJG800V | Electric bend chute ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| A285.19P | Редуктор XLD2-11-0.55 | Reducer XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.19M | Электродвигатель Y801-4 0.55kW | Motor Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| A285.19A | Электрический толкач | Electric push rod |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37 кВ | Power: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| A285.20 | Сумчатый пылеуловитель XLPM4C-370 | Bag filter XLPM4C-370 | комплект | 1 | 10452 | 10452 | Haining Xingyu Huanbao Shebei Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 26800m3/h | Capacity: 26800m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 372m2 | Total filter area: 372m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 279m2 | Net filtering area: 279m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2m/min | Superficial air velocity: 1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1.47~1.77kPa | Resistance:1.47~1.77kPa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 | Inlet dust concentration≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 | Outlet dust concentration≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускаемого воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure of compressed air: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 1.2 m3/min | Compressed air consumption: 1.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| A285.20a | Шнековый конвейер Φ400 | Screw conveyor Φ400 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Производительность: 38m3/h | Capacity:38m3/h |  |  |  |  |  |
| A285.20aM | Редуктор-мотор XWD5.5-7-1/59 | Speed-reducing motor XWD5.5-7-1/59 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW | Power：5.5kW |  |  |  |  |  |
| A285.20b | Вращающиеся разгрузочное устройство ф-м звезды YJD-400×400 | Rotary discharging device YJD-400×400 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность: 72.2m3/h | Capacity：72.2m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 45р\мин | Rotary speed：45r/min |  |  |  |  |  |
| 285.20bM | Редуктор-мотор мощностью: 2.2kW | Speed-reducing motor power: 2.2kW |  |  |  |  |  |
| A285.21 | Вентилятор9-26-11 No11.2Dпротивч.с 45º | Fan 9-26-11 No11.2D clockwise 45º | комплект | 1 | 1600 | 1600 | Siping Blower Limited Company |
|  | Расход потока: 27953m3/h | Flow: 27953m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление: 2763Pa | Pressure: 2763Pa |  |  |  |  |  |
| A285.21M | Электродвигатель Y250M-6 37kW | Motor Y250M-6 37kW |  |  |  |  |  |
| A285.22 | Электрические круглой ф-мы лезвия закрытого типа Φ630 | Electric circle shutter-type Φ630 | Комплект | 1 | 150 | 150 | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
| A285.23 | Пневматический пылеуловитель HMC-80-A | Bag filter HMC-80-A | Комплект | 1 | 2360 | 2360 | Haining Xingyu Huanbao Shebei Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4000-6000m3/h | Capacity: 4000-6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрации: 60m2 | Filtering area: 60m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.0~1.5m/min | Filtering area: 1.0~1.5m/min |  |  |  |  |  |
|  | Вход.концентрация пыли: ≤20g/m3 | Dust concentration at inlet: ≤20g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Вых. Концентрация пыли: ≤50mg/m3 | Dust concentration at outlet:≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.24m3/min | Compressed air consumption:0.24m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного воздуха: 0.5-0.7MPa | Pressure: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
| A285.23M | Электродвигатель для вентилятора мощностью: 5.5KW | Fan motor power: 5.5KW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.24 | Электрическая таль CD12-18D | Electric hoist CD12-18D |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема: 18 м | Elevation 18m | Комплект | 1 | 320 | 320 | Henan Zhengqiqizhong Facility Co.,Ltd |
|  | Способность подъема: 2 т | Force: 2t |  |  |  |  |  |
| A285.24M1 | Мощность подъемного электродвигателя3.0kW | Motor power: 3.0kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.24M2 | Функционирующий электродвигатель мощностью 0.4 кВ: | Traveling motor: 0.4kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.25 | Клапан-бабочка ручного действия TPO | Manual valve TPO |  |  |  |  | Tianjing Boou Automation Instrument Co.,Ltd |
|  | DN400 | DN400 | Комплект | 1 | 30 | 30 |  |
|  | DN250 | DN250 | Комплект | 2 |  |  |  |
|  | DN200 | DN200 | Комплект | 3 |  |  |  |
|  | DN100 | DN100 | Комплект | 2 |  |  |  |
| A285.26 | Податчик BHJQ-400 | Feeder BHJQ-400 | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Окно загрузки сырья: 400×400 | Inlet: 400×400 |  |  |  |  |  |
|  | Окно выпуска сырья: Φ300 | Outlet: Φ300 |  |  |  |  |  |
| A285.27 | Ленточный загрузчик | Belt loader ZQD100-11/11 | Комплект | 1 | 3500 | 3500 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Длина ленты подачи сырья:11м | Length of charge in belt conveyor:11m |  |  |  |  |  |
| A285.27M | Общая мощность загрузочного устройства 7.5kW | General capacity：7.5kW |  |  |  |  |  |
| A285.27a | Ленточный конвейер подачи сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.27aM | Мощность: 3 кВ | Power：3 kW |  |  |  |  |  |
| A285.27b | Ленточный конвейер выгрузки сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.27c | Подъемный механизм | Elevating mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 0º |  |  |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 35º |  |  |  |  |  |
|  | Скорость | Speed :8m/min |  |  |  |  |  |
| A285.27cM | Электродвигатель мощностью 3кВ | Motor power：3 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.27d | Механизм перемещения | Travel mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расстояние перемещения 1250 мм | Travel mechanism distance:1250mm |  |  |  |  |  |
|  | Давление колеса (макс) 12 KN | Wheel pressure (max): 12KN |  |  |  |  |  |
|  | Скорость перемещения 12м\мин | Traveling speed: 12m/min |  |  |  |  |  |
| A285.27dM | Электродвигатель мощностью1.5 kW | Motor power：1.5 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.28 | Ленточный загрузчик ZQD100-11/11 | Belt loader ZQD100-11/11 | Комплект | 1 | 3500 | 3500 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Длина ленты подачи сырья:11м | Length of charge in belt conveyor:11m |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 2000 сумок\ч | Capacity：100t/h |  |  |  |  |  |
| A285.28M | Общая мощность загрузочного устройства 7.5kW | General capacity：7.5kW |  |  |  |  |  |
| A285.28a | Ленточный конвейер подачи сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.28aM | Мощность: 3 кВ | Power：3 kW |  |  |  |  |  |
| A285.28b | Ленточный конвейер выгрузки сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.28c | Подъемный механизм | Elevating mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 0º |  |  |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 35º |  |  |  |  |  |
|  | Скорость | Speed :8m/min |  |  |  |  |  |
| A285.28cM | Электродвигатель мощностью 3кВ | Motor power：3 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.28d | Механизм перемещения | Travel mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расстояние перемещения 1250 мм | Travel mechanism distance:1250mm |  |  |  |  |  |
|  | Давление колеса (макс) 12 KN | Wheel pressure (max): 12KN |  |  |  |  |  |
|  | Скорость перемещения 12м\мин | Traveling speed: 12m/min |  |  |  |  |  |
| A285.278M | Электродвигатель мощностью1.5 kW | Motor power：1.5 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.29 | Ленточный загрузчик ZQD100-11/11 | Belt loader ZQD100-11/11 | Комплект | 1 | 3500 | 3500 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Длина ленты подачи сырья:11м | Length of charge in belt conveyor:11m |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 100 т\ч | Capacity：100t/h |  |  |  |  |  |
| A285.29M | Общая мощность загрузочного устройства 7.5kW | General capacity：7.5kW |  |  |  |  |  |
| A285.29a | Ленточный конвейер подачи сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.29aM | Мощность: 3 кВ | Power：3 kW |  |  |  |  |  |
| A285.29b | Ленточный конвейер выгрузки сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.29c | Подъемный механизм | Elevating mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 0º |  |  |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 35º |  |  |  |  |  |
|  | Скорость | Speed :8m/min |  |  |  |  |  |
| A285.29cM | Электродвигатель мощностью 3кВ | Motor power：3 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.29d | Механизм перемещения | Travel mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расстояние перемещения 1250 мм | Travel mechanism distance:1250mm |  |  |  |  |  |
|  | Давление колеса (макс) 12 KN | Wheel pressure (max): 12KN |  |  |  |  |  |
|  | Скорость перемещения 12м\мин | Traveling speed: 12m/min |  |  |  |  |  |
| A285.29dM | Электродвигатель мощностью1.5 kW | Motor power：1.5 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.30 | Ленточный загрузчик ZQD100-11/11 | Belt loader ZQD100-11/11 | Комплект | 1 | 3500 | 3500 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Длина ленты подачи сырья:11м | Length of charge in belt conveyor:11m |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 100 т\ч | Capacity：100t/h |  |  |  |  |  |
| A285.30M | Общая мощность загрузочного устройства 7.5kW | General capacity：7.5kW |  |  |  |  |  |
| A285.30a | Ленточный конвейер подачи сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.30aM | Мощность: 3 кВ | Power：3 kW |  |  |  |  |  |
| A285.30b | Ленточный конвейер выгрузки сырья B650 | Belt conveyor B650 | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.30c | Подъемный механизм | Elevating mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 0º |  |  |  |  |  |
|  | Угол прицеливания | Angle of elevation 35º |  |  |  |  |  |
|  | Скорость | Speed :8m/min |  |  |  |  |  |
| A285.30cM | Электродвигатель мощностью 3кВ | Motor power：3 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.30d | Механизм перемещения | Travel mechanism | Комплект | 1 |  |  |  |
|  | Расстояние перемещения 1250 мм | Travel mechanism distance:1250mm |  |  |  |  |  |
|  | Давление колеса (макс) 12 KN | Wheel pressure (max): 12KN |  |  |  |  |  |
|  | Скорость перемещения 12м\мин | Traveling speed: 12m/min |  |  |  |  |  |
| A285.30dM | Электродвигатель мощностью1.5 kW | Motor power：1.5 kW | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.31 | Ресивер для хранения сжатого воздуха C-2 | Air holder C-2 | Комплект | 1 | 1000 | 1000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Номинальный объем: 2.0 m3 | Nominal volume：2.0 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление: 0.8 МРа | Rated pressure：0.8MPa |  |  |  |  |  |
| A285.32 | Трубопровод сжатого воздуха | Compressed air transportation pipe | Комплект | 1 | 300 | 300 |  |
| A285.33 | Платформа взвешивания 100 кг | Platform balance 100kg | Комплект | 1 |  |  |  |
| A285.34 | Счетчик | Counter | Комплект | 1 |  |  | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |

| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| --- |
| Код подпроекта и наименование : 285— Упаковка цемента и распределение (2\2) |
| № | Наименование, спецификация | Ед. измерения | Кол-во | S. Wt.(kg) | T. Wt.(kg) | Произодитель |
| B285.01 | Ленточный ковшевой элеватор | комплект | 1 | 18350 | 18350 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Модель: NE150x28650mm left |  |  |  |  | С обслуживающей панелью |
|  | Способность:145 m3/h |  |  |  |  | Наружный тип |
|  | Скорость: 28m/min |  |  |  |  |  |
| B285.01PM | Редуктор ZSY224-40 | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.01M | ДвигательY180L-4-22 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 22кВ |  |  |  |  |  |
| B285.01a | Гидродинамическое соединение | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Модель: YOX360 |  |  |  |  |  |
| B285.02 | Вибрационное сито PZS-120 | комплект | 1 | 900 | 900 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Способность: 120т\ч |  |  |  |  |  |
|  | Частотность: 980р/мин |  |  |  |  |  |
| B285.02M | Двигатель |  |  |  |  |  |
|  | XVM-16-6 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 1.1 кВ |  |  |  |  |  |
| B285.03 | Промежуточный бункер YJZC-40-00 | комплект | 1 | 3500 | 3500 | Sinoma(Tianjin)Construct ion Co., Ltd |
|  | Способность: 40 т |  |  |  |  |  |
| B285.03a | Датчик BHR-4/30 | комплект | 3 |  |  |  |
| B285.04 | Двери LZ-400 | комплект | 1 | 60 | 60 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Входящие: 400×400 |  |  |  |  |  |
|  | Выходящие: 400×400 |  |  |  |  |  |
| B285.05 | Выпускной клапан BHGL-120A | комплект | 1 | 400 | 400 | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Способность: 120 т\ч |  |  |  |  |  |
| B285.05M | Мотор-редуктор XWD4-17-2.2 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2кВ |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости: 7 |  |  |  |  |  |
| B285.06 | 8-ми поворотный вращающийся упаковщик цемента BHYW-8 | комплект | 1 | 6000 | 6000 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
|  | Способность: 90-110 т\ч |  |  |  |  | Против ч.с |
|  | Объем сбора пыли: 8400 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха: |  |  |  |  |  |
|  | -600Pa |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: |  |  |  |  |  |
|  | 45.5kw |  |  |  |  |  |
|  | 95% точности одного упаков. пакета |  |  |  |  |  |
|  | +0.4,-0.2kg |  |  |  |  |  |
|  | Точность 10 пакетов: 50kg±200g |  |  |  |  |  |
| B285.06M | Основной приводной эл. двигатель | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Модель: Y100L1-4 |  |  |  |  |  |
| B285.06M1 | Вращающийся приводной электродвигатель Y112M-4 | комплект | 8 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1400 р\мин |  |  |  |  |  |
| B285.07 | Бункер для пыли BHYW-8-01A | комплект | 1 | 1000 | 1000 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.08 | Ленточный конвейер BHJL-800 | комплект | 1 | 600 | 600 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
|  | Скорость: 0.86m/s |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ленты: 800 мм |  |  |  |  |  |
| B285.08P | Редуктор XWD3-23-1.5 |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение скорости 23 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность двигателя: 1.5 кВ |  |  |  |  |  |
| B285.09 | Бункер для уловленной пыли | комплект | 1 |  |  | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.10 | Гладкий ленточный конвейер для уп. сумок BHZ-800 | комплект | 1 | 550 | 550 | TangshanRenshi MachineryCo., Ltd |
|  | Способность: 0.86 м\сек |  |  |  |  |  |
|  | Ширина ленты: 800 мм |  |  |  |  |  |
| B285.10P | Редуктор XWD3-23-1.5 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Соотношение скорости 23 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность двигателя: 1.5 кВ |  |  |  |  |  |
| B285.11 | Очиститель упаковки: BHQ-800(GD) | комплект | 1 | 800 | 800 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.11P | Редуктор XWD3-11-1.5 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность: 1.5 кВ |  |  |  |  |  |
| B285.11a | Вентилятор |  |  |  |  |  |
| B285.11a M | Двигатель 0.55 кВ |  |  |  |  |  |
| B285.12 | Бункер для пыли BHD-800 | комплект | 1 | 225 | 225 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.13 | Воздушный закрытый клапан | комплект | 1 | 170 | 170 | 1 уровень |
|  | ZXF-I-300×300 |  |  |  |  |  |
|  | Способность: 5-10m3/h |  |  |  |  |  |
| B285.14 | Цепной конвейер FU270×10500 | комплект | 1 | 2450 | 2450 | Nantong Xinye M&E Environment Protection Equipment Co.,Ltd |
|  | Способность: 50 м3\ч |  |  |  |  |  |
| B285.14PM | Двигатель XWD5.5-6-47 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5 кВ |  |  |  |  |  |
| B285.15 | Ленточный конвейер B800×26930 | комплект | 1 | 5010.48 | 5010.48 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Способность: 120т\ч |  |  |  |  |  |
|  | Скорость ленты 1.25м\с |  |  |  |  |  |
| B285.15PM | Эл.роллер 7.5 кВ | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.16 | Эл.сгибающиеся стремнина ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.16P | Редуктор XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.16M | Двигатель Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.16A | Эл.толкач | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| B285.17 | Эл.сгибающиеся стремнина ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.17P | Редуктор XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.17M | Двигатель Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.17A | Эл.толкач | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| B285.18 | Эл.сгибающиеся стремнина ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.18P | Редуктор XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.18M | Двигатель Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Эл.толкач | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.18A | Мощность: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| B285.19 | Эл.сгибающиеся стремнина ZWJG800V | комплект | 1 | 234 | 234 | Tangshan Renshi Machinery Co., Ltd |
| B285.19P | Редуктор XLD2-11-0.55 | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.19M | Двигатель Y801-4 0.55kW | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.19A | Эл.толкач | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 0.37kW |  |  |  |  |  |
| B285.20 | Сумчатый пылеуловитель XLPM4C-370 | комплект | 1 | 10452 | 10452 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 26800m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь фильтрации: 372m2 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь только фильтрации: 279m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.2m/min |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление: 1.47~1.77kPa |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на входе: ≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация пыли на выходе: ≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускаемого воздуха: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 1.2 m3/min |  |  |  |  |  |
| B285.20a | Шнековый конвейер Φ400 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Производительность: 38m3/h |  |  |  |  |  |
| B285.20aM | Скоростной Редуктор-мотор XWD5.5-7-1/59 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Мощность: 5.5kW |  |  |  |  |  |
| B285.20b | Вращающиеся разгрузочное устройство YJD-400×400 | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Способность: 72.2m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 45r/min |  |  |  |  |  |
| 285.20bM | Скоростной Редуктор-мотор 2.2kW |  |  |  |  |  |
| B285.21 | Вентилятор9-26-11 No11.2D против ч. с45º | комплект | 1 | 1600 | 1600 | SipingBlowerLimited Company |
|  | Мощность: 27953m3/h |  |  |  |  | Наружный тип |
|  | Давление: 2763Pa |  |  |  |  |  |
| B285.21M | Двигатель Y250M-6 37kW |  |  |  |  |  |
| B285.22 | Эл.круг закрытого типаΦ630 | комплект | 1 | 150 | 150 | Tianjing Boou Automation Instrument Co Ltd |
| B285.23 | Пневматический пылеуловитель HMC-80-A | комплект | 1 | 2360 | 2360 | Nantong Xinye Co.,Ltd |
|  | Ветровая обработка: 4000-6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Площадь фильтрации: 60m2 |  |  |  |  |  |
|  | Скорость фильтрации: 1.0~1.5m/min |  |  |  |  |  |
|  | Вход.концентрация пыли: ≤200g/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Вых. Концентрация пыли: ≤50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | Расход воздуха: 0.24m3/min |  |  |  |  |  |
|  | Давление выпускного воздуха: 0.5-0.7MPa |  |  |  |  |  |
| B285.23M | Двигатель для вентилятора мощностью 5.5KW | комплект | 1 |  |  |  |
| B285.24 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| A285.25 | Клапан руч. действия ТРО |  |  |  |  | Tianjing Boou Automation Instrument Co Ltd |
|  | DN400 | комплект | 1 | 30 | 30 |  |
|  | DN250 | комплект | 2 | 12 | 24 |  |
|  | DN200 | комплект | 3 | 10 | 30 |  |
|  | DN100 | комплект | 2 | 10 | 20 |  |
| B285.26 | Податчик | комплект | 1 |  |  | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
|  | Модель:BHJQ-400 |  |  |  |  |  |
|  | Выход: 400×400 |  |  |  |  |  |
|  | Вход: Φ300 |  |  |  |  |  |
| B285.27 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.28 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.29 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.30 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.31 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.32 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.33 | Blank формуляр |  |  |  |  |  |
| B285.34 | Счетчик | комплект | 1 |  |  | Tangshan Zhongyi Machinery Co., Ltd |
| Код проекта и наименование: Произв. Линия цемента 2500 TPD |
| Код подпроекта и наименование : 710— Станция сжатого воздуха |
| 710.01 | 2хшнековый воздушный компрессор | Air compressor | Комплект | 4 | 6000 | 24000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Модель: LGD132/017NT | Type:LGD132/017NT |  |  |  |  |  |
|  | Способность:24m³/min | Capacity:24m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб. Давление (макс): 0.7MPa | Working pressure(max.): 0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе:≤32℃ | Outlet temperature:≤32℃ |  |  |  |  |  |
|  | Расходохлажд. воды: 11m3/h | Cooling water: 11m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Типохлаждения: ход.вода | Cooling type:air |  |  |  |  |  |
|  | Давление воды: 0.1 ~ 0.3MPa | Water pressure: 0.1 ~ 0.3MPa |  |  |  |  |  |
| 710.01M | Электродвигатель: Y2-315M-4T2 | Motor：Y2-315M-4T2 | комплект | 4 |  |  |  |
|  | Мощность:132kW | Power:132kW |  |  |  |  |  |
|  | Вольтаж:380V | Voltage:380V |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 1470r/min | Speed: 1470r/min |  |  |  |  |  |
| 710.02 | Обратный клапан H41T-16 DN80 1.6MPa | Check valve H41T-16 DN80 1.6MPa | комплект | 4 | 16 | 64 |  |
| 710.03 | Шаровой клапан DN80 | Ball check DN80 | комплект | 4 |  |  |  |
| 710.04 | Масляно-водный сепаратор XY9-48 | Oil-water separator XY9-48 | комплект | 4 | 35 | 140 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем: 24 м3\мин | Capacity:24m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб. Давление:0.7MPa | Working pressure:0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Точность:≤0.1ppm Accuracy:0.1ppm | Accuracy:0.1ppm |  |  |  |  |  |
| 710.05 | Сушилка XY-20NW | Drier XY-20NW | комплект | 4 | 620 | 2480 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Способность обработки: 24Nm³/min | Capacity:24Nm³/min |  |  |  |  |  |
|  | Вход. Тем воздуха:≤45℃ | Inlet air temperature:≤45℃ |  |  |  |  |  |
|  | Раб.давление: 0.2~1.0MPa | Working pressure: 0.2~1.0MPa |  |  |  |  |  |
|  | Способохлаждения:хол. вода | Cooling type:water |  |  |  |  |  |
|  | Расходохл. воды: 6m3/h | Cooling water: 6m3/h |  |  |  |  |  |
|  | Вход давление:0.2~0.4MP | inlet pressure:0.2~0.4MP |  |  |  |  |  |
|  | Вход температура:≤32℃ | inlet temperature:≤32℃ |  |  |  |  |  |
| 710.06 | Фильтр XY7-48 | Filter XY7-48 | комплект | 4 | 20 | 80 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Способность:24m³/min | Capacity:24m³/min |  |  |  |  |  |
|  | Раб. Давление:0.7MPa | Working pressure:0.7MPa |  |  |  |  |  |
|  | Точность: 0.01ppm | Accuracy: 0.01ppm |  |  |  |  |  |
| 710.07 | Блокирующий клапан J41-1.6-DN80 | Cut-off valve J41-1.6-DN80 | комплект | 12 | 20 | 240 |  |
| 710.08 | Воздушный ресивер C-2.0/0.8 | Air holder C-2.0/0.8 | комплект | 4 | 1000 | 4000 | Wuxi Compressor Co.,Ltd |
|  | Объем:2.0m³ | Volume:2.0m³ |  |  |  |  |  |
|  | Давление:0.8 MPa | Pressure:0.8 MPa |  |  |  |  |  |
| 710.9 | Трубопровод сжатого воздуха | Pipe for compressed air | комплект | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 710.10 | Вентилятор FBZ-ⅠNo7.1 | Fan FBZ-ⅠNo7.1 | комплект | 4 | 50 | 200 |  |
|  | Расход потока: 16501 m³/h | Flow:16501 m³/h |  |  |  |  |  |
|  | Давление вохдуха:251Pa | Air pressure:251Pa |  |  |  |  |  |
|  | Скорость вращения:1450r/min | Rotation speed:1450r/min |  |  |  |  |  |
| 710.10M | Двигатель YF-100L1-4 | Motor YF-100L1-4 | комплект | 4 |  |  |  |
|  | Мощность: 2.2kW | Power:2.2kW |  |  |  |  |  |