Модель YZ-Q3

Распылитель для природного газа

(применяется в печах с роликовым путем, туннельных печах и печах циклического типа)

Распылители серии YZ-Q3 являются распылителями нового типа, производимыми нашей фирмой, использующими в качестве топлива природный газ. Они применяются в печах с роликовым путем, туннельных печах и печах циклического типа. Имеются следующие характеристики распылителей этого типа: топливо сгорает полностью, отсутствует черный дым, высокая скорость струи, низкий уровень шума, отсутствие обратного удара пламени, меньшие объемы примесей в продуктах сгорания, показатели которых ниже установленных национальными департаментами экологии. Согласно требованиям пользователя, такими распылителями можно оснастить различные устройства автоматического управления:  автоматическая система возгорания, монитор и контроль пламени, контроль горения, контроль температуры в печи, и т.д. Различные эксплуатационные показатели относятся к самому высокому уровню.Распылители применяются в различных печах в пределах страны и за рубежом.

1. Характеристики продукта:

- Оригинальный и привлекательный дизайн, высококачественный материал.

- Стабильное сгорание, атмосфера легко регулируется.

- Сборка и демонтаж производятся легко, простота установки.

- Большие возможности регулировки, масштаб регулирования 1:100, окислительная атмосфера может использоваться для нагревания, а восстановительная газовая среда – для кальцинирования.

2. Как выбрать модель:

Длина или угол конуса пламени могут быть выбраны согласно требованиям пользователя, масштаб определяется на основании предназначения продукта.

При желании можно задать высокую или низкую скорость расхода газа.

3. Технические параметры:

| Максимальный расход газа, м3/ч | 2 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 5 | 12 | 25 | 35 |
| Масштаб регулирования коэффициента избытка воздуха | 0,6-8 | 0,6-9 | 0,6-11 | 0,6-12 |
| Масштаб температуры на выходе, 0С | =1300 | =1350 | =1400 | =1550 |
| Скорость на выходе, м/с | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Давление воздуха перед распылителем, Па | 2450-4900 | 2450-4900 | 2450-4900 | 2450-4900 |
| Давление газа перед распылителем, Па | 1960-4900 | 1960-4900 | 1960-4900 | 1960-4900 |

- Параметры

а) Топливом является природный газ с масштабом теплоты сгорания 7000~9500 ккал/Нм3, масштаб мощности насадки находится в пределах 20~90 КВ. Если используется воздух для предварительного нагрева, уменьшение энергии будет следующим (давление газа перед распылителем является постоянным): если температура воздуха для предварительного нагрева составляет (С) соответственно 150, 200, 259, 300, 350, 400, то доля обычной энергии составляет соответственно 80, 76, 72, 69, 65, 64.

б) Если давление газа перед распылителем составляет 700 Па, то распылитель будет гореть обычным образом.

в) Направление струи пламени из распылителя может быть поделено на левое и правое. Если в печи имеется два подобных распылителя, то будет лучше направить их в противоположном направлении.

г) Отверстие распылителя следует регулярно чистить.

- Установка

- Распылители могут быть установлены на боковых стенках или на верхней поверхности печи. При установке на боковых стенках следует руководствоваться размерами на рис.1, обозначенными сплошными линиями; при установке на верхней поверхности по обеим сторонам кирпичей распылителя следует добавить часть, обозначенную пунктирной линией.

Чертеж: чертеж с размерами для установки  распылителя

Направление А

Плоскость стены печи

Вид в направлении А

2) Внутренняя поверхность кирпичей распылителя и внутренняя поверхность стены печи (верха) должны оставаться ровными. Любые выступающие части стен печи (верха) могут сделать процесс горения ненормальным. Установочная панель должна тесно примыкать к кирпичам распылителя. Ее следует прочно зафиксировать на стальном каркасе корпуса печи.

3) Центральная линия распылителя должна совпадать с центральной линией кирпичей распылителя. Любое отклонение может повлиять на процесс горения или формирование пламени.

4) Сначала следует зафиксировать распылитель, затем соединить трубы (фиксируются на установочной панели с помощью болтов к передней части). Трубы не должны влиять на положение распылителя.

5) Впускной воздушный клапан устанавливается на верхней поверхности или по бокам печи. После позиционирования других труб можно приступить к позиционированию устройств автоматического управления.

6. Процесс работы.

А. Воспламенение.

* Сначала запускаются вентиляторы, затем следует проверить, работают ли они нормально и достигнуто ли в них нужное давление.

* Следует убедиться, закрыты ли клапаны газа в печи и устройство для измерения давления. Далее следует открыть вспомогательные клапаны горения воздуха, чтобы впустить воздух и заменить его. В этот момент все отверстия воспламенения и заслонка печи должны быть открыты, чтобы вышел воспламеняемый газ и пыль.

*  Если используется устройство автоматического воспламенения, сначала следует включить питание и переключатель воспламенения устройства, а затем слегка приоткрыть газовый клапан, т.к. газ может гореть.

* После воспламенения можно постепенно увеличивать степень открытия воздушных и газовых клапанов, пока горение не будет нормальным.

* Если используется ручное воспламенение, сначала следует слегка приоткрыть воздушный клапан, поместить открытый огонь в нижнюю часть отверстия для воспламенения, а затем открыть газовый клапан. После воспламенения можно отрегулировать объем воздуха и газа. С целью поддержания стабильного горения следует периодически регулировать давление воздуха и газа, а также их поток.

* Если горение будет некорректным, следует немедленно закрыть воздушный клапан, чтобы исключить некорректное горение в печи, а также выявить причину ошибки. Некорректное горение может стать причиной взрыва.

* При повторном воспламенении следует повторить процедуру, представленную выше; после успешного воспламенения следует закрыть отверстие для воспламенения и заслонку печи, а затем приступать к работе.

Б. Нагрев

* Используйте газовый клапан для регулировки объема газа, подводимого к распылителю , т.е. тепловую нагрузку распылителя; используйте воздушный клапан для регулировки подаваемого объема воздуха.

* Окислительное пламя или восстановительное пламя используются согласно требованиям к продукту и процессу работы.

* Резкое увеличение или уменьшение объема воздуха может вызвать сбои в процессе горения, даже выброс пламени; не следует каждый раз слишком сильно регулировать объем подаваемого газа или воздуха, предпочтительной является постепенная регулировка.

В. Тушение огня

Если вы хотите закрыть насадку, сначала закройте газовый клапан, затем воздушный, и только после этого выключите вентилятор; обратная последовательность этих операций запрещена. Если вы хотите закрыть печь с высокой температурой, время подачи воздуха будет увеличено с целью защиты наконечника распылителя .

- Примечания:

- В процессе производства, если происходит выброс пламени вследствие неверной работы, следует немедленно закрыть все газовые клапаны.

- Чтобы гарантировать корректную работу насадки, следует регулярно ремонтировать ее.

- При повторной установке насадки после ремонта следует обеспечить хорошую герметизацию.

- При воспламенении может наблюдаться резкий выход пламени из отверстия для воспламенения, поэтому ваше лицо должно находиться далеко от него.