Производственное оборудование для изготовления энергосберегающих источников электрического освещения

PRODUCTION EQUIPMENT FOR CFL SPIRAL TUBE

Серийное оборудование  для производства спиральных компактных люминесцентных ламп

CUTTING MACHINE
Отрезной станок

Main features:
Machine through the material, attempting fine cut heating and cutting head, so that the top flat glass, cutting pipe size of precision,

Основные характеристики:

Станок по материалу, накаливает шлифную насечку  и отрезную головку так, что отрезает по верхней плоскости стекла точно размер трубки

Glass tube specification:

Glass tube diameter φ9-φ17.5mm

Спецификация стеклянной трубки: диаметр φ9-φ17.5мм

- The main parameters:

Capacity:2000pcs/hour

Power:0.25Kw

Dimension:1550X1400X780mm

Gas source: gas、oxygen、low pressure air

Основные параметры:

Производительность: 2000шт/ч

Мощность:0,25кВт

Размеры: 1550X1400X780мм

Газообразный источник: газообразный кислород, воздух низкого давления

（2）

TUBE BENDER MACHINE

Станок для гнутья труб

The machine is applicable to bending spiral tube. Through

Heating、remove mold、hovering、shape made of bending.

Glass specification:  φ9-φ12mm

Main parameters:

Capacity： 350pcs/hour

Power：   10KW

Labor：  1

Dimension：  1200x1200x1600mm

Weight：800KG

Energy： High pressure air、Low pressure wind、Gas、Oxygen

Станок предназначен для сгибания спиральных труб. Посредством накаливания, перемещения формы, закручивая, придает форму изгиба

Характеристика стекла:  φ9-φ12мм

Основные параметры:

Производительность: 350шт/ч

Мощность: 10кВт

Рабочий: 1

Размеры: 1200x1200x1600мм

Вес: 800кг

Энергия: воздух высокого давления, низкого давления, газообразный кислород

（3）

POWDER COATING  MACHINE

Установка для нанесения покрытий оплавлением порошка

The machine can coating phosphor in the spiral tube，Through heating、blow、setting to powder coating uniformity, Complete powder

coating process.

Станок покрывает люминофором внутреннюю поверхность спиральной трубки, посредством накаливания, обдува, наносит весь порошок равномерно

- Confine：

Glass tube diameter：φ9-φ12mm

Glass tube shape：full spiral、half spiral

- Main parameters：

Capacity：1800pcs/hour

Power：22kw

Labor：2

Weight：2500Kg

Dimension：11000X1200X1600mm

- Пределы:

Диаметр стеклянной трубки: φ9-φ12мм

Форма стеклянной трубки: полностью спиральная, полуспиральная

- Основные параметры:

Производительность: 1800шт/ч

Мощность: 22кВт

Рабочие:2

Вес: 2500кг

Размеры: 11000X1200X1600мм

（4）

BAKING TUBE MACHINE(BRIDGE TYPE)

Станок по отверждению трубок (Портального типа)

The machine fit baking for little power and Spiral tube. Through special clamp and wind channel, saving Energy.

Confine:φ9-φ12mm

Glass tube shape ≤￠80 length 150mm

Glass tube diameter ￠9，￠12mm

Main parameters

Capacity:1000-1200pcs/hour

Power:50KW

labor: 2

Weight:3000kg

Dimension：9500X1300X2250mm

Станок подходит для отверждения спиральных трубок при небольших затратах энергии посредством специального зажима и аэродинамической трубки

Границы: φ9-φ12мм

Формы стеклянной трубки: ≤￠80 длина 150мм

Диаметр стеклянной трубки: ￠9，￠12мм

Основные параметры:

Производительность: 1000-1200шт/ч

Мощность: 50кВт

Рабочие:2

Вес: 3000кг

Размеры: 9500X1300X2250мм

（5）36

SEALING MACHINE

Закупорочная машина

This is the special machine for half spiral Tube sealing, use the special clamp and technology demand.

Confine：

Glass tube shape： ≤φ80，高度height≤150mm

Glass tube diameter：φ9-φ12mm   半螺half spiral

Main parameter：

Capacity：1100pcs/hour

Power：1.5KW

Weight：1800Kg

Dimension：2000X2050X1350mm

Это специальный станок для запаивания полуспиральных труб, использует специальный фиксатор и технологию потребления энергии

Границы:

Форма стеклянной трубки: ≤φ80，высота≤150мм

Диаметр стеклянной трубки: φ9-φ12мм   полуспиральные

Основные параметры:

Производительность: 1100 шт/ч

Мощность: 1.5кВт

Масса:1800кг

Размеры: 2000X2050X1350мм

（6）48

AUTO.EXHAUST MACHINE

Автоматический станок по вакуумированию

The machine is main equipment for producing CFL tube, this automatic exhaust machine is keep ahead at Automation and vacuum technology, entirely control the whole produce process, high degree at automation, pivotal workshop decontamination, product is good at consistency.

Confine:

  - spiral tube and U tube

  - Glass tube diameter:φ9-14mm

  - Length:150mm maximum

Parameter：

  - Capacity：900-1200pcs/hour

Energy: High pressure air, Low pressure wind,Gas, Oxygen,Water

  - Power: 48KW

  - Dimension：φ2700mmx2200mm

  - Weight: 3500KG

Этот станок является основным оборудованием для производства компактных люминесцентных ламп (трубчатых). Данный станок создан по последнему слову развития автоматики и вакуумной технологии, осуществляется контроль в течение всего производственного процесса, высокая степень автоматизации, вращающаяся секция по удалению загрязнений, продукция хороша по консистенции

Пределы:

- Для спиральных труб и U-образных труб

- Диаметр стеклянных труб: φ9-14mm

- Длина: 150мм максимум

Параметры:

- Производительность: 900-1200шт/ч

Энергия: воздух высокого давления, низкого давления, газообразный кислород, вода

- Мощность: 48кВт

- Размеры: φ2700ммx2200мм

- Масса: 3500кг

（7）

AGING MACHINE

Станок по выдержке

The machine is corollary equipment of CFL tube production line, use for aging and initial check of CFL tube.

- Main parameter：

Capacity：800-1000pcs/hour

Power：6kw

Labor：2

Weight：1500Kg

Dimension：φ2300mmX1200mm

Данный станок является логичным продолжением производственной линии компактных люминесцентных ламп (трубчатых), используется для выдержки и входного контроля  компактных люминесцентных ламп (трубчатых)

- Основные параметры:

Производительность: 800-1000 шт/ч

Мощность: 6кВт

Рабочие: 2

Масса: 1500кг

Размеры: φ2300ммX1200мм

（8）

MOUNTING MACHINE

Монтажный станок

The machine is one of key equipment for fluorescent lamp

Production component, Its functions will be trapped filament wire on the stem and complete integer cutting wire, locate and coating electronics powder, drying Make it a complete stem.

Capacity：1800～2000pcs/hour

Power  1.5KW

Dimension：1950×1200×1300MM

Weight：1200KG

Станок является одним из ключевых устройств для производства флуоресцентных ламп

Компонент производства, функции которого состоят в захватывании нити накаливания на стержень и с помощью режущей проволоки делает единое целое, располагает и наносит электронные частицы, закрепляет их, делая готовый стержень

Производительность: 1800-2000 шт/ч

Мощность: 1,5 кВт

Размеры: 1950×1200×1300мм

Масса: 1200кг

（9）

MIXER

Миксер(мешалка)

The mixer used for mixing phosphor(single head)

Данное устройство используется для перемешивания фосфора(одна головка)

（10）

BALL MILL

Сферическая фреза(шаровая дробилка)

The ball mill used for ball milling phosphor

Используется для измельчения фосфора

（11）

BRUSH POWDER MACHINE

The machine used for spiral tube powder brushing(manually)

capacity：900pcs/hour

Устройство используется для очистки металлической щеткой порошка со спиральных труб (вручную)

Производительность: 900 шт/ч

（12）

SEALING MACHINE(SINGLE HEAD)

Закупорочная машина (одна головка)

The machine used for full spiral tube sealing (manually)

Capacity：120pcs/hour

Станок используется для запаивания полностью спиральных труб (вручную)

Производительность:120шт/ч

（13)

SORTING MACHINE

Сортирующий станок

The machine is dedicated equipment for glass tube sorting. It is equipped with 5 speed sorting, Test size of the central glass tube，Sorting speed of 1～2seconds/PC

Main parameter:

  - Capacity：1800pcs/hour

  - Power：0.25KW

  - Dimension：1200××800×1000 mm

  - Weight：150KG

Станок используется для сортировки стеклянных труб. Устройство снабжено пятью скоростями сортировки, тестированием размера стеклянной трубки, скорость сортировки 1-2 сек/РС

Основные параметры:

А. Производительность: 1800 шт/ч

Б. Мощность: 0,25кВт

В. Размер: 1200××800×1000 мм

Г. Масса: 150кг

General requirement:

Power:    three-phase 380V±15%，50HZ±8%， single-phase 220V

- source：

gas pressure 0.04MPa

oxygen pressure 0.15 MPa

compressed air 0.4～0.6 MPa

low pressure air 0.04～0.06 MPa

3.    General power: about  300kw for a line.

4.  area of workshop: about  500㎡for a line.

Общие требования:

Мощность: 3 фазы 380В±15%，50Гц±8%， одна фаза  220В

- Источники:

Давление газа: 0,04мПа

Давление кислорода:0,15 мПа

Сжатый воздух: 0,4-0,6 мПа

Сжатый воздух низкого давления: 0,4-0,6 мПа

3.Общая мощность: около 300 кВт на линии

4.Рабочая область около 500 м на линию