设备名称название оборудования：升降横移式(PSH)立体停车设备 оборудование для поднятия, перемещения и установки машин на паркинг.

日期дата：2011年2月23日 23 февраля 2011 г.

Предложение действительно в течении: 30 дней 报价有效期：30天

| 序号 № | 设备型式 модель оборудования | 单价（元）цена в долларах ＄ | 数量 кол-во (авто) | 合计 общая сумма в долларов $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSH三层 PSH 3х уровневый | ＄3500.00 | 63 | ＄220500.00 |
| 美金大写：贰拾贰万零伍佰圆整 цена: двести двадцать тысяч пятьсот $ |
| 付款方式：метод оплаты 1、合同签订三日内支付合同总价款的90%作为设备加工的定金；в течении 3х дней после заключения договора производится оплата 90% от общей суммы оборудования 2、发货前三日内支付合同总价款的10%； отправка товара осуществляется в течении 3х дней. после оплаты 10% от общей суммы. |
| 报价包括：该工程项目的设计、制造、运费（至青岛港）。Цена включает в себя: процесс проектирования, обработка, доставка(до порта Циндао) |
| 注：Внимание: 1、报价不包括安装、验收、消防、照明、通风、排水、土建及外装饰等费用。 Цена не включает в себя упаковку, инспекцию, противопожарную безопасность, освещение, водосброс, внешнюю отделку . 2、按合同确认交货期和安装期，并如期交货、安装。 Срок поставки, монтаж, а также своевременная доставка и монтаж соответствуют указанным срокам по договору. |

升降横移停车设备配置表   三层

оборудование для поднятия ,  перемещения и установки машин на паркинг , 3х уровневый

| 部 件 名 称 наименование детали | 规 格 спецификация | 品 牌 торговая марка |
| --- | --- | --- |
| С Т А Л Ь Н А Я С Т Р У К Т У Р А | 主 骨 架 каркас | 前立柱передняя сторона столбца | H型钢(проф.сталь) 150×150 | 莱钢/马钢或同等品牌 |
|  |  | 后立柱 задняя сторона столбца | H型钢(проф.сталь)150×150 | 莱钢/马钢或同等品牌 |
|  |  | 前 横 梁 передняя сторона балки | H型钢(проф.сталь)194×150 | 莱钢/马钢或同等品牌 |
|  |  | 后 横 梁 задняя сторона балки | H型钢(проф.сталь)194×150 | 莱钢/马钢或同等品牌 |
|  |  | 纵 梁 стрингер | H型钢(проф.сталь)250×125 | 莱钢/马钢或同等品牌 |
|  | 载车板 | 载车板边梁 пограничный край пучка загрузки | 折弯板изгиб пластиныt=3.5毫米成型加工 3.5 мм формирования | 济南天辰 JI NAN TIANCHENG |
|  |  | 升降载车板 подъемник доставки машины | 镀锌波纹板гальванизированый рифлерный лист t=2.0毫米 (мм) | 济南天辰JI NAN TIANCHENG |
|  |  | 横移载车板 раздвижные доски для автомобилей |  |  |
|  | 动力 движущая сила 驱动 привод 部分 элемент | 升降驱动电机 Подниматель двигателя | 2.2KW,附电磁制动器 с электромагнитным тормозом | 台湾东力/仲益 Тайван |
|  |  | 提升链条 возвышение цепи | 16A | 浙江恒久 |
|  |  | 横移驱动电机Траверс | 0.2 KW,附电磁制动器 с электромагнитным тормозом | 台湾东力/仲益 Тайван |
|  |  | 横移驱动 Crabbing привод | 10A | 浙江恒久 |
|  |  |  | 齿轮 зубчатое колесо | 济南天辰JI NAN TIANCHENG |
| 外部检测 тест наружной части | 光电开关 Светлоэлектический выключатель | NX5 | 神视 |
|  | 行程开关 Концевой выключатель | SZL-VL | 霍尼韦尔 |
| 电 控 系 统 (1) | 操 作 盒 | 钥匙开关 переключатель с ключом | ZB系列 (серия) | 施耐德 |
|  |  | 急停开关 аварийный выключатель | ZB系列 (серия) | 施耐德 |

Электронная система управления

Контроль управления

|  | PLC | 可编程控制器 Программируемый контролер | C系列 (серия) | 欧姆龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控 制电路 控 制电路 | 开关电源 импульсный блок питания | S8JC | 欧姆龙 |
|  |  | 控制继电器 control relay | MY2NJ | 欧姆龙 |
|  |  | 交流接触器 контактор переменного тока | LC1-D0910 | 施耐德 |
|  |  | 空气开关 переключатель воздуха | C65N | 施耐德 |
| 安全装置 Предохранительное устройство | 运转中警告装置предупредительное устройство о эксплуатации 紧急停止按钮装置 кнопка аварийной остановки 欠逆相保护装置 устройство защиты от противоположной фазы 电力过负荷保护装置 устройство защиты от перегрузки мощности 入口处光电开关及人车误入сигнальный цвет для эвакуации людей и машин 车轮定位装置 устройство для фиксации позиции колеса 连锁装置 устройство блокировки 防坠落装置 устройство анти-падения 防止横移逾限装置 устройство для предотвращения рыскания 上下定位极限开关 верхний и нижний концевой выключатели 上升终点极限开关 самый верхний окончательный концевой выключатель 断电制动装置 тормозное устройство без электричества 防止链条跳齿及过卷之装置 устройство предотвращения прыжков с помощью мех.цепей 警示标语及操作说明 предупреждающие знаки и инструкции 过电压保护装置 устройство защиты от перенапряжения 防护栏 ограждение 车长检查装置 бригадир и устройство для мониторинга. |

以上配置以现有设计制定，该配置将以产品设计改变而更改。

Вышеперечисленные устройства имеют свое проектирование, в дальнейшем не подлежат изменению их проектирования и другим изменениям