| 1 | Сырьевой податчикк | G800 | шт | 1 | 11613 | 11613 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность:16-80m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер подаваемых гранул≤160mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность: 7.5kw |  |  |  |  |  |
| 2 | 2х барабанная керамзитная печь | Модель: керамзитная печь предварительного нагрева DSY25/20 | шт | 1 | 580646 | 580646 | Включает часть теплообмена |
|  |  | φ2.0x24m,обжиговая печьφ2.5x20m; |  |  |  |  |  |
|  |  | производительность:7-9t/h, мощность:30+37kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Преобразователь скорости, угол наклона барабана 3.5% |  |  |  |  |  |
| 3 | Система горелки | модель：BD-600 3х канальная горелка | комплектр | 1 | 67742 | 67742 |  |
|  |  | Газовое давление：10kpa |  |  |  |  |  |
|  |  | теплота：8400m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | вентилятор：L52- 15Kw |  |  |  |  |  |
| 4 | Одно барабанное охладительное устройство | Модель: φ1.6x18m | шт | 1 | 67742 | 67742 |  |
|  |  | Производительность: 8-10t/h,мощность:15kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол наклона барабана 3.5% |  |  |  |  |  |
| 5 | 2х осевой смеситель | Модель:SJ300-41A | шт | 2 | 11613 | 23226 |  |
|  |  | Производительность:20-30t/h,мощность:30kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Центр экспортного отверствияL=2.4m |  |  |  |  |  |
| 6 | Парный гранулятор | модель:ZL-700 | шт | 2 | 19355 | 38710 |  |
|  |  | Производительность 4.5-5.5m3/h,P=15kw |  |  |  |  |  |
|  |  | электродвигатель：XWD8-35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер гранул:8.5-10mm |  |  |  |  |  |
| 7 | Вторичный гранулятор | модель:PG1250 | шт | 1 | 15484 | 15484 |  |
|  |  | Производительность 12-15m3/h,P=5.5kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения V=16.5rpm |  |  |  |  |  |
| 8 | Роторное сито | Модель:SH1208 | шт | 2 | 9678 | 19356 | Сортировка готовой продукции |
|  |  | Производительность 8-10M3/h,P=3kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения V=17rpm |  |  |  |  |  |
| 9 | Секция измельчения семян | Модель: FM24 | шт | 1 | 154840 | 154840 |  |
|  |  | Производительность:20-25t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность：155kw 380v |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер вход. гранул: ≤30mm |  |  |  |  |  |
|  |  | тонкость:80-100 меш |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость вращения：18.8rpm |  |  |  |  |  |
| 10 | Импульсивный пылуеловитель | модель：PPC64-4 | шт | 1 | 23226 | 23226 | Рассеивающая пылеуловительная мельница |
|  |  | Кол-во дутья：25000m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Общ. Площадь фильтрации：256m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация вредных примесей：≤50mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ветра фильтрации： 1.5m/min |  |  |  |  |  |
|  |  | Вентилятор:4-72-8C 30Kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Воздухо потребление:0.6M3/min. |  |  |  |  |  |
| 11 | Тарелчатая мельница | Модель：LNX-2000 |  | 1 | 38710 | 38710 |  |
|  |  | Размер смешивающего дис ка(mm): Ø2900×450 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем диска(L):2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Время каждого смешивания:3-5min |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя:45kw |  |  |  |  |  |
|  |  | Производительность:30-40 t/h |  |  |  |  |  |
| 12 | Система сушки | SY1500 | комплект | 1 | 154840 | 154840 | Включает систему управления |
| 13 | Промывочная пылеуловительная башня | Модель：SXT01 | шт | 1 | 48388 | 48388 | Не включает дымовую трубу, включает насос, включает распылительное сопло |
|  |  | Материал：гранит/стеклопластик |  |  |  |  | Включает установку |
| 14 | Вентилятор | Y5-47Ⅱ-8C 30kw | шт | 1 | 7742 | 7742 | нержавеющий вентилятор+преобразователь |
|  |  | Расход потока：13474-25417m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление：2187-3001Pa |  |  |  |  |  |
| 15 | Ленточный конвейер под большим наклоном | модель：B650 наклон60° | шт | 1 | 15488 | 15488 |  |
|  |  | Горизонтальная часть L=4m,дл наклона L=7.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | Способность обработки Q=30-52m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-2.0m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=5.5kw |  |  |  |  |  |
| 16 | Ленточный конвейер под большим наклоном | модель：B650 налон 70° | шт | 1 | 13550 | 13550 |  |
|  |  | Горизонтальный участок L=6m,дл наклона L=4.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | Способность обработкиQ=30-52m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-2.0m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=5.5kw |  |  |  |  |  |
| 17 | Ленточный конвейер | Модель：B650 угол наклона17°L=14m | шт | 1 | 9678 | 9678 |  |
|  |  | Способность обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=4kw |  |  |  |  |  |
| 18 | Шнековый конвейер | Модель：LS315 угол наклона 17°L=8m | шт | 1 | 11613 | 11613 |  |
|  |  | Способность обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=5.5kw |  |  |  |  |  |
| 19 | Шнековый конвейер | модель：B650 угол наклона 17°L=10m | шт | 2 | 7742 | 15484 |  |
|  |  | Скорость обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=3kw |  |  |  |  |  |
| 20 | Ленточный конвейер | модель：B650 уровень наклона 17°L=25m | шт | 1 | 19355 | 19355 |  |
|  |  | Способность обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=11kw |  |  |  |  |  |
| 21 | Ленточный конвейер | модель：B650 угол наклона17°L=38m | шт | 1 | 34840 | 34840 |  |
|  |  | Способность обработки Q=18-25t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=18.5kw |  |  |  |  |  |
| 22 | Ленточный конвейер | модель：B500 угол наклона 0°L=8m | шт | 1 | 6775 | 6775 |  |
|  |  | Способность обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=2.2kw |  |  |  |  |  |
| 23 | Ленточный конвейер | модель：B500 уровень наклона 0°L=9m | шт | 1 | 7742 | 7742 |  |
|  |  | Способность обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=2.2kw |  |  |  |  |  |
| 24 | Ленточный конвейер | модель：B650 уровень наклона 15°L=12m | шт | 1 | 9678 | 9678 |  |
|  |  | Способность обработки Q=10-15t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=4kw |  |  |  |  |  |
| 25 | Ленточный конвейер входящий в склад | модель：B650 уровень наклона 0°L=10m | шт | 3 | 7742 | 23226 |  |
|  |  | Способность обработки Q=18-25t/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость ленты：0.8-1.2m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность P=5.5kw |  |  |  |  |  |
| 26 | Ковшевой элеватор | Модель：TH315 | шт | 1 | 27097 | 27097 |  |
|  |  | Q=50m3, P=7.5kw,H=20m |  |  |  |  |  |
|  |  | V=1-1.5m/s |  |  |  |  |  |
| 27 | Ковшевой элеватор для готовой продукции | модель：TH315 | шт | 1 | 46452 | 46452 |  |
|  |  | Q=50m3, P=15kw,H=35m |  |  |  |  |  |
|  |  | V=1-1.5m/s |  |  |  |  |  |
| 28 | Цепной конвейер | модель：LD315,угол 7° | шт | 1 | 46452 | 46452 |  |
|  |  | Длина L=30m |  |  |  |  |  |
|  |  | Q=50m3, P=11kw |  |  |  |  |  |
|  |  | V=1-1.5m/s |  |  |  |  |  |
| 29 | Плановый расчет |  |  |  | 116130 | 116130 | включает раб. процесс, гражданское строительство, электричество, монтажные работы |
| 30 | Система управления и измерения | Модель：шнековые весы LS315x1800 1комплект Ленточные весы B650x1800 2 комплекта Ленточные весы B800x2000 1 комплект вращающаяся печь с видеонаблюдением и сохранением, видеонаблюдение, система измерения температуры, а так же система PLC дальнего управления зоны основного оборудования, управление на месте. |  |  | 193550 | 193550 | PLC Полностью компьютерная система управления, не включает электрокабель, электропровода. |
| 31 | Огнестойкий материал |  |  |  | 135484 | 135484 | внутри печи теплостойкий огнеустройчивый материал |
| 32 | Монтаж |  |  |  | 232260 | 232260 | включает расход на разработку нестандартных деталей |
| 33 | Урегулирование |  |  |  | 48388 | 48388 |  |
| 34 | Упаковка |  |  |  | 38710 | 38710 |  |
| 16 | Итого |  |  |  |  | 2304217 |  |

Описание

1. Вышеперечисленное транспортировочное, подъемное оборудование имеет не утвержденное кол-во, определяется по мере необходимости на строительной площадке.

2. Объем установочного устройства около 650kw (включает оборудование, освещение, пылеулавливание итд) водой является живая вода в достаточном кол-ве.

3. Рабочие 6-8 чел/смена

4. Весь цикл производства оборудования около 90 дней, пуско-накладочные работы около 60 дней.

5.  Оборудование доставляется без и с упаковкой.

- Способ оплаты:

Депозит (перевод на счет зарубежного банка):

Предоплата для начала разработки 10%, период разработки 60 дней, после оплаты 40% начало производства оборудования, период производства 90 дней, после завершения производства приемка товара, после утверждения оборудования выплачиваются остаток 40% и 10% остаток выплачивается сразу же после полного производства оборудования.

Золотой Мост www.china-bridge.ru моб. 8 903 6516408, Тел/факс: 8 (473) 239-25-22