Автоматизированная линия для сушки и гранулирования свекловичного жома и пивной дробины

Наименование материала:  Пивная дробина, сырой свекловичный жом

влажность сырья: 80% -82%

Производительность: по продукции  Высушенные гранулы 5 т/ч

Источник тепла: газ

Жидкое сырье (дробина/барда или жом ) поступает в емкость-накопитель самотеком, насосом или транспортером, затем с помощью насоса, транспортера или самотеком подается на сепаратор, где осуществляется её отжим, после чего выделенная твердая фракция отправляется на сушку и гранулирование. Конечная продукция – сухая гранулированная кормовая добавка.

Описание технологии

Первоначальное жидкое сырье транспортером подается для обезвоживание дробины. Операция выполняется с помощью винтового экструзионного дегидратора. Отжатый влажный  материал ленточным транспортером  перемещается в сушильный барабан. Сушильный барабан медленно вращается и обеспечивает продвижение материала вперед. Горячий воздух под большим давлением подается специальным мощным тепловым вентилятором в барабан, эффективно удалятся оставшаяся влага. Через циклоны.

Главный узел оборудования:

Высокоэффективный сушильный роторный барабан размер 3M×28М.

Технологические параметры

- Марка сушильного барабана  YXHG3×28

- Диаметр  3 meter

- Длинна: 28 meter

- Скорость вращения: 1.5-6 об/мин (Регулируется)

- Градиент: 3%-5%

- Мощность электродвигателя: 75kw

Оборудование

| изображение | наименование | характеристики | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газовая Горелка С вентилятором |  | 1 |
|  | осушитель | Винтовая экструзия осушителя | 1 |
|  | подача | Ленточный конвейер | 2 |
|  | Барабанная сушилка | Φ3000×28000， | 1 |
|  | Вращ, корпус |  | 1 |
|  | Шкаф управления |  | 1 |
|  | уплотнение |  | 2 |
|  | Трап подачи |  | / |
|  | Дополнительное оборудование | 1 большие шестерни 2 малые шестерни 3большое колесо 4 ролики 5 Подставка 6 Редуктор 7 мотор | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 4 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 piece |
|  | Улавливатель пыли | YX-1500 | 1 |
|  | вентилятор | Y5-47-9C | 1 |

Note: Примечание: устройство Материал: сушильного барабана (сталь q235)

В состав линии входи гранулятор,

Монтаж оборудования 20-30 дней. Оборудование сертифицировано в соответствии  с международными сертификатами ISO.

Изготовление 90 дней.

Гарантия 1 год.

После истечения гарантийного срока, производитель обеспечивает послегарантийное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Цена оборудования: Автоматизированная линия для сушки и гранулирования свекловичного жома и пивной дробины мощностью 5 тонн/час по продукции: 3,200,000 Юаней ( с учетом монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала)