Предложение на оборудование ( полностью автоматизированное)  для производства железобетонных  пустотных плит

| Наименование | Модель | Фото | Параметры | Кол-во | Цена с завода RMB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слипформер для плиты перекрытия | GLY 220-1500 |  | Ширина плиты: 1500мм Максимальная высота плиты:38 0мм С одной фомой220-1500мм Общая мощность:20КВт Скорость производства: 1.2-1.8м/мин. Размер: 4500*2100*2000мм Вес:6500кг Электроэлементы Schneider | 1шт. | 1028500 |
| Форма для слпиформера |  |  | Форма 220-1200мм | 1шт. | 93500 |
| Форма для слпиформера |  |  | Форма 160-1500мм | 1шт. | 102750 |
| Форма для слпиформера |  |  | Форма160-1200мм | 1шт. | 84125 |
| Автоматическая резательная машина | XQH 300-1500 |  | Глубина резки:300 мм Длина резки:1500 мм Диаметр диска:900 мм С кабелем длиной 100м. С одним комплектом розетки Общая мощность: 37КВт Скорость резки: 0.4м/мин Размер: 2824*2560*1845мм Вес: 3800кг Электроэлементы Schneider | 1шт. | 271125 |
| Диск | 900мм |  | Диаметр:900мм | 10шт. | 37500 |
| Многофункциональная машина (раскладка арматуры, полив смазки, очистка площадки) | DLXJ 500-1200 |  | Мощность: 8.5КВт Объем электробатарея: 400Аh/5hr Напряжение:48В Скорость раскладки проволоки: 0-30м/мин. Скорость очистки: 0-40м/мин Скорость наливки смазки: 0-40м/мин Размер: 3650*1650*2560мм Вес: 3000кг | 1шт. | 271250 |
| Натяжитель провлоки | ZBXY-2 |  | Силанатяжения:2 тонн Размер:1547*552*852(mm) Вес:200кг | 1 | 40625 |
| Цанговый зажим | Φ12.7 |  | Для фиксации проволоки: 12.7 мм, срок службы: 100циклов | 300 | 51375 |
| Машина для раскладки тента | FM300-1500 |  | С 6 барабанами Мощность:1.5КВт Вес：508kg Размер：1500*2400*1300mm Электроэлементы Schneider | 1шт. | 79375 |
| Подъемное устройство | 12м |  | Можно поднять плиты толщиной 380мм | 1 | 42000 |
| Бетонный летающий бункер |  | Ёмкость: 2м3 Скорость: 0-60м/мин. | 1шт | 154125 |
| Рельсы для летающего бункера | Примечание: не знаем, какая длина дорожки , поэтому посчитаем длину 100метров, и 100метров включает длину дорожки и расстояние между бсу и дорожкой | Включает движной контактный провод | 100м. | 582250 |
| Автоматическая машина по подаче бетона |  | Метод движения: полукозловая путь следования | 1шт. | 316750 |
| Электронный шкаф управления |  | Для летающего бункера и автоматическую машину по подаче бетона | 1шт. | 17125 |
| Нагревательные дорожки |  |  | Примечание: мы можем предложить клиенту чертёжин на нагревательные дорожки, чтобы клиент может делать нагревательные дорожки на месте и экономить расходы . | 0 | 0 |
| Всего |  | 3172375 |

Условия платёжа: платить аванс 50% , платить остальные деньги 50% перед отправкой.

Срок поставки:60дней после получения аванса

Цвет: как показывает рисунок

Напряжение：380В 50Гц

О монтаже оборудования и техническом работнике

- Наш специалист может поехать на ваш задод, чтобы помочь вам установить и отладить оборудовании, и научить ваших работников, как управлять машинами.

Зарплата для нашего специалиста: USD100/день

(Вы должны предоставить расходы на питание, проживание и билет на самолёт и местный транспорт)

2. Вы тоже можете отправить ваших работников на наш завод для обучения.

(В этом случае вы так же оплатить  расходы на питание, проживание и билет на самолёт ваших работников)

- В случае вашего отказа от проведения пуско-наладочных работ специалистами нашего предприятия, мы вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

Правила выполнения гарантийных обязательств:

При возникновении гарантийного случая, мы предоставляем новые запасные части и комплектующие взамен неисправных или производим их ремонт за свой счет.

Транспортные расходы, связанные с отправкой вышеупомянутых изделий или выездом на место сотрудников нашего предприятия для проведения ремонтных работ, оплачивает покупатель.

Примечание: мы можем предложить клиенту чертёжи на нагревательные дорожки, чтобы клиент может делать нагревательные дорожки на месте и экономить расходы .